# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：淄博卓正新材料科技有限公司年产500万吨

建筑石料用灰岩项目

建设单位（盖章）：  淄博卓正新材料科技有限公司

编制日期：         二〇二二年十二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄博卓正新材料科技有限公司年产500万吨建筑石料用灰岩项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2211-370302-89-01-524955 |
| 建设单位联系人 | 王德森 | 联系方式 | 15615934888 |
| 建设地点 | 淄博市淄川区西河镇新庄村北 |
| 地理坐标 | （36度30分29.802秒，117度54分50.048秒） |
| 建设项目 行业类别 | B101土砂石开采（不含河道采砂项目） | 用地（用海）面积 | 1.3883km2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 淄川区行政审批服务局 | 项目备案文号 | 2211-370302-89-01-524955 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 （是： |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目情况 是否设置 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目不涉及 否 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目不涉及 否 生态 涉及环境敏感区（ 不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、 科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 本项目不涉及 否 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目不涉及 否 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 本项目不涉及 否 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 本项目不涉及 否 |
| 规划情况 | 《山东省矿产资源总体规划（2016-2020年）》：自然资源部《关于山东省矿产资源总体规划（2016- 2020年）的复函》 （国土资函（2017） 470号）； 《淄博市矿产资源总体规划（2016-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《山东省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》： 原环境保护部对《山东省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响 报告书》出具了审查意见（环审[2017]123号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《山东省矿产资源总体规划（2016-2020）》符合性分析 《山东省矿产资源总体规划（2016-2020） 》中“六、矿产资源开发利用与保护”中“（六）规范砂石黏土矿开采"中提出：积极引导市、县国土资源主管部门设置砂石粘土集中、备选开采区并严格管理。依据环境保护和运输半径合理设置砂石粘土开采布局。三区两线（省级以上自然保护区，省级以上风景名胜区，县级以上城市规划区等重要居民集中区周边：高速铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线，海岸线直观可视范围）可视范围内严禁开采建筑石料。 本项目不位于“三区两线”可视范围内，不位于三区两线可视范围内，本项目符合《山东省矿产资源总体规划（2016-2020） 》。 2、与《山东省矿产资源总体规划（2016-2020年）》规划环评审查意见符合性分析 2017年8月3日，环境保护部对《山东省矿产资源总体规划2016-2020年）环境影响报告书》出具了审查意见（环审[2017]123号）。 根据审查意见： 三、（二）严格保护生产空间，引导优化《规划》空间布局。“对与国家依法保护区域存在空间冲突的25处重点矿区、36处勘查规划区块，有关重叠区域应予以避让:完全重叠的12处勘查规划区块，应不纳入《规划》。 对位于国家依法保护区域的55处现有矿山应依法有序退出:及时开展生态修复:对与国家依法保护区域存在部分空间冲突的92处现有矿山，相关重叠区应调整出开采范围。对于国家依法保护区域完全重叠的21处开采规划区块，《规划》 不再新开展采矿权区划好办理采矿权登记手续，规划期内逐步有序退出：其余部分重叠的14处区块，《规划》 相应调整范围，予以避让。本项目矿区不在《山东省生态保护红线规划》（2016~2020）中划定的“生态保护红线区”范围之内。因而与《山东省矿产资源总体规划（2016-2020年）》规划环评审查意见是符合的。 3、与《淄博市矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性分析 表1-1 《淄博市矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性分析 《淄博市矿产资源总体规划》（2016-2020） 协调性分析 矿产开发与资源产业布局 矿产资源开采 重点矿区 落实省规划，划定重点矿区2个： 山东金岭铁矿重点矿区，面积71.74平方千米；韩旺铁矿重点矿区，面积50.70平方千米。 主要政策措施：科学论证开采规划区块设置，规范采矿秩序，区内实行统筹规划，在资源配置、矿业权设置等方面给予优先倾斜，加强区内的矿产资源监督管理。 本项目为建筑石料用灰岩开采，不属于重点矿区。 限制开采区 将地质公园、风景名胜区、地质地貌保护区等的缓冲区、重要水源地的涵养区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地的周边地区和其他限制开采的区域以及限制开采的水泥用灰岩、饰面石材和建筑石料等矿产所在的区域划为限制开采区。 本项目为建筑石料用灰岩，已取得登记备案证明，项目代码为 2211-370302-89-01-524955，现有年产100万吨建筑用石灰岩石料生产线项目已取得采矿许可证，本次新增矿区在取得建筑石料用灰岩矿采矿权后进行开采。 禁止开采区 将生态保护红线区、地质公园、风景名胜区、地质地貌保护区等的核心功能区、各级各类自然保护区、重要水源地、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地和其它禁止开采的区域划为禁止开采区。划定禁止开采区24个。 禁止开采区内禁止新设采矿权。禁止在各级各类自然保护区内所有区域进行矿产资源开采，自然保护区内已有矿业权，在维护矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出。生态保护红线区涉及重点矿区、限制开采区的，要调整为禁止开采区。国家另有规定的除外。 本项目位于淄博市淄川区西河镇新庄村村北，不属于地质公园、风景名胜区、地质地貌保护区等的缓冲区、重要水源地的涵养区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 根据《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字[2021]49号），淄博市划定117个环境管控单元，分为优先保护单元、重点保护单元和一般管控单元三类。本项目位于淄川区西河镇，为一般管控单元。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，合理控制开发强度，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。引导产业科学合理布局，鼓励建设项目入园管理。工业项目应优先进入工业园区或聚集区布局，工业园区或聚集区外规划布局工业，相关部门应严格其手续审批。严格执行畜禽养殖禁养区规定，合理确定养殖规模。加强永久基本农田保护，依法依规做好耕地占补平衡。落实污染物总量控制要求，严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目主要污染物排放水平达到国内同行业先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快环保基础设施建设，推进城乡生活污染治理。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药等施用量，逐步削减农业面源污染。加强挥发性有机物治理，推广使用低挥发性有机涂料和溶剂。加强移动源、非道路移动源治理。严格落实扬尘污染防治各项措施。根据资源环境承载能力，合理控制开发强度。实行能源资源消耗总量和强度双控，提高能源资源利用效率。推进节水、节地、节能建设，提高综合利用效率。优化能源结构，加强清洁能源推广利用。风电、光伏等能源利用项目最大程度减少对生态环境影响。 1、生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，规划将省级及以上自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园以及世界文化自然遗产的全部区域纳入生态保护红线，重要水源保护地及城镇集中式饮用水水源保护区的一、二级保护区全部纳入生态保护红线。根据淄博市实际保护需要，将省级及以上生态公益林、国有林场、市级自然保护区、市级水源地、市级地质地貌保护区、面积较大的省级及以上重要文物保护单位和重要城市公园等区域纳入淄博市生态保护红线范围。生态红线范围内，分为禁止开发区、重点（要）生态功能区和其他重要区域。 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，距离项目区最近的敏感目标为太河水库水源涵养生态保护红线区和原山生物多样性维护生态保护红线区，生态保护红线区规划具体范围见下表。 表1-2 周边生态红线范围一览表 生态保护红线区名称 代码 边界描述 面积 生态功能 类型 太河水库水源涵养生态保护红线区 SD-03-B1-09 235省道以东，泉河公园以北，峨庄森林公园以西，北崖村以北 8.74 km2 生物多样性维护、水源涵养 水库、森林、草地、城镇、农田 原山生物多样性维护生态保 护红线区 SD-03-B4-07 黑峪村以南，淄博与莱芜市界以东，田庄水库以北，丁家峪-峨峪以西 110.747km2 生物多样 性维护、水源涵养、土壤保持 森林、城镇、农田 根据项目矿区范围拐点坐标确认，项目不在生态保护红线区内。 项目与淄博市生态环保红线位置关系图见附图4。 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》：Ⅱ类红线区按照生物多样性维护、水源涵养、土壤保持和防风固沙等主导生态功能，结合现有各类禁止开发区域现行相关法律法规及管理规定， 实行负面清单管理制度，严禁有损主导生态系统服务功能的开发建设项目。红线内已设立的矿业权建立补偿退出机制，维护矿业权人的合法权益。 本项目位于淄博市淄川区西河镇新庄村北（中心地理坐标为东经117°54′50.048"、北纬36°30′29.802"），矿区不在红线保护区负面清单内。 综上，项目的建设符合生态红线保护要求。 2、资源利用上线 自然资源利用上线也称资源利用红线。资源利用上限是指为促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源安全利用和高效利用的最高和最低要求。本项目运营过程中新增消耗水资源134062m3/a、电力40万kWh/a。资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 3、环境质量底线 环境质量底线是指国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目所在地淄川区环境空气不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、生态环境准入清单 根据《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》（淄环委办[2021]24号），该项目所在地属于西河镇，为一般管控单元，管控单元编号为ZH37030230004，生态环境准入清单要求见下表： 表1-3 生态环境准入清单要求 分类 要求 符合性分析 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。 3.生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 4.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 1.项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类项目； 2.本项目矿区不在生态保护红线范围内。 3.本项目为建筑石料用灰岩开采用地，新增占地0.4231km2，项目开采过程中相应的生态保护措施，降低对生态环境的影响；待服务期结束后，按照水土保持及土地复垦方案，进行土地复垦、植被恢复等生态保护措施，使得生态环境影响可恢复。 4.本项目废水主要为生活污水，经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 污染物排放管控 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.陶瓷、化工、印刷、表面涂装、建材等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 6.严格控制化肥农药施用量，鼓励使用有机肥、缓释肥等高效肥料，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代制度。 7.规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到100%。通过管网截污、小型污水处理站和氧化塘、人工湿地等方式因地制宜处理处置农村生活污水，解决农村污水直排问题 1.本项目不属于“两高”项目。 2.本项目建成后重新申请排污许可证；项目建成后全厂颗粒物有组织排放量为7.42t/a，新增颗粒物有组织排放量为1.622t/a，需申请总量颗粒物1.622t/a；本项目生产工艺较先进，污染物治理水平可达到国内同行业先进水平。 3.本项目废水主要为生活污水，经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 4、本项目废水主要为生活污水，经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 5.本项目不属于陶瓷、化工、印刷、表面涂装、建材等行业。 6.本项目施工期采取洒水措施，运输车辆离开施工场地时，进行冲洗，以免将粉尘带到公路上，加强绿化。 7、本项目不涉及养殖场，废水主要为生活污水，经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 环境风险防控 1.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 2.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 3.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 1.该项由淄博市淄川区西河镇政府进行管控评估。 2.现处于环评编制阶段，企业应按照要求编制环境风险应急预案并定期开展演练。 3.本项目不商业及危险废物的储存。 资源开发效率要求 1.加强农业节水，提高水资源使用效率。 2.提升土地集约化水平。 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 1.本项目运营过程中消耗水资源134062m3/a，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。 2.本项目为建筑石料用灰岩开采用地，新增占地0.4231km2，项目开采过程中相应的生态保护措施，降低对生态环境的影响；待服务期结束后，按照水土保持及土地复垦方案，进行土地复垦、植被恢复等生态保护措施，使得生态环境影响可恢复。 3.本项目不使用煤炭，能源使用清洁能源电。 二、项目政策符合性分析 1、产业政策符合性 本项目为建筑石料用灰岩项目，生产规模为500万t/a，采用露天开采工艺，项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和淄政办发[2011]35号文件《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》中的限制类和淘汰类项目。根据淄博卓正新材料科技有限公司申请的《山东省建设项目登记备案证明》（项目代码：2211-370302-89-01-524955），本项目符合国家和淄博市产业政策。 2、土地政策符合性 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许建设项目。 3、环保政策符合性分析 （1）与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的符合性分析 表1-4项目与环办环评[2017]84号文件符合性分析 文件要求 项目情况 符合性 环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 本次环评根据环境影响评价要素导则严格核定了产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施、排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容；污染物排放均依据国家相应标准要求进行核算。 符合 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 本项目应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污许可证的申请。建设项目未取得排污证，建设单位不得出具该项目验收合格的意见。 符合 （2）与鲁环办函[2016]141号的相关符合性分析 山东省环保厅于2016年9月印发了《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）。项目与该文件的符合性见下表。 表1-5项目建设与鲁环办函[2016]141号文符合性分析 序号 文件内容 项目符合性 1 环境影响评价机构在编制建设项目环境影响评价文件时，要依据原辅料、工艺设计和物料平衡，深入分析固体废物的产生环节、种类、性质及危害特性，科学预测产生量，评价其综合利用和无害化处置方式的环境影响，并提出相应的对策措施：一要结合建设项目的工艺过程，梳理说明各类固体废物（固态、半固态及高浓度液体）的产生环节、主要成分和理化特性；二要根据《固体废物鉴别导则（试行）》（国家环保总局公告2006年11号）的规定，对建设项目产生的各类副产物是否属于固体废物进行判断，属于固体废物的，应依据《国家危险废物名录》（以下简称《名录》）判断其是否属于危险废物，凡列入《名录》的，属于危险废物，不需再进行危险特性鉴别；未列入《名录》、但疑似危险废物的，应根据产生环节和主要成分进行分析，对可能含有危险组分的，应明确在项目试生产阶段，对其作危险特性鉴别要求，并提出鉴别指标选取的建议方案；三要对分析结果进行汇总，以列表形式说明建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况。在评价建设项目固体废物的环境影响时，要逐项评价建设项目业主单位提出的固体废物利用处置方案是否符合环保要求，并对其可行性进行论证。环评机构要根据建设项目固体废物工程分析和环境影响预测结果，提出废物分类收集、安全贮存、综合利用和无害化处置的合理建议，按照《环境影响评价技术导则》的有关要求，编写环境影响报告固体废物污染防治章节。 本次评价环评编制期间，深入分析了固体废物的产生环节、种类、性质及危害特性，根据项目实际运行情况统计了相应固废产生量，并核实了相应处置措施的可行性，报告表提出废物分类收集、安全贮存、综合利用和无害化处置的合理建议。 2 核实固体废物的产生环节、种类和数量：验收监测机构应在正常工况下，选择一到两个生产周期，统计产生环节、种类和数量，并按废物类别和生产负荷（75%以上），将生产周期内的产生量折算成年均产生量。建设项目的一个生产周期超过一个月的，则建设项目固体废物的种类和数量按一个月统计；生产周期在两周以内的，应统计两个生产周期的数量和种类。对于在试生产阶段尚未产生的固体废物，如废水处理设施的污泥、废催化剂和报废吸附脱色材料等，验收监测机构可通过同行业类比调查或者环评报告预测结果，估算固体废物的种类和产生量，同等条件下，优先采用环评预测量。建设项目在竣工环保验收前发现危险废物实际产生种类、数量或利用、处置方式发生重大变化的，应编制环境影响补充报告，报有审批权环保部门的环评科（处）备案。不属于重大变化的，验收监测报告中应将变化情况予以说明。建设项目在通过竣工环保验收后，发现危险废物实际产生种类、数量或利用、处置方式发生重大变化的，应编制固废环境影响专题报告，报有审批权环保部门的环评、固废管理科（处）和项目所在地环境监察、固废管理机构备案。 本项目现处于环评阶段。 3 核实配套工程落实情况：建有固体废物或危险废物贮存设施的，分别按一般工业固体废物和危险废物贮存有关技术标准检查，重点检查贮存设施的标志标识、防渗、污水导排、包装容器和分类存放等内容。建有固体废物填埋、焚烧等处置设施的，要对试生产期间设施的运行和污染物排放情况分析和监测。 企业一般固废暂存处严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中的相关要求进行设置 4 检查固体废物利用处置方案和管理制度落实情况：应与环评报告提出的利用处置方案、污染事故应急预案和相关管理制度等进行对比，特别是对固体废物综合利用和无害化处置的情况要跟踪落实。利用处置工艺或接受单位发生变更的，要说明原因。属危险废物委托利用处置的，要核实接受单位资质情况，检查委托利用处置等协议合同，并说明试生产期间转移联单执行情况。 本项目生活垃圾由环卫部门定期清运；矿山剥离物中废石回填，表土用于复垦；除尘器收集的粉尘外售处理。 5 建设项目的业主或负有管理责任的单位（以下统称“产生者”）对其产生的固体废物，应承担污染防治主体责任。在建设项目正式投入生产前，产生者应当如实提供建设项目的生产工艺、设备和原辅材料种类、性质和数量，分析可能产生固体废物的环节、数量和性质以及固体废物贮存、处置的方法和途径，供有关评价或验收监测机构参考。产生者应按国家有关法规要求，妥善利用处置产生的固体废物。属委托利用处置危险废物的，在委托前，产生者应对被委托方的处置资格、能力等进行调查核实，在此基础上，产生者应与被委托方签订书面委托协议，明确拟交与危险废物的种类、性质、数量、交付方式、运输和利用处置要求与标准等事项。处置时，产生者应主动了解、核实处置情况，保证委托协议得到实施，确保危险废物得到妥善、安全和无害化利用或处置。 本项目生活垃圾由环卫部门定期清运；矿山剥离物中废石回填，表土用于复垦；除尘器收集的粉尘外售处理。 由上表可知，项目符合《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）的要求。 （3）与《山东省大气污染防治条例》的相关符合性分析 本项目与《山东省大气污染防治条例》的符合性见下表： 表1-6项目与山东省大气污染防治条例符合情况分析 序号 规划要求 项目符合性 1 设区的市、县（市、区）人民政府应当制定本行政区域锅炉整治计划，按照国家和省有关规定要求淘汰、拆除燃煤小锅炉、分散燃煤锅炉和不能达标排放的其他燃煤锅炉，并对现有的燃煤锅炉进行超低排放改造。除国家和省另有规定外，在城市建成区、开发区、工业园区内不得新建额定蒸发量二十吨以下的直接燃煤、重油、渣油锅炉以及直接燃用生物质的锅炉。 项目不涉及锅炉 2 县级以上人民政府供热主管部门应当组织编制供热专项规划，发展分布式能源，统筹热源和管网建设，逐步扩大城乡集中供热范围。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的分散燃煤供热锅炉应当在县级以上人民政府环境保护主管部门规定的期限内停止使用。 企业办公用热使用空调供热 3 燃煤机组应当实现超低排放，使大气污染物排放浓度符合规定限值。 项目不涉及燃煤机组 4 使用燃煤炉窑、煤气发生炉等设施的单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。 项目不涉及燃煤炉窑、煤气发生炉 5 县级以上人民政府应当合理确定产业布局和发展规模，制定产业投资项目负面清单，严格控制新建、扩建钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目，鼓励、支持现有的工业企业进行技术升级改造。在城市建成区及其周边的重污染企业，应当逐步进行搬迁改造或者转型退出。 项目不涉及钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目。 6 对不经过排气筒集中排放的大气污染物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 本项目表土临时堆场采用防尘网覆盖，定期采用移动式雾炮机降尘，开采作业面安装有移动式雾炮机、喷淋装置。投料、破碎、筛分、料仓均进行密闭、局部封闭、集中收集，通过环保设施处理后有组织排放。 7 石化、重点有机化工等工业企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料。 项目不涉及石化、重点有机化工行业。 8 生产、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。省人民政府质量技术监督部门应当会同环境保护等部门，定期制定、调整低挥发性有机物含量产品目录和高挥发性有机物含量产品目录并向社会公布。列入高挥发性有机物含量产品目录的产品，应当在其包装或者说明中予以标注。 项目不涉及挥发性有机物。 9 向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施减少恶臭气体排放。 项目不涉及恶臭气体。 由上表可知，项目符合《山东省大气污染防治条例》的要求。 （4）《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》鲁环发[2020]30 号的符合性分析 本项目与鲁环发[2020]30 号的符合性分析见下表。 表1-7项目与鲁环发[2020]30 号符合情况分析 分类 文件要求 本项目情况 符合性 管控要求 1、加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。 本项目物料输送过程为密闭状态，且料仓输送粉尘经单机除尘器处理后有组织排放。厂区出入口配备车辆清洗装置。表土临时堆场采用防尘网覆盖，定期采用移动式雾炮机降尘，开采作业面安装有移动式雾炮机、喷淋装置。投料、破碎、筛分、料仓均进行密闭、局部封闭、集中收集，通过环保设施处理后有组织排放。不涉及挥发性有机液体。 符合 2、加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 本项目开采的表土储存于表土临时堆场，表土临时堆场采用防尘网覆盖，定期采用移动式雾炮机降尘，待开采完毕后，表土用于复垦；物料经输送带输送至生产线进行破碎、筛分，产品密闭储存于料仓中，且仓顶配有单机除尘器，经除尘后有组织排放。开采作业面安装有移动式雾炮机、喷淋装置。投料、破碎、筛分均进行密闭、局部封闭、集中收集，通过环保设施处理后有组织排放。不涉及挥发性有机液体。 符合 3、加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。 本项目主要污染物为粉尘，投料、破碎、筛分、料仓均进行密闭、局部封闭、集中收集，通过环保设施处理后有组织排放；不涉及危险废物储存 符合 4、加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。 项目建成后届时按照要求编制治理方案，建立管理台账等信息 符合 行业指导意见 矿石料场设置防风抑尘网或封闭。石子、页岩、煤矸石、煤、粘土、矿渣、石膏、炉渣等封闭储存。熟料、粉煤灰、矿粉和除尘灰等密闭储存。石子、页岩、煤等物料粉碎、筛分、搅拌、粉磨等设备采取密闭措施，并配备有效集尘除尘设施。袋装水泥包装下料口、装车点位和散装水泥装车配备有效集尘除尘设施。 矿石料场设置防风抑尘网或封闭，破碎、筛分工序配备除尘设施和喷淋设施 符合 （5）与《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业[2022]255号）中《山东省“两高”项目管理目录》（2022年版）的符合性 表1-8与《山东省“两高”项目管理目录》（2022年版）符合性分析 序号 产业 分类 产品 核心设备 对应国民经济行业分类及代码 大类 中类 小类 1 炼化 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、润滑油、液体石蜡、石油气、沥青及其他相关产品 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）、乙烯装置、PX装置 石油、煤炭及其他燃料加工业（25） 精炼石油产品制造（251） 原油加工及石油制品制造（2511） 乙烯、对二甲苯（PX） 化学原料及化学制品制造（26） 基础化学原料制造（261） 有机化学原料制造（2614） 2 焦化 焦炭 焦炉 石油、煤炭及其他燃料加工业（25） 煤炭加工（252） 炼焦（2521） 3 煤质液体燃料 煤制甲醇 煤气化炉、合成塔 石油、煤炭及其他燃料加工业（25） 煤炭加工（252） 煤质液体燃料生产（2523） 煤制烯烃（乙烯、丙烯） 煤制乙二醇 4 基础化学原料 氯碱（烧碱） 电解槽 化学原料及化学制品制造（26） 基础化学原料制造（261） 无机碱制造（2612） 电石（碳化钙） 碳化塔 无机碱制造（2612） 醋酸 电石炉 无机盐制造（2613） 黄磷 醋酸氧化塔 有机化学原料制造（2614） 5 化肥 合成氨、氮肥（尿素） 合成氨装置 化学原料及化学制品制造（26） 肥料制造（262） 氮肥制造（2621） 碳铵、磷肥 氨化装置 磷肥制造（2622） 6 轮胎 斜胶胎、子午胎、摩托车轮胎 密炼机、硫化机 橡胶和塑料制品业（29） 橡胶制品业（291） 轮胎制造（2911） 7 水泥 水泥熟料 水泥窑 非金属矿物制品业（30） 水泥石灰和石膏制造（301） 水泥制造（3011） 水泥粉磨 水泥磨机、预粉磨主电动机 水泥制造（3011） 8 石灰 生石灰、消石灰、水硬石灰 石灰窑 非金属矿物制品业（30） 水泥石灰和石膏制造（301） 石灰和石膏制造（3012） 9 沥青防水材料 沥青防水卷材 沥青加热炉 非金属矿物制品业（30） 砖瓦、石材等建筑材料制造（303） 防水建筑材料制造（3033） 10 平板玻璃 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，不包括光伏压延玻璃、基板玻璃 玻璃熔窑 非金属矿物制品业（30） 玻璃制造（304） 平板玻璃制造（3041） 11 陶瓷 建筑陶瓷、不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等 辊道窑和隧道窑 非金属矿物制品业（30） 陶瓷制品制造（307） 建筑陶瓷制造（3071） 卫生陶瓷 隧道窑 卫生陶瓷制造（3072） 12 钢铁 钢铁用生铁、熔融还原铁 高炉 黑色金属冶炼和压延加工业（31） 炼铁（311） 炼铁（3110） 非金属钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢 转炉、电弧炉、VOD电炉 炼钢（312） 炼钢（3120） 铸造用生铁 高炉 炼铁（311） 炼铁（3110） 13 铁合金 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品 矿热炉、电弧炉、高炉 黑色金属冶炼和压延加工业（31） 铁合金冶炼（314） 铁合金冶炼（3140） 14 有色 阴极铜、锰硅合金、粗铜、点解铜 电解槽 有色金属冶炼和压延加工业（32） 常用有色金属冶炼（321） 铜冶炼（3211） 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌 电解槽 铅锌冶炼（3212） 氧化铝（不包括以铝酸钠、氢氧化铝或者氧化铝为原料深加工形成的非冶金级氧化铝）、电解铝 煅烧或焙烧炉、电解槽 铝冶炼（3216） 15 铸造 黑色金属铸件 电炉等熔炼设备、造型设备 金属制品业（33） 铸造及其他金属制品制造（339） 黑色金属铸造（3391） 有色金属铸件 有色金属铸造（3392） 16 煤电 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电） 抽凝、纯凝机组 电力、热力生产和供应业（44） 电力生产（441） 火力发电（4411） 电力和热力（热电联产） 抽凝、背压机组 热电联产（4412） 本项目属于B101土砂石开采，不属于上述“两高”行业，项目建设符合《山东省“两高”项目管理目录》（2022年版）要求。 （6）与《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）的符合性 表1-9与《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）符合性分析 文 件要 求 具体规定 本项目情况 符合 情况 坚决淘汰落后产能 严格落实《产业结构调整指导目录》，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。 项目已完成立项，立项代码为2211-370302-89-01-524955。 符合 严把准入关口 坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入，严禁新增水泥熟料、粉磨产能。 项目不属于两高项目。 符合 综上，项目建设符合《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）要求。 （8）、与关于印发《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》的通知（淄环委办〔2022〕10号）的符合性分析 表1-10项目与淄环委办〔2022〕10号的符合性分析 文件要求 项目情况 符合性 提升颗粒物治理水平 23.粉性原料、物料（含易起尘的粒状）等贮存场所要全密闭，非道路移动机械（铲车、挖掘机等）内部作业时宜安装并启用喷雾降尘装置 本项目开采的原料密闭储存在料仓中，项目表土临时堆场采用防尘网覆盖，定期采用移动式雾炮机降尘，非道路移动机械（铲车、挖掘机等）内部作业时安装喷雾降尘装置 符合 24.粉状物料破碎、粉磨以及产品烘干、冷却、混料、包装等过程中产生的粉尘，要设置布袋除尘器或者其他粉尘收集处理设施进行有效收集处理。其中，要根据企业生产情况和布袋除尘器压差变化情况，合理确定反吹时间间隔与频次。 本项目破碎、粉磨等产尘环节均设置除尘设施收集产尘过程产生的粉尘，粉尘经除尘器处理后有组织排放，在投产后根据生产情况和布袋除尘器压差变化情况，合理确定反吹时间间隔与频次 符合 25.厂内道路要全部硬化，地面要硬化或者绿化，不得出现裸露地面。定期对厂内及车间内道路、地面等进行洒扫保洁，原则上每周冲洗不少于1次，每天洒扫不少于2次，地面无积尘。 本项目厂区道路全部硬化，地面，矿区除工作区外，其他区域进行绿化，本项目建成后将按照要求对厂内道路、车间地面进行冲洗，做到地面无积尘 符合 提升精细化管理水平 28.企业要按照排污许可证相关要求，完整记录和保存生产设施运行、脱硫脱硝剂消费、活性炭等吸附剂更换、原辅料及能源消费、污染设施运行等台账信息，相关台账信息要与DCS记录一致。DCS记录应定期备份，保存时间不少于书面台账。 本项目建成后将按照要求进行精细化管理 符合 30.废气处理系统应与生产工艺设备“同启同停”，企业要根据处理工艺，在治污设施操作规程中规定要操作方法，明确启停时间、温度、压力、烟气量等参数 31.企业应建立健全大气污染治理责任制、管理制度和操作规程，定期开展专项培训或综合培训。其中，治污设施操作人员的专项培训，每季度至少开展一次公司级培训，每月至少开展一次车间级培训，考核合格后方可上岗。 32.企业应建立治污设施运行巡查制度，定期巡查治污设施运行情况，巡查间隔时间不得超过半小时。治污设施运行参数要张贴悬挂于醒目位置，并明确异常问题的处理办法。巡查发现的问题要及时处置，不能整改的启用备用治污设施或有序停产，确保污染物达标排放 坚决淘汰落后处理工艺 全面淘汰除尘脱硫一体化、简易脱硫脱硝一体化、水洗法脱硫、氨法脱硫、生物脱硫以及无法实现精准管控的双碱法等脱硫工艺；全面淘汰微生物法脱硝及难以实现精准有效控制的氧化法脱硝和湿法脱硝工艺；全面淘汰水膜除尘、重力降尘、旋风除尘等单一措施除尘工艺。 本项目产尘环节主要治污设施为布袋除尘器和喷淋设施 符合 综上分析，项目符合《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》的通知（淄环委办〔2022〕10号）中相关要求。 3、项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 项目关于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）的符合性分析如下： 表1-11《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》主要指标与项目对比表 序号 矿山生态环境保护与污染防治技术 政策相关要求指标 本项目 结论 规划设计 （一）禁止的矿产资源开发活动 ①禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；②禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采；③禁止在地质灾害危险区开采矿产资源；④禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动；⑤禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目；⑥禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。 本项目矿区不在生态保护红线范围内，矿区不属于地质灾害危险区；本项目为建筑石料用灰岩开采，不会对周围生态环境产生破坏性影响。项目开采过程中相应的生态保护措施，降低对生态环境的影响；待服务期结束后，按照水土保持及土地复垦方案，进行土地复垦、植被恢复等生态保护措施，使得生态环境影响可恢复。 符合 二、限制的矿产资源开发活动： ①限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能；②限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 本项目矿区不在生态保护红线范围内，同时做到矿区内生态保护红线区生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，所在区域不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区。 符合 三、矿产资源开发规划： ①矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划；②矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等；③在矿产资源的开发规划阶段，应对矿区内的生态环境进行充分调查，建立矿区的水文、地质、土壤和动植物等生态环境和人文环境基础状况数据库。同时，应对矿床开采可能产生的区域地质环境问题进行预测和评价；④矿产资源开发规划阶段还应注重对矿山所在区域生态环境的保护。 本项目符合国家产业政策和区域发展规划，规划阶段注重对区域生态环境的保护，正在编制环境影响评价。项目矿区所在区域地质现状良好，在开采期间，加强对所在区域生态环境的保护。 符合 规划设计 四、矿产资源开发设计： ①应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术；②应考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设，把资源优势转化为经济优势；③矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用；④选矿厂设计时，应考虑最大限度地提高矿产资源的回收利用率，并同时考虑共、伴生资源的综合利用；⑤地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物 本项目采用露天开采（自上而下分台阶开采）工艺，废物产生量少、水重复利用率高，生态环境影响较小。 符合 矿山基建 ①对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全；②对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施；③对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土；④矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。 本项目矿区开采剥离的表土暂存于表土堆场后，作为后期矿山的土地复垦使用。 符合 采矿 一、鼓励采用的采矿技术： ①对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术。 本项目使用鼓励采矿技术：剥离-排土-造地-复垦一体化技术。 符合 二、矿坑水的综合利用和废水、废气的处理： ①鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用；②宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷；③宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 本项目采用露天开采，无矿坑水产生；矿区修建有截排水沟防止外部雨水进入场地；开采过程采用设置移动式雾炮机，湿式作业，个体防护等措施，降低凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 符合 三、固体废物贮存和综合利用： ①对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水；②大力推广采矿固体废物的综合利用技术。推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，如生产铺路材料、制砖等。 本项目设置有表土临时堆场。表土暂存于表土临时堆场后，作为后期矿山的土地复垦使用；同时，设置有截排水沟和沉砂池，防止淋溶水污染地表水和地下水。 符合 废弃地复垦 ①矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采（选）矿—排土（尾）—造地—复垦一体化技术；②矿山废弃地复垦应做可垦性试验，采取最合理的方式进行废弃地复垦；③矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡； ④鼓励推广采用覆岩离层注浆，利用尾矿、废石充填采空区等技术，减轻采空区上覆岩层塌陷；⑤采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。 建设单位编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，贯彻“边开采、边保护”的原则，开采过程中采取种植植物和覆盖措施，防止水土流失；闭矿后按照方案实施土地复垦。 通过上表可以看出，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）中提出的矿山生态环境保护目标。 4、项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的符合性分析如下： 表1-12《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》主要指标与项目对比表 序号 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范相关要求指标 本项目 结论 1 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿；禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。 本项目矿区不在自然保护区、风景名胜区等生态功能区和禁采区域； 符合 2 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。 本项目符合国家、山东省主体功能区划和生态功能区划，将采取有效措施保护生态环境。 符合 3 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。 本项目采过程中采取种植植物和覆盖措施，防止水土流失；闭矿后按照方案实施土地复垦。矿区生态环境保护与恢复治理贯穿全过程。 符合 4 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。 废石和表土设有表土临时堆场，且设置截排水沟和沉砂池，可防止淋溶水造成二次污染。 符合 5 采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被；运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。 运输道路采取洒水抑尘措施。 符合 6 勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施 开采作业面安装 有移动式雾炮机、喷淋装置。 符合 7 矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施 运输道路采用水泥结路面，定期对路面洒水防尘；运输车辆采取围挡、遮盖措施。 符合 8 矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。 项目表土临时堆场采用防尘网覆盖，定期采用移动式雾炮机降尘。 符合 9 矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采取沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用。 淋溶水设排水沟收集， 经沉淀后重复利用。 符合 综上，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中提出的矿山生态环境保护与恢复技术要求。 5、与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》的符合性分析 表1-13 与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》的符合性分析 序号 《非金属矿行业绿色矿山建设规范》 实际建设内容 结果 1 矿区环境 矿区基本要求，矿山废石有专用贮存场所。 本项目采选过程产生的废石回填；剥离的表土暂时堆存于临时表土堆场，回用作复垦的种植土。 符合 2 矿山应采取喷雾、洒水、加设除尘设施进行开采。 矿山开采过程采取雾炮喷雾设施、在矿区及运输道路采取洒水车洒水等。 符合 3 矿区实施清污分流。 矿区开采不产生生产废水，生活废水经化粪池暂存后由环卫部门清运。 符合 4 矿区应采用消声、减振、隔振等措施，保证厂区噪声排放达到《工业企业噪声排放标准》相关要求。 本项目矿区开采设备采取了消声、减振、隔振等措施，厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 符合 5 资源开发方式 资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大程度减少对自然环境的扰动与破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式 项目贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。 符合 6 根据非金属矿资源赋存情况、生态环境特征等条件，因地制宜选择合理的开采顺序、开采方式和开采方法。 7 应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。 8 生态环境保护与恢复 按照矿山地质环境保护与土地复垦方案，建立责任制，将治理和复垦与生产建设活动统一部署、统筹实施，制定年度计划，及时完成土地复垦和地质环境保护。 建设单位已建立恢复责任制，将治理和复垦与生产建设活动统一部署、统筹实施，制定年度计划 符合 9 建立环境监测机制，配备管理人员与监测人员 环评中要求建设单位实施环境监测计划，委托具有监测资质的单位定期监测 符合 10 资源综合利用 按照减量化、资源化、再利用的原则，综合开发利用伴生矿产资源，科学合理利用废石、尾矿等固体废物和选矿废水 本项目采选过程产生的废石回填；剥离的表土暂时堆存于临时表土堆场，回用作复垦的种植土。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 淄博市淄川区西河镇新庄村北 （矿区中心地理坐标：东经117°54′50.048"、北纬36°30′29.802"） |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 淄博卓正新材料科技有限公司位于淄博市淄川区西河镇新庄村北，成立于2010年11月16日，注册资金1000万元。主要从事非金属矿及制品销售；建筑用石加工。 淄博卓正新材料科技有限公司现有项目环评及“三同时”执行情况见下表： 表2-1 现有项目环评及“三同时”执行情况一览表 项目名称 审批 单位 审批时间 批复文号 验收时间 运行情况 年产50万吨建筑石料用灰岩矿项目（现状评价） 淄博市淄川区环境保护局 2016年11月10日 川环报告表[2016]137号 / 已完成 年产100万吨建筑用石灰岩石料生产线项目 淄博市环境保护局淄川分局 2018年9月18日 川环报告表[2018]299号 2019年3月20日日通过自主验收 正常运行 环保设施升级改造项目 淄博市环境保护局淄川分局 2021年8月11日 202137030200000127 / 正常运行 因市场良好，市场对石料需求量增加，淄博卓正新材料科技有限公司在现有项目基础上进行扩建，建设“年产500万吨建筑石料用灰岩项目”，该项目新增用地0.4231平方千米，在现有厂房内破碎、筛分设施基础上，对现有破碎机、筛分机尺寸进行改造，提高破碎、筛分能力，同时新增破碎、挖掘机、除尘、喷淋设施等配套设施35台（套），同时对现有项目筛分、投料、破碎工序集气罩和除尘器进行升级改造，增加集气罩的收集面积，更换除尘器布袋，提高废气收集效率和处理效率。现有矿区剩余项目开采量为370.83万吨，本项目设计开采量1542.65万吨，本项目建成后全厂设计采出矿石量1913.48万吨，达到年产500万吨建筑石料用灰岩的生产能力。 淄博卓正新材料科技有限公司建筑石料用灰岩矿为经济类型有限责任公司，于2010年首次取得采矿权，几经延续至今，现持有采矿许可证证号为：C3703022010097130074498，有效期为2018年12月4日至2023年12月4日，矿区面积为0.9652km2。 因淄川区政府新出让的淄博市淄川区西河镇新庄村采矿权被淄博卓正新材料科技有限公司摘牌，而淄博卓正新材料科技有限公司采矿权范围与淄博市淄川区西河镇新庄村采矿权范围相邻，为了合理开发利用矿产资源，现将两个采矿权范围合并为一个采矿权范围。 新摘牌淄博市淄川区西河镇新庄村建筑石料用灰岩矿矿区面积为：0.4231km2，合并后面积为：1.3883km2，矿层赋存标高为+430m～+305m，范围由34个拐点按顺序圈定（2000国家大地坐标系），生产规模500万t/a。 表2-2 合并后采矿权矿区范围拐点坐标一览表 拐点号 直角坐标 地理坐标 X Y 经度 纬度 J1 4042253.210 39580787.690 117°54′06.536849″ 36°30′27.590088″ J2 4042260.740 39580980.140 117°54′14.272621″ 36°30′27.775813″ J3 4042437.900 39581292.520 117°54′26.891604″ 36°30′33.427152″ J4 4042424.970 39581494.190 117°54′34.990258″ 36°30′32.946010″ J5 4042611.560 39581656.230 117°54′41.572356″ 36°30′38.948823″ J6 4042707.440 39581771.680 117°54′46.248013″ 36°30′42.023454″ J7 4042790.580 39581857.400 117°54′49.724247″ 36°30′44.693934″ J8 4042785.640 39582065.160 117°54′58.070952″ 36°30′44.469654″ J9 4042924.370 39582087.500 117°54′59.021714″ 36°30′48.962808″ J10 4042882.400 39582231.830 117°55′04.805453″ 36°30′47.556811″ J11 4042934.300 39582480.910 117°55′14.834477″ 36°30′49.163165″ J12 4042904.760 39582557.470 117°55′17.899633″ 36°30′48.181204″ J13 4042984.820 39582637.520 117°55′21.147208″ 36°30′50.753276″ J14 4042940.950 39582710.380 117°55′24.058153″ 36°30′49.307592″ J15 4042823.500 39582881.040 117°55′30.870669″ 36°30′45.444680″ J16 4042307.920 39582427.710 117°55′12.456142″ 36°30′28.861496″ J17 4042148.650 39582272.060 117°55′06.140856″ 36°30′23.743376″ J18 4041949.320 39581991.800 117°54′54.803664″ 36°30′17.364154″ J19 4041894.720 39581992.440 117°54′54.808530″ 36°30′15.592867″ J20 4041883.950 39581955.600 117°54′53.324201″ 36°30′15.254869″ J21 4042051.370 39581816.990 117°54′47.818696″ 36°30′20.728235″ J22 4042030.980 39581759.070 117°54′45.483681″ 36°30′20.084644″ J23 4041735.070 39581929.270 117°54′52.209469″ 36°30′10.433681″ J24 4041446.420 39581587.390 117°54′38.363429″ 36°30′01.175656″ J25 4041514.230 39581275.710 117°54′25.866515″ 36°30′03.470659″ J26 4041801.210 39581298.610 117°54′26.895233″ 36°30′12.772605″ J27 4042081.600 39581096.390 117°54′18.876060″ 36°30′21.929518″ J28 4042115.810 39580817.260 117°54′07.673297″ 36°30′23.124174″ J29 4042029.290 39580784.340 117°54′06.317989″ 36°30′20.327671″ J30 4041845.460 39580825.060 117°54′07.884942″ 36°30′14.352289″ J31 4041726.180 39580773.850 117°54′05.782477″ 36°30′10.498682″ J32 4041795.430 39580516.660 117°53′55.474778″ 36°30′12.822967″ J33 4041876.590 39580575.970 117°53′57.888275″ 36°30′15.437648″ J34 4042073.790 39580783.820 117°54′06.313838″ 36°30′21.771304″ 其中本项目新增矿区占地面积为0.4231km2，目前正在申请采矿许可证，新增矿区分2部分，扩界区1由9个拐点坐标圈定，面积为0.0587km2，扩界区2由20个拐点坐标圈定，面积为0.3644km2，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，开采标高+430m至+305m。 表2-3 新增采矿权矿区范围拐点坐标一览表 拐点编号 2000国家大地坐标系 X（m） Y（m） 扩界区1 J1 4042437.900 39581292.520 J2 4042424.970 39581494.190 J3 4042611.560 39581656.230 J4 4042707.440 39581771.680 J5 4042607.340 39581668.480 J6 4042519.820 39581978.250 J7 4042394.390 39581886.610 J8 4042485.280 39581555.980 J9 4042365.400 39581468.670 J1 4042437.900 39581292.520 扩界区2 J1 4042360.360 39581629.170 J2 4042305.440 39581728.370 J3 4042360.420 39581944.900 J4 4042284.240 39582072.850 J5 4042573.990 39582200.740 J6 4042477.440 39582038.900 J7 4042557.570 39582013.760 J8 4042616.020 39582187.160 J9 4042607.030 39582373.030 J10 4042766.170 39582477.930 J11 4042785.500 39582546.230 J12 4042892.430 39582684.150 J13 4042940.950 39582710.380 J14 4042823.500 39582881.040 J15 4042307.920 39582427.710 J16 4042148.650 39582272.060 J17 4041949.320 39581991.800 J18 4042127.250 39581989.680 J19 4042219.310 39581753.220 J20 4042154.370 39581688.100 J21 4042312.950 39581596.890 J1 4042360.360 39581629.170 矿区面积0.4231km2，开采深度430m～305m。 2、项目名称、性质、建设单位、地点 项目名称：淄博卓正新材料科技有限公司年产500万吨建筑石料用灰岩项目 建设单位：淄博卓正新材料科技有限公司 建设性质：扩建 建设地点：淄博市淄川区西河镇新庄村北 项目总投资：4000万元 开采规模：500万吨/年 矿山概况：全厂矿山面积1.3883km2，开采标高+430m至+305m，高差125m，开采矿种为建筑石料用灰岩，设计生产规模500万吨/年。采用露天开采，公路开拓，汽车运输方案。采矿方法设计采用自上而下水平分台段开采，采矿工作平行矿体走向布置的纵向推进采剥法。台段高度15m，台段坡面角≤75°，采场最终边坡角≤65°。设计资源综合回采率95%。 矿山资源储量：现有矿区采矿许可证证号为：C3703022010097130074498，有效期为2018年12月4日至2023年12月4日，矿区面积为0.9652km2，目前该矿区剩余开采量为370.83万吨，新增矿区面积为0.4231km2，针对扩建后全厂矿区内资源储量，淄博卓正新材料科技有限公司于2022年11月委托淄博同生工程地质矿产资源评估服务有限公司编写了《淄博卓正新材料科技有限公司建筑石料用灰岩资源储量报告》（资源储量估算基准日：2022年11月30日），报告由淄博市淄川区自然资源局组织专家评审并通过。根据该报告，矿区范围内保有资源储量2179.4万t。其中：可信储量（KX）2070.4万t，累计动用资源量（TM）2465.6万t，证实储量（ZS）2233.1万t。 开采方式：本项目开采方式为露天开采，根据矿石的机械物理性能及选定的矿山生产规模，采用钻孔爆破技术。 矿山服务年限：3.83年。 3、建设规模和内容 本项目建设内容及规模为：现有矿山占地面积为0.9652平方千米，因现有矿山即将开采完成，剩余开采量为370.83万吨，拟通过投入资金对矿山进行扩建，新增用地0.4231平方千米，在现有厂房内破碎、筛分设施基础上，对现有破碎机、筛分机尺寸进行改造，提高破碎、筛分能力，同时新增破碎、挖掘机、除尘、喷淋设施等配套设施35台（套），同时对现有项目筛分、投料、破碎工序集气罩和除尘器进行升级改造，增加集气罩的收集面积，更换除尘器布袋，提高废气收集效率和处理效率。现有矿区剩余项目开采量为370.83万吨，本项目新增开采量1542.65万吨，本项目建成后全厂设计采出矿石量1913.48万吨，达到年产500万吨建筑石料用灰岩的生产能力；其他办公生活设施、变配电设施等依托原矿山已建设施。 表2-5 矿山主要开采技术指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 矿床地质 1.1 保有资源储量 万吨 2014.19 / 1.2 开采境界矿石量 万吨 1913.48 / 1.3 资源利用率 % 95 / 2 矿山工作制度（天×班×小时） 300×2×8 / 3 矿山规模及服务年限 3.1 开采规模 万吨/年 500 / 3.2 矿山服务年限（搭配夹层） 年 3.83 / 4 矿山开采 4.1 开采方式 自上而下水平分层露天开采 4.2 开拓方案 公路运输开拓，汽车运输 4.3 采矿方法 液压露天潜孔钻机钻孔、爆破落矿 4.4 采场主要结构要素 4.4.1 矿石抗压强度 MPa ≥30 / 4.4.2 最小可采厚度 m ≥3 / 4.4.3 最小夹石剔除厚度 m ≥2 / 4.4.4 剥采比 / ≤0.5：1 / 4.4.5 最低开采标高 m +305 / 4.4.6 露天开采最终边坡角 ° ≤60° / 4.4.7 开采最终底盘最小宽度 m ≥40 / 4.4.8 爆破安全距离 m ≥300 / 5 劳动定员 人 60 / 4、项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见下表。 表2-6 项目组成及主要环境问题 工程名称 工程内容 环评设计建设内容及规模 备注 主体工程 采场区1 1个，0.9652平方千米，目前矿山在现有矿区范围已基本开采殆尽，剩余开采量为370.83万吨，采空区分布标高为+430m至+305m，项目已形成绿色矿山模式，已进行道路硬化、植树种草、道路洒水降尘等防尘措施。包括3条破碎、筛分生产线，本次扩建项目对筛分、投料、破碎工序集气罩和除尘器进行升级改造，增加集气罩的收集面积，更换除尘器布袋，提高废气收集效率和处理效率 现有采场 采场区2 2个，包括扩界区1（0.0587km2）和扩界区2（0.3644km2），总占地面积0.4231平方千米，形成500万t/a生产能力，开采深度为430米至305米标高，项目拟形成绿色矿山模式，对进行道路硬化、植树种草、道路洒水降尘等防尘措施。 本项目新增 辅助工程 办公区 1座，410m2。 依托现有 仓库 1座，20 m2。 依托现有 磅房 1座，30 m2。 依托现有 公用工程 供水系统 来源于西河镇自来水管网。 依托现有 排水系统 生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。 依托现有 供电系统 由淄川区供电局电网提供。 依托现有 环保工程 废气处理控制 表土临时堆场采用防尘网覆盖，定期采用移动式雾炮机降尘，开采作业面安装有移动式雾炮机、喷淋装置，装车过程设置水喷淋。投料、破碎、筛分过程设置水喷淋和布袋除尘器。 / 噪声处理控制 隔声、吸声、减振措施。 / 固废处理控制 生活垃圾由环卫部门定期清运；矿山剥离物回填，表土用于复垦；除尘器收集的粉尘、沉淀污泥外售处理。 / 废水处理控制 生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。 / 5、项目依托可行性分析 表2-7 项目建设依托可行性分析 类别 名称 建设情况 是否扩容 依托可行性分析 辅助工程 矿区道路 矿区现有一条村道公路，长路面为泥结碎石路面，单车道，路面宽5m。为方便运输，矿区建运输道路长度为752m，路面宽度9.5m，用于将已开采区沉砂池等生产设施区域与村道公路连接，路面采用泥结碎石路面，并配套建设有排水沟 是 本项目修建运矿道路连接新增开采区，扩建后依托现有运矿道路能够满足本项目矿石运输要求 公用工程 供水系统 生产用水主要为生活用水、生产用水（露天采场洒水抑尘用水、道路降尘用水、堆场降尘用水、产品装车抑尘用水）、车辆冲洗用水补水、绿化用水，来源为西河镇自来水管网 否 现有取水方式能够满足本项目要求 供电系统 矿山采用以燃油为动力的生产设备，矿山用电为日常生活及照明用电。矿山用电来自淄川区供电所，本项目矿区范围内设置有1台变压器 否 现有供电方式能够满足本项目要求 通讯系统 依托现有工程已建的移动通信网络已覆盖，通讯联络方便 否 现有通讯系统能够满足本项目要求 环保工程 废水 生活污水预处理池 一个，容积5m3 否 本项目新增劳动人员15人，现有预处理池能够满足本项目生活污水处理要求 沉砂池 一个，容积30m3 否 作为矿山扩建后淋溶水沉砂池使用 固废 生活垃圾 矿区生活办公区域已设置垃圾桶收集生活垃圾，收集后，定期清运至当地乡镇垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理 否 本项目新增劳动人员15人，无住宿人员，现有生活垃圾处理设施能够满足本项目生产垃圾处理要求 噪声 机械噪声 选用低噪设备；对高噪声设备装设消音器，要求设备操作和管理工人配备隔声耳罩等个人防护用品，定期对设备进行维护保养、加油润滑等；加强对运输车辆的管理，保持车况良好 是 本项目新增破碎机、破碎锤、装载机等设备，对高噪声设备装设消音器，加强对运输车辆的管理 爆破噪声 采用中深孔微差爆破、非电雷管起爆（导爆索或导爆管）；合理安排作业时间 否 现有措施能够满足本项目要求 6、产品方案 本项目产能见表2-8。 表2-8项目产品方案一览表 序号 产品名称 产量 备注 原有项目 扩建新增 扩建后全厂 1 碎石灰石 70万t/a 280万t/a 350万t/a 块状固体，20-30mm 2 石粉 30万t/a 120万t/a 150万t/a 颗粒物、粉混合，10-20mm、4.75-20mm、0.5-4.75mm 7、主要生产设备 项目主要生产设备如下。 表2-9主要设备一览表 序号 设备名称 型号 现有设备 （台/套） 新增设备 （台/套） 合计（台） 1 破碎机（配套筛分机） 900×1200 3 -2 1 2 破碎机（配套筛分机） 1000×1200 0 2 2 3 破碎机 500×1500 9 2 11 4 二次加工筛分机 300×500 3 0 3 5 挖掘机 徐工 8 2 10 6 破碎锤 徐工 11 5 16 7 装载机 山工 15 3 18 8 运输车 陕汽德龙 20 5 25 9 除尘器 DCM-200 13 3 16 10 雾炮 - 5 5 10 11 喷淋装置 - 21 3 24 12 洒水车 10m3 4 7 11 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《部分工业行业淘汰落后工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所用设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备。 8、扩能方式、途径 本项目扩能前开采方式为露天开采，产量为年产100万吨建筑石料用灰岩；本项目拟扩大矿区开采规模，开采方式为露天开采，扩建后产能为年产500万吨建筑石料用灰岩。由于现有项目即将开采完成，故本项目依托现有项目的开采平台、新增部分矿山开采机械设备达到扩大产能的目的。具体见下表。 表2-10 项目扩能方式变化表 序号 内容 扩建前建设情况 扩建后建设情况 1 矿山生产能力 100万t/a 500万t/a 2 开采方法 露天开采 露天开采 3 矿区面积 0.965km2 1.3883km2 4 劳动定员 30 30 5 年工作日 300d/a 330d/a 6 开采平台 1个 1个 7 生产设备 破碎机 12 14 二次加工筛分机 3 3 挖掘机 8 10 破碎锤 11 16 装载机 15 18 运输车 20 25 除尘器 13 16 雾炮 5 10 喷淋装置 21 24 洒水车 4 11 9、主要原辅材料及能源消耗量 表2-11 主要原辅材料消耗一览表 序号 材料名称 年消耗量 备注 主（辅）料 建筑石料用灰岩 500万吨/年 来自矿区 炸药 650t/a 不在矿区内储存，由专业爆破公司进行爆破时自行携带至现场 能源 水 134062m3/a 西河镇自来水管网 电 300万kW·h 淄川供电所 机油 2t/a 年补充量 液压油 3t/a 年补充量 柴油 50t/a 外购，不在矿区内储存 注：本项目使用的柴油由外部按需要量随用随送，不在矿区内储存，矿区内不设置储油罐。 破碎机等设备维护使用的机油和液压油定期添加，无废机油、废液压油产生。 挖掘机、装载机使用的液压油定期到指定服务站进行更换，厂内无废液压油产生。 10、劳动定员及工作制度 工作制度：全年300个工作日，二班制，每班8小时。 劳动定员：现有项目劳动定员为30人，本项目新增定员15人，本项目建成后全厂劳动定员为45人。 11、项目占地 （2）现有项目土地利用现状 根据《土地利用现状分类》标准，现有项目占地97.58hm2组成，其中采矿权界线内面积96.52hm2，为采矿用地，包含开采区94.36hm2、工业场地区1.25 hm2、矿山运输道路区占地0.91hm2。采矿权界线外因矿山运输道路区、办公仓储区修建，涉及占用土地1.06hm2，其中界外矿山道路区0.57hm2、办公仓储区0.49hm2。 表2-12原矿区工程占地面积及类型统计表 防治区 占地性质 矿权界线内 占用面积（hm2） 矿权界线外 占用面积（hm2） 小计 采矿用地 农村道路 其他土地 开采区 永久占地 94.36 / / 94.36 运输道路区 永久占地 0.91 0.57 / 1.48 办公仓储区 永久占地 / / 0.49 0.49 工业场地区 永久占地 1.25 / / 1.25 总计 / 96.52 0.57 0.49 97.58 （2）扩建项目土地利用现状 根据《土地利用现状分类》标准，淄博卓正新材料科技有限公司新增矿山用地总面积42.31hm2，土地利用类型为采矿用地。实际年产500万吨建筑石料用灰岩项目新增占地面积为41.25hm2，其他未涉及的土地1.08hm2。 本项目新增占地主要为采矿界线内，不在生态保护红线内，包括开采区40.74hm2、运输道路0.51hm2。 办公仓储区、工业场地区等均依托现有项目设施，表土临时堆场位于原有矿区西侧空闲区域，布设临时堆土防护措施。 表2-13 扩建项目土地利用现状统计表 一级地类 二级地类 矿权界线内面积（hm2） 矿权界线外 占用面积（hm2） 土地 权属 未占用 占用 20 城镇村及 工矿用地 204 采矿 用地 0 40.74 0 淄博卓正新材料科技有限公司 合 计 40.74 -- 12、土石方平衡 根据主体设计，本项目土石方工程包括开采区、运矿道路的土石方开挖及回填。 （1）表土平衡 ①剥离表土 矿山扩界区域剥离表层土，边开采边剥离，经查阅资料统计，可剥离表土面积约21.5hm2，剥离厚度约20cm，剥离表土约4.30万m³，堆放于原有矿区西侧空闲区域，用于后期绿化覆土。 ②一般土方 矿山扩界区域均为开采区，办公仓储区、工业场地区均依托原有矿区公共服设施，主体工程土石方开挖主要为修建道路路基及开采区场地平整等，运输道路区修建道路时开挖的一般土方约0.20万m³，开采区场地平整开挖量约1.05万m³，主体工程填方主要是场地平整及道路路基回填约1.25万m³，土石方挖填平衡。 ③土石方平衡 矿山扩界区域总挖方量5.55万m³（其中表土4.30万m³，一般土方约1.25万m³），总填方量5.50万m³，土石方挖填平衡，无弃方，无借方。 ④表土堆放场 1）综合利用 产生的废石，大部分符合建筑石料要求，矿山只需建设临时堆放场。 2）废石场 剥离的表土堆放于原有矿区西侧空闲区域，可容纳废石150万m3，布设临时堆土防护措施，包含临时防尘网覆盖约1.20hm²；编织袋拦挡900m，采用梯形断面顶宽0.5m，底宽2m，高1m；临时排水沟900m，断面尺寸为0.5m×0.5m；布设临时沉砂池1座。 矿山开发利用方案 根据《淄博卓正新材料科技有限公司建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》（淄博同生工程地质矿产资源评估服务有限公司，2022年12月），方案概况为： [1]开拓运输方案 （1）开拓运输方案 该矿区矿石裸露地表，矿山开采为山坡露天开采，开采规模较大。因此根据矿区矿体赋存条件和开采技术条件等因素，综合考虑后确定本矿山采用公路开拓汽车运输方案。 公路开拓汽车运输方案与其它开拓运输方案相比有以下优点，① 采装工作线短，可以提高矿山的开采强度；② 公路曲线半径小、坡度大、降段工程量小，施工方便，新水平准备快；③ 汽车机动灵活；④ 生产管理简单。 （2）矿山开拓运输系统 ①开拓运输系统总体布置方式 矿山开拓运输系统系指在矿山开采的服务期内，矿山公路的走向和变化，矿山公路和各开采工作平台转换过程中道路的衔接情况、开拓系统的设计是对矿山生产能力和矿山公路布置合理性的验证。 根据矿山地形条件及矿层赋存特点，并结合矿区范围周边条件，设计矿山不再新建骨料线，利用矿区内骨料线进行生产。 ②首采平台选择 设计在+425m设置剥离工作面，在+410m设置采准工作面，采准工作面长430m。 ③运输道路 设计矿山运输道路以破碎生产线卸料平台（+380m）为起点，向上修筑道路至+410m采准工作面。道路长752m，平均坡度3.99%，最大坡度9%，后期凹陷道路最大坡度9%，缓和坡段最大坡度3%且不少于60m。设计运输道路采用二级道路规划，双车道设计，泥结碎石路面。 本矿山设计采用60t矿用自卸汽车，设计路面宽度9.5m。 [2]厂址选择 设计利用淄博卓正新材料科技有限公司工业场地，不再新建破碎系统及办公场地，工业场地主要包括破碎生产系统、矿山办公室、休息室、材料库、备件库及停车场等，不涉及生态保护红线、自然保护地和永久基本农田。 [3]防治水方案 本矿最低开采标高高于当地侵蚀基准面及地下水水位，地下水不会对矿山开采造成威胁，大气降水和流域汇水是未来矿山开采的主要威胁。 矿山防治水主要采取以下方式： （1）在采场内运输道路挖方侧设排水沟，将积水及时排走，在雨季安排专人清理维护排水沟。 （2）在破碎站及工业场地周围设排水沟，及时将雨水排走，以防工业场地内积水，影响生产和生活。 本矿山为山坡露天开采，汇水可以通过自然沟渠自流排泄至矿区北部的冲沟。 [4]采场最终边坡要素 ① 开采台阶高度15m （机械破碎区分台阶高度为5m，开采至最终边坡时3个分台段并段处理为15m）； ② 终了台阶边坡角65°； ③ 安全平台4m，清扫平台6m； ④ 最小工作平台初始宽度确定为27～35m，正常工作为45～50m； ⑤ 最小底平面宽度：40m； ⑥最终边坡角： ≤59°。 [5]选矿及尾矿 本矿生产的建筑石料用灰岩不需要选矿，本矿不设选矿厂、尾矿库。 |
|  | 14、水平衡 （1）给水 本项目建成后全厂用水主要为生活用水、生产用水（露天采场洒水抑尘用水、道路降尘用水、堆场降尘用水、产品装车抑尘用水）、车辆冲洗用水补水、绿化用水，总用水量为134062m3/a，主要来源于西河镇自来水管网。 ①生活用水：项目职工定员45人，全年工作300天，厂内不设食堂、宿舍，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中3.2.11管理人员及车间工人生活用水定额采用30~50L/人·班，项目职工生活用水量按照40L/人·班计，则生活用水量为540m3/a。 ②露天采场洒水抑尘用水：本项目采区使用移动式除尘雾炮机降尘，主要用于采剥、装卸过程中喷雾降尘。项目采剥喷洒用水量按20L/m3-矿石计算，矿山开采规模500万吨/年，矿石平均体重2.7t/m3，故采剥喷洒用水量约37037m3/a；装卸降尘用水量按5.5L/m3-矿石计算，故装卸降尘用水约10185m3/a。 ③道路降尘用水：道路洒水降尘仅在晴天进行，本项目工作日为300天，非雨天按200天计算。本项目矿区内部和场地外运输道路总面积约45000m2，降尘用水量按1L/m2·次计算，每天洒水6次，则道路降尘用水量为54000m3/a。 ④堆场降尘用水：堆场临时防尘网覆盖，洒水降尘仅在晴天进行，本项目工作日为300天，非雨天按200天计算。表土临时堆场占地面积12000m2，降尘用水量按1L/m2·次计算，每天洒水6次，则堆场降尘用水量为28800m3/a。 ⑤产品装车抑尘用水：本项目产品料仓口装车过程中配备喷淋设施，总计6个料仓，每个料仓喷淋用水量为1m3/d，年工作300天，则产品装车抑尘用水量为1800m3/a。 ⑥车辆冲洗用水补水：矿石的运输车辆在驶出矿区前需要对车辆进行冲洗，本项目矿山开采规模500万吨/年，年生产300天，则日运输量为16667t，运输车辆最大载重为4t，因此运输车辆出厂约4167辆次。载重汽车冲洗用水量按120L/辆·次，则营运期车辆冲洗用水为5000.4m3/a，90%车辆冲洗废水经隔油沉淀后循环使用，定期补充蒸发损耗量，因此车辆冲洗用水补水约为500m3/a。 ⑦绿化用水：项目绿化面积共6000m2，用水标准按2L/m2。d计，用水量约12m3/d（包含办公生活区绿化区1000m2及厂外道路两侧的绿化维护带5000m3），绿化用水量按全年100天计算，绿化用水量为1200m3/a。 （2）排水 本项目产生的废水主要为生活污水，车辆冲洗废水。 露天采场洒水抑尘用水、道路降尘用水、堆场降尘用水、产品装车抑尘用水、车辆冲洗用水补水、绿化用水全部蒸发损耗。 ①生活污水：项目生活污水产生量按用水量的80%计，为432m3/a。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。 ②车辆冲洗废水：本项目车辆冲洗用水量为5000.4m3/a，排污系数按0.9计，则车辆冲洗废水产生量为4500.4m3/a。主要污染物为SS，其浓度约为1500mg/L。本项目置一处车辆冲洗区，并配套设置排水沟和隔油沉砂池1个，车辆冲洗废水经排水沟收集后进入隔油沉砂池，沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。 项目水平衡如下： 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d |
| 总平面及现场布置 | 矿区平面布置主要包括露天采场、破碎、筛分车间、表土临时堆场、运输道路及配套办公生活区等。矿山爆破作业委托给当地民爆公司，矿山不设炸药库。各部分布局如下： 本项目办公生活区位于矿区西北侧，包括办公室、值班室、库房等，其紧邻矿区道路，交通方便；采场位于整个矿区中部东北侧，其中已开采区位于采场西部区域，临时表土临时堆场位于已开采区，表土临时堆场北侧与矿区道路相连，交通方便。矿区整个采区平面布局紧凑，各个功能区划分明确但又相互连接，有利于施工及运营，提高了工作效率。 项目生产过程废气均能达标排放，对办公生活区和周边村庄产生影响较小；项目生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运；项目产生的固体废物均得到妥善处理；项目生产过程中噪声源主要是生产设备运行产生的噪声，通过合理布置、隔声、减振等降噪等措施后，设备噪声对办公区和周边村庄的影响较小。 通过以上分析，项目总平面布置较好的满足了生产过程的顺畅性；采取有效的噪声治理措施后，生产设备噪声对办公区和周边村庄影响较小，总平面布置比较合理。 |
| 施工方案 | 施工工艺： 施工营地依托现有办公生活区，施工便道依托现有运矿道路，不新增占地。 施工期主要施工内容为采场截排水沟、表土临时堆场截（排）水沟及挡墙的修建、矿区道路、开采平台的建设及其它设施等。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节示意图 施工时序：2023年3月-2023年5月 建设周期：3个月 |
| 其他 | 工艺流程及产污环节： 1、采矿工艺流程 在采矿过程中考虑本采场的岩石性质，针对具体开采区，应有计划地分片开采，为自上至下的阶梯性开采，按照“采剥并举，剥离先行”的原则对岩体进行松动爆破，然后用挖掘机铲装。表土及强风化岩层的剥离，可用挖掘机进行直接挖装，或用推土机配合装载机进行集堆铲装。每一片区开采完毕，应从下一计划开采片区取土回填，移植植被，进行生态恢复，边开采边恢复绿化，同时加强厂界四周绿化，以阔叶乔木为主。 图2-3 采剥工艺流程图 工艺流程简述： （1）装药 采用岩石粉状乳化炸药。其化学成分为硝酸铵（NH4NO3），特点是不粘手、威力大、烟尘少、抗水性好，具有爆炸性能好，爆轰感度高，抗水性能强，爆炸后产生的气体少等优点。硝酸铵为无色或白色结晶，无臭有强烈苦味，在空气中潮解，由于硝酸铵易潮解而失效，往往将其混在有机溶剂中，制成防水型浆状炸药，供雨季使用。正常情况下1吨炸药可采掘原石8000吨。 （2）爆破 在爆破工序中常采用点力起爆法和导爆索起爆法。点力起爆法是指利用电能引爆电雷管进而起爆工业炸药，所需器材有：电雷管、导线和起爆电源。导爆索起爆法是指用导爆索产生的能量引爆炸药包，用电雷管将导爆索引爆。 在雷管引爆下，硝酸铵受撞击或高温发生爆炸，从而形成了爆炸（爆破现象）。 产污环节：爆破过程会产生粉尘、噪声。 （3）集堆、铲装 ①石料的铲装 岩石被爆破后用挖掘机和装载机进行铲装。 ②表土及强风化岩的剥离 可用挖掘机直接挖装，或用推土机配合装载机进行集堆然后铲装。 产污环节：铲装过程会产生粉尘、噪声。 （4）运输 采剥下来的石料由矿山用自卸汽车将石料从采场运抵破碎筛分地点；各阶段采剥下来的废石及表土运至排土场。 产污环节：运输过程会产生粉尘、噪声。 2、矿石加工工艺流程 （1）投料：原料经石料仓直接进入振动给料机，振动机料机能均匀的给颚式破碎机送料。 （2）一次破碎：振动给料机输送的原料经过颚式破碎机的破碎，形成大小不一的混合料。 （3）一次筛分：初次破碎混合料经过皮带机榆送到一道筛，经筛分后产生3种产品；大于30mm 的物料，通过皮带机输送到回料破碎机，大于20mm小于30mm的，通过皮带机进 1#料仓，小于20m的物料进入二道筛。 （4）二次破碎及筛分：初次筛分及再破碎混合料经皮带输送到二道筛，二道筛2层筛网出3产品，大于10小于20mm的经过皮带机储存至2#料仓，大于4.75小于10mm的物料经过皮带机储存至3#料仓。 （5）物料存储外售：项目共分为4种产品，分别为1#料仓（20mm～30mm碎石灰石骨料），2#料仓（10mm～20mm 石粉骨料），3#料仓（4.75mm～10mm石粉骨料），4#料仓（0.5mm～4.75mm石粉骨料），储存待售。 石灰石破碎、筛分、皮带机输送转运点、成品储存点、成品装车处均设置布袋除尘器，以确保生产岗位的清洁卫生，废气经处理后达标排放。各生产厂房、储存仓库、皮带通廊等，均为密闭厂房。 产污环节：投料过程会产生粉尘，一级破碎及筛分、二级破碎及筛分、输送至料仓、装车过程会产生粉尘和噪声。 图2-4 项目工艺流程图 本项目的废气走向图入下图： 图2-4本项目废气产污工序及废气治理走向图 （1）大气污染物 本项目主要为3条生产线，大气污染物主要为投料、一级破碎、二级破碎、筛分工序产生的粉尘，料仓存储原料过程产生的粉尘，表土剥离、钻孔、爆破产生的粉尘，物料堆放产生的粉尘，物料装载运输过程产生的粉尘。 （2）废水 项目产生的废水主要为职工的生活污水，经化粪池预处理后由环卫部门进行清运。 （3）噪声： 项目声源主要是爆破、破碎机、破碎锤、装载机、筛分机、风机等设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级在80-130dB（A）之间。 （4）固废 项目产生的固体废物为职工生活垃圾，矿山剥离物、沉淀污泥。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | （一）生态环境现状 1、项目区域概况 本项目位于淄博市淄川区西河镇新庄村北，矿区及其附近地区属低山丘陵区。矿山总占地面积1.3883km2，开采标高+430m至+305m，开采矿种为建筑石料用灰岩，设计生产规模500万t/年。采用露天开采，公路开拓，汽车运输方案。采矿方法设计采用自上而下水平分台段开采，采矿工作平行矿体走向布置的纵向推进采剥法。台段高度15m，台段坡面角≤75°，采场最终边坡角≤65°。设计资源综合回采率95%。 2、生态功能区划和主体功能区规划 （1）《山东省生态功能区划》 本项目所在区域淄博市属于鲁中南山地丘陵生态区。鲁中南山地丘陵生态区地势起伏较大，气候为暖温带半湿润大陆性季风气候，植被类型为暖温带落叶阔叶林，生物多样性也比较丰富。山东省境内以东西向展布的泰鲁沂山地构成了分水脊轴，是全省重要的源涵养区。平均气温约13.2℃，年均降水量700-850毫米；土壤以棕壤、褐土为主；森林植被主要为针叶林、落叶阔叶林，草地植被主要为暖性灌草丛、温性草甸；耕地、湿地资源相对较少，森林资源较多；区域内水土流失面积达14734 平方公里，占该区面积的24.1%，平均土壤侵蚀模数1000-4000吨/平方公里•年，局部高达5000 吨/平方公里•年以上，是我省水土流失最严重的区域。 生态保护与建设的重点是加强荒山造林绿化、退化防护林、湿地与河湖生态修复、退耕还林还果等工程建设，增加森林资源，涵养水源；开展沿河、沿路、环湖、绕城防护林体系建设，继续实施森林抚育、低质低效林改造和封山育林。强化水土流失综合整治，以小流域为单元，开展山水田林路村综合治理，加快沂蒙山区等水土流失严重地区水土流失治理，严格控制人为产生新的水土流失。加强自然保护区、森林公园建设，保护珍稀野生动植物，切实保护生物多样性。 （2）《山东省主体功能区规划》 根据《山东省主体功能区规划》，本项目所在区域位于淄川区。该区域属于济淄省级优化开发区域，为省级优化开发区域，该区域位于主要包括济南、淄博、泰安部分城区，该区域具有完备的产业发展基础和较强配套能力，具有坚实的科技人才支撑，服务业发展基础好，发展潜力巨大。 该区域的功能定位：省会城市群的核心重点区域，具有国际竞争力的现代制造研发基地、新型原材料基地和高新技术产业基地，全省服务业龙头。 ———强化济南城市核心地位，加快淄博城区发展步伐，做强省会经济、总部经济和服务经济，发挥政治、经济、文化、科技等集成优势，加快建设全国重要的现代大都市，进一步增强辐射功能，带动山东中部崛起。 ———发挥科技人才优势和产业优势，着力打造国际竞争力较强的现代制造研发基地和新型原材料基地，壮大高新技术产业规模，推动高新技术产业集群式发展，建成全国重要的战略性新兴产业基地。 ———加快发展现代服务业，打造全国重要的区域性金融中心、物流中心、文化中心、科技创新中心、人才集聚中心、旅游中心，成为全省服务业发展龙头。 ———发展高附加值的特色农业、都市农业和外向型农业，构建现代农业产业体系。 ———统筹推进山区、湿地 （包括河流、水库）等生态工程建设，加强森林、湿地有害生物防控、水产种质资源和林木种质资源及濒危物种保护，创建国家生态园林城市。实施济南南部山区营造林工程和水土保持生态建设工程，打造生态型产业体系。 本项目所在区域建设未涉及《山东省主体功能区规划》规定的重点生态功能区、禁止开发区域等。项目建设所在区域为省级优化开发区域，符合区域生态功能发展的总体要求，与山东省生态功能区划是协调的。同时，区域生态功能定位也进一步明确了本工程在实施过程中必须加强生态环境保护，采取必要的措施开展生态修复和环境保护与治理。 3、山东省生态保护红线规划（2016-2020年） 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》（鲁政字[2016]173号），山东省陆域生态保护红线总面积为20847.9km2，约占全省陆域面积的13.2%，共分533个生态保护红线区，主要分布在胶东半岛、鲁中南山区、黄河三角洲、南四湖等区域。其中确定为I类红线区陆域面积为3370.9km2，占全省陆域面积的2.1%。红线区生态功能分为生物多样性维护生态保护红线区、水源涵养生态保护红线区、土壤保持生态保护红线区以及防风固沙生态保护红线区。 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，本项目位于淄博市淄川区西河镇新庄村北，不在生态红线保护范围内。 4、生态现状调查 （1）野生动物资源 野生动物种类有：蟾蜍、青蛙、蛇、蜥蜴、刺猬、鼠类、飞蝗、土蝗、野鸡、野兔等。 评价区域内未发现国家重点保护动物，主要为一些小型伴人动物，如鼠、蛇、蛙类。 （3）野生植物资源 本项目矿区绿化较好 树种有：柏树、低矮灌木等。 山野菜有：蕨菜、蒲公英、荠菜等。 杂草有：狗尾草、茅草、蒲草、涝草等。 （4）土壤类型 本项目矿区地形为低山丘陵地带。矿区和周边区域土壤母质多为石灰岩风化物。山丘中上部多为残积—坡积物，浅平洼地则为湖泊沉积物。 （5）、土地利用现状调查与评价 本项目矿区及周边区域土地含有丰富的矿藏，现有利用类型主要为开采矿产和种植人工植被绿化当地环境。 （6）水土流失现状 本项目位于低山丘陵地段，整体绿化较好，但矿层部分裸露较多。本项目施工期可能造成的水土流失主要由道路开挖、拓宽，建筑物建设，水沟及管线铺设时开挖土方等造成的弃土及临时堆放造成的。该项目运营期会造成大量裸露的土壤开挖面，由此会造成因土壤裸露而形成的水土流失。由于该项目土方和石方运出量很大，废弃量和堆放量很小，所以由废弃堆放地冲刷造成的流失量是很小。 在施工过程中，超前或同步建立水保防治体系，全面控制水土流失，修建水土保持工程，在采取水土保持措施这种条件下，水土流失量与施工期没有任何植被和水土保持措施情况下相比，水土流失量可减少90%以上。 根据对工程区水土流失现状的调查，项目区由于雨水充沛，水土流失类型以水力侵蚀为主，水土流失形式主要表现为细沟侵蚀和面蚀，面蚀分布面积最广。土壤侵蚀强度以轻度为主。 参考《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），综合确定建设期容许流失量为200t/（km2·a）。 5、生态现状评价 （1）评价区开采范围内植被系统主要由人工种植作物，人工种植乔木林组成。经过资料收集和现场调查，评价区内未发现珍稀保护植物。 （2）评价区植物包括：夏绿阔叶乔木，灌丛，人工种植作物。 （3）矿区人类活动频繁，基本无野生动物分布，经过资料收集和现场调查，评价区内无特别需要保护或稀有保护动物。 （4）评价区内无生态特殊及重要敏感区，矿区建设不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园等敏感区。 （二）环境空气质量现状 根据《淄博市城区环境空气质量功能区管理规定的通知》（淄政发[1999]113号）、关于印发《淄博市城区噪声标准适用区域划分及管理规定》的通知（淄政办字[2019]43号）及淄博市水资源管理办公室、淄博市水文局发布的《淄博市水功能区划》（2012.2）等文件，项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准适用区；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2标准；根据《淄博市地下水功能区划分及保护现状评价》，项目所在区的地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域地表水孝妇河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 环境空气质量 （1）基本污染物 根据淄博市生态环境局网站公布的《生态淄博建设工作简报（淄简33号）》（2022年第1期）：2021年，全市良好天数222天（国控），同比增加4天。重污染天数13天，同比增加1天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比改善17.6%；二氧化氮（NO2）35微克/立方米，同比改善7.9%；可吸入颗粒物（PM10）77微克/立方米，同比改善11.5%；细 颗粒物（PM2.5）47微克/立方米，同比改善14.5%；一氧化碳（CO）1.6毫克/立方米，同比改善15.8%；臭氧（O3）183微克/立方米，同比改善37%。全市综合指数为5.09，同比改善10.9%。其中，淄川区2021年度污染物浓度统计如下： 其中，淄川区空气环境质量指标如下： 表3-1 环境空气质量状况一览表 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 浓度，mg/m3 0.0165 0.033 0.085 0.046 年均浓度限值，mg/m3 0.06 0.04 0.07 0.035 根据上表，PM2.5和PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字〔2021〕107号），淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。区域环境空气质量将持续改善。 （2）特征污染物 为了了解项目周边区域的环境空气中TSP的质量现状，引用山东华度集团股份有限公司于2022年7月22日-2022年7月28日在丁家山社区（位于本项目厂区西1.916km处）连续7天的TSP检测数据（报告编号HDBG/JC/HJ/20220714-01）。监测结果详见下表： 表3-2 TSP环境空气质量监测结果 单位:mg/m3 点位 时间 丁家山社区 2022.07.22 0.232 2022.07.23 0.238 2022.07.24 0.213 2022.07.25 0.211 2022.07.26 0.216 2022.07.27 0.226 2022.07.28 0.223 由表3-2可知，项目区域内TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单标准中二类区日均值标准。 2、地表水环境质量 该区域地表水为般阳河（孝妇河支流），该段功能区划分为地表水V类。根据《2021 年12月份及全年环境质量情况通报（2022 年第 1 期）》（淄简 033 号），距离本项目最近的孝妇河南外环断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质要求。 3、声环境质量 经现场勘查，项目区周围为农田或其他企业，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 4、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 5、地下水 根据经现场勘查，项目区周围为道路或其他企业，厂界外周边500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 6、土壤 本项目所在土壤环境为不敏感，生态影响型项目类别为III类，无需开展土壤环境影响评价工作，本项目主要污染途经的大气沉降，污染因子为颗粒物。在本项目采取分区防控措施后，运营期基本不会对周围土壤环境造成不利影响，不需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 一、现有项目基本情况 项目名称：年产100万吨建筑用石灰岩石料生产线项目； 开采规模：年开采100万t/a； 开采方式：露天开采； 现有项目开采情况：目前矿山在现有矿区范围已基本开采殆尽，剩余开采量为370.83万吨，采空区分布标高为+430m至+305m。 二、现有工程履行环境影响评价及竣工环境保护验收 表3-3 现有项目环评及“三同时”执行情况一览表 项目名称 审批 单位 审批时间 批复文号 验收时间 运行情况 年产50万吨建筑石料用灰岩矿项目（现状评价） 淄博市淄川区环境保护局 2016年11月10日 川环报告表[2016]137号 / 已完成 年产100万吨建筑用石灰岩石料生产线项目 淄博市环境保护局淄川分局 2018年9月18日 川环报告表[2018]299号 2019年3月20日日通过自主验收 正常运行 环保设施升级改造项目 淄博市环境保护局淄川分局 2021年8月11日 202137030200000127 / 正常运行 三、排污许可手续办理情况 现有项目已取得排污许可证（登记编号：91370302570467227N001Z）。 四、核算现有工程污染物实际排放总量 1、废气 （1）污染物排放及达标情况分析 现有项目主要为3条生产线，大气污染物主要为有组织废气和无组织废气。 有组织废气主要为料仓存储原料过程产生的粉尘，破碎（一级、二级）、筛分工序产生的粉尘，其中1#生产线筛分工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA001排气筒有组织排放，二级破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA0013排气筒有组织排放；3#生产线筛分工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA002排气筒有组织排放，二级破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA003排气筒有组织排放；2#生产线投料、一级破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA004排气筒有组织排放，二级破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA005排气筒有组织排放，筛分工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA006排气筒有组织排放；2#生产线料仓存储原料过程产生的粉尘经集气罩收集，单机除尘器处理后由DA007-DA012排气筒有组织排放。 无组织废气主要为1#生产线投料、一级破碎粉尘，3#生产线投料、一级破碎粉尘，集气罩未收集的粉尘，表土剥离、钻孔、爆破产生的粉尘，物料堆放产生的粉尘，物料装载运输过程产生的粉尘，本项目通过雾炮、水喷淋、洒水降尘等措施减少无组织粉尘的排放。 根据2022年08月11日山东鲁蒙检测有限公司出具的监测报告（编号LM202207015），现有项目废气检测结果见下表： 表3-4现有项目有组织废气排放检测结果 采样点位 DA001排气筒出口 高度（m） 15 内径（m） 0.27 采样时间 2022年08月03日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 33 34 34 标干流量（Nm3/h） 7016 7180 7007 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 6.0 5.0 6.4 排放速率（kg/h） 4.21×10-2 3.59×10-2 4.48×10-2 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y001-003； 采样点位 DA002排气筒出口 高度（m） 15 内径（m） 0.27 采样时间 2022年08月03日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 39 40 40 标干流量（Nm3/h） 7143 7115 7100 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 7.3 5.5 3.3 排放速率（kg/h） 5.21×10-2 3.91×10-2 2.34×10-2 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y004-006； 采样点位 DA003排气筒出口 高度（m） 15 内径（m） 0.27 采样时间 2022年08月03日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 41 40 40 标干流量（Nm3/h） 5455 5487 5470 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 4.8 5.0 3.0 排放速率（kg/h） 2.62×10-2 2.74×10-2 1.64×10-2 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y007-009； 采样点位 DA004排气筒出口 高度（m） 15 内径（m） 0.25 采样时间 2022年08月02日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 31 31 31 标干流量（Nm3/h） 5962 6050 5900 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 5.1 7.6 6.9 排放速率（kg/h） 3.04×10-2 4.60×10-2 4.07×10-2 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y010-012； 采样点位 DA005排气筒出口 高度（m） 15 内径（m） 0.25 采样时间 2022年08月02日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 28 29 29 标干流量（Nm3/h） 5955 6065 5903 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 7.6 5.6 4.7 排放速率（kg/h） 4.53×10-2 3.40×10-2 2.77×10-2 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y013-015； 采样点位 DA006排气筒出口 高度（m） 15 内径（m） 0.25 采样时间 2022年08月02日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 30 31 31 标干流量（Nm3/h） 5542 5437 5646 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 6.9 5.7 7.6 排放速率（kg/h） 3.82×10-2 3.10×10-2 4.29×10-2 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y016-018； 采样点位 DA007排气筒出口 高度（m） 20 内径（m） 0.20 采样时间 2022年08月03日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 34 35 35 标干流量（Nm3/h） 2468 2471 2476 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 5.9 7.0 6.5 排放速率（kg/h） 1.46×10-2 1.73×10-2 1.61×10-2 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y019-021； 采样点位 DA008排气筒出口 高度（m） 20 内径（m） 0.20 采样时间 2022年08月03日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 38 39 39 标干流量（Nm3/h） 2535 2538 2547 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 5.2 6.8 3.5 排放速率（kg/h） 1.32×10-2 1.73×10-2 8.91×10-3 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y022-024； 采样点位 DA009排气筒出口 高度（m） 20 内径（m） 0.20 采样时间 2022年08月03日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 32 33 33 标干流量（Nm3/h） 2265 2272 2277 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 7.1 5.4 3.6 排放速率（kg/h） 1.61×10-2 1.23×10-2 8.20×10-3 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y025-027； 采样点位 DA010排气筒出口 高度（m） 20 内径（m） 0.20 采样时间 2022年08月03日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 39 40 39 标干流量（Nm3/h） 2461 2472 2465 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 5.6 3.8 4.5 排放速率（kg/h） 1.38×10-2 9.39×10-3 1.11×10-2 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y028-030； 采样点位 DA011排气筒出口 高度（m） 20 内径（m） 0.20 采样时间 2022年08月02日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 31 32 32 标干流量（Nm3/h） 1003 1012 1024 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 8.5 6.3 4.8 排放速率（kg/h） 8.53×10-3 6.38×10-3 4.92×10-3 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y031-033； 采样点位 DA012排气筒出口 高度（m） 20 内径（m） 0.20 采样时间 2022年08月02日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 34 33 33 标干流量（Nm3/h） 1070 1082 1092 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 5.4 3.2 6.8 排放速率（kg/h） 5.78×10-3 3.46×10-3 7.43×10-3 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y034-036； 采样点位 DA013排气筒出口 高度（m） 15 内径（m） 0.27 采样时间 2022年08月02日 采样频次 1 2 3 烟气温度（℃） 35 35 36 标干流量（Nm3/h） 8063 8339 8128 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 5.7 6.8 5.7 排放速率（kg/h） 4.60×10-2 5.67×10-2 4.63×10-2 备注 废气处理措施：布袋除尘； 生产工况：90%； 样品编号：2207015Y037-039； 对上述检测数据进行统计，具体见表3-5。 表3-5公司现有工程排放情况一览表 排气筒编号 产污工序 排放污染物 最大排放速率 最大排放浓度 执行标准限值 达标情况 DA001 1#生产线筛分工序 颗粒物 0.0448 6.4 10mg/m3 达标 DA002 3#生产线筛分工序 颗粒物 0.0521 7.3 10mg/m3 达标 DA003 3#生产线二级破碎工序 颗粒物 0.0274 5.0 10mg/m3 达标 DA004 2#生产线投料、一级破碎工序 颗粒物 0.0460 7.6 10mg/m3 达标 DA005 2#生产线二级破碎工序 颗粒物 0.0453 7.6 10mg/m3 达标 DA006 2#生产线筛分工序 颗粒物 0.0429 7.6 10mg/m3 达标 DA007 1#料仓存储原料过程 颗粒物 0.0173 7.0 10mg/m3 达标 DA008 2#料仓存储原料过程 颗粒物 0.0173 6.8 10mg/m3 达标 DA009 3#料仓存储原料过程 颗粒物 0.0161 7.1 10mg/m3 达标 DA0010 4#料仓存储原料过程 颗粒物 0.0138 5.6 10mg/m3 达标 DA0011 5#料仓存储原料过程 颗粒物 0.00853 8.5 10mg/m3 达标 DA0012 6#料仓存储原料过程 颗粒物 0.00743 6.8 10mg/m3 达标 DA0013 1#生产线二级破碎工序 颗粒物 0.0567 6.8 10mg/m3 达标 DA001排气筒-DA013排气筒有组织排放满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中重点控制区要求（颗粒物排放浓度≤10 mg/m3）。 表3-6现有项目无组织废气排放检测结果 采样日期 颗粒物（mg/m3） 01#上风向 02#下风向 03#下风向 04#下风向 2022.08.02 第一次 0.240 0.343 0.419 0.549 第二次 0.301 0.433 0.532 0.347 第三次 0.262 0.451 0.340 0.421 第四次 0.377 0.463 0.406 0.607 由表2-6可知，本项目厂界无组织颗粒物的最大浓度为0.6074mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材无组织排放限值要求，颗粒物1.0 mg/m3。 （2）污染物排放量 表3-7污染物有组织排放量计算 生产线 排气筒编号 环保设施 对应的生产工序 最大排放速率kg/h 年工作时间h 生产工况 满负荷情况下有组织排放量t/a 1号生产线 1#排气筒 布袋除尘器 筛分工序 0.0448 4800 90% 0.239 3号生产线 2#排气筒 布袋除尘器 筛分工序 0.0521 4800 90% 0.278 3号生产线 3#排气筒 布袋除尘器 二级破碎 0.0274 4800 90% 0.146 2号生产线 4#排气筒 布袋除尘器 投料、一级破碎工序 0.0460 4800 90% 0.245 2号生产线 5#排气筒 布袋除尘器 二级破碎工序 0.0453 4800 90% 0.242 2号生产线 6#排气筒 布袋除尘器 筛分工序 0.0429 4800 90% 0.229 2号生产线料仓 7#排气筒 单机除尘器 料仓原料储存 0.0173 7200 90% 0.138 8#排气筒 单机除尘器 料仓原料储存 0.0173 7200 90% 0.138 9#排气筒 单机除尘器 料仓原料储存 0.0161 7200 90% 0.129 10#排气筒 单机除尘器 料仓原料储存 0.0138 7200 90% 0.110 11#排气筒 单机除尘器 料仓原料储存 0.00853 7200 90% 0.068 12#排气筒 单机除尘器 料仓原料储存 0.00743 7200 90% 0.059 1号生产线 13#排气筒 布袋除尘器 二级破碎工序 0.0567 4800 90% 0.302 总计 2.323 表3-8污染物无组织排放量计算 序号 产污工序 污染物 出口有组织排放速率kg/h 年工作时间h 集气罩收集效率 环保设施处理效率 产生量t/a 满负荷情况下无组织排放量t/a 1 1#生产线筛分工序 颗粒物 0.0448 4800 85% 91.4% 3.269 0.490 2 3#生产线筛分工序 颗粒物 0.0521 4800 85% 91.4% 3.801 0.570 3 3#生产线二级破碎工序 颗粒物 0.0274 4800 85% 91.4% 1.999 0.300 4 2#生产线投料、一级破碎工序 颗粒物 0.0460 4800 85% 91.3% 3.318 0.498 5 2#生产线二级破碎工序 颗粒物 0.0453 4800 85% 91.4% 3.305 0.496 6 2#生产线筛分工序 颗粒物 0.0429 4800 85% 91.4% 3.130 0.469 7 1#生产线二级破碎工序 颗粒物 0.0567 4800 85% 91.4% 4.137 0.621 8 2号生产线料仓 颗粒物 0.08046 4800 100% 95% 1.788 / 总计 3.444 备注：根据验收报告可知，筛分工序、二级破碎工序除尘器除尘效率为91.4%，投料、一级破碎工序除尘器除尘效率为91.3% 1#生产线投料、一级破碎粉尘：1#生产线产能为25万t/a建筑用石灰岩石料，投料粉尘和一级破碎粉尘参照《第二次全国污染源普查工业污染源普查》1011 石灰石、石膏开采行业系数表中破碎粉尘产生量约为0.0307kg/t（进料），投料、一级破碎粉尘产生量为7.675t/a，工序配备雾炮等喷淋设施，可减少90%的粉尘量，1#生产线投料、一级破碎无组织排放的粉尘为0.7675t/a。 3#生产线投料、一级破碎粉尘：3#生产线同1#生产线产能相同，为25万t/a，经计算，投料、一级破碎粉尘产生量为7.675t/a，工序配备雾炮等喷淋设施，可减少90%的粉尘量，3#生产线投料、一级破碎无组织排放的粉尘为0.7675t/a。 爆破无组织排放的烟尘：爆破时产生的少量炮烟主要有害气体为NOX、CO及少量粉尘。项目爆破前后，在爆破现场洒水，防止起尘本项目爆破产生的烟尘，有风天气减少运输量、少爆破，在大风天气禁止爆破，小风天气爆破时应减少爆破用药量。根据经验资料，每公斤硝铵炸药可产生0.55kg氮氧化物气体和0.45kgCO。由于是露天爆破，大气扩散能力强，特别是风速较大时，有害气体难以集聚，很快会稀释、扩散。粉尘的产生量相对较小，本项目使用300t/a的炸药进行爆破，根据同行业爆破经验得知，每使用10t炸药进行爆破产生0.01t粉尘，经计算得知现有300t炸药进行爆破时会产生0.3t/a的粉尘，无组织排放。 表土剥离、钻孔、爆破无组织排放的粉尘：项目在石料开采工程中，表土剥离、钻孔、爆破等工序会产生粉尘，粒径相对较大，属于无组织排放，参照《第二次全国污染源普查工业污染源普查》1011 石灰石、石膏开采行业系数表中石灰岩露天开采颗粒物产生系数0.0142kg/t，现有项目 每年需要进行表土剥离、钻孔的土石量为100万吨，则该工序产生粉尘量为14.2t/a，表土剥离、钻孔的时候进行水喷淋降尘处理，可减少90%的粉尘量，即表土剥离、钻孔、爆破无组织排放的粉尘为1.42t/a。 铲装过程（装车）：在用挖掘机、装载机装车时可以产生粉尘污染，特别是在装运弃土时，如果料斗举得过高或风速较大时，粉尘污染就较大。产尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1第5条，逸散性粉尘产生量约为0.02kg/t（装货），产生量为20t/a，由于装车过程在料仓下方内部，仅保留货车进出口，且装料口设有喷淋设施，可减少90%粉尘，因此，铲装过程粉尘无组织排放量为2t/a。 物料堆放的粉尘：现有项目2#生产线的石料直接进入料仓，1#生产线和3#生产线石料储存在石料堆场中，石料堆场为密闭厂房，且对堆场物料采取相应的覆盖、喷淋等抑尘措施，处理效果可清除大于90%的粉尘，尽可能降低露天堆场的起尘量。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1第1条，逸散性粉尘产生量约为0.02kg/t（卸料），物料堆放量约为50万t/a，则粉尘产生量为10t/a，对堆场物料采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施，处理效果可清除大于90%的粉尘，尽可能降低露天堆场的起尘量，则粉尘无组织排放量为1t/a。 石料运输道路及周转场地扬尘：采石场的主要运输工具是汽车，加之厂内道路多为土路，因此汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1第7条，逸散性粉尘产生量约为0.016kg/t（车辆来往），则粉尘产生量为16t/a，在汽车运输时，在运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离矿区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，对运输车队进行统一管理，所有车辆均设有篷布覆盖，以防止石灰石在运输途中意外掉落及部分绿化隔离带，从而降低运输过程中对周围环境的质量。经抑尘措施后，粉尘可减少90%，粉尘无组织排放量为1.6t/a。 综上，现有项目颗粒物有组织排放量为2.323t/a，无组织排放量为11.299t/a，满足淄博市环保局淄川分局2016年10月24日出具的《淄博卓正新材料科技有限公司年产50万吨石料项目》污染物总量确认书（ZBZL[2016]）可知，淄博卓正新材料科技有限公司的污染物总量控制指标为颗粒物37.95t/a，其中有组织量为5.808t/a，无组织为32.142t/a。 2、废水 现有项目废水主要为生活污水，经化粪池收集后，由环卫部门定期清运。 3、噪声 根据2022年8月2日山东鲁蒙检测有限公司出具的监测报告（编号LM202207015），现有项目厂界噪声检测结果见表3-9。 表3-9现有项目厂界噪声检测结果 采样日期 采样点位 昼间 dB（A） 夜间 dB（A） 2022.8.3 东厂界外1m处 57.4 46.4 南厂界外1m处 58.5 48.0 西厂界外1m处 56.2 45.4 北厂界外1m处 56.5 47.1 现有项目厂界昼间噪声监测值在56.5-58.5dB（A）之间，夜间噪声监测值在45.4-48.0dB（A）之间，各监测点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类声环境功能区标准。现有项目对周围声环境影响较小。 4、固废 现有项目固体废物主要包括职工生活垃圾，矿山剥离物、沉淀污泥。 本项目职工生活垃圾产生量为4.5t/a，由环卫部门定期清运；矿山剥离物产生量为5万t/a，废石回填，表土用于复垦；除尘器收集的粉尘为30.242t/a，沉淀污泥产生量为2t/a，外售处理。 矿区现有环境问题 由于矿山基建已造成一部分土地和植被资源压占破坏，根据实测矿山地质环境现状， 现有工程已基本开采殆尽，形成东西长1.6km，南北宽380m的不规则长条形采坑，矿区西部部分区域已复垦，部分区域尚未进行生态恢复，需按照《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）、《淄川区环境保护工作委员会关于进一步加强露天矿山开采环境保护管理的意见》及矿山环境治理与生态恢复的有关要求，对现有矿山闭矿后，进行矿山环境治理恢复。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 （1）生态保护内容 本项目主要生态保护目标是对采矿区及其配套占地设施等范围内陆生生物多样性的保护，以及在施工建设和运行期对水土流失的控制和治理。尽可能减少项目在建设和运行期对陆生植物生境的破坏和动物的活动范围的影响，确保项目区域生态系统的完整性和稳定性不受影响；减少水土流失量，控制水土流失量；增加陆生生物保护措施，在保护生态环境不受影响的同时，减少土壤的流失和地表植被的破坏，并通过一定的工程措施加以改善，确保工程区域内陆生动植物的生存环境的破坏最小化。 本项目生态保护内容见下表。 表3-10 项目生态保护内容 类型 序号 保护对象 位置或外环境关系 主要保护内容 常规陆生生态保护内容 1 土地资源 项目设置1个表土临时堆场，不设置永久渣场。 土地利用类型不变 2 生物多样性 评价区内的陆生生态系统 生物多样性不减少 3 自然植被 工程直接影响区可能受到扰动的自然植被，涵盖了灌丛/草地等多种植被类型 减少自然植被破坏 4 资源植物 名木古树 工程直接占地范围内未发现国家保护野生植物和古树名木；无开发利用突出资源优势和潜在开发价值的野生资源植物 / 5 野生动物 评价区内无国家重点保护野生动物 / 6 景观格局 沿线评价范围内的景观风貌与景观格局 与周边自然景观协调 7 农田植被 运营期粉尘覆盖在农作物叶表面，阻挡光透性，降低光合效率，堵塞叶片气孔，造成蒸腾作用下降 农作物品质及产量 （2）生态外环境关系与环境敏感对象 该项目不涉及自然保护区和龙苍沟国家森林公园、项目范围内林地不涉及国家级公益林地，林地保护等级为Ⅲ类；项目不涉及珍稀鱼类保护区；项目选址不在已批复划定的县城和乡镇集中式饮用水源保护区范围内；项目不涉及饮用水源保护区和水利风景区；项目不涉及基本农田和大熊猫国家公园、不涉及生态红线范围；与文物保护范围无重叠交叉，与现有文物保护规划和旅游发展规划不冲突。 （3）生态环境保护目标 1）项目所在区域自然体系的生产能力和稳定状况不因该项目建设而降低体系级别； 2）保护林地，预防开采区、表土临时堆场泥石流和滑坡等地址灾害现象产生，减少水土流失，保护区域地表水体； 3）尽可能减少景观破坏程度，维护生态系统结的稳定性。 2、其它环境要素主要保护目标及保护等级 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目环境保护目标情况一览表如下。 表3-11 主要环境保护目标一览表 名称 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂 址方位 相对厂 界距离/m 环境空气 新庄村 居民区 二类 SE 430 声环境 厂界外50m范围 （GB3096-2008）中的2类标准 --- 50 地表水 孝妇河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 W 3244 地下水 厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 根据环境空气功能区划，本项目位于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准，标准限值详见下表。 表3-12环境空气质量标准限值表 单位：mg/m3 污染物 浓度限值mg/Nm3 标准来源 小时平均 24小时平均 年平均 SO2 0.50 0.15 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类 NO2 0.20 0.0 0.04 PM10 / 0.15 0.07 PM2.5 / 0.075 0.035 CO 10 4 / O3 0.2 0.16（日最大8h平均浓度） / TSP / 0.3 0.2 （2）地表水环境质量 评价区域内孝妇河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，具体标准值见表3-13。 表3-13地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染因子 V类 pH 6～9 COD≤ 40 BOD5≤ 10 溶解氧≥ 2 氨氮≤ 2.0 （3）地下水质量标准 区域内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见表3-13。 表3-14 地下水质量标准 单位：mg/L 项目 pH 总硬度 总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml） 亚硝酸盐 标准值 6.5～8.5 450 3.0 1.0 项目 溶解性总固体 氯化物 硝酸盐 挥发酚 标准值 1000 250 20 0.002 （4）声环境质量 本项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值详见下表。 表3-15 环境噪声标准值表 单位：dB（A） 标准类别 等效声级 Leq[dB（A）] 昼间 夜间 2类 60 50 （5）土壤环境 本项目土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值中的第二类用地，具体指标见下表。 表3-16 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 项目 标准限值 项目 标准限值 砷（mg/kg） 60 苯（mg/kg） 4 镉（mg/kg） 65 氯苯（mg/kg） 270 六价铬（mg/kg） 5.7 1,2-二氯苯（mg/kg） 560 铜（mg/kg） 18000 1,4-二氯苯（mg/kg） 5.6 铅（mg/kg） 800 乙苯（mg/kg） 28 汞（mg/kg） 38 苯乙烯（mg/kg） 1290 镍（mg/kg） 900 甲苯（mg/kg） 1200 四氯化碳（mg/kg） 2.8 对，间二甲苯（mg/kg） 570 氯仿（mg/kg） 0.9 邻二甲苯（mg/kg） 640 氯甲烷（mg/kg） 37 硝基苯（mg/kg） 76 1,1-二氯乙烷（mg/kg） 9 苯胺（mg/kg） 260 1,2-二氯乙烷（mg/kg） 5 2-氯酚（mg/kg） 2256 1,1-二氯乙烯（mg/kg） 66 苯并[a]蒽（mg/kg） 15 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） 596 苯并[a]芘（mg/kg） 1.5 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） 54 苯并[b]荧蒽（mg/kg） 15 二氯甲烷（mg/kg） 616 苯并[k]荧蒽（mg/kg） 151 1,2-二氯丙烷（mg/kg） 5 䓛（mg/kg） 1293 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） 10 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） 1.5 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） 6.8 茚并[1,2,3-c,d]芘（mg/kg） 15 四氯乙烯（mg/kg） 53 萘（mg/kg） 70 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） 840 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） 2.8 三氯乙烯（mg/kg） 2.8 氯乙烯（mg/kg） 0.43 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） 0.5 石油烃（C10-C40）（mg/kg） 4500 2、污染物排放标准 （1）废气 施工期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放监控浓度限值标准，颗粒物1.0 mg/m3。 营运期颗粒物有组织执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区其他建材大气污染物排放浓度限值颗粒物10mg/m3的标准。 厂界颗粒物无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材无组织排放限值要求，颗粒物1.0 mg/m3。 表3-17项目废气排放执行标准 污染物名称 排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放浓度限值 排气筒高度 速率限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 10 - - 厂界监控点浓度限值 1.0 （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值为昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-18。 表3-18工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 2 60 50 （GB12348-2008）2类标准 （3）固体废物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及淄博市对固废处置的有关规定相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。 |
| 其他 | 根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），山东省二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项大气污染物排放总量进行替代指标的核算。用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后由环卫部门定期清运，因此无需申请总量。 根据淄博市环保局淄川分局2016年10月24日出具的《淄博卓正新材料科技有限公司年产50万吨石料项目》污染物总量确认书（ZBZL[2016]）可知，淄博卓正新材料科技有限公司的污染物总量控制指标为颗粒物37.95t/a。 根据淄博市环保局淄川分局2016年10月24日出具的《淄博卓正新材料科技有限公司年产50万吨石料项目》污染物总量确认书（ZBZL[2016]）可知，淄博卓正新材料科技有限公司的污染物总量控制指标为颗粒物37.95t/a，其中有组织量为5.808t/a，无组织为32.142t/a。 经计算，项目建成后全厂颗粒物有组织排放量为7.42t/a，新增颗粒物有组织排放量为1.612t/a，需申请总量颗粒物1.612t/a。 根据淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要污染物大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号），上一年度淄博市细颗粒物不达标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。即本项目需从现役污染源中调剂颗粒物3.224t/a，方可达到污染物倍量替代要求。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 根据本项目的建设内容、工艺特点以及所在区域生态现状和环境特点，对项目施工期的生态影响因子进行识别和筛选，见下表。 表4-1 环境生态影响识别与因子筛选矩阵 序号 影响因子/对象 影响途径 影响性质 影响范围 影响程度 1 土地利用 占地 长期 评价区 较小 2 地貌变化 开采 长期 评价区 较大 3 生物量 开采 长期 评价区 较小 4 植被类型 开采 长期 评价区 较大 5 动物栖息 开采 长期 评价区 较小 6 景观 开采 长期 评价区 较大 7 水土流失 开采 长期 评价区 较大 8 农林业 开采 长期 评价区 较小 本项目施工期的影响主要是通过施工扰动产生的，属于直接影响，而且影响属于负面的。根据识别，项目开展对地貌变化、植被类型、景观、水土流失的影响较大，即工程建设将会降低植被覆盖率、加剧水土流失、改变土地利用方式，景观破坏。 （一）施工期生态环境影响分析 本项目施工期对生态环境的影响主要表现在土地利用方式、动植物、水土流失、景观生态等方面。 1、对土地利用影响分析 本项目新增占地0.4231km2，主要为露天采场、运矿道路，占地类型主要为工矿用地。矿山开采将彻底改变露天采场范围内现有的地形地貌，预测增加的土地、植被资源破坏主要发生在矿区范围内。 由于工程占地将使得占用的地表很长一段时间内自然植被难以得到有效恢复，因此，本工程建设无疑会对评价区域的林业生产带来一定程度影响。但是土地是一种无法再生的资源，土地的利用价值是其它用地无法替代的。因此，在工程建设中应当尽可能少对土地，严格在征地红线范围内施工，最大限度节约土地资源，同时加强对已破坏的地表植被进行优先恢复措施，并及时将道路两侧裸露土地进行恢复，以减少水土流失及其他自然灾害。 2、对植物的影响分析 本项目施工期间对植被的影响主要体现在建设施工中对植被植被覆盖率的影响。随着施工期的结束，临时占地的植被恢复，矿区道路周围植被绿化，将使评价区植被覆盖率有所恢复。因此，施工期结束后1～2年将使评价区植被覆盖率基本恢复原有水平，项目对评价区植被覆盖率影响不大。 本项目为露天开采建设项目，项目开采对评价区森林植被和植物生境的影响主要是露天矿建设期工程施工过程中造成的植被破坏而导致的植物量减少以及工程永久占地减少区域森林面积及生物多样性减少等方面。 矿山生产过程中矿区地表原始乔木、灌木等将遭受破坏，其中露天采场和运输道路破坏面积最大。露天采场开采边坡及平台岩石裸露，复垦难度较大；临时堆场及矿区道路的压占，降低了土地资源的开发利用功能，矿山闭坑后复垦难度较小。露天矿采掘开挖的实施，临时堆场的形成，使得大量的土地被征占和使用，改变项目区生态环境，破坏露天采场、临时堆场等施工区内的植被，施工活动、施工机械的碾压和人员往来等也将不同程度的破坏和影响施工场地及周围的植被，损失一定的生物量，并破坏和影响施工作业区周围环境的植被覆盖率和数量分布。 表4-2 矿山开采活动对生态的典型影响 活动方式 影响方式 有害 有利 露天采场、临时堆场、办公生活区 破坏地表覆盖层和植被层 √ 破坏栖息地 √ 丧失本地动植物 √ 降低物种多样性 √ 运输道路 增加边界效应 √ 妨碍动物迁徙 √ 水土保持（复垦和生物修复） 增加本地动植物数量 √ 恢复陆生植物物种多样性 √ 提高物种多样性 √ 促使生态系统恢复平衡 √ 综上，施工期，工程占地范围内的林地等群落将被破坏，植物的生物量短时期内将有一定降低。但项目拟建工程占地面积相对整个区域而言不大，并且在后期加强水土保持措施和植被恢复，可以补偿部分损失的生物量，对区域生态环境的影响减缓，区域内植被开始恢复。 3、对动物的影响分析 项目施工期对动物的主要是影响主要体现在一下两个方面：施工人员活动产生的生产生活废水、废渣、爆破和车辆噪音等对动物的惊吓、人为捕杀等，以及施工开挖、弃渣填埋等工程占地对栖息地面积减少的影响。由于施工活动一般具有暂时性，随着施工结束，施工不利影响会得到消减，且动物一般在施工周围具有替代栖息地，在一定程度上可以转移和避让施工带来的不利影响。 （1）对爬行动物的影响 爬行动物的主要特征是迁移能力弱，因此施工对两种动物的影响较为明显。 矿山露天开采破坏了当地的自然环境，并产生大量废水对周围环境和水源均有一定的影响。同时施工过程中会产生各种垃圾及污水，工程废水主要为坑内涌水所排废水，如果未经过处理排放，会对周边的水体和土壤造成污染，影响爬行动物的生存。因此应加强废水、垃圾的处理和综合回收利用，避免对周围环境和水源造成污染，进而影响野生动物的生存繁衍。施工过程中机器噪音等也会对一定的范围内爬行动物产生影响。对爬行动物的主要影响是地表植被的破坏，减少了爬行动物的栖息环境和捕食范围，施工阶段开挖扰动、爆破会对其在生境的破坏，对施工区内的爬行动物成体繁殖迁徙、产卵场地和幼体发育产生影响。而生活垃圾、生活污水和建筑垃圾等也会间接对区域的爬行动物产生一定的影响。 但是施工占地面积小，且所在区域周边植被环境与施工所占地植被类型相似，可供两栖及爬行动物的栖息、繁殖的替代环境较多，它们会迁移到周边类似的其它栖息地，对其种群的生存不会造成大的威胁，也不会造成该区域内爬行物种的消失。施工期间如果能够尽量减少施工现场的开挖面积，这样可把影响减少到最低程度。随着施工结束，短期的不利影响会得到缓解，施工不利影响会得到消减，周边的两栖和爬行类动物的生存环境将会逐渐得到恢复，总体而言，对其影响是暂时的。 （2）对鸟类的影响 施工期施工人员及车辆活动频繁，对鸟类生存环境的干扰有所提高，工程施工期间对鸟类的影响主要表现在：一是栖息地的减少活动范围受影响；二是噪声及光照对鸟类的影响，包括开挖和施工爆破、机器震动、汽车运行等产生的噪声，会影响鸟类在工程区及其周边范围的捕食和繁殖，会暂时性的改变鸟类的栖息、捕食、求偶环境；三是施工过程中产生的垃圾及污水的排放会污染某些区域，会改变鸟类的捕食环境，以及某些区域变成不适宜鸟类生存；四是人为活动、捕杀等对鸟类的影响。首先、工程占地造成周边草地等植被类型的覆盖度减少，使各种鸟类适宜栖息地面积缩小，迫使原来生活在该区域的鸟类等不得不离开原来的栖息地，改变种群密度。其次由于人为活动产生生活垃圾和废水等不合理的排放，以及汽车排放的尾气等也会破坏鸟类的栖息环境，开挖和施工爆破、机器震动、汽车运行等产生的噪声和人类干扰，影响鸟类在施工区域内的觅食、求偶等活动，它们可能被迫远离施工区域。总体而言，由于鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，工程建设对它们都没有太大的影响，再加上没有仅在该区域内栖息的特有鸟类，因此，工程施工不致对鸟类的生存和种群延续造成大的影响。 （3）对兽类的影响 评价区内分布的兽类主要以小型兽类为主，工程建设将会直接占用和破坏一些小型兽类的巢穴，迫使这些动物从施工区迁出，尤其是以半地下生活型的鼠类受到工程建设的影响相对较大。首先由于动土和施工等，破坏小型兽类的栖息环境和捕食环境，将会减少区域内的小型兽类动物数量，但是随着施工的开展和人为活动的增加，部分鼠类动物的数量将会有所增加。另外，施工工程机械、开山放炮等施工噪音会影响中小型动物的活动，可能会向周边域迁移，减少分布区面积。工程的占地也会改变一些兽类动物种群密度发生变化，在施工区域内种群密度减少，周边区域兽类种群密度有所增加。但是在施工过程中人类活动造成的垃圾、食物增加，会吸引一些伴人活动的鼠类到来，可能造成某些鼠类的种群数量上升。但是周边可替代的生存环境较多，在合理施工，充分采取有效减缓措施的前提下，工程的建设对评价区域的兽类影响能够得到有效减控制和减缓。 总体而言，兽类有很好的适应环境的能力，在环境条件不利时，兽类会发生明显的适应变化，以减小环境破坏的影响。施工期间对大中型兽类的影响较为微弱，但伴随人类生活的鼠类其种群数量会增加，相应地，以鼠类为食的鼬科等种群数量会增加。加之兽类也比较容易的在评价区域周围找到相似生境，施工活动不会对其生存有大的影响。这些种的分布范围较广，繁殖力也较强，且均具有较强的适应性，因此工程施工对其影响也有限。 综上，本项目建设过程，减少了动物的部分活动地和觅食地，将迫使其迁往别处。由于动物的迁移性较强，且工程区附近同类生境分布较广泛，因此影响有限。加上施工期较短，项目施工对区域动物干扰影响小。因此项目对动物的影响是相对的、局部的，不会造成评价区动物物种的消失。 4、对水土流失的影响分析 施工期占地破坏地表植被，同时施工扰动将使施工区及周围的土壤结构和林地遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失。 5、对景观的影响分析 本项目开采将改变矿区内地貌景观，山体开挖将造成大面积岩壁裸露，对地貌景观影响较大；临时堆场、矿区道路及办公生活区对局部地形地貌有小的改变，影响较小。本矿山不在高速、省道可视范围内，景观破坏不明显。 （二）施工期地表水环境影响分析 本项目施工期废水产生量小，主要为施工人员生活污水及少量机械设备冲洗水，废水中主要污染为SS、COD、BOD5、NH3-N及石油类，若不处理直接排放，将对环境造成污染。本评价要求设备清洗水经沉淀后回用。施工期生活污水依托现有预处理池收集后，由环卫部门定期清运，以杜绝污水任意排放带来的环境污染危害。 因此，项目施工期废水无外排，对地表水无明显影响。 （三）施工期环境空气影响分析 本项目施工时会产生扬尘，因而对环境产生一定的影响。为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，应加强统一、严格、规范管理制度和措施，纳入本单位环保管理程序。按照国家有关建筑施工的有关规定，建议采取如下措施： ①项目在开挖土方和土方回填过程中会产尘一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。 ②施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 ③加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作， 减少烟度和颗粒物排放。 在此前提下，施工期废气对区域大气环无明显影响。 （四）施工期声环境影响分析 本项目施工作业中应选用低噪声的施工机具和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，同时对不同施工阶段，严格按对施工场界进行噪声控制，以减少噪声对周围环境的影响。因此，建设项目施工期间场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12353-2011）所规定的施工场界噪声限值。 （五）固体废弃物对环境影响分析 本项目施工期表土经表土临时堆场堆存后，后期全部用于采坑绿化覆土。废石用于矿山运输道路地面铺设和作为副产品外售。不存在弃渣乱堆乱放的情况。同时，在临时堆场配套修建截水沟及沉砂池，要求沉砂池硬化，堆场淋滤水经沉淀后用于堆场洒水降尘，淋滤水不外排，不会对土壤造成污染。生活垃圾收集后，由当地环卫部门统一清运处理。 因此，施工期固体废弃物对周围环境无明显影响。 （六）土壤环境影响分析 施工期对土壤的影响主要是表土扰动，施工期间的污废水排放，固体废物堆存，及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。 本项目矿山开采将破坏大面积的地表土壤，林地、灌木被砍伐后造成地表裸露，即使没有被冲刷，表土温度变幅增加，对土壤的理化性质有不利影响。其中最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于重新栽培其它植物。排土过程中大量的松散表土发生转运和重新堆积，植被被破坏，使得地表土壤结构变化，上下图层混合，土壤水分散失，土体的机械组成混杂不一，丧失了原地表土壤的抗蚀力。 本项目施工期主要有堆场挡墙、截排水沟及沉砂池建设及洒水降尘设施建设，施工期对表土扰动的面积小；施工期间的生活污水经预处理池由环卫部门定期清运，不外排；施工过程剥离的表土存放于表土临时堆场，用于后期的复垦；固体废物分类安全处置；在施工过程中加强对设备的维护保养，避免施工设备漏油对土壤造成污染。 因此，本项目施工期对项目区域土壤环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | （一）运营期生态环境影响分析 1、对土地利用影响分析 矿山开采过程中的开挖、剥离，将造成地表形态的改变。矿山建设期间对地形的影响主要是地面整平、地表剥离、道路修建、场地建设、运输系统建设。运营期间采装产生大量废石，运往废石场堆置，对废石场附近地形影响较大。通过分析露天开采的工艺流程，可知露天采矿对地表形态的破坏主要发生在露天开采的剥离工程和排土、石工程以及配套设施建设等环节。 本项目开采采取“边开采、边复垦”，项目服务期满后立即恢复原貌，恢复原有土地功能，对工程占地区的全面生态恢复治理，最终将趋于周边自然土地利用类型。本项目占地不属于基本农田、保护林地，不涉及基本农田保护区。 除这些占地会对局部地区造成土地利用格局的变化外，就矿区范围而言，由于开采活动在小范围内进行，对地表破坏的影响较轻，不会造成矿区范围土地功能的丧失和土地利用性质的根本改变。 2、对植物的影响分析 （1）对植物多样性的影响 本项目对评价区域植物多样性的影响，主要集中在工程占地，以及运营期间对地表水和地下水的影响而引起的植物多样性变化。影响的方式主要包括：工程占地、生境阻隔、地表水和地下水等植物生态用水质量变化等几个方面。 本项目建设的直接影响区主要集中在露天采场等。工程占地直接扰动可能会将加深生境的隔离和片断化，使得某些植物物种的生长地逐渐缩小，影响这些物种在占地区的生存，生物个体失去生长环境，并导致植物种群和物种多样性发生变化，从而使群落的生物多样性降低，部分植物物种可能会消失或数量减少。评价区域及其周边区域物种多属于常见物种分布，物种分布格局呈现随机分布的态势，几乎没有发现呈现聚集分布于某一特定生境的物种，且工程占地的生境具有一定的可替代性，部分土地利用性质的改变不会引起特有物种生境的消失。因此，工程建设基本不会导致分布在该地块的物种消失。 施工占地和交通道路的修建将会增加评价区域生境阻隔，增加评价区域内生境的破碎化程度，进而影响到植物的生长繁殖和生存，使其破碎化，进而使区域内植物的生长繁殖受到影响，产生一定的阻隔效应。但是阻隔的范围相对较小，且评价区域没有单一植物的单一生活环境，植物都多分布较广，适应环境较强，空间分布范围广泛，且周边区域常见的种数较多。因此，工程建设导致的区域植被生境破碎化，并导致植物多样性受损的风险极小。 工程的建设和运行期间地表水和地下水等植物生态用水质量会有一定的改变，如在施工建设过程中处理不当或出现未处理的水直接排放到自然环境中，将会对区域内的植物产生影响，减少评价植物种数及多样性，因此运行阶段应加强水资源管理和循环利用，尤其是排水处理系统和水资源处理方案等，完善相关环境保护措施，保障污水有效处理。 基于评价区域物种分布特点、工程建设对植物生境的影响方式与可替代性、施工影响源强特征等方面的分析，可以认为，本工程建设不会导致评价区域内某一类型生境的消失，进而影响到特定物种的生存，改变评价区域的生物多样性，工程建设对评价区域植物多样性的实质性影响相对较小，基本不存在因为工程建设而导致个别物种消失的风险。 （2）对植被类型的影响 工程建设的施工活动对陆生植被的影响，主要体现在占地、开挖、剥离、爆破、交通运输、人员流动等，其中占地对区域植被类型的影响最大。占地的地表植被在施工结束后进行恢复，将会有一定的改善。评价区及其周边现有植被类型分布面积比较大，呈现斑块状或者连片分布，稳定性良好，因此工程建设对区域植被类型的影响是十分有限的。 综上，从评价区主要植被类型的空间分布格局、施工影响程度和各种植被类型的抗干扰能力分析，本工程的建设不会对评价区内的植被类型多样性产生实质性影响。 （3）对国家重点保护植物、古树名木的影响 评价区内未发现有国家重点保护野生植物在评价区内有分布。 调查发现，工程直接占地区未发现古树名木分布，如果在运营过程中发现名木古树，则暂时停止作业并及时与当地林业部门取得联系，采取悬挂醒目的树牌进行保护，甚至在树体四周设置围栏加以重点保护等措施，或对名木古树进行移栽等方式，对名木古树进行及时的保护。 （4）对资源植物的影响 在评价区的植物中，一半以上的种类都可列为野生资源植物。主要为常规的中药材和观赏植物等资源。但由于本工程所在区域人类活动稀少，这些资源没有突出的资源优势和潜在开发价值。根据我们的现场调查走访，当地群众对于这些野生植物的利用主要零星的采收，没有对其日常生活和经济来源构成直接的依存关系。由于资源储量很低，本工程建设不会对这些资源植物开发造成影响；另一方面，这些资源植物物种均属于分布比较广的种类，生境范围并不十分局限，在评价区周边地区较大范围内都有分布，种质资源的可替代性强，本工程建设不会对这些资源植物种质资源产生实质性的影响。 3、对动物的影响分析 施工结束后，施工噪声等人为干扰会减弱、破坏的迹地得以恢复，施工期间的污染物排放得到控制。但是相比施工期间运营期对陆生动物的影响持续性更强，主要表现在：矿石运输对道路两侧动物的影响，以及废水、废渣污染，生活垃圾，人类对区域内动物的捕杀，运输货物车辆产生的噪声、尾气和对动物的碾压等。但是随着时间的推移，评价区域内的陆生动物逐渐适应，工程的运营不会造成某一陆生动物物种的消失。 （1）对爬行动物的影响 随着施工结束，由于施工所造成的干扰逐渐减小，转化为设备运行所造成的影响。两栖和爬行动物通常都是依靠声音来传递信息，寻找伴侣等，工程周边区域有声音或者震动时，会导致两栖和爬行动物的恐慌，影响其正常的活动和繁殖行为。另外，车辆噪音以及过往车辆对爬行的碾压，对两爬动物也有一定的影响。当然随着时间推移，周边的爬行动物会调整其行为习性并逐渐适应。新建地面设施对爬行动物可能产生一定的影响，主要表现为占用一定面积的草地，占用爬行动物的栖息环境。如果工程运行管理不严，设计不好，可能会造成周边水源污染。但是爬行动物都有一定的避性，选择周边的替代生境来躲避对其不利的环境，总体来看不会导致物种种群消失等风险。 （2）对鸟类的影响 因施工占用的土地减少鸟类的栖息环境，导致工程区域适宜鸟类停歇、觅食的范围减小，可能使鸟类在工程区域重新选择觅食地，导致工程区域内的鸟类密度降低，增加临近区域内鸟类的密度；其次是设备运行产生的噪声对鸟类的影响，鸟类主要靠鸣声通讯，鸣声传播效率下降会影响鸟类个体间识别、配偶关系、领域防卫、种群密度、群落结构等。运营期间严禁工作人员捕杀受保护鸟类，发现有捕杀保护鸟类的，依法追究责任。鸟类活动范围较大，可移动性较强，且周边替代环境较多，因此工程在运营期间对鸟类的数量和种类不会有太大的影响，随着时间推移，将会达到一个新的生态平衡。 （3）对兽类的影响 工程运营后对兽类的主要是影响主要体现在：一是工程设备运行所产生的噪音对兽类的影响，会对大中型兽类造成异性惊扰，可能会使其活动范围适当远离采矿区，随着运营期的时间推移，评价区内的兽类可能会调整其行为习性以逐渐适应新环境；二是小型兽类动物数量在人为活动区域内有所增加，主要是以鼠类动物为主，相应周边鼠类的兽类天敌动物物种也会有一定的改变；三是生产生活的垃圾、污水及废气等由于排放不合理，会对兽类动物的繁殖和生长发育有一定的影响，增加评价区域兽类动物的得病几率，降低兽类动物的抗病性。但是项目区主要是以小型兽类为主，其适应环境能力强，只要管理规范，设计合理，在运行期间不会对兽类种群数量造成实质性影响。 4、对水土流失的影响分析 该项目建设期和营运期改变了当地的地形地貌，破坏了大量的植被，由于人为活动使得该地区水土流失情况比以前未采矿前加重很多。水土流失会造成该地区部分地面形成大量沟壑，土地支离破碎，导致土地硬实化、沙化，在干旱季节易造成风沙肆虐。水土流失同时亦破坏了原有的土壤母质，造成大量土壤肥力流失，使土壤的生产能力大大降低。 5、对景观的影响分析 矿区开发活动对景观的影响主要是地形的改变和生态系统改变所造成原有景观的破坏和新的自然景观格局的形成。采矿活动对地表的干扰，改变了该地区的地形、地貌，形成许多人工景观，降低了矿区原有的自然景观美学价值。采矿造成的景观影响包括由于挖掘剥离所破坏的地表、植被的破坏、废石场的景观影响等。尤其在矿区服务期满后，采矿区形成的相对低洼的矿坑，废石场形成的人工山，由于新的生态系统难以形成，景象荒凉，视觉效果极差。 但本项目所处区域非景观敏感区，景观多样性较低，同时矿区在开采前布局、选线方面满足规划和布局要求，并做好矿山服役期满后的景观恢复工作后可将本项目对区域自然景观的影响降低到最低。 6、对生态系统的影响分析 根据野外调查资料，评价区内主要生态类型主要为森林生态系统、灌丛生态系统等自然生态系统，以及道路、工矿用地等人工生态系统。工程占地区域的主要植被类型是以森林群落和灌丛群落为优势。由于露天采场、办公生活区等对植被的占用、临时堆场的露天堆放，将使矿区及周边区域内自然体系的平均生产能力有所降低。但由于区域生物多样性本身不丰富，工程建设虽造成区域生产能力有所降低，但按减少的平均生产能力来看，减少量很小。因此，工程对自然体系生产能力的影响是区域内自然体系可以承受的。 根据矿山不同阶段占用或损坏植被情况分析，项目建成后，加剧了人类对自然系统的干扰程度，这对于生态系统的阻抗稳定性说，是不利的，但由整个占地情况显示，项目建设占用和破坏土地面积有限，同时项目在运营中将通过一系列生态恢复措施，特别是土地复垦措施和植被恢复措施，矿区自然体系异质化程度将有较大的提高，这些也有利于自然体系阻抗稳定性的提高，因此项目建设不会对区域自然系统阻抗稳定性带来大的影响，随着项目生态恢复措施的实施会逐年减小。工程的建设虽然占用一定的林地，会改变评价区森林生态系统的面积占比，但由于该森林类型的广布性特征明显，工程建设不会对该区域植被分布情况和群落结构造成大的改变，因此森林生态系统类型完整性、结构稳定性和功能多样性基本能够维持在原有水平。各类生态系统的结构与功能完整性、生态过程完整性，以及生态服务功能的完整性并没有受到工程建设的直接影响。 7、对林业发展的影响 项目对林业发展的影响主要体现在以下几个方面。 ①现有植被的破坏，对生态环境产生负面影响 现有植被的破坏，使林地面积减少，在一定程度上降低了该区林地在水土保持与水源涵养方面的生态效能，对生态环境产生负面影响。 ②林业发展压力加大，责任加重 工程建设拟使用林地必须利用森林植被恢复费进行异地造林，恢复林地植被，加大了林业部门工作。造林能否成功，取决于造林质量和抚育管理质量。要保证造林成功，必将加重林业主管部门的责任，加大林业发展的压力，增加森林资源管理与管护的责任。 ③工程建设施工中将增大发生森林火灾的可能性。 在工程建设施工过程中，必须先砍伐项目区内现有林地上的林木，如果不进行森林火灾预防知识的宣传，不加强火源管理，势必将增大森林火灾发生的可能性，对周边森林的安全构成威胁。 总之，工程建设将导致林木资源的直接减少，对林业发展有一定的影响，但工程建设拟使用林地的数量极为有限。 |

|  | （二）运营期环境空气环境影响分析 （一）产排污环节、污染物及污染治理设施 表 4-3 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节 排放形式 污染物 种类 污染物产生 治理设施 污染物排放 标准限值 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 处理能力（m3/h） 收集率（%） 治理工艺 去除率（%） 是否为可行技术 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放时间（h） 排放速率（kg/h） 浓度限值（mg/m3） 速率限值（kg/h） 1号生产线筛分工序 有组织 颗粒物 760 3167 50000 95 布袋除尘器 99.7 是 2.28 9.5 4800 0.475 10 - 3号生产线筛分工序 有组织 颗粒物 760 3167 50000 95 布袋除尘器 99.7 是 2.28 9.5 4800 0.475 10 - 3号生产线二级破碎工序 有组织 颗粒物 17.48 728 5000 95 布袋除尘器 99.7 是 0.052 2.2 4800 0.011 10 - 2号生产线投料、一级破碎工序 有组织 颗粒物 11.685 487 5000 95 布袋除尘器 99.7 是 0.035 1.5 4800 0.007 10 - 2号生产线二级破碎工序 有组织 颗粒物 17.48 728 5000 95 布袋除尘器 99.7 是 0.052 2.2 4800 0.011 10 - 2号生产线筛分工序 有组织 颗粒物 380 1583 50000 95 布袋除尘器 99.7 是 1.14 4.8 4800 0.238 10 - 1#料仓料仓原料储存 有组织 颗粒物 5.52 146 5000 100 单机除尘器 95 是 0.276 7.7 7200 0.038 10 - 2#料仓料仓原料储存 有组织 颗粒物 5.52 146 5000 100 单机除尘器 95 是 0.276 7.7 7200 0.038 10 - 3#料仓料仓原料储存 有组织 颗粒物 5.16 136 5000 100 单机除尘器 95 是 0.258 7.2 7200 0.036 10 - 4#料仓料仓原料储存 有组织 颗粒物 4.40 116 5000 100 单机除尘器 95 是 0.220 6.1 7200 0.031 10 - 5#料仓料仓原料储存 有组织 颗粒物 2.72 72 5000 100 单机除尘器 95 是 0.136 3.8 7200 0.019 10 - 6#料仓料仓原料储存 有组织 颗粒物 2.36 62 5000 100 单机除尘器 95 是 0.118 3.3 7200 0.016 10 - 1号生产线二级破碎工序 有组织 颗粒物 34.96 1457 5000 95 单机除尘器 99.7 是 0.105 4.4 4800 0.022 10 - 1号生产线投料、一级破碎工序 有组织 颗粒物 23.37 974 5000 95 单机除尘器 99.7 是 0.070 2.9 4800 0.015 10 - 3号生产线投料、一级破碎工序 有组织 颗粒物 23.37 974 5000 95 单机除尘器 99.7 是 0.070 2.9 4800 0.015 10 - 3号生产线二级破碎工序 有组织 颗粒物 17.48 728 5000 95 单机除尘器 99.7 是 0.052 2.2 4800 0.011 10 - 集气罩未收集 无组织 颗粒物 107.675 - - - 喷淋设施 95 - 39.134 - 7200 5.435 1.0 - 爆破 无组织 颗粒物 0.65 - - - - - - 表土剥离、钻孔、爆破 无组织 颗粒物 71 - - - 喷淋设施 90 - 铲装过程 无组织 颗粒物 100 - - - 喷淋设施 90 - 物料堆放 无组织 颗粒物 80 - - - 喷淋设施 90 - 石料运输道路及周转场地 无组织 颗粒物 80 - - - 洗车平台、绿化 90 - 表4-4大气污染物排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口 名称 排放口 类型 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒 出口 内径（m） 排气温度（℃） 废气排放量（m3/h） 污染物排放量（t/a） 污染物排放 浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放时间（h） 排放标准限值 经度、纬度 1 DA001排气筒 筛分工序 一般排放口 颗粒物 117.909551°，36.508272° 15 0.27 25 50000 2.28 9.5 0.475 4800 10mg/m3 2 DA002排气筒 筛分工序 一般排放口 颗粒物 117.909659°，36.508133° 15 0.27 25 50000 2.28 9.5 0.475 4800 10mg/m 3 DA003排气筒 二级破碎工序 一般排放口 颗粒物 117.909991°，36.508049° 15 0.27 25 5000 0.052 2.2 0.011 4800 10mg/m 4 DA004排气筒 投料、一级破碎工序 一般排放口 颗粒物 117.910120，36.507585 15 0.25 25 5000 0.035 1.5 0.007 4800 10mg/m 5 DA005排气筒 二级破碎工序 一般排放口 颗粒物 117.9102382，36.507564° 15 0.25 25 5000 0.052 2.2 0.011 4800 10mg/m 6 DA006排气筒 筛分工序 一般排放口 颗粒物 117.910506°，36.507757° 15 0.25 25 50000 1.14 4.8 0.238 4800 10mg/m 7 DA007排气筒 料仓原料储存 一般排放口 颗粒物 117.908267°，36.506521° 20 0.20 25 5000 0.276 7.7 0.038 7200 10mg/m 8 DA008排气筒 料仓原料储存 一般排放口 颗粒物 117.908452°，36.506416° 20 0.20 25 5000 0.276 7.7 0.038 7200 10mg/m 9 DA009排气筒 料仓原料储存 一般排放口 颗粒物 117.908607°，36.506317° 20 0.20 25 5000 0.258 7.2 0.036 7200 10mg/m 10 DA010排气筒 料仓原料储存 一般排放口 颗粒物 117.908699°，36.506274° 20 0.20 25 5000 0.220 6.1 0.031 7200 10mg/m 11 DA011排气筒 料仓原料储存 一般排放口 颗粒物 117.908245°，36.504324° 20 0.20 25 5000 0.136 3.8 0.019 7200 10mg/m 12 DA012排气筒 料仓原料储存 一般排放口 颗粒物 117.908511°，36.505692° 20 0.20 25 5000 0.118 3.3 0.016 7200 10mg/m 13 DA013排气筒 二级破碎工序 一般排放口 颗粒物 117.908385°，36.505979° 15 0.27 25 5000 0.105 4.4 0.022 4800 10mg/m 14 DA014排气筒 投料、一级破碎工序 一般排放口 颗粒物 117.911552°，36.503597° 15 0.27 25 5000 0.070 2.9 0.015 4800 10mg/m 15 DA015排气筒 投料、一级破碎工序 一般排放口 颗粒物 117.911751°，36.503393° 15 0.27 25 5000 0.070 2.9 0.015 4800 10mg/m 16 DA016排气筒 二级破碎工序 一般排放口 颗粒物 117.911799°，36.503548° 15 0.27 25 5000 0.052 2.2 0.011 4800 10mg/m |
| --- | --- |

|  | （三）源强核算过程： 1、污染物排放情况核算 本项目主要为3条生产线，大气污染物主要为投料、一级破碎、二级破碎、筛分工序产生的粉尘，料仓存储原料过程产生的粉尘，表土剥离、钻孔、爆破产生的粉尘，物料堆放产生的粉尘，物料装载运输过程产生的粉尘。 （1）有组织排放的粉尘 本项目有组织排放废气主要为投料、一级破碎、二级破碎、筛分工序产生的粉尘，料仓存储原料过程产生的粉尘。本项目包括3条生产线，1#生产线和3#生产线产能均为200万t/a，2#生产线产能为100万t/a，具体排放情况如下： 表4-5本项目有组织排放情况表 生产线 产污工序 环保设施 排放形式 1号生产线 筛分工序 布袋除尘器 15m排气筒（DA001）有组织排放 3号生产线 筛分工序 布袋除尘器 15m排气筒（DA002）有组织排放 3号生产线 二级破碎工序 布袋除尘器 15m排气筒（DA003）有组织排放 2号生产线 投料、一级破碎工序 布袋除尘器 15m排气筒（DA004）有组织排放 2号生产线 二级破碎工序 布袋除尘器 15m排气筒（DA005）有组织排放 2号生产线 筛分工序 布袋除尘器 15m排气筒（DA006）有组织排放 1#料仓 料仓原料储存 单机除尘器 20m排气筒（DA007）有组织排放 2#料仓 料仓原料储存 单机除尘器 20m排气筒（DA008）有组织排放 3#料仓 料仓原料储存 单机除尘器 20m排气筒（DA009）有组织排放 4#料仓 料仓原料储存 单机除尘器 20m排气筒（DA010）有组织排放 5#料仓 料仓原料储存 单机除尘器 20m排气筒（DA011）有组织排放 6#料仓 料仓原料储存 单机除尘器 20m排气筒（DA012）有组织排放 1号生产线 二级破碎工序 布袋除尘器 15m排气筒（DA013）有组织排放 1号生产线 投料、一级破碎工序 布袋除尘器 15m排气筒（DA014）有组织排放 3号生产线 投料、一级破碎工序 布袋除尘器 15m排气筒（DA015）有组织排放 3号生产线 二级破碎工序 布袋除尘器 15m排气筒（DA016）有组织排放 料仓存储原料过程产生的粉尘类比现有项目数据，投料、一级破碎、二级破碎、筛分工序产生的粉尘参考《1011石灰石、石膏开采行业系数表》，破碎系数为0.0307kg/t-产品，筛分系数为0.4kg/t-产品，由于本项目投料、一级破碎、二级破碎粉尘经收集，布袋除尘器处理后分别经不同排气筒有组织排放，因此，本项目投料、一级破碎粉尘按破碎系数为0.0307kg/t-产品的40%计算，即投料、一级破碎0.0123kg/t-产品，二级破碎按60%计算，即二级破碎0.0184kg/t-产品。经计算，各工序粉尘产生量见下表， 表4-6本项目投料、破碎、筛分粉尘产生汇总表 生产线 产污工序 本项目产能（t/a） 产污系数 本项目项目粉尘（t/a） 1号生产线 筛分工序 200万 0.4kg/t 800 3号生产线 筛分工序 200万 0.4kg/t 800 3号生产线 二级破碎工序 100万 0.0184kg/t 18.4 2号生产线 投料、一级破碎工序 100万 0.0123kg/t 12.3 2号生产线 二级破碎工序 100万 0.0184kg/t 18.4 2号生产线 筛分工序 100万 0.4kg/t 400 1号生产线 二级破碎工序 200万 0.0184kg/t 36.8 1号生产线 投料、一级破碎工序 200万 0.0123kg/t 24.6 3号生产线 投料、一级破碎工序 200万 0.0123kg/t 24.6 3号生产线 二级破碎工序 100万 0.0184kg/t 18.4 表4-6本项目料仓粉尘产生汇总表 生产线 产污工序 现有项目产能（t/a） 现有项目粉尘产生量（t/a） 本项目产能（t/a） 本项目项目粉尘（t/a） 1#料仓 料仓原料储存 50万 2.76 100万 5.52 2#料仓 料仓原料储存 50万 2.76 100万 5.52 3#料仓 料仓原料储存 50万 2.58 100万 5.16 4#料仓 料仓原料储存 50万 2.2 100万 4.40 5#料仓 料仓原料储存 50万 1.36 100万 2.72 6#料仓 料仓原料储存 50万 1.18 100万 2.36 本次扩建项目对筛分、投料、破碎工序的集气罩进行升级改造，增加集气罩面积，提高收集效率至95%，布袋除尘器处理效率为99.7%，粉尘有组织排放量见下表。 表4-7本项目粉尘有组织排放量汇总表 生产线 产污工序 本项目项目粉尘（t/a） 集气罩收集效率% 除尘器处理效率% 有组织排放量t/a 年工作时间 风机风量m3/h 有组织排放速率kg/h 有组织排放浓度（mg/m3） 1号生产线 筛分工序 800 95 99.7% 2.28 4800 50000 0.475 9.5 3号生产线 筛分工序 800 95 99.7% 2.28 4800 50000 0.475 9.5 3号生产线 二级破碎工序 18.4 95 99.7% 0.052 4800 5000 0.011 2.2 2号生产线 投料、一级破碎工序 12.3 95 99.7% 0.035 4800 5000 0.007 1.5 2号生产线 二级破碎工序 18.4 95 99.7% 0.052 4800 5000 0.011 2.2 2号生产线 筛分工序 400 95 99.7% 1.14 4800 50000 0.238 4.8 1#料仓 料仓原料储存 5.52 100 95% 0.276 7200 5000 0.038 7.7 2#料仓 料仓原料储存 5.52 100 95% 0.276 7200 5000 0.038 7.7 3#料仓 料仓原料储存 5.16 100 95% 0.258 7200 5000 0.036 7.2 4#料仓 料仓原料储存 4.40 100 95% 0.220 7200 5000 0.031 6.1 5#料仓 料仓原料储存 2.72 100 95% 0.136 7200 5000 0.019 3.8 6#料仓 料仓原料储存 2.36 100 95% 0.118 7200 5000 0.016 3.3 1号生产线 二级破碎工序 36.8 95 99.7% 0.105 4800 5000 0.022 4.4 1号生产线 投料、一级破碎工序 24.6 95 99.7% 0.070 4800 5000 0.015 2.9 3号生产线 投料、一级破碎工序 24.6 95 99.7% 0.070 4800 5000 0.015 2.9 3号生产线 二级破碎工序 18.4 95 99.7% 0.052 4800 5000 0.011 2.2 由上表可知，颗粒物有组织排放总量为7.42t/a，DA001-DA016排气筒颗粒物有组织排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”标准限值（颗粒物10mg/m3）。 （2）无组织废气 ①集气罩未收集的粉尘 表4-8污染物无组织排放量计算 序号 产污工序 污染物 产生量t/a 集气罩收集效率% 集气罩未收集% 无组织排放量t/a 1 1#生产线筛分工序 颗粒物 800 95 5 40 2 3#生产线筛分工序 颗粒物 800 95 5 40 3 3#生产线二级破碎工序 颗粒物 18.4 95 5 0.92 4 2#生产线投料、一级破碎工序 颗粒物 12.3 95 5 0.615 5 2#生产线二级破碎工序 颗粒物 18.4 95 5 0.92 6 2#生产线筛分工序 颗粒物 400 95 5 20 7 1#生产线二级破碎工序 颗粒物 36.8 95 5 1.84 8 1号生产线投料、一级破碎工序 颗粒物 24.6 95 5 1.23 9 3号生产线投料、一级破碎工序 颗粒物 24.6 95 5 1.23 10 3号生产线二级破碎工序 颗粒物 18.4 95 5 0.92 总计 107.675 为减少车间内无组织粉尘对周围环境的影响，项目在车间上方和没到工序均设置喷淋设施，以减少车间内无组织排放量，在采取上述措施后，扬尘产生量可降低95%以上，则场地扬尘无组织排放量为5.384t/a。 ②爆破无组织排放的烟尘 爆破时产生的少量炮烟主要有害气体为NOX、CO及少量粉尘。项目爆破前后，在爆破现场洒水，防止起尘本项目爆破产生的烟尘，有风天气减少运输量、少爆破，在大风天气禁止爆破，小风天气爆破时应减少爆破用药量。根据经验资料，每公斤硝铵炸药可产生0.55kg氮氧化物气体和0.45kgCO。由于是露天爆破，大气扩散能力强，特别是风速较大时，有害气体难以集聚，很快会稀释、扩散。粉尘的产生量相对较小，本项目使用650t/a的炸药进行爆破，根据同行业爆破经验得知，每使用10t炸药进行爆破产生0.01t粉尘，经计算得知本项目650t炸药进行爆破时会产生0.65t/a的粉尘，无组织排放。 ③表土剥离、钻孔、爆破无组织排放的粉尘 表土剥离扬尘：矿山在采剥过程中采用移动式雾炮机进行洒水降尘处理，可以有效抑制扬尘的产生，除去率达90%以上，扬尘排放地接近地面，因此只对近距离的采石工人产生影响。为保证工作场所（采区）空气中的粉尘浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值》中的规定，对生产人员加强有效的个体防护，降低生产性粉尘对人员的健康影响。 项目在石料开采工程中，表土剥离、钻孔、爆破等工序会产生粉尘，粒径相对较大，属于无组织排放，参照《第二次全国污染源普查工业污染源普查》1011 石灰石、石膏开采行业系数表中石灰岩露天开采颗粒物产生系数0.0142kg/t，本项目每年需要进行表土剥离、钻孔的土石量为500万吨，则该工序产生粉尘量为71t/a，表土剥离、钻孔的时候进行水喷淋降尘处理，可减少95%的粉尘量，即表土剥离、钻孔、爆破无组织排放的粉尘为7.1t/a。 ④铲装过程（装车）：在用挖掘机、装载机装车时可以产生粉尘污染，特别是在装运弃土时，如果料斗举得过高或风速较大时，粉尘污染就较大。产尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1第5条，逸散性粉尘产生量约为0.02kg/t（装货），产生量为100t/a，由于装车过程在料仓下方内部，仅保留货车进出口，且装料口设有喷淋设施，可减少90%粉尘，因此，铲装过程粉尘无组织排放量为10t/a。 ⑤物料堆放的粉尘：2#生产线的石料直接进入料仓，1#生产线和3#生产线石料储存在石料堆场中，石料堆场为密闭厂房，且对堆场物料采取相应的覆盖、喷淋等抑尘措施，处理效果可清除大于90%的粉尘，尽可能降低露天堆场的起尘量。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1第1条，逸散性粉尘产生量约为0.02kg/t（卸料），物料堆放量约为400万t/a，则粉尘产生量为10t/a，对堆场物料采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施，处理效果可清除大于90%的粉尘，尽可能降低露天堆场的起尘量，则粉尘无组织排放量为8t/a。 ⑥石料运输道路及周转场地扬尘：采石场的主要运输工具是汽车，加之厂内道路多为土路，因此汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1第7条，逸散性粉尘产生量约为0.016kg/t（车辆来往），则粉尘产生量为80t/a，在汽车运输时，在运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离矿区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，对运输车队进行统一管理，所有车辆均设有篷布覆盖，以防止石灰石在运输途中意外掉落及部分绿化隔离带，从而降低运输过程中对周围环境的质量。经抑尘措施后，粉尘可减少90%，粉尘无组织排放量为8t/a。 ⑦机械设备燃油废气：本项目挖掘机、装载机等设备采用柴油作为燃料，污染物产生量较小。由于挖掘机、装载机产生的大气污染源为非固定污染源，且场地开阔，污染物排放较为分散，经自然扩散对区域环境影响无明显影响。 综上所述，颗粒物无组织排放量为39.134t/a，年总工作时间为7200h，排放速率为5.435kg/h。 2、污染治理设施的可行性分析 1）废气排放量核算： 集气罩排风量：根据《环境工程设计手册》（主编：魏先勋）中有关集气罩排风量的计算公式，结合本项目拟建设有边集气罩，本项目集气罩所需的排风量L（m3/h）计算公式如下。 L=3600×0.75×（10X2+A）×Vx 式中：L——集气罩的排风量，m3/h； X——污染物产生点至罩口的距离，m； A——罩口面积，m2； Vx——最小控制风速，m/s。集气罩废气风速按照风速0.5m/s计算。 表4-9 布袋除尘器废气收集风量核算 编号 设备 工作班制 距离m 集气罩长度m 集气罩面积m2 风速 m/s 单集气罩风量m3/h 数量 台 总风量 m3/h 本项目配备风机风量m3/h DA001布袋除尘器 筛分机 二班倒 0.3 2×2 4 0.5 6615 1 6615 50000 DA002布袋除尘器 筛分机 二班倒 0.3 2×2 4 0.5 6615 1 6615 50000 DA003布袋除尘器 破碎机 二班倒 0.2 1×1 1 0.5 2193 2 4387 5000 DA004布袋除尘器 破碎机 二班倒 0.2 1×1 1 0.5 2193 2 4387 5000 DA005布袋除尘器 破碎机 二班倒 0.2 1×1 1 0.5 2193 2 4387 5000 DA006布袋除尘器 筛分机 二班倒 0.3 2×2 2 0.5 6615 1 6615 50000 DA0013布袋除尘器 破碎机 二班倒 0.2 1×1 1 0.5 2193 2 4387 5000 DA0014布袋除尘器 破碎机 二班倒 0.2 1×1 1 0.5 2193 2 4387 5000 DA0015布袋除尘器 破碎机 二班倒 0.2 1×1 1 0.5 2193 2 4387 5000 DA0016布袋除尘器 破碎机 二班倒 0.2 1×1 1 0.5 2193 2 4387 5000 经计算，本项目布袋除尘器需配套风机风量可满足核算的风机风量。 内部密闭罩排风量：根据《环境工程设计手册》（主编：魏先勋）中内部密闭罩排风量计算公式如下。 L=L1+VF 式中：L——集气罩的排风量，m3/h； L1——物料或者工艺设备带入罩内的空气量，m3/s； F——工作孔口和总缝隙面积，m2； V——工作孔口和缝隙上吸入气流速，m/s；为防止把过多的物料吸入通风系统，粉状物料抽风口上流速应≤0.7m/s。 表4-10料仓自带布袋除尘器废气收集风量核算 设备 物料或者工艺设备带入罩内的空气量，m3/s 总缝隙面积，m2 工作孔口和缝隙上吸入气流速，m/s 单设备总风量（m3/s） 设备数量（台） 总风机风量（m3/s） 总风量 m3/h 料仓 0.5 1 0.7 1.2 1 1.2 4320 经计算，本项目每个料仓自带布袋除尘器配套风机风量为5000m3/h，可满足废气收集风量的要求。 2）治理措施可行性分析及除尘效率：参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）中“附录B废气防治可行技术参考表”中对颗粒物的废气可行技术为袋式除尘器等技术。本项目使用布袋除尘器/料仓自带布袋除尘器是可行技术。 3、污染物排放估算 本项目废气排放参数见下表。经采用AERSCREEN模式估算，所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%估算结果详见下表。 表4-11大气污染源（矩形面源）排放参数一览表 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 全厂 117.914304 36.507183 395.86 2200 1156 15 TSP 5.435 kg/h 表4-12大气污染源（点源）排放参数一览表 点源 名称 排气筒高度/m 烟气流量/m3/h 烟气出口温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 污染物 排放速率/kg/h DA001排气筒 15 20000 25 4800 间断 PM10 0.475 DA002排气筒 15 20000 25 4800 间断 PM10 0.475 DA003排气筒 15 8000 25 4800 间断 PM10 0.011 DA004排气筒 15 8000 25 4800 间断 PM10 0.007 DA005排气筒 15 8000 25 4800 间断 PM10 0.011 DA006排气筒 15 8000 25 4800 间断 PM10 0.238 DA007排气筒 20 5000 25 7200 间断 PM10 0.038 DA008排气筒 20 5000 25 7200 间断 PM10 0.038 DA009排气筒 20 5000 25 7200 间断 PM10 0.036 DA010排气筒 20 5000 25 7200 间断 PM10 0.031 DA011排气筒 20 5000 25 7200 间断 PM10 0.019 DA012排气筒 20 5000 25 7200 间断 PM10 0.016 DA013排气筒 15 10000 25 4800 间断 PM10 0.022 DA014排气筒 15 10000 25 4800 间断 PM10 0.015 DA015排气筒 15 10000 25 4800 间断 PM10 0.015 DA016排气筒 15 5000 25 4800 间断 PM10 0.011 表4-13估算模型参数一览表 参数 取值 农村/城市选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） 最高环境温度/℃ 41.0 最低环境温度/℃ -18.5 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m -- 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/m -- 岸线方向/° -- 表4-14所有污染源（面源）的正常排放的污染物的预测结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准（mg/m3） Cmax （mg/m3） 全厂 TSP 0.9 0.496 表4-15所有污染源（点源）的正常排放的污染物的预测结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准（mg/m3） Cmax （mg/m3） DA001排气筒 PM10 0.45 0.0101 DA002排气筒 PM10 0.45 0.0101 DA003排气筒 PM10 0.45 0.0002 DA004排气筒 PM10 0.45 0.0002 DA005排气筒 PM10 0.45 0.0003 DA006排气筒 PM10 0.45 0.0055 DA007排气筒 PM10 0.45 0.0008 DA008排气筒 PM10 0.45 0.0008 DA009排气筒 PM10 0.45 0.0008 DA010排气筒 PM10 0.45 0.0007 DA011排气筒 PM10 0.45 0.0004 DA012排气筒 PM10 0.45 0.0003 DA013排气筒 PM10 0.45 0.0005 DA014排气筒 PM10 0.45 0.0003 DA015排气筒 PM10 0.45 0.0003 DA016排气筒 PM10 0.45 0.0002 4、结论 该项目所在淄川区属于不达标区域。经AERSCREEN模式估算可知，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区其他建材大气污染物排放浓度限值颗粒物10mg/m3的标准。 DA001-DA016排气筒有组织排放满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材无组织排放限值要求，颗粒物1.0 mg/m3。 综上所述，经上文分析，本项目废气有组织废气和无组织废气均能达标排放，污染物最大落地浓度较小，均满足相应的环境质量标准，在落实污染物治理方案后，对大气环境和周围敏感点的影响较小。 5、非正常工况分析 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 本项目非正常工况主要为废气处理设备运转失灵导致大气污染物直接排放。非正常工况废气排放源强见下表： 表4-17 非正常工况下污染物排放源强 污染源 非正常排放原因 污染物 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 DA001排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 158.3 3166.7 1 2 立即启动紧急停车装置 DA002排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 158.3 3166.7 1 2 立即启动紧急停车装置 DA003排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 3.6 728.3 1 2 立即启动紧急停车装置 DA004排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 2.4 486.9 1 2 立即启动紧急停车装置 DA005排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 3.6 728.3 1 2 立即启动紧急停车装置 DA006排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 79.2 1583.3 1 2 立即启动紧急停车装置 DA007排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 0.7 145.7 1 2 立即启动紧急停车装置 DA008排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 0.7 145.7 1 2 立即启动紧急停车装置 DA009排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 0.7 136.2 1 2 立即启动紧急停车装置 DA010排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 0.6 116.1 1 2 立即启动紧急停车装置 DA011排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 0.4 71.8 1 2 立即启动紧急停车装置 DA012排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 0.3 62.3 1 2 立即启动紧急停车装置 DA013排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 7.3 1456.7 1 2 立即启动紧急停车装置 DA014排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 4.9 973.8 1 2 立即启动紧急停车装置 DA015排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 4.9 973.8 1 2 立即启动紧急停车装置 DA016排气筒 除尘器运转异常 颗粒物 3.6 728.3 1 2 立即启动紧急停车装置 由上表可知，非正常工况下，DA001-DA016排气筒的颗粒物浓度均超标。因此，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 6、监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）、《淄博市污染源自动监控条例》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017），本项目属于六、非金属矿采选业 7、土砂石开采 101，化学矿开采 102，采盐 103，石棉及其他非金属矿采选 109中的其他，排污许可证管理级别为登记管理。 本项目废气自行监测方案如下： 表4-18 本项目废气自行监测方案 排放口编号 监测点位 监测因子 监测频次 标准限值 DA001-DA016 出口 颗粒物 1次/季度 10 mg/m3 无组织 厂界外 颗粒物 1次/季度 1.0 mg/m3 8、周围敏感点大气环境影响分析 本项目周边最近敏感点为项目矿区边界东南侧的新庄村，该居民位于本项目采场及堆场的侧风向，最近距离为430m。项目在采剥过程中将雾炮机安置在开采平台上风向，对开采平台进行水喷雾降尘；开采粉尘通过潜孔钻自带的除尘设施能有效减少开采粉尘的排放量；爆破作业时，因矿岩受到药包爆破的巨大压力，高温及应力波作业而粉碎，位移后形成粉尘。其瞬时产尘量最大，但由此形成的高浓度空气维持时间较短，通过湿式作业后无组织排放；在装卸过程中用雾炮机进行洒水降尘；堆场定期采用雾炮机进行洒水降尘，定期压实，并采用防尘网遮盖；对于道路扬尘，进出场口设置车辆冲洗平台，矿石外运控制装卸量、采用洒水加湿后加盖篷布运输，预先在载重汽车车厢底部铺设一层篷布，避免散落，同时加盖篷布进行运输。 综上，项目各类废气在采取有效处理措施后，对周围敏感点的环境影响不明显。 （三）运营期水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目新增产生的废水主要为生活污水，车辆冲洗废水。 ①生活污水：项目生活污水产生量按生活用水量80%计算，则生活污水量为432m3/a， ②车辆冲洗废水：本项目车辆冲洗用水量为5000.4m3/a，排污系数按0.9计，则车辆冲洗废水产生量为4500.4m3/a。本项目置一处车辆冲洗区，并配套设置排水沟和隔油沉砂池1个，车辆冲洗废水经排水沟收集后进入隔油沉砂池，沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。 2、地下水环境影响分析 本项目属于露天开采，开采面位于区域内上层地下水之上，项目开挖等生产活动不会对地下水水质产生明显的影响；本项目对地下水最直接的影响为自然降水渗进地下水过程中，将带入部分采矿面的泥沙等，通过自然沉降和岩隙之间的截留，泥沙不会对地下水质产生不利影响。因此，从污染源分析地下水质受污染的可能性不大。 从污水渗入的途径看，地下水的污染途径与其补给来源有密切的联系，地下水污染途径一般分为：通过包气带渗入；由岩溶通道、人工裂隙、井、孔、坑道等直接注入；通过地表水体由岩层侧向渗入等几种。这集中途径污染都要通过土壤层才能进入地下水；矿区处于地下水位线以上，污废水进入地表水后，随河水从岩层侧向渗入地下水的可能性极小。加之，由于生产、生活污废水设有完整的处理措施和排水工程，采场也建完善的排水系统，堆场设有沉砂池和截排水沟。故通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小。 本项目污染源主要为沉淀池和化粪池。主要污染因子为COD、氨氮、石油烃等。由于沉淀池和化粪池进行相应的防渗和硬化处理，即使上述污染源发生泄漏在防渗层完好的情况下也不会发生垂直入渗现象。故而本项目对地下水几乎无影响途径。 （四）噪声环境影响分析 1、机械噪声影响分析 项目声源主要是爆破、破碎机、破碎锤、装载机、筛分机、风机等设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级在80-130dB（A）之间。噪声持续排放时间为16h，其中爆破为稳态噪声。根据不同的噪声设备采取针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口、隔音房、消音器、隔声罩等设施，采用消音措施后可削减现有源强20～25dB（A）。噪声源详情见下表。 表4-19 本项目设备噪声产生情况 车间 噪声源 名称 台数 声级dB（A） 降噪后设备噪声值[dB（A）] 距厂界最短距离（m） 东 南 西 北 露天 采场 挖掘机 10 90~95 ≤65 125 120 200 400 装载机 18 85-95 ≤65 爆破 1 100-130 ≤100 破碎锤 16 90-100 ≤70 生产车间 破碎机 14 90-100 ≤70 二次加工筛分机 3 85-95 ≤65 风机 16 80~85 ≤55 矿石运输 运输车辆 25 80~85 ≤55 2、达标分析 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔减振等措施均可达到10~25dB（A）的隔声（消声）量，墙壁可降低23~30 dB（A）的噪声。 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，预测模式如下： ①室外声源在预测点的声压级计算： Lp（r）=Lp（ro）+Dc–（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB； Lp（ro）—参考位置ro处声压级，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算： a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： Lp1＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r—声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB; L1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB; Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB S—透声面积，m2； ③总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； （2）参数的确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量（Adiv） a、点声源：Adiv=20lg（r/ro） 式中：r—预测点到噪声源距离，m； ro—参考点到噪声源距离，m。 b、有限长线声源（设线声源长为Lo） 当r>Lo，且ro>Lo时：Adiv=20lg（r/ro） 当r<Lo/3，且ro<Lo/3时：Adiv=10lg（r/ro） 当Lo/3<r<Lo，且Lo/3<ro<Lo时：Adiv=15lg（r/ro） c、面声源（设面声源高度为a，长度为b，且a＜b） 当r<a/3时，且ro<a/3时：Adiv=0 当a/3<r<b/3，且a/3<ro<b/3时：Adiv=10lg（r/ro） 当b/3<r<b，且b/3<ro<b时：Adiv=15lg（r/ro） 当b<r时，且b<ro时：Adiv=20lg（r/ro） ②空气吸收衰减量Aatm 空气吸收引起的A声级衰减量按下式计算： Aatm＝a（r－ro）/100 式中：a为每100m空气吸收系数，是温度、湿度和声波频率的函数。 本评价由于计算距离较近，Aatm计算值较小，故在计算时忽略此项。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡、地堑或绿化林带都能起声屏障作用，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取20～25dB（A）。 ④附加衰减量Aexc 根据导则规定，满足下列条件需考虑地面效应引起的附加衰减：①预测点距声源50m以上；②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。此时，地面效应引起附加衰减量按下式计算： Aexc=5lg（r/ro） 不管传播距离多远，地面效应引起附加衰减量的上限为10dB（A）。根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，本环评忽略不计。 根据拟建项目主要设备的噪声源情况，利用以上预测模式和参数计算得各厂界的噪声贡献值见下表。 表4-20项目建成后各厂界的声级预测值一览表 单位：dB（A） 排放源 对最近厂界的贡献值dB（A） 东 南 西 北 爆破 58.06 58.42 53.98 47.96 厂区其他设备 33.06 33.42 29.98 22.96 由上表可知，本项目机械设备经采用低噪设备、距离衰减等降噪措施后，爆破昼间和其他设备昼间、夜间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 2、运输噪声影响分析 本项目矿石外运运输路线由矿区出发，对运输距离沿线200m范围内敏感点声环境将产生一定影响。由于本项目运输车辆的交通量较小，交通噪声影响是短暂、非连续的，且夜间不存在运输活动；本次环评要求运输车辆出厂必须冲洗，同时运输严禁超载，驶入居民区应降低车速，严禁鸣笛。在采取以上防治措施后，运输噪声对沿线敏感点声环境的影响在可接受的范围内。 3、爆破噪声影响分析 爆破噪声强度与装药量有关；据同类资料得知，采用多排微差爆破时产生的瞬间突发性噪声在110dB（A）~130dB（A）。实际上由于爆破时间极短一般仅为几秒到十几秒，通过合理安排爆破作业时间、规范作业，可将爆破噪声影响控制在可接受范围内。 4、爆破振动影响分析 本项目距采场最近的敏感点为项目东南侧居民，距离为430m。项目爆破振动对本项目附近的保护目标影响较小，本项目矿山在爆破时会合理安排作业时间，并告知附近住户，在矿区爆破范围内设置爆破注意公示牌，以减轻爆破振动对居民的影响。 （五）固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物为职工生活垃圾，矿山剥离物、沉淀污泥。 （1）矿山剥离物：矿山剥离物产生量为25万t/a，废石回填，表土用于复垦。 （2）除尘器收集的粉尘：项目除尘器收集的粉尘为2064t/a，经收集后外卖。 （3）沉淀污泥：沉淀污泥产生量为5t/a，经收集后外卖。 （4）生活垃圾：生活垃圾以0.5kg/d·人计，项目职工定员为45人，年运营300天，则生活垃圾产生量为6.75t/a。全部交由当地环卫部门统一收集处理。 （六）土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型建设项目，影响途径主要为运行期的大气沉降和垂直入渗。污染源主要为大气沉降和化粪池、沉砂池等的渗漏，主要污染因子为pH、颗粒物、COD、氨氮、石油烃等。 （七）环境风险分析 1、堆场溃坝环境风险分析 本项目设置1处表土临时堆场，选址于矿区地势相对平缓的位置。本项目矿区地势东高西低，剥离的表土堆放于原有矿区西侧空闲区域，布设临时堆土防护措施，包含临时防尘网覆盖约1.20hm²；编织袋拦挡900m，采用梯形断面顶宽0.5m，底宽2m，高1m；临时排水沟900m，断面尺寸为0.5m×0.5m；布设临时沉砂池1座。堆场风险类型主要有汛期受雨水冲刷发生滑坡、泥石流及溃坝等现象。矿山表土用于后期矿山的土地复垦使用；废石用于矿山运输道路地面铺设和作为副产品外售，不产生永久弃渣。根据收集到的资料并结合现场踏勘情况可知，该地块地质条件良好，不属于天然滑坡和泥石流影响区，场区内无明显的断层、断层破碎带和溶洞区。 2、采场边坡失稳环境风险分析 矿山建设和开采过程会造成地址环境条件改变，可能引发边坡失稳和水土流失等。其中，可能对环境构成较大影响的主要是边坡失稳和水土流失，发生事故主要对矿区员工构成危害。 容易引发边坡失稳的地段为露天采场等。边坡失稳主要对矿区及周边，边坡失稳对下游采区造成破坏，形成损失。 通过严格落实开采设计方案，只要采取保持边坡坡度，做好采矿区截排水沟使雨水冲刷采矿边坡或及时护坡等措施，滑坡的几率较小。 3、爆破环境风险分析 （1）炸药运输环节风险影响评价 本项目炸药运输由负责销售炸药的企业负责。炸药在运输过程中的挤压、碰撞、遇热的情况下可能爆炸。炸药爆炸时如果恰好道路两侧有村庄或人群等敏感目标，会给群众带来生命财产的损失，因此在运输过程中要选择合适的路线，同时在运输过程中要避免挤压、碰撞、远离烟火。另外，爆炸产生的废气主要是氮氧化物，对周围大气环境影响较小。 （2）炸药使用过程中风险影响评价 本项目存在炸药因装卸不慎或遇明火而发生爆炸或周边生产矿工撤离不及时，对矿工的安全构成威胁。本工程爆破由专门爆破技术人员全权负责，该公司爆破作业由专门经过培训有爆破许可证的工人进行，作业工人不得穿化纤类工作服，进入作业现场，要认真检查，确认安全后方可作业。只要做好爆破前安全防范，对周边村庄履行告知义务，禁止随便进入矿区，就不会造成地面人员伤亡与财产损失。 4、爆破环境风险分析 矿山开采容易造成山体破损，岩石裸露，地表植被破坏，容易引发滑坡、崩塌等地质灾害，地质灾害的发生将改变矿区内的地形地貌，破坏植被和土地资源同时可能会造成人身伤亡。 1、浮土和岩体裸露，吸水性增大，土和岩石强度会降低，边坡防水措施未到位时和边坡处理不当时，容易发生边坡局部坍塌； 2、最终边坡可能遇到局部节理裂隙密集带或岩层出现构造弱面，未按规定采取加固方法措施，受开采设备运行等动态因素影响均可能引起发生局部边坡坍塌，影响开采安全； 3、在断裂或节理发育和岩溶发育地带，由于其结构面平直、陡峭，充填物未胶结或无充填物，易于产生小型滑坡等情况出现； 4、铲装矿石时不均衡或超挖台阶坡底部将引起台阶坡面坍塌等，也会引发安全事故； 5、露天采矿过程中，由于管理不善，形成边坡浮石及工作台面清扫不干净，受到运输振动时，很有可能发生滚石滑落，对下部平台的作业人员造成危害； 6、该矿山采场段工作人员在工作平台有可能发生坠落和跌落，引起重伤； 7、露天高温作业造成作业人员身体不适或注意力不集中，导致误操作造成事故发生，矿山在雷雨季节作业容易发生雷击伤人事故。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目符合国家产业政策，矿山所在区域不涉及依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，不属于地质灾害危险区。 项目选址符合生态保护红线的要求；区域环境质量良好，在落实各项环境环保措施的前提下，不改变区域环境质量；区域资源能源充沛，能满足项目对资源能源的需求。因此，本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | （一）施工期生态环境保护措施 1、优化施工布置，合理安排施工时序 评价区地处山区，生态十分脆弱。森林植被在为此区域维持生物多样性、水土保持等生态功能方面发挥了十分重要的作用。在工程规划、设计和施工过程中都要高度重视天然林地的保护，以及施工布置和组织方案的优化。施工前必须依法完成水土保持方案、林地生态保护方案。按照施工占地红线进行定界定桩、清查和处理等措施，确保能有序开展工程施工前和施工中的各项生态保护措施的实施。 优化施工布设。尤其是临时占地区的位置关系和空间地形的选择，设计应按照环境保护为前提，进一步调整优化工程布置，建议结合地形地质条件与陆生植被分布情况，尽量减少土地资源的利用和地表植被的破坏为前提，合理安排工程占地位置，及矿石、矿渣的运输路线，争取达到环境保护和土地节约最大化，资源利用最小化。建议充分利用现有道路，有效控制对区域生态植被的破坏，强化施工道路的开挖面控制、弃渣处置、水土流失防治与生态植被恢复措施；矿石的运输也应尽量减少植被的破坏为原则。 施工安排方面应合理安排施工顺序，合理规划施工用地，减少对环境的影响，环保与施工同步，恢复措施紧跟，施工中保护施工界外的地表植物和排水沟渠，施工后及时平整清理、恢复植物，完善排水系统、清除垃圾。施工建设期间加强对污染源的监管与控制，针对废水、固体废弃物排放的区域及路段进行重点管控，严禁未经处理废水直接排放到环境中，定期或不定期的对排放的污染物进行检测，加强污染监管。 2、表土的剥离与回填 在矿山建设过程中应对表土“分层剥离，分层堆放，分层回填”，然后再恢复原来的植被类型。根据矿区环境特征，对矿区进行生态分区，根据采矿进度，在开采前先行剥离矿区地表土壤层，并堆存起来，采取防止水土流失的措施保存好，采后对矿区进行平整，再将土壤层复填回去，在复填回去的土壤层上面进行人工植树、种草，恢复生态。 表土临时堆场布设在现状高程接近规划高程且相对平缓的位置，避开滑坡、坍塌等不良地址灾害区，无重大限制性因素。充分考虑与施工时序的衔接问题，确保表土临时堆场保留到施工后期，中途不受施工影响或受施工影响不大，可以满足施工进度安排的要求，堆放位置不得影响行车、施工等。同时表土临时堆场应采取临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等措施进行全方位的防护，可有效减少水土流失。 采用干砌石对表土进行全方位围护拦挡，干砌石挡墙为梯形，填筑的土石方就地取材，拦挡结束后就地填筑处理。在干砌石挡墙外侧布设临时排水沟，拦蓄上游汇流的同时加强降雨形成径流的排导能力。在表土临时堆场出口位置布设临时沉砂池，并定期清理泥沙。 3、加强水土保持措施与土地复垦 本工程水土流失由自然因素和人为因素综合作用引起，自然因素主要包括气候、地形地貌、土壤、植被等因子；人为因素主要包括工程施工过程中的基础开挖、机械碾压、矿区开采等。针对水土流失应采取措施进行综合防治，根据工程建设内容及特点，主要的水土保持措施有：第一，表层分土壤层剥离与回填，及时将剥离的表土用于占地的土地复垦和自然植被恢复；第二，在联络道路防止水流对路基、路堑边坡冲刷，产生水土流失，在路堑一侧设计浆砌石排水沟；在路基边坡采用浆砌片石骨架喷播植草防护，达到工程与植物防护相结合的效果；在施工结束后，对路堑边坡至稳定边坡，全面撒播种草措施护坡固土。第三，在矿区各类生产生活设施按有关规定规范进行设计，场地平整尽量做到挖填土方平衡，同时，为防止洪水危害，设置相应的截排洪和防滑坡等工程防护措施。 4、制定生态恢复方案和植物物种选择标准 制定要围绕促进植被快速恢复、有利于生态系统顺行演替的思路进行设计，同时重点考虑灌木及草本植物的合理搭配及空间资源合理利用，采用短带状、团块状、复式镶嵌等方式合理进行群落结构搭配。合理搭配植物物种，优化物种选择，物种选择的自由度较大，可以充分利用与周围环境相适应的当地常见、适生的乡土物种，选择合理的栽培时间及栽培技术，按照生态位理论遵循不同物种混合种植、密度适宜、杜绝单一物种的原则。使得生境条件、物种丰富度和群落结构与生态系统功能等能够达稳定状态。 另外根据工程用地期限和时间选择植物种植时间和时段，对于大面积的植被恢复期，应尽量选择在春季，对于短期占地的区域也可以考虑在初夏开展植被恢复，并注意及时浇水和适度施肥等人工措施。重视植被栽植后的后期管护，及时进行补植，以确保植被恢复达到预期效果。 5、强化对矿区的分区保护与治理 根据工程施工布置和生产组织实施的具体情况，结合评价生态环现状、影响类型与程度等特征，对露天采场、临时堆场、运矿道路、办公生活区等进行分区，明确重点治理区、次重点保护治理区以及一般保护治理区。 重点保护治理区：露天采场、临时堆场、运矿道路。主要是严格在征地红线范围内施工，尽量通过优化施工布置和生产组织，减少对天然植被的扰动。对于周边区域开展灌木-草本植物群落的有效配置，提高植被覆盖率和景观协调性，防治因为植被退化对周边区域生态恶化和生态环境质量退化。鉴于该区域属于高海拔生态脆弱区，宜尽量利用乡土种，就地开展原生表土覆盖等措施，促进植被快速覆盖地表。 次重要区域：办公生活区及其周边区域。重点是对现有的边坡等容易产生坍塌和水土流失的区域进行治理，加强应用乡土适生物种进行景观塑造和园区绿化；加强对周边的现有植被恢复措施的日常管理维护，以满足对本工程的依托和支撑能力。 一般区域：本次工程直接扰动区外围地带、原有工程区域周边200m以内的间接影响区。应该加强现有林草植被的管护、通过补植、围栏禁牧等手段提高植被覆盖度，通过洒水降尘等措施减少扬尘等对间接影响区植被生长，加强日常生态监测与管理，一旦出现易见的不利生态影响须及时进行治理。 （二）施工期其它要素环境保护措施 1、废水 （1）施工废水经沉砂池沉淀后用于洒水降尘； （2）生活污水经预处理池收集处理后，由环卫部门定期清运。 2、废气 （1）表土剥离前洒水增加湿度； （2）定期对路面和施工场地进行洒水降尘，减少在大风天气下大规模的土石方作业。 3、噪声 （1）选用低噪声设备，合理布局高噪声设备； （2）加强施工机械的维修和管理，施工单位合理安排作业时间和施工人员； （3）合理安排作业时间。 4、固废 （1）剥离的土壤表层堆存在表土临时堆场内，后期用于复垦； （2）生活垃圾集中收集后，同意清运至当地环卫部门指定地点。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | （一）运营期生态环境保护措施 1、陆生动物保护措施 （1）加强思想教育，提高生产员工的野生动物保护意识，严禁捕杀野生动物； （2）加强生产管理，减少污染物排放，减少对野生动物栖息地的破坏； （3）根据爆破次数和强度，合理选择爆破时间，严禁夜间爆破； （4）矿山边坡植被采用藤蔓植物，矿坑和临时堆场种植灌乔木相结合方式，为动物提供更多栖息场所。 2、陆生植物保护措施 （1）尽量采取移栽矿山地表附着植被而非直接砍伐毁坏方式，建议就近移植到矿区周边种植，有利于当地植物资源的保护。 （2）采取先剥后采措施，保护表面耕作层土壤的天然种子库，表层覆土采用剥离下来的表土，有助于恢复矿山原貌植被，尽量采取边开采边生态恢复植被措施。 （3）分台阶开采，边开采、边生态恢复，及时对开采完的台阶进行覆土绿化。 （4）按照生态学原理，选择地方特色的乡土植物，有效防止外来生物入侵；遵循植被演化规律，在绿化的基础上进行环境美化。根据自然地理环境的特点和植物的生态适应性及自然演替规律，增加多种林木成分。 （5）严格在划定矿区范围内进行灰岩采矿活动，严禁越界开采。 （6）加强项目区四周的植树、种草绿化工程，既可美化矿山环境，也可吸尘降噪、减缓矿山开采和矿石加工对外环境的影响。 （7）开采活动结束后，必须对地面构筑物进行全面清理，并对迹地范围进行复垦绿化，使其与周边环境相协调。 3、景观保护措施 （1）结合景观保护和绿色矿山建设相关环保要求，因地制宜修复改善矿区环境，矿区 绿化覆盖率达到可绿化面积的80%及以上，绿化树草布局科学、搭配合理、长势良好，按照当地绿色矿山建设进度要求实施矿山绿化。 （2）矿区范围入口、临近公路等可视范围区域应进行景观美化。矿区范围西侧边界、矿区内主运输道路两侧应植树种草、形成绿化隔离带。 （3）矿山生态恢复应与周边林地景观协调。林地植被恢复采用乔木+灌木+草木树种组成，与周边景观相协调，生态恢复树种，选择应以乡土植物为主。 4、水土保持措施 在施工过程中，超前或同步建立水保防治体系，全面控制水土流失，修建水土保持工程，在采取水土保持措施这种条件下，水土流失量与施工期没有任何植被和水土保持措施情况下相比，水土流失量可减少90%以上。 （1）水土保持措施总体布局 根据，在水土保持措施总体布局上应做到重点治理与全面防治相结合，生物措施与工程措施相结合。在防治措施具体配置中，以工程措施为先导，发挥其速效性和控制性，以生态环境可持续发展为目标，大力恢复植被，发挥其蓄水保土的作用，努力实现人与环境的协调发展。 （2）减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作 在雨季发生的水土流失有一个渐进的过程，其形式依次为，面蚀到沟蚀再到坍塌。因此，施工单位应随时施工，随时保护，这是最有效、最节约的方法，不要等到所有施工都要结束的时候才一起进行水土保持。 （3）弃土临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，对裸露表层进行清理、整地、植物恢复等，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 （4）尽量避免雨季施工。降雨是造成水土流失的主要动力来源，降雨量的大小是影响水土流失的重要因素，在雨季施工时将会产生较大的水土流失。施工单位应尽量避免雨季施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在；如必须在雨季施工时，要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。 （5）工程施工尽量做到分期、分区进行，不要全面铺开，以缩短单项施工期。开挖裸露地面时，必须采取切实可行的防治措施，并尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。雨季施工时应随时有应急准备。 运营期其它要素环境保护措施 1、废水 本项目新增产生的废水主要为生活污水，车辆冲洗废水。 ①生活污水：项目生活污水产生量按生活用水量80%计算，则生活污水量为432m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等。类比可知，生活污水水质COD：350mg/L、BOD5：250 mg/L、SS：300 mg/L、氨氮：30 mg/L，化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮的去除率为15%、9%、30%、3%。废水污染物主要指标见表5-1。 表5-1生活废水污染物产生、排放情况一览表 污染物 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活污水量432m3/a COD 350 0.1512 297.5 0.12852 BOD5 250 0.108 227.5 0.09828 SS 300 0.1296 210 0.09072 氨氮 30 0.01296 29.1 0.01257 ②车辆冲洗废水：本项目车辆冲洗用水量为5000.4m3/a，排污系数按0.9计，则车辆冲洗废水产生量为4500.4m3/a。主要污染物为SS，其浓度约为1500mg/L。本项目置一处车辆冲洗区，并配套设置排水沟和隔油沉砂池1个，车辆冲洗废水经排水沟收集后进入隔油沉砂池，沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。 本项目生活污水治理及排放信息汇总如下： 表5-2废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节 污染物 种类 废水类别 污染治理设施 排放 去向 排放 方式 排放 规律 排放口编号 排放口名称 排放口类型 设施类型 处理 工艺 处理 能力（t/h） 是否为可行技术 设施名称 职工生活 COD、氨氮、BOD5、SS等 生活废水 预处理设施 沉淀 2 是 化粪池 不排放 不排放 - - - - 车辆冲洗 SS、石油类 生产废水 预处理设施 隔油、沉淀 2 是 隔油沉砂池 不排放 不排放 - - - - 综上，项目化粪池、沉砂池做好防渗、防泄漏措施，项目在落实好各项环保设施的情况下，不会对周边地表水环境造成影响。 2、废气 本项目主要为3条生产线，大气污染物主要为投料、一级破碎、二级破碎、筛分工序产生的粉尘，料仓存储原料过程产生的粉尘，表土剥离、钻孔、爆破产生的粉尘，物料堆放产生的粉尘，物料装载运输过程产生的粉尘。 粉（扬）尘产生的环节主要有： ①投料、破碎、筛分、料仓存储：1#生产线筛分工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA001排气筒有组织排放，二级破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA0013排气筒有组织排放；3#生产线筛分工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA002排气筒有组织排放，二级破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA003排气筒有组织排放；2#生产线投料、一级破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA004排气筒有组织排放，二级破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA005排气筒有组织排放，筛分工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA006排气筒有组织排放；料仓存储原料过程产生的粉尘经集气罩收集，单机除尘器处理后由DA007-DA012排气筒有组织排放；1#生产线投料、一级破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA014排气筒有组织排放；3#生产线投料、一级破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA015排气筒有组织排放；3#生产线二级破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由DA016排气筒有组织排放。 为减少车间内无组织粉尘对周围环境的影响，项目在车间上方设置喷淋设施，以减少车间内无组织排放量。 ②爆破烟尘：爆破时产生的少量炮烟主要有害气体为NOX、CO及少量粉尘。项目爆破前后，在爆破现场洒水，防止起尘本项目爆破产生的烟尘，有风天气减少运输量、少爆破，在大风天气禁止爆破，小风天气爆破时应减少爆破用药量。 ③表土剥离、钻孔、爆破粉尘：矿山在采剥过程中采用移动式雾炮机进行洒水降尘处理，可以有效抑制扬尘的产生，除去率达90%以上，扬尘排放地接近地面，因此只对近距离的采石工人产生影响。为保证工作场所（采区）空气中的粉尘浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值》中的规定，对生产人员加强有效的个体防护，降低生产性粉尘对人员的健康影响。 ④铲装过程（装车）：在用挖掘机、装载机装车时可以产生粉尘污染，特别是在装运弃土时，如果料斗举得过高或风速较大时，粉尘污染就较大。由于装车过程在料仓下方内部，仅保留货车进出口，且装料口设有喷淋设施，可减少90%粉尘。 ⑤物料堆放的粉尘：石料在露天堆存场地暂时存放，堆场周边配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施，防止粉尘扩散。对堆场物料采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施，处理效果可清除大于90%的粉尘，尽可能降低露天堆场的起尘量。 ⑥石料运输道路及周转场地扬尘：采石场的主要运输工具是汽车，加之厂内道路多为土路，因此汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。在汽车运输时，在运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离矿区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，对运输车队进行统一管理，所有车辆均设有篷布覆盖，以防止石灰石在运输途中意外掉落及部分绿化隔离带，从而降低运输过程中对周围环境的质量。 综上，采取上述措施对产生的粉（扬）尘及其他废气污染物均进行有效治理，从技术、经济角度是可行的。厂界颗粒物无组织排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区其他建材大气污染物排放浓度限值颗粒物10mg/m3的标准。 DA001-DA016排气筒有组织排放满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材无组织排放限值要求，颗粒物1.0 mg/m3。 在落实污染物治理方案后，对大气环境和周围敏感点的影响较小。 3、噪声和振动 （1）噪声 项目声源主要是爆破、破碎机、破碎锤、装载机、筛分机、风机等设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级在80-130dB（A）之间。噪声源统计见下表。 表5-3 项目营运期主要噪声源一览表 类别 设备名称 数量（台） 声级dB（A） 噪声性质 备注 露天 采场 挖掘机 10 90~95 间断性、流动性 / 装载机 18 85-95 间断性、流动性 / 爆破 1 100-130 间断性、流动性 / 破碎锤 16 90-100 间断性、流动性 / 生产车间 破碎机 14 90-100 间断性、流动性 / 二次加工筛分机 3 85-95 间断性、流动性 / 风机 16 80~85 间断性、流动性 / 矿石运输 运输车辆 25 80~85 间断性、流动性 / 治理措施： A.项目对于某些设备运行时产生的噪声，在设备基础上做隔震、减振措施。 B.合理安排作业时间，夜间（22：00～6：00）不进行开采作业。 C.建立设备定期维护，保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 D.对于间断性的噪声，应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 E.交通噪声影响是短暂、非连续的，且夜间不存在运输活动；途经沿线居民点时注意控制车速、减速慢行，并禁止胡乱鸣笛。 （2）振动 采矿爆破工序，特别是专控爆破可以产生地面震动东。在均质、坚固的岩石中当有足够的炸药爆破能量并与岩石的爆破性能向匹配，而且还有相应的最小抵抗线等条件下，岩石中的药包爆炸后，首先在岩体中产生冲击波，对靠近药包的岩壁产生强烈作用，在药包附近的岩石会被挤压或被击碎，形成压碎圈和破裂拳。接着冲击波衰减成为应力波，当应力波通过破碎圈后，由于它的强度迅速衰减，再也不能引起岩石的破裂，而只能引起岩石质点产生弹性振动这种弹性振动是以弹性波（即振动波）的形式向外传播，造成地面震动，振动波强度随着远离爆破中心而衰减，直至消失。爆破振动可造成爆破区周围建筑物和构筑物破坏，并使人产生烦躁不安等不良影响。 本项目矿区爆破采用多排中深孔爆破、非电导爆管起爆的采矿方法，自伤而下分层开采，水平分层采掘。布孔采用多排的布孔方式，起爆网路采用非电毫秒导爆管起爆系统，采用毫秒延时爆破非电毫秒雷管。一般通过计算来确定最多一段的同时起爆药量和起爆延时毫秒数，它比多药包齐发爆破有很多优点：改善破碎质量，控制爆破作用方向，降低炸药单号量，有利于增加爆破量，减少爆破数。对环境保护尤其重要的是他能降低爆破振动效应，并减弱振动波强度，从而减少爆破振动对振动周围环境的破坏作用。此外，全部中深孔分组先后起爆，每组的炸药量比总炸药量减少许多，因此产生的噪声强度也相应降低。通过合理安排爆破作业时间、规范作业，可将爆破噪声影响控制在可接受范围内。矿山在爆破时应合理安排作业时间，并告知附近住户，在矿区爆破范围内设置爆破注意公示牌。 综上，采取上述措施对噪声进行有效治理，从技术、经济角度是可行的。厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目噪声对所在区域声环境影响较小。 4、固体废物 项目产生的固体废物为职工生活垃圾，矿山剥离物、沉淀污泥。 （1）矿山剥离物：矿山剥离物产生量为25万t/a，废石回填，表土用于复垦。 （2）除尘器收集的粉尘：项目除尘器收集的粉尘为2064t/a，经收集后外卖。 （3）沉淀污泥：沉淀污泥产生量为5t/a，经收集后外卖。 （4）生活垃圾：生活垃圾以0.5kg/d·人计，项目职工定员为45人，年运营300天，则生活垃圾产生量为6.75t/a。全部交由当地环卫部门统一收集处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）。项目产生的固废为一般固废，一般固废产生情况分别如下所示： 表5-4一般固废废弃物产生情况表 产生环节 名称 性状 产生量t/a 储存方式 处置方式 处置量t/a 矿山开采 矿山剥离物 固体 25万 一般固废暂存处 废石回填，表土用于复垦 25万 废气治理 除尘器收集的粉尘 固体 2064 一般固废暂存处 外卖 2064 车辆冲洗 沉淀污泥 固体 5 一般固废暂存处 外卖 5 2、环境管理要求 一般工业固废仓库的建设应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及淄博市对固废处置的有关规定相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 综上，项目固体废物做到资源化，无害化，运营期间产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。 5、地下水 （1）主要污染源及污染途径 本项目属于露天开采，开采面位于区域内上层地下水之上，项目开挖等生产活动不会对地下水水质产生明显的影响；本项目对地下水最直接的影响为自然降水渗进地下水过程中，将带入部分采矿面的泥沙等，通过自然沉降和岩隙之间的截留，泥沙不会对地下水质产生不利影响。因此，从污染源分析地下水质受污染的可能性不大。 从污水渗入的途径看，地下水的污染途径与其补给来源有密切的联系，地下水污染途径一般分为：通过包气带渗入；由岩溶通道、人工裂隙、井、孔、坑道等直接注入；通过地表水体由岩层侧向渗入等几种。这集中途径污染都要通过土壤层才能进入地下水；矿区处于地下水位线以上，污废水进入地表水后，随河水从岩层侧向渗入地下水的可能性极小。加之，由于生产、生活污废水设有完整的处理措施和排水工程，采场也建完善的排水系统，堆场设有沉砂池和截排水沟。故通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小。 本项目污染源主要为沉淀池和化粪池。主要污染因子为石油类、COD、氨氮等。由于沉淀池和化粪池进行相应的防渗和硬化处理，即使上述污染源发生泄漏在防渗层完好的情况下也不会发生垂直入渗现象。故而本项目对地下水几乎无影响途径。 2、采取保护措施 本项目沉淀池和化粪池进行硬化，同时进行重点防渗处理。分区防渗措施见表5-6。企业定期对地面进行检查维护，防止防渗层的破坏，在采取相应的措施后，即使发生泄漏，由于进行防渗处理，废液也无法进行下渗，本项目的运营几乎没有影响途径，对地下水影响较小。 表5-6本项目拟采取的防腐、防渗措施 序号 分区 名称 防渗要求 1 重点防渗区 化粪池 采用20cm厚C30商砼硬化，抗渗性能P8，能满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s要求 沉淀池 依托现有设施，采用20cm厚C25商砼硬化，抗渗性能P8，抗渗性能高于1m厚、渗透系数≤10-7cm/s粘土层的防渗性能 2 一般防渗区 一般固体暂存处、生产车间、办公室 依托现有设施，采用20cm厚C25商砼硬化，抗渗性能P8，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗要求 3 简单防渗区 其他区域 一般地面硬化措施 在日常运行时应当加强车间、化粪池的防渗的巡检和维护工作，确保防渗层不破损。在污染防治措施到位，严格管理的前提下，本项目对地下水影响极小。 3、跟踪监测要求 根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大污染源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。 6、土壤环境 本项目属于污染影响型建设项目，影响途径主要为运行期的大气沉降和垂直入渗。污染源主要为大气沉降和化粪池、沉砂池等的渗漏，主要污染因子为pH、颗粒物、COD、氨氮、石油烃等。 本项目依托现有已建成车间，现有厂区已经进行硬化，企业需对定期对地面进行检查维护，防止防渗层的破坏，矿区作业过程进行洒水降尘，在采取相应的措施后，本项目的运营几乎没有影响途径。 此外，类比根据山东正元地质勘查院潍坊实验室于2022年6月7日出具的淄博凯运达运贸有限公司石厂内（位于本项目东北方向3km）土壤监测报告中显示，凯运达矿区的土壤pH为7.91，呈中性。因此，项目区土壤未有出现酸化、碱化、盐化现象对土壤影响较小。 根据以上分析，本项目正常工况下无污染土壤环境等重大污染源，运营期正常工况下不需要针对土壤环境污染进行跟踪监测。 综上，本评价认为本项目土壤环境影响可接受。 （三）环境风险 1、堆场溃坝事故风险防范措施 本项目建设过程中将确实完善排水沟的设置，对堆场的雨水进行有效的导流，同时按照相关设计规范完成堆场挡墙的建设严格按照设计堆存要求进行废石、表土的堆存作业，禁止超高超容量堆存。在采取上述措施后本项目堆场出现溃坝的可能性小。 针对本项目堆场的情况，本评价提出以下溃坝风险防范措施： （1）挡墙必须严格按照设计规范要求进行建设，并保证施工质量； （2）堆场外侧设置排水沟，同时定期清掏淤泥保证排水沟畅通，减少地表径流对弃渣场的冲刷，提高挡墙的抗洪能力； （3）项目采取一边开采，一边回填恢复的生产方式，减少堆场的堆存量； （4）表土堆土回填时采用从上往下的方式取用，避免取土过程中导致推土下滑。 （5）在保证安全的情况下，用土袋、水泥、草袋等物资堆放成小坝，引导水流排放。 （6）重视堆场管理：矿山必须加强堆场管理。设立专员工程技术人员负责表土技术管理，开展对松散固体物质运动规律，沉降形态理论研究观测工作，不断总结废石生产经验，逐步实现对堆场的科学管理。推土机能跟上汽车排土的进度，不拖后腿，保证在较短时期内堆场能形成反坡；雨季到来前，对排水系统进行大检查，不顺畅之处及时进行清理；加强工艺纪律管理，尤其对信号工和汽车司机的管理，禁止汽车乱堆乱倒。 2、采场边坡事故风险防范措施 （1）严格控制边坡坡度，做好边坡的截排水沟和挡墙施工工作； （2）已完成的边坡应做好植被护坡工作； （3）加强对采矿边坡和台阶的检查，及时清除松石，加固不稳定的边坡； （4）边坡高处作业要使用安全防护用具，并且要安全可靠； （5）设备在高处作业时，要停在地基平稳和坡度不大的台阶上，操作要复核规程要求； （6）应严格按照开采设计，由上而下按顺序开采，避免无序开采。 3、爆破事故风险防范措施 爆破工作应该严格遵守操作规程，由熟悉爆破工作人员进行操作，执行爆破前应发出预爆破信号，爆破前应彻底寻查爆破区内是否有其他人员。 （1）采场应设置安全避炮棚，位于冲击波危险范围以外。 （2）爆破区域附近应设有可保证连续供水量的消防水源。 （3）爆破作业工人不得穿化纤类工作服进入作业现场，要认真检查、处理顶板及两帮的浮石，确认安全后方可作业。 （4）炸药由负责销售炸药的企业运输，运输过程中严格执行《危险化学品安全管理条例》和《道路危险货物运输管理规定》的要求。 （5）为了维护边坡的稳固性，在最终边坡附近爆破时，采用预裂爆破，打浅孔，少装药等措施，以减少震动，保证边坡尽可能减少破坏，以提高边坡的稳定性。如遇有断层应采取加固措施。 4、采区边坡的安全防范措施 必须严格按设计进行开采，边强边坡安全的管理，确保边坡稳定。日常开采时，边坡安全的管理如下： （1）开采作业前和作业中，应对开采斜坡面进行安全检查，发现斜坡面有裂痕，或有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应立即撤离至安全地点，然后采取可靠的安全措施，加以处理。 （2）在处理斜坡面浮石、危石时，应系好合格的安全带，防止人员坠落。在处理的全过程应另有人对其指导监护。 （3）边坡安全平台应经常检查和清理，保证排水通畅。定期对边坡进行安全监测，每次工作前必须对工作地点进行检查；雨季或暴雨后需重点检查岩面，防止因雨水灌入岩层裂隙引起边坡事故。 （4）矿山开采必须保证从上至下的开采顺序，分阶段开采。禁止从下部形成悬崖工作面开采，不超挖坡底，不留伞檐，进行科学，合理的采剥。 （5）实行“边开采、边治理”，对一开采结束的边坡及安全清扫平台进行恢复治理，对开采中的边坡进行整理、清理、摘除浮石，消除安全隐患；开采结束后，集中清理终了边坡危石及台阶浮石。 本项目风险事故主要为堆场溃坝、采场边坡失稳、爆破风险和柴油泄露。据调查数据，风险的发生概率较低，只要严格按照国家有关规定加强生产管理，对环保措施加强环保管理和巡查、维护，同时落实本项目环境风险防范措施的前提下，发生事故的可能性不大。为将发生各种风险造成的损失降到最低，建设单位必须组织成立风险应急机构，制订好风险应急预案，落实责任人切实做好风险管理和防范工作，杜绝一切人为风险事故的发生。 |
| 其他 | 闭矿期环境影响分析及生态恢复措施： 对于矿山闭矿期环境影响，因服务年限、矿山规模以及矿产资源开发利用等存在着较多不确定因素，且目前尚未形成矿山闭矿后评价的系统理论和方法，因此本评价只对其做简要分析。 1、景观的影响分析 本项目开采矿石前的山坡景观表现为：山区丘陵地貌，灌木丛覆盖山坡，岩石裸露较少，植被覆盖显得较为密集，矿区植被多为次生植被，但总体上仍呈现为山区丘陵地貌的自然景观。 同时，制订“矿山复垦计划”，边开采边复垦绿化，恢复景观林地。同时，矿山施工期和露天开采过程对地表破坏严重，施工噪声、扬尘等会影响环境质量，矿山建设区森林生态景观会受到一定程度的破坏。本项目临时堆场均应采取工程防护与植物防护等水土保持措施，进行“还林”绿化，防止水土流失，并及时进行植被恢复，增加与周围自然景观的协调性。建议对办公生活区、运矿道路、临时堆场等及时进行生态修复和绿化。开采过程中采取“边开采，边恢复”，尽量做到及时开展当地乡土灌草先锋物种种植为首选的临时植被恢复工程，增加与周围自然景观的协调性。 综上，项目开采对景观影响较小。 2、边坡稳定性影响分析 矿山开采终了时的凹地，原有地形和植被均被破坏，形成新鲜的边坡岩石面，易被雨水冲刷，造成岩石的风化崩落，极易形成滑坡、泥石流、崩塌等次生地质灾害现象，从而对环境产生一定的影响。因此，在矿山设计中应确定最佳的边坡角，并采取合理的护坡墙、抗滑桩、平台坡面绿化等有效的控制措施，避免在闭矿期发生边坡失稳，而对环境造成影响。 矿山边坡的稳定是矿山安全工作的重要指标，也是矿山的命脉，矿山的边坡技术参数都在安全范围之内，能保证在正常情况下边坡的稳定，安全工作的好坏，直接关系到矿山的经济效益，对矿山正常生产起到重要的促进和推动作用。为保障矿山边坡安全，矿山安全应加强和注意以下工作： （1）加强边坡管理，防止大型滑坡的发生 大规模的滑坡将会给矿山带来灾难性的后果，开采时应严格按照“采剥并举，剥离先行”的原则进行，要严格按设计形成规范的台阶式开采，控制好采场技术参数，切实注意观测，加强边坡维护和管理，采取积极措施，做好预防工作。 （2）做好防洪工作 矿区雨季较集中，雨季山洪会对采场带来一定程度的影响，因此应加强防洪工作。采场周围的截水沟及运路道路排水沟是矿山主要的防排洪设施，必须保证其畅通。雨季时应派专人维护，防止截排水沟堵塞后山洪进入采场和弃渣场，引发山体滑坡和泥石流。 （3）防震措施 矿山属于Ⅷ度地震区，必须考虑防地震措施，采场边坡、弃渣场边坡、矿山道路及其他设施均按Ⅷ度设防。矿山在采场设计参数选取上已经考虑了地震影响，采用自上而下、分台阶开采，增加了矿山边坡的稳定性各抗震能力，在生产过程中必须按设计施工和组织生产。 根据《淄川区环境保护工作委员会关于进一步加强露天矿山开采环境保护管理的意见》及其他有关资料，退役期针对以上问题应采取的措施： a.采矿企业对矿区进行统一回填、平整、复垦或绿化，由矿山企业委派专人负责栽种树木。 b.矿山企业派专人负责植被的后期养护工作，以提高树木的成活率。 c.按照“在保护中开发，在开发中保护”、“谁开发谁保护，谁破坏谁治理”原则，矿山企业要采取边开采边恢复的治理方式恢复治理矿山生态环境灾害。 b.利用剥岩中产生的废土石分类情况，进行采坑回填、整平、造林、覆土造田或用作公路路基石料。 c.挖排水沟泄水，防止低洼积水。 3、闭矿期拟采取的环境保护措施 本项目生态影响表现在矿区占地对土壤扰动、对植被的破坏，永久占地将改变区域土地利用功能，降低土壤的侵蚀能力，引起水土流失，如果生态破坏程度过大或得不到及时修复，就有可能导致区域生态环境进一步衰退，故需要采取一定的恢复措施，以维护区域生态环境的完整性。本评价要求建设单位采取以下生态环境影响措施： （1）矿山开采以“在保护中开发，开发中保护”为指导，实行边开采边绿化，应做到项目完工一项，矿区绿化一片，遵循“边开采边绿化”的原则，应及时对形成的最终边坡进行复绿工作。宜在安全、清扫平台的外侧砌筑0.5m高的挡墙，然后回填0.4m厚的腐殖土，种植爬山虎等耐旱植物，绿化平台及坡面。矿路通到哪里，路两旁的植被种到哪里；工程项目验收应和绿化工作验收同时进行，在矿山服务年限结束前，矿区生态绿化面积达30%。 （2）对露天采场等进行复垦和植被恢复，矿方可向国土、农业、林业部门咨询，提出具体实施方案。本评价提出的总原则是，露天采场等必须复垦并进行植被恢复、重建。矿方应对工业场地的复垦、植被恢复预留资金，在选择树种、草种时应尽量采用本地乡土植物。闭矿5年内，使矿区绿化率不少于60%，矿区地质环境问题得到有效削除。最终使矿山生态环境恢复治理达到绿色矿山要求。 （3）工业场区生态恢复和景观生态重建的指导思想是坚持“统一规划，分类指导，综合治理，保证效益”，采取工程措施和生物措施相结合，草灌乔相结合，经济效益和生态效益相结合的方法。采取预防与治理并举措施，最大限度地改善生态环境，达到资源开发与生态环境改善相协调。 （4）工业场区生态恢复和景观生态重建远景利用应以生态农业为发展方向，进行闭矿矿山景观生态规划，使其成为结构协调（城乡、产业、空间单元之间）、功能完善（环境、生产），具有维持自稳态调节特征的景观生态系统。目前，矿区废弃地目标生态系统重建主要为：重建为林地等。在进行矿区废弃地生态重建时，要依据矿山岩土性质、区域自然与社会经济特点，以及区域发展方向等来确定生态重建的最终目标。依据当地区域整体发展要求，本评价认为可以重建为以生态环境保护为主的生态系统用地。 （5）堆场尽快实施压实覆土、种草和植树，以减少风起扬尘造成的污染。 总之，在矿山开采终了时，应对所形成的盆地进行认真处置，将矿山开采后的裸露岩面全部恢复为“林地”，以减少闭矿可能产生的环境影响。 4、闭矿期生态恢复措施 本项目开采方式为露天开采，生态恢复尤为重要，采石场的生态恢复面积相对较小， 可采取以下恢复措施： 按照《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）及矿山环境治理与生态恢复的有关要求，矿山闭矿后，建设应承担矿山环境治理恢复责任。综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，对其在矿产资源勘查、开采活动中造成的矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、地形地貌景观破坏，地下含水层破坏、地表植被损毁等进行治理修复。 通过建立基金的方式，筹集治理恢复资金。基金由企业自主使用，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等。矿山企业的基金提取、使用及矿山地质环境保护与治理恢复方案的执行情况需列入矿业权人勘查开采信息公示系统。 地方国土资源主管部门对企业矿山环境治理恢复进行监督检查。对于未按照矿山地质环境保护与治理恢复方案开展相关工作的企业，责令其限期整改。对于逾期仍未按照要求完成恢复治理任务的企业，按照《矿山地质环境保护规定》（国土部令第44号）及相关法律法规追究其法律责任，并将该企业列入严重违法名单；未完成的地质环境修复工作由国土资源部门、财政部门按程序委托第三方代为开展，相关费用由企业支付。 建设单位应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，开采期及开采结束后，对矿区采坑进行充填处理，避免引发地质环境问题。 开采结束后及时对采矿场的生产设施进行拆除和清理，废弃物可运至采坑进行回填处理。对开采形成的边坡面进行稳定化处理，防止水士流失和滑坡。 对场地进行平整，完善疏通雨水排水系统，将沉砂池体、坑凼等凹凸地填平，为场地绿化及耕地复垦创造条件。对建筑占地、裸露空闲地及矿区表土临时堆场等进行场地整治，在对堆场及露天采场进行挡墙防护和土地整治后，应进行平整和覆土，覆土厚度30cm。 闭矿后选用当地适生树种对矿山占地进行人工生态林恢复。堆场的植被覆盖率不得低于85%，植苗时机以每年的3~5月为宜，并加强种植后期的抚育、管理工作。 通过矿山生态灰复措施，使彼破坏的植被和地貌形态基本得到恢复和重建，使矿区在人为努力下，形成新的自然复合体，植被群落和动物种群逐渐趋向多样化，生态系统逐渐向良性循环方向发展，并与矿区周围的生态系统及地貌景观融为一体，保持区域生态系统的连续性和整体性。土地利用率和生产力不断得到恢复和提高，生态环境可基本恢复到开采前水平。 |
| 环保投资 | 本项目总投资4000万元，其中环保投资100万元，占工程总投资的5%。项目环保投资估算及建设内容详见下表： 表5-7 项目环保设施（措施）及投资估算表一览表 单位：万元 类别 治理内容 主要治理措施 环保投资估算 备注 大气 采矿区 采剥、装卸扬尘 10台移动式雾炮机；员工有效的个体防护 3 雾炮机5台利旧，5台新增；喷淋装置21台利旧，3台新增，除尘器13台升级改造，3台新增；洒水车4台利旧，7台新增 开采凿岩粉尘 开采采用湿法穿孔凿岩技术 5 爆破废气 在爆破现场加强洒水喷淋抑尘 5 运输车辆扬尘 限制车速，运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；定期对道路洒水降尘； 5 设置车辆冲洗区，对进出矿区车辆进行冲洗，并配套设置车辆冲洗隔油沉砂池及废水收集沟等 0 投料、破碎、筛分、料仓储存粉尘 布袋除尘器、喷淋设施 100 堆场扬尘 定期采用除尘雾炮机洒水降尘，定期压实，并采用防尘网遮盖 5 燃油废气 所有燃油机械（挖掘机、装载机）设备在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成的尾气超标排放。运输车辆尾气属于分散流动源，且运输距离较短，污染物排放量相对较小。同时，项目运输车辆均为通过审查合格的，在日常管理中加强车辆的维修和检验，确保车辆的正常运行 5 水环 境 生活污水 预处理池一个（容积10m3） 0 利旧 采场初期雨水 截排水沟 5 新建 车辆冲洗废水 车辆冲洗区一处，并配套设置隔油沉砂池 （容积50m3）一个及排水沟 0 利旧 声环 境 机械噪声 选用低噪设备；对高噪声设备装设消音器，要求设备操作和管理工人配备隔声耳罩等个人防护用品，定期对设备进行维护保养、加油润滑等；加强对运输车辆的管理，保持车况良好 5 新建 爆破噪声 采用中深孔微差爆破、非电雷管起爆（导爆索或导爆管）；合理安排作业时间 5 新建 运输道路噪声 加强对运输车辆的管理，保持车况良好 5 新建 固体 废物 生活垃圾 清运至当地乡镇垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理 0 利旧 矿山剥离物（表土、废石） 设置表土临时堆场1处，原有矿区西侧空闲区域，包含临时防尘网覆盖约1.20hm²；编织袋拦挡900m，采用梯形断面顶宽0.5m，底宽2m，高1m；临时排水沟900m，断面尺寸为0.5m×0.5m；布设临时沉砂池1座 7 新建 沉淀池淤泥 定期清掏后外卖 0 利旧 生态 环境 植被破坏、水 土流失等 工程措施：露天采场沿各台阶修建临时排水沟、排水沟末端沉砂池，边坡防护；布设临时堆土防护措施 5 新建 植物措施：采用当地乡土适宜的乔木+灌木+草本植物组成，与周边景观相协调 4 新建 管理措施：加强生产管理、减少污染物排放 1 新建 其它：制定水土保持方案、土地复垦方案 5 新建 环境风险防范 采场边坡防护、植被措施；堆场设置截排水沟、挡墙，排水沟末端设置沉砂池 2 新建 环境风险管理及人员培训；编制应急预案 3 新建 环境管理与监测 制定环境管理制度、设置专职的环保管理人员；定期委托有资质的环境监测单位进行监测 5 新建 其他 闭矿期的生态恢复措施（场地平整、植被恢复、缴纳植被治理恢复保证金等） 20 新建 小计 / 200 / |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 优化施工布置，合理安排施工时序；表土的剥离与回填；加强水土保持措施与土地复垦；制定生态恢复方案和植物物种选择标准 | 对所在区域陆生生态环境影响较小 | 制定矿山开采的生态环境保护措施，贯彻“边开采、边保护”的原则；落实水土保持措施 | 土地复垦、植被恢复完好 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运；生产废水循环使用 | 禁止排放 | 生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运；车辆冲洗废水经隔油沉砂池处理后回用于车辆冲洗 | 禁止排放 |
| 地下水 | 分区防渗 | 无明显影响 | 分区防渗 | 无明显影响 |
| 土壤环境 | / | / | 分区防渗，加强废水、固废管理工作 | 无明显影响 |
| 声环境 | 合理施工、采用低噪设备、加强管理 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 选用低噪设备；对高噪声设备装设消音器，要求设备操作和管理工人配备隔声耳罩等个人防护用品，定期对设备进行维护保养、加油润滑等；加强对运输车辆的管理，保持车况良好 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求 |
| 振动 | / | / | 矿山在爆破时应合理安排作业时间，并告知附近住户，在矿区爆破范围内设置爆破注意公示牌 | 影响较小 |
| 大气环境 | 定时洒水，抑制扬尘；降低车速，对车辆进行清洗 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放监控浓度限值标准 | 设置16台除尘器、10台雾炮、24台喷淋装置、11台洒水车、有效个体防护 | 满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材无组织排放限值要求和《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区其他建材大气污染物排放浓度限值 |
| 固体废物 | 表土用于后期矿山的土地复垦使用；生活垃圾由环卫部门定期清运 | 处置合理，去向明确，做好相关台账记录 | 生活垃圾由环卫部门定期清运；矿山剥离物回填，表土用于复垦；除尘器收集的粉尘、沉淀污泥外售处理 | 处置合理，去向明确，做好相关台账记录 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 检查环境风险措施是否落实到位，是否按照要求编制环境风险应急预案 | 检查环境风险措施是否落实到位，是否按照要求编制环境风险应急预案 |
| 环境监测 | / | / | 定期开展环境监测计划 | 监测报告 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设运营是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 13.622t/a |  |  | 46.554t/a | 13.622t/a | 46.554t/a | +32.932t/a |
| 废水 | COD | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 4.5t/a |  |  | 6.75t/a | 4.5t/a | 4.5t/a | +2.25t/a |
|  | 矿山剥离物 | 5万t/a |  |  | 25万t/a | 5万t/a | 25万t/a | +20万t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 30.242t/a |  |  | 2064t/a | 30.242t/a | 2064t/a | +3033.758t/a |
|  | 沉淀污泥 | 2t/a |  |  | 5t/a | 2t/a | 5t/a | 3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①