# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄博德勤环保材料有限公司新型绿色环保建材生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2211-370302-89-01-135983 |
| 建设单位联系人 | 李靖琪 | 联系方式 | 15762808872 |
| 建设地点 | 山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村东南侧950米处 |
| 地理坐标 | （E118度07分62.722秒，N36度63分34.770秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业56砖瓦、石材等建筑材料制造中的其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）不含利用石材板材切割、打磨、成型的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淄川区行政 审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1.0 | 施工工期（月） | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1960 |
| 专项评价 设置情况 | 本项目无需设置专项评价。确定依据见下表： 表1-1 本项目与专项评价设置原则表对照情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设 置专项 大气 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目排放中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目仅生活污水，经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目危险物质润滑油储存量未超过临界量。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不属于河道取水的污染类建设项目。 否 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目。 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《淄博市淄川区罗村镇总体规划（2017-2035年）》； 审批机关：淄博市人民政府； 审批文件名称及文号：《淄博市人民政府关于<淄博市淄川区罗村镇总体规划（2017-2035年）>的批复》（淄政字[2018]64号）。 |
| 规划环境影 响评价情况 | 无 |
| 规划及规 划环境影 响评价符 合性分析 | 本项目与《淄博市人民政府关于<淄博市淄川区罗村镇总体规划（2017-2035年）>的批复》（淄政字[2018]64号）符合性分析 表1-2 本项目与《淄博市人民政府关于<淄博市淄川区罗村镇总体规划（2017-2035年）>的批复》（淄政字[2018]64号）符合性分析 规划 规划要求 符合性分析 淄博市淄川区罗村镇总体规划 坚持经济、社会、人口、环境和资源相协调的可持续发展战略，坚持集约节约用地，切实保护耕地，要坚持城乡统筹协调发展，合理确定合村并居的规模和建设时序，要科学制定近期建设规范，做好配套公共服务设施和市政基础设施的规划建设。 本项目位于山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村东南侧950米处，根据罗村镇总体规划可知本项目用地属于工业用地，符合规划要求。 由上表可见，项目符合《淄博市人民政府关于<淄博市淄川区罗村镇总体规划（2017-2035年）>的批复》（淄政字[2018]64号）要求。 |
| 其他符合 性分析 | 一、产业政策符合性分析 项目不属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年）》中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”行列，属于允许建设项目，符合国家产业政策。本项目所用设备、生产工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”行列，属于允许建设项目，符合淄博的产业政策。 二、土地利用总体规划符合性分析 本项目位于山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村东南侧950米处。根据《淄博市淄川区罗村镇总体规范（2017-2035年）》，项目区用地为工业用地。淄博市淄川区罗村镇总体规范图详见附图。 三、“三线一单”符合性 （1）与生态红线的符合性 根据自然资源部办公厅发布的《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2207号）：按照《全国国土空间规划纲要（2021-2035）年》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规划》，山东省“三区三线”划定成果符合质检要求即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据。根据淄川区“三区三线”划定成果，项目不涉及生态红线。 主要目标：全市生态保护红线充分衔接最新成果数据，主要生态系统服务功能为防风固沙、水土保持及水源涵养。一般生态空间涵盖水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等各类受保护区域，以及生态公益林等其他需保护区。 符合性分析：距离本项目厂址最近的生态红线保护区为厂界南侧2.5km处的淄川生态公益林北部生物多样性维护生态保护红线区（代码为SD-03-B4-05）。本项目不在淄博市各生态保护红线区范围内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）的相关要求。 淄博市生态保护红线图 （2）与环境质量底线符合性分析 主要目标：全市水环境质量持续改善，国控、省控、市控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于50%，省控及以上断面优良水质比例不低于30%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；建成区黑臭水体全面消除，镇村黑臭水体数量持续减少。大气环境质量持续改善，全市PM2.5浓度不高于48μg/m3，空气质量优良天数比率不低于70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降。土壤环境质量稳定改善，农用地、建设用地土壤环境风险防控能力逐步提升。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于95%。环境质量改善目标动态衔接“十四五”生态环境质量考核指标，以“十四五”生态环境质量考核指标为准。 符合性分析：本项目所在地大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目废气、废水、噪声均能达标排放，固废均能得到合理处置，对周边环境影响较小，本项目实施后不会突破该项目所在地环境质量底线。 （3）与资源利用上线的符合性分析 本项目营运过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，均不会达到资源利用上线，符合资源利用上线要求。 淄博市“三线一单”生态环境准入清单 根据淄博市环境管控单元图（动态更新版），项目位于山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村东南侧950米处，属于重点管控单元，编码ZH37030220004。项目与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》（动态更新版）》符合性分析如下： 表1-3 与淄博市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析 内容 具体要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 3.生态红线外淄川省级风景名胜区依据《中华人民共和国自然保护条例》《森林公园管理办法》《风景名胜区条例》《国家级公益林管理办法》《国家湿地公园管理办法》的要求进行管控。不得在生态红线内开展城镇化、工业化等有损害主导生态功能的活动。 4.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 5.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 6.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。 1.项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类项目。 2.本项目不属于“两高”项目。 3.距离本项目厂址最近的生态红线保护区为厂界南侧2.5km处的淄川生态公益林北部生物多样性维护生态保护红线区（代码为SD-03-B4-05）。本项目不在淄博市各生态保护红线区范围内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）的相关要求。 4.本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，不占用基本农田。 5.该项目建成后，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。不直接外排废水，对周围水环境影响较小。 6.本项目位于山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村东南侧950米处，根据罗村镇总体规划可知本项目用地属于工业用地，符合规划要求。 符合 污染物排放管控 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.化工、塑料、建材等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 6.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 1.本项目不属于“两高”项目。 2.本项目建成后需申请建设项目污染物总量确认书。 3和4.该项目建成后，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。不直接外排废水，对周围水环境影响较小。 5.本项目选用环保节能设备进行生产，项目产生的废气经集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后由15米排气筒排放，项目验收前将依法申请排污许可证。 6.本项目不涉及建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 符合 环境风险防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。一般固废填埋场采取防腐防渗等有效措施，防止因渗漏污染土壤、地下水。 3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.疑似污染地块依法开展土壤污染状况调查、风险管控或者修复，未完成调查以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。 6.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 7.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。 本项目不紧邻居住、科教、医院等环境敏感点。本项目建成后，需制定环境应急预案并经环保局备案，并根据预案定期组织演练；本项目建成后，通过加强企业自身环境风险管理不会对周边环境风险造成影响。 符合 资源开发效率的要求 1.强化节水措施，提高水资源使用效率。 2.提升土地集约化水平。 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 本项目用水用电量较少，满足区域资源开发效率要求。 符合 本项目符合《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》（动态更新版）》中罗村镇的相关管控要求。 （5）生态环境分区管控符合性分析 根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）：按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。项目位于山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村东南侧950米处，属于重点管控单元。 表1-4 与淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 内容 具体要求 本项目情况 符合性 重点管控单元 优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”之列，属于允许建设项目，未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策；本项目不属于“两高”项目；本项目不使用煤炭。 符合 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目废气、废水经环保设施处理后均能达标排放。项目施工期严格落实防尘各项措施。 符合 加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。 企业建成投产后需制定环境应急预案并经环保局备案，并根据预案定期组织演练。 符合 推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。 该项目不属于高耗能、高污染、资源型项目，运营过程用水由市政供水管网提供。项目资源利用相对区域资源利用量较少。 符合 淄博市环境管控单元图 综上，该项目建设符合《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）的要求。 四、本项目与饮用水水源保护区相对位置符合性 根据《淄博市饮用水水源保护区划分方案》、《淄博市水利局关于公布淄博市部分饮用水水源地退出重要饮用水水源地名录的通知》，淄博市城镇以上集中式饮用水源地共18处。 本项目位于山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村东南侧950米处，距离饮用水源地较远，距离项目最近的饮用水源保护区为项目厂界东南方向14.8km处的刘征水源地，本项目不在饮用水源保护区范围内。 五、与相关文件要求符合性 1、项目与《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业[2022]255号）的符合性 凡是属于《山东省“两高”项目管理目录（2022年版）》范围内的新建（含改扩建）固定资产投资项目，都属于“两高”项目，是指炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、沥青防水材料、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铁合金、有色、铸造、煤电16个高耗能高排放环节投资项目。 本项目行业类别为C3039其他建筑材料制造，不涉及“两高”项目。 2、《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号） 表1-5 项目与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许建设项目，未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策。项目已取得备案。 符合 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。 根据《淄博市淄川区罗村镇总体规范（2017-2035年）》，项目区用地为工业用地，符合集中区总体规划要求。 符合 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 符合 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。 本项目符合“三线一单”要求，项目不涉及煤炭使用 符合 五、建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。 在落实环保措施情况下项目建设符合环保要求 符合 六、强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。 项目不涉及“未批先建”等违法行为 符合 综上，该项目建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的要求。 3、《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订版） 表1-6 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目不属于以上行业 符合 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 项目验收前将依法申请排污许可证 符合 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 根据《淄博市淄川区罗村镇总体规范（2017-2035年）》，项目区用地为工业用地，符合规划要求。 符合 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 项目严格落实环保措施后，废气、废水、固废、噪声排放能够满足相应排放标准要求。 符合 根据上表分析，项目建设符合《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订版）的相关要求。 4、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号） 表1-7 项目与（环办环评[2017]84号）符合性分析 文件要求 项目情况 符合性 一、环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告书（表）以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。 项目建成后严格按照环境影响报告表以及审批文件要求办理排污许可证。 符合 二、环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 项目建成后核实排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等。 符合 三、建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 本项目实际排污前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证。 符合 四、建设项目涉及“上大压小”“区域（总量）替代”等措施的，环境影响评价审批部门应当审查总量指标来源，依法依规应当取得排污许可证的被替代或关停企业，须明确其排污许可证编码及污染物替代量。排污许可证核发部门应按照环境影响报告书（表）审批文件要求，变更或注销被替代或关停企业的排污许可证。应当取得排污许可证但未取得的企业，不予计算其污染物替代量。 本项目不涉及“上大压小”措施；本项目主要污染物排放总量实施倍量替代。 符合 根据上表分析，项目建设符合《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 淄博德勤环保材料有限公司于2017年1月3日成立，法人代表为李晗，注册地址为山东省淄博市淄川区罗村镇前河村，注册资本为壹仟万元元整。结合自身的资金和技术优势以及项目区域周边的原料资源优势，淄博德勤环保材料有限公司拟在山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村东南侧950米处投资建设“淄博德勤环保材料有限公司新型绿色环保建材生产项目”。本项目占地面积1960平方米，新上30万吨/年新型绿色环保建材生产线，新增生产设备及辅助设备设施10台（套），生产30万吨/年胚体泥。 2、项目概况 项目名称：淄博德勤环保材料有限公司新型绿色环保建材生产项目 总投资：1000万元 建设性质：新建 建设地点：山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村东南侧950米处。项目地理位置图见附图。 项目主要建设内容见下表。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程组成 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 1座，1F，建筑面积为1800m2，混砖结构，内设生产区、仓储区 租赁现有闲置厂房 辅助工程 办公室 1间，位于1F，建筑面积为160m2，混砖结构 租赁现有闲置办公室 公用工程 供电系统 由淄博市淄川区供电公司供给 利用现有 供水系统 供水由淄川区市政给水管网供给 利用现有 排水系统 本项目排水采用雨污分流制。雨水排入雨水管网；生活污水排入化粪池，由环卫部门定期清运 利用现有 供暖系统 办公区冬季供暖采用空调 利用现有 储运工程 运输 原辅材料和产品采用公路运输 / 环保工程 废气治理 搅拌工序产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒DA001排放；卸料工序、提料工序、下料工序、装车工序会产生少量的颗粒物，生产车间内定期洒水降尘后无组织排放 新建 废水治理 生活污水排入化粪池，由环卫部门定期清运 利用现有 固废治理 一般固废暂存间位于生产车间内西北角，占地面积约为20m2，危险废物暂存间位于生产车间内西南角，占地面积约为20m2 新建 噪声治理 减震、厂房隔声、距离衰减 / 3、主要产品及产能 本项目具体产品方案详见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称 计量单位 设计产能 用途 胚体泥 t/a 30万 是陶瓷、再生砖、砖块等各类绿色建材产品的原料 4、主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表2-3 主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数表 主要单元 生产设施 数量（台/套） 备注 生产单元 提料机 3 用于原材料提升至搅拌机 搅拌机 3 用于原材料搅拌生产 叉车 2 用于原材料和产品的运输 铲车 2 用于原材料和产品的运输 环保单元 废气 脉冲布袋除尘器 1 用于项目产生污染物粉尘的治理 废水 化粪池 1 利用现有，用于职工产生的生活废水的治理 5、主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 项目主要原辅材料消耗情况表 序号 名称 数量 单位 包装 形态 运输 1 工业盐 10万 t/a 袋 粉状 外购汽车运输 2 砂岩 2万 t/a 袋 粉状 外购汽车运输 3 莱阳土 4万 t/a 袋 粉状 外购汽车运输 4 石英砂 5万 t/a 袋 粉状 外购汽车运输 5 污泥 5万 t/a 袋 泥状 外购汽车运输 6 炉渣 4万 t/a 袋 粉状 外购汽车运输 工业盐：本项目使用的工业盐主要是外购的京泰环保科技有限公司成品盐，属于一般固废，氯化钠含量为95.5％，干燥减重3.56％，钙镁离子总含量0.11％，TOC34.2mg/kg，硫酸根含量、铵根含量、总铵、锶含量、硅含量、钡含量、碘含量、铝含量、亚铁离子含量、镍含量、氟含量均未检出。京泰环保科技有限公司成品盐检测分析单详见附件。 砂岩：砂岩是一种沉积岩，主要由各种砂粒胶结而成的，颗粒直径在0.05-2mm，其中砂粒含量要大于50%，结构稳定，通常呈淡褐色或红色，主要含硅、钙、黏土和氧化铁。绝大部分砂岩是由石英或长石组成的。 莱阳土：是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2：1型晶体结构，由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子，如Cu、Mg、Na、K等，且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定，易被其它阳离子交换，故具有较好的离子交换性。国外已在工农业生产24个领域100多个部门中应用，有300多个产品，因而人们称之为“万能土”。 石英砂：是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6~1.8），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。 污泥：本项目使用的污泥主要是外购的山东晨鸣纸业股份有限公司污泥，属于一般固废，氟化物（浸出）含量为0.67mg/L，汞（浸出）含量为0.00007mg/L，砷（浸出）含量为0.0138mg/L，氰化物（浸出）含量、铜（浸出）含量、锌（浸出）含量、镉（浸出）含量、铅（浸出）含量、总铬（浸出）含量、六价铬（浸出）含量、镍（浸出）含量均未检出。山东晨鸣纸业股份有限公司污泥检测报告详见附件。 炉渣：本项目使用的炉渣主要是外购的中节能（肥城）环保能源有限公司炉渣，属于一般固废，又称溶渣。火法冶金过程中生成的浮在金属等液态物质表面的熔体，其组成以氧化物（二氧化硅，氧化铝，氧化钙，氧化镁）为主，还常含有硫化物并夹带少量金属。中节能（肥城）环保能源有限公司炉渣检测报告详见附件。 6、给排水 （1）给水 本项目用水主要为生活用水和场地喷洒用水。 生活用水：本项目劳动定员10人，年工作时间300天，一班工作制，生活用水量按每人每天30L计，则生活用水量约90m3/a。 场地喷洒用水：项目对卸料、提料、下料、包装环节进行喷洒抑尘，据建设方提供资料，喷洒用水量为5m3/d，则项目厂区喷洒用水量为1500m3/a。 综上，本项目新鲜水用量为1590m3/a。 排水 项目产生的废水主要为生活废水。本项目生活用水量约为90m3/a。生活废水产生量按用量80%计，则生活废水产生量约为72m3/a，排入化粪池，由环卫部门定期清运，不外排。 综上，本项目废水排放量约为72m3/a。 项目水平衡图见下图： 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 7、供电和供暖 （1）供电：项目供电由市政供电系统提供，年用电量50万kW·h。 （2）供暖：项目冬季办公室供暖采用空调，可满足项目需求。 8、组织定员与工作制度 项目劳动定员10人，一班工作制，每班工作8小时，年工作天数300天，有效工作时间2400h/a。 9、厂区平面布置 本项目位置为山东省淄博市淄川区罗村镇邢家村东南侧950米处。生产车间位于西侧，办公室位于东侧，大门紧邻道路，交通便利。通过平面布置可以看出，项目运行过程中人流物流分开、生产区及办公区有效分割，有效的避免了对办公区的影响。 本项目厂区总平面布置见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程描述如下： （1）卸料 项目的原材料（工业盐、砂岩、莱阳土、石英砂、污泥、炉渣）由铲车运输至生产车间内原材料、成品存放区后由叉车卸载，由于原材料（工业盐、砂岩、莱阳土、石英砂、污泥、炉渣）全部是由包装袋包装，故卸载过程会产生少量的粉尘。 （2）提料 使用提料机将袋装的原材料（工业盐、砂岩、莱阳土、石英砂、污泥、炉渣），提升至搅拌机的送料口，该项目提料工序是用提料机将袋装的物料提升至搅拌机进料口，整个过程为袋装，到了搅拌机进料口位置，人工开袋倒入搅拌机内。故提料过程会产生少量的粉尘。 （3）搅拌 工人将袋装的原材料（工业盐、砂岩、莱阳土、石英砂、污泥、炉渣）划破后送入搅拌机内均匀搅拌。搅拌过程会产生粉尘。 （4）下料、包装 搅拌完成后经搅拌机下方下料后出料直接人工用包装袋包装后即为成品胚体泥（该项目下料工序是直接将袋子套在搅拌机的下料口，人工直接封袋包装）。故下料过程会产生少量的粉尘。 装车 项目的产品胚体泥由叉车运输至生产车间内原材料、成品存放区后由铲车装车，由于产品胚体泥全部是由包装袋包装，故装车过程会产生少量的粉尘。 本项目产排污环节： 1、废水：项目废水主要为生活废水。 废气：项目卸料工序、提料工序、搅拌工序、下料工序、装车工序产生的粉尘。 3、噪声：项目噪声主要为各生产设备产生的机械噪声，其噪声级通常为75~85dB(A)。 4、固体废物：项目产生的固体废物主要为生活垃圾和一般固废及危险废物，其中一般固废包括：除尘器收尘和废包装袋；危险废物为生产设备产生的废润滑油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。项目现状为闲置厂房。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状调查与评价 根据淄博市生态环境局2023年1月17日发布的《生态淄博建设学校简报2023年第1期》（淄简33号）2022年12月份及全年环境质量情况通报，2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。淄川区PM2.5、PM10年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 （2）区域环境空气质量提升措施 根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》要求，实施六大减排，改善环境空气质量。以持续降低PM2.5浓度，不断提高空气质量优良天数比例，逐步消除重污染天气为目标任务，实施产业结构升级、清洁能源替代、运输结构优化、扬尘精细管控、VOCs深度治理、氮氧化物深度治理“六大减排工程”，全面推进重点行业、重点领域的全流程污染治理，逐步破解大气复合污染问题，甩掉环境空气质量排名倒数的帽子。 2、地表水 本项目厂区附近地表水体为漫泗河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。 根据淄博市生态环境局发布《2023年1-6月全市地表水环境质量状况》，1-6月，全是8个省控断面（张博路附线站点、西龙角、张周路桥、南外环、于堤、东沙、猪龙河入小清河处、乌河入预备河处）优良水体比例为75%，达标率100%。项目区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。 3、声环境 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，距离本项目最近的敏感目标为厂界西北侧950m处的邢家村。据现场调查，项目附近无明显高噪声源，周边区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、土壤、地下水环境 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）环办环评〔2020〕33号，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目无直接污染地下水、土壤途径，本次环评不对地下水、土壤环境质量状况进行评价。 5、生态环境 本项目租赁原有闲置厂房，不新增占地，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境空气保护目标：距离项目最近的敏感目标为厂界西北侧950m处的邢家村； 2、声环境保护目标：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标； 3、地下水环境保护目标：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 4、生态环境保护目标：本项目租赁原有闲置厂房，不新增用地，故不涉及生态环境保护目标。 表3-1 主要环境保护目标 名称 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂 址方位 相对厂 界距离/m 环境空气 邢家村 居民 二类 西北 950 声环境 厂界外50m范围 （GB3096-2008）中的 2类标准 --- 50 地表水 漫泗河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 北 3900 地下水环境 厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：项目有组织废气执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表2其他建材行业重点控制区排放浓度限值。 表3-2 有组织废气排放标准限值表 项目 污染物 执行标准 限值（mg/m3） 有组织 颗粒物 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表2其他建材行业重点控制区 10 项目无组织废气执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表3除水泥外的其他建材行业无组织排放浓度限值。 表3-3 无组织废气排放标准限值表 项目 污染物 执行标准 限值（mg/m3） 无组织 颗粒物 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表3除水泥外的其他建材行业 1.0 2、废水：本项目生活废水排入化粪池，由环卫部门定期清运。不外排。 3、噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 4、一般固废参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）》，贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制对象 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（鲁环发[2019]132号）、《山东省2013－2020年大气污染防治规划》、《关于印发<淄博市建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法>的通知》（淄环发[2019]135号）以及《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号），淄博市将SO2、烟（粉）尘、NOx、COD、氨氮和挥发性有机物列为总量控制对象。 2、总量控制指标 项目产生的废水主要为生活废水。生活废水排入化粪池，由环卫部门定期清运，不外排，不需要申请总量控制指标。 根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132 号）、《关于印发<淄博市建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法>的通知》（淄环发[2019]135号）以及《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号），若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍消减替代。 本项目有组织颗粒物排放量为0.366t/a，无组织颗粒物排放量为4.960t/a，需申请总量排放指标。 本项目申请指标如下： 表3-4 污染物排放量及申请指标 污染物 有组织排放量（t/a） 二倍消减替代指标（t/a） 颗粒物 0.366 0.732 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目利用现有闲置厂房，仅安装设备即可投入生产。本次评价对施工期不再进行详细分析，只针对营运期进行详细分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生、排放情况简述 本项目搅拌工序产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒DA001排放；卸料工序、提料工序、下料工序、装车工序会产生少量的颗粒物，生产车间内定期洒水降尘后无组织排放。 2、排放源信息表 表4-1 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节 污染物种类 核算方法 污染物产生 排放形式/编号 治理措施 排放情况 核算排放时间(h) 工序 废气 浓度 (mg/m3) 产生 速率 (kg/h) 产生量(t/a) 设施名称 处理 能力 （m3/h） 收集 效率 （%） 去除 效率（%） 是否为可行技术 排放 浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 搅拌 颗粒物 产污系数法 1171.67 58.583 140.600 有组织/DA001 脉冲布袋除尘器 50000 95 99.74 是 3.05 0.153 0.366 2400 未经集气罩收集的搅拌废气、卸料、提料、下料、装车废气 / 2.067 4.960 无组织 车间阻隔，喷洒水抑尘 / / / / ＜1.0 2.067 4.960 2400 源强确定依据： 本项目搅拌工序产生的颗粒物，参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》》中（52）轻质建筑材料制品制造业物料混合搅拌工序产排污系数表，物料混合搅拌工序颗粒物产生系数为5.92kg/吨-粉料，本项目原材料年用量30万吨，其中污泥（泥状物料）年用量5万吨，其他粉状物料工业盐、砂岩、莱阳土、石英砂、炉渣年用量25万吨，则颗粒物产生量为148t/a。本项目搅拌工序产生的颗粒物经集气罩收集，由脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。集气罩的集气效率为95%，脉冲布袋除尘器处理效率为99.74%，则颗粒物有组织排放量0.366t/a。脉冲布袋除尘器年运行时间为2400h，有组织排放速率为0.153kg/h，引风机风量为50000m3/h，经计算，颗粒物有组织排放浓度为3.05mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表2其他建材行业重点控制区排放限值（颗粒物：10mg/m3）。 搅拌工序未收集颗粒物量为7.400t/a；项目的原材料（工业盐、砂岩、莱阳土、石英砂、污泥、炉渣）由铲车运输至生产车间内原材料、成品存放区后由叉车卸载，由于原材料（工业盐、砂岩、莱阳土、石英砂、污泥、炉渣）全部是由包装袋包装，故卸载过程会产生少量的粉尘；使用提料机将袋装的原材料（工业盐、砂岩、莱阳土、石英砂、污泥、炉渣），提升至搅拌机的送料口，该项目提料工序是用提料机将袋装的物料提升至搅拌机进料口，整个过程为袋装，到了搅拌机进料口位置，人工开袋倒入搅拌机内。故提料过程会产生少量的粉尘；搅拌完成后经搅拌机下方下料后出料直接人工用包装袋包装后即为成品胚体泥（该项目下料工序是直接将袋子套在搅拌机的下料口，人工直接封袋包装）。故下料过程会产生少量的粉尘；项目的产品胚体泥由叉车运输至生产车间内原材料、成品存放区后由铲车装车，由于产品胚体泥全部是由包装袋包装，故装车过程会产生少量的粉尘。类比同类项目，颗粒物产生量约为5.000t/a，项目对卸料、提料、搅拌、下料、装车过程颗粒物经车间阻隔和采用喷洒水抑尘方式处理，抑尘效率以60%计，则本项目颗粒物无组织排放量为4.960t/a。厂界无组织颗粒物排放满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表3除水泥外的其他建材行业无组织排放浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）。 3、排放口情况 表4-2 项目排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 污染物 种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气 温度℃ 国家或地方污染物排放标准 经度 纬度 名称 浓度限值 （mg/Nm3） DA001 搅拌排气筒 一般 颗粒物 118°07′64.720″ 36°65′36.200″ 15 0.3 常温 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表2其他建材行业重点控制区排放限值 10 厂界 厂界无组织 / 颗粒物 / / / / / 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表3除水泥外的其他建材行业无组织排放浓度限值 1.0 4、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范-石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》(HJ954—2018)要求及本项目实际情况中，制定监测计划。 表4-3 本项目废气监测信息表 监测点位 排放口类型 监测因子 监测频次 DA001 一般排放口 颗粒物 一年一次 厂界 颗粒物 一年一次 5、非正常工况 非正常工况指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 环保设施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中。本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即脉冲布袋除尘器异常，造成颗粒物的排放量增加，其排放情况见下表所示。 表4-4 非正常工况废气排放情况一览表 排气筒 污染物 故障条件下排放参数 年发生频次 单次持续时间h 污染物排放量 kg/次 执行标准 速率kg/h 废气量m3/h 浓度mg/m3 浓度mg/m3 DA001 颗粒物 58.583 50000 1171.67 1 1 58.583 10 根据计算结果可知，非正常工况下废气污染物出现超标现象，颗粒物不能满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表2其他建材行业重点控制区排放限值（颗粒物：10mg/m3）。企业日常应及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保废气治理设施正常运行，避免非正常工况出现。另外，企业应建立废气非正常排放应急预案，一旦废气治理措施出现故障，应立即启动反应机制，避免出现超标排放的情况。 6、废气达标及环境影响分析 1）废气达标分析 有组织废气颗粒物的排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表2其他建材行业重点控制区排放限值（颗粒物：10mg/m3）；无组织颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表3除水泥外的其他建材行业无组织排放浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）。 2）环境影响分析 项目所在区域为不达标区，根据鲁环发[2020]50号《关于印发山东省落实<京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>实施细则的通知》及地市相关要求，采取能源结构调整、产业结构优化、面源污染综合防治、生态保护和建设、削峰降速等措施后，可使区域大气环境得到进一步改善。 项目所在区域内无自然保护区、保护文物及风景名胜区等特殊环境敏感目标，项目废气可达标排放，对周边环境空气质量及保护目标影响小，故项目建设对大气环境的影响可接受。 表4-5 本项目废气排放情况汇总表 污染物种类 排放量（t/a） 合计（t/a） 有组织 无组织 颗粒物 0.366 4.960 5.326 二、废水 项目产生的废水主要为生活废水。本项目生活用水量约为90m3/a。生活废水产生量按用量80%计，则生活废水产生量约为72m3/a，排入化粪池，由环卫部门定期清运。不外排。 三、噪声 （1）噪声产生、排放情况简述 本项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，各主要噪声设备均安置于车间内部，噪声级为70~85dB(A)。 ①选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 ②车间内合理布局：将设备全部安置在车间内，在满足生产的前提下综合考虑，在车间设备布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声，如将设备安置在车间中部或远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。 ③设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响。 ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 采用设备基础的隔振、减振可减少10~20dB（A）的噪声级，厂房墙、窗隔声可达到10~20dB（A）的隔声量，因距离衰减的引起的降噪效果根据生产设备距车 间墙壁的直线距离进行确定，噪声治理措施及效果如下。 （2）排放源信息 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下： ①由建设项目自身声源在预测点产生的声级，噪声贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ②预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值(Leq)计算公式： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ③户外声传播衰减计算 式中：LP(r)―预测点处声压级，dB； LP(r0)―参考位置r0处的声压级，dB； DC―指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv―几何发散引起的衰减，dB； Aatm－大气吸收引起的衰减，dB； Agr－地面效应引起的衰减，dB； Abar－障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc－其他多方面效应引起的衰减，dB。 式中：LA(r)―距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ④室内声源等效室外声源功率级计算方法 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 本次噪声影响评价选取4个厂界点位作为此次本工程对环境的影响预测点，预测、评价工程噪声对环境的影响。根据此次本工程主要噪声设备经采取相应治理措施后的噪声值，利用以上预测模式和参数计算得出本工程主要噪声设备对厂界的噪声预测值。 项目主要设备噪声源及噪声治理措施及效果见下表。 表4-6 项目设备主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强(任选一种) 声源 控制 措施 空间相对位置/m 距室内 边界距 离/m 室内边界声级/dB 运行时段 建筑物 插入损 失/dB 建筑物外噪声 距声 源距 离 声功 率级 X Y Z 声压级 /dB 建筑 物外 距离 1 生产车间 提料机 / 80 基础减振、厂房隔声 10 20 2 10 60 8小时 20 33.97 1m 2 提料机 / 80 12 20 2 12 58.41 8小时 20 32.38 1m 3 提料机 / 80 14 20 2 14 57.07 8小时 20 31.04 1m 4 搅拌机 / 85 16 20 2 16 60.91 8小时 20 28.15 1m 5 搅拌机 / 85 18 20 2 18 59.89 8小时 20 34.88 1m 6 搅拌机 / 85 10 20 2 10 65 8小时 20 38.97 1m 7 叉车 / 85 12 20 2 12 63.41 8小时 20 37.38 1m 8 叉车 / 85 5 20 2 5 71.02 8小时 20 44.99 1m 9 铲车 / 85 10 10 2 10 65 8小时 20 38.97 1m 10 铲车 / 85 5 10 2 5 71.02 8小时 20 44.99 1m 表4-7 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z 声压级/dB (A) 距声源距离/m 1 风机 / 5 20 0.5 80 1 基础减振、消声等 8小时 （3）噪声达标分析 表4-8 本项目厂界环境噪声达标情况表 序号 厂界 预测值/dB (A) 标准值/dB (A) 超标值/dB (A) 昼间 昼间 昼间 1 东厂界 51.24 60 不超标 2 南厂界 51.24 60 不超标 3 西厂界 51.24 60 不超标 4 北厂界 51.24 60 不超标 由预测结果表明，厂界昼间和夜间预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，噪声源对周围敏感目标的预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对周围声环境质量影响较小。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目厂界环境噪声监测计划见下表。 表4-9 噪声排放及监测情况表 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放规律 监测点位名称 监测因子 监测频次 1# 东厂界 噪声 连续 东厂界 噪声 1次/季度 2# 南厂界 噪声 连续 南厂界 噪声 1次/季度 3# 西厂界 噪声 连续 西厂界 噪声 1次/季度 4# 北厂界 噪声 连续 北厂界 噪声 1次/季度 建议企业采取以下措施进一步降低噪声： ①建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能； ②加强厂区绿化； ③加强生产管理和职工环保教育，要求职工正常操作设备，避免设备非正常工况下运行。 项目采取以上措施后可以进一步有效地降低设备噪声对周围环境的影响。 四、固体废物 1、固废产生、排放情况简述 项目产生的固体废物主要为生活垃圾和一般固废及危险废物，其中一般固废包括：除尘器收尘和废包装袋；危险废物为生产设备产生的废润滑油。 2、排放源信息表 表4-10 固体废物排放源信息表 产生环节 固体废物名称 固废属性 产生量 贮存方式 利用或处置 最终去向 物理性状 主要有毒有害物质名称 环境危险 特性 年度产生量(t/a) 方式 数量(t/a) 生产 除尘器收尘 一般工业固体废物 固态 / / 140.234 袋 资源化利用 140.234 集中收集后回用于生产 废包装袋 4 4 集中收集后外卖处理 废润滑油 危险废物 液态 / / 0.1 桶 / 0.1 委托具有资质单位处理 办公 生活垃圾 / 固态 / / 1.5 垃圾桶 / 1.5 环卫部门清运 源强确定依据： （1）一般工业固废 ①除尘器收尘：根据废气源强确定依据得知，产生量为140.234t/a，集中收集后回用于生产。 ②废包装袋：根据建设单位提供资料，本项目原料等包装会有废包装袋产生，产生量为4t/a，集中收集后外卖处理。 （2）危险废物 废润滑油：本项目设备润滑及维护过程中产生的废润滑油属于危险废物，更换周期约为1年，产生量约为0.1t/a，属于危险废物HW08，危废代码为900-214-08，暂存危废暂存间，委托资质单位统一处理。 （3）生活垃圾 本项目员工10人，按每人每天产生垃圾量0.5kg，项目年运行300天计，则项目产生的生活垃圾约1.5t/a。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。 本项目危险废物产生情况及见下表： 表4-11 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-214-08 0.1 设备维护 液态 石油类 废矿物油 半年/次 T，I 委托有资质单位处理 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表： 表4-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-214-08 生产车间内西南角 20m2 桶装 0.5t 半年 （4）固体废物环境管理要求 ①项目一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关要求。一般固废暂存于生产车间内东南角，暂存区可满足防风防雨措施，各类固废应分类收集，暂存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 ②本项目设危废间一处。危废间位于生产车间内西南角，占地面积约20m2，危险废物在危废间内暂存，定期清理，贮存不超过一年。危废间的建设严格按照相关技术规范进行： 项目危险废物环境影响分析按照《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物转移联单管理办法》等相关要求进行。 危险废物的收集：项目运营期间产生的危险废物主要为废活性炭，危险废物的收集为：在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中（桶装），并集中放置于危险废物暂存间内。根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 危险废物的暂存：项目危险废物暂存区为密闭结构，地面做防渗处理，项目危废暂存区拟设置环保标志。危废收集运输至危废暂存区时，应同时做好危废产生情况、入库情况等相关信息的记录。危险废物贮存周期应不超过一年。 危险废物的运输转移：项目危险废物由接收单位采用密闭车辆运输出厂。项目危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行：在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，应当向当地环保部门申请领取联单。应当在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付企业，联单第一联由企业自留存档，联单第二联副联在二日内报送当地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 危险废物的处置：项目产生的危险废物定期委托有相应资质单位进行处置。此外，企业还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。项目产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。 此外，企业还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。项目产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。 |
| --- | --- |

|  | 五、地下水、土壤 （1）地下水及土壤污染源、污染物类型及污染途径 本项目主要原材料均不属于易燃易爆危险物质，不涉及危险物质；项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运；因此，项目正常工况下无区域地下水、土壤产生污染的重大污染源、污染物及污染途径。项目可能对地下水、土壤产生影响的情况为事故状态下化粪池、一般固废暂存间、危险废物暂存间等储存区域等防渗不当，造成污染物下渗污染地下水、土壤。 （2）污染防治措施 为切实保障地下水、土壤不受到污染，项目已采取必要的地下水、土壤污染防治措施，生产车间、化粪池池底和池壁、一般固废暂存间采取了一般防渗措施，危险废物暂存间采取了重点防渗措施。 （3）跟踪监测要求 根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大危险源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。企业运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。 六、环境风险 （1）风险物质识别及重大危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）分析，本项目使用的润滑油属于HJ169-2018中的风险物质。 表4-13 主要危险物料存储情况 序号 物质名称 最大存贮量q 贮存区临界量Q qi/Qi 1 润滑油 0.1t 2500t 0.00004 综上，Q值为0.00004＜1，危险物质存储量未超过临界量。 （2）可能的影响途径 项目使用的润滑油管理不当发生泄漏，引起的地表水、地下水环境污染事故；未按规定建立应急防护等导致事故扩大，会污染周围大气、土壤、地表水，并对职工身体健康产生一定不利影响。 （3）环境风险防范措施 项目可能发生的风险是危废暂存间发生泄漏。润滑油泄漏对周围大气环境、水环境、土壤环境造成一定的污染以及电路电线设备短路或者接触不良引起的火灾。防范措施具体如下： ①火灾事故防范措施。 a、加强企业管理，可有效避免环境风险事故的发生；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识；参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识； b、制定安全生产管理制度，车间及仓库内严禁烟火；加强管理，严格操作规范，杜绝因操作失误导致的事故发生；对厂内电路电线和相关设备加强检查和维修，所有照明灯具也应采用密闭型； c、加强消防设施建设，应配置灭火器等消防器材，如引水带、灭火器、水桶、砂土等；厂区内必须有值班人员24小时全天候值班，并经常性检修保养，确保设施完好可用。 ②大气环境风险防范措施 定期对环保设施和危废暂存间进行检查，重点检查环保设施是否正常运转以及危废暂存间是否存在破损、泄漏。 ③水环境风险防范措施 对相应区域要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。危废暂存间应进行重点防渗处理，危废间严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 在采取加强管理和本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，该项目采取的风险防范措施可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，则该项目环境风险度在可接受范围内。 七、排污许可证申领 按照《排污许可管理条例》、《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函〔2020〕14号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，企业属于“二十五、非金属矿物制品业 30；其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）”，因此企业应当在本项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成排污许可登记管理申请。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表2其他建材行业重点控制区排放限值 |
|  | 无组织 |  | 车间阻隔、喷洒水抑尘 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）表3除水泥外的其他建材行业无组织排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、氨氮、SS、BOD5 | 化粪池 | 经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | Leq | 基础减震，厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：除尘器收尘集中收集后回用于生产，废包装袋集中收集后外卖处理； 生活垃圾由环卫部门定期清远。 危险废物：废润滑油，委托具有资质单位进行处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施，危废间按照重点污染防治区进行防渗，生产区、化粪池、污水处理站、一般固废暂存间等按照一般污染防治区进行防渗。为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护；制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾事故防范措施 本次评价提出以下环境风险防范措施及应急要求： ①加强企业管理，可有效避免环境风险事故的发生；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识； ②制定安全生产管理制度，车间及仓库内严禁烟火；加强管理，严格操作规范，杜绝因操作失误导致事故发生；对厂内电路电线和相关设备加强检查和维修，所有照明灯具也应采用密闭型； ③加强消防设施建设，应配置灭火器等消防器材，如引水带、灭火器、水桶、砂土等；厂区内必须有值班人员24小时全天候值班，并经常性检修保养，确保设施完好可用。 （2）大气环境风险防范措施 定期对生产设备进行检查，重点检查是否存在破损、泄漏。 （3）水环境风险防范措施 对相应区域要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。生产车间、污水处理站均应进行一般防渗处理。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、本项目需按照申请排污许可证申请与核发技术规范要求申领许可证； 2、项目建设完成后，需根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规及时开展竣工环境保护验收； 3、本项目在后期生产中需根据本报告提出的各因素监测计划及时开展例行监测，并进行信息公开。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合规划要求，符合“三线一单”的要求，在落实各种污染防治措施的条件下，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 5.326 | / | 5.326 | +5.326 |
|  | 二氧化硫（t/a） | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物（t/a） | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量（m3/a） | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD（t/a） | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘（t/a） | / | / | / | 140.234 | / | 140.234 | +140.234 |
|  | 废包装袋（t/a） | / | / | / | 4 | / | 4 | +4 |
|  | 生活垃圾（t/a） | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
| 危险废物 | 废润滑油（t/a） | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件3：企业营业执照

附件4：项目备案证明

附件5：土地证明

附件6：成品盐检测分析单

附件7：污泥检测报告

附件8：炉渣检测报告

附件9：环评工程师踏勘现场照片

附图1：项目地理位置图 比例尺1：80000

附图2：环境保护目标分布图 比例尺1：15000

附图3：淄博市生态保护红线图

附图4：淄博市环境管控单元图

附图5：淄博市饮用水水源地分布图

附图6：淄博市淄川区罗村镇总体规划（2017-2035年）

附图6：本项目平面布置示意图 比例尺1：500

附图7：项目平面布置图 比例尺1:400

# Text boxes

项目所在地

项目所在地

损耗14

72

72

由环卫部门定期清运

90

化粪池

生活用水

1590

新鲜水

场地喷洒用水

损耗1500

1500

项目所在地

500m

厂界外500m范围

项目所在地

项目所在地

项目所在地

项目所在地

淄博市饮用水水源地分布图

项目所在地

项目位置