# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：山东宝山科技有限公司年400万吨石灰岩技改项目

建设单位（盖章）：      山东宝山科技有限公司

编制日期：                 2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山东宝山科技有限公司年400万吨石灰岩技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-370302-89-02-133422 |
| 建设单位联系人 | 王平利 | 联系方式 | 13518634993 |
| 建设地点 | 山东省淄博市淄川区岭子镇宋家村 |
| 地理坐标 | （117度45分28.840秒，36度36分50.724秒） |
| 建设项目 行业类别 | “八、非金属矿采选业10”，“11、土砂石开采101（不含河道采砂项目）” | 用地面积（m2） | 1319800 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淄川区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2401-370302-89-02-133422 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 项目涉及的规划见下表： 项目涉及规划一览表 序号 规划名称 审批机关 审批文件及文号 1 《全国矿产资源 总体规划（2016-2020）》 国务院 《国务院关于全国矿产资源规划（2016—2020年）的批复》（国函〔2016〕178号） 2 《山东省矿产资源总体规划（2021-2025年）》 山东省自然资源厅 《关于印发《山东省矿产资源总体规划（2021-2025年）》的通知》（鲁自然资发〔2022〕9号） 3 《淄博市矿产资源总体规划（2021-2025）》 淄博市人民政府 《淄博市人民政府关于组织实施淄博市矿产资源总体规划（2021—2025年）的通知》（淄政字[2023]6号） 4 《淄博市淄川区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》 淄川区自然资源局 / |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 建设单位已取得《采矿许可证》（详见附件5），项目建设可促进区域优势资源转化，服务期满后，通过采取生态恢复及复垦措施对区域生态进行恢复。经淄博市淄川区自然资源局查询（详见附件6），本项目矿区范围不涉及永久基本农田，不在“三区三线”范围内，不在自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地内，不占用湿地及湿地公园，不占用II级及以上保护林地，不涉及水源保护区，符合生态保护红线等要求。 经分析，本项目不属于《山东省矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《淄博市矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《淄博市淄川区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中划定的禁采区、限采区，开采的矿种为水泥用石灰岩，属于水泥用灰岩矿，年开采量400万t（参考《开发利用方案》，项目平均剥采比0.79:1（m³：m³），废石开采量约为176万t/a，水泥用灰岩矿石开采量约为224万t/a），满足矿产资源要求的最低开采规模，项目的建设符合《全国矿产资源总体规划（2016-2020）》、《山东省矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《淄博市矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《淄博市淄川区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业结构中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，根据山东宝山科技有限公司申请的《山东省建设项目登记备案证明》（项目代码：2401-370302-89-02-133422），本项目符合国家和淄博市产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字[2021]49号），淄博市划定117个环境管控单元，分为优先保护单元、重点保护单元和一般管控单元三类。本项目位于淄川区岭子镇，为优先保护单元。优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态环境功能不降低；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。涉及生态保护红线、一般生态空间、地下水饮用水水源保护区等区域严格按照相关法律法规和管控要求执行。其他区域除按照对应环境要素的分区管控要求外，应执行以下管控要求：禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动；合理控制矿产资源开发建设规模；严格执行畜禽养殖禁养区规定。 ①生态保护红线 根据淄博市淄川区自然资源局出具的情况说明材料及淄博市三区三线图，本项目不在淄博市生态保护红线内，本项目与淄博市三区三线图位置关系详见附件6。 ②环境质量底线 环境质量底线是指国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目所在地淄川区环境空气不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池沉淀处理后用作农田堆肥，项目废水对地表水环境现状影响较小。项目固体废物均得到合理处置，去向明确。根据工程分析和环境影响预测结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施对区域环境质量目标影响较小，不会影响区域环境质量目标的实现。本项目投产后符合环境质量底线的要求。 ③资源利用上线 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源和电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 本项目位于山东省淄博市淄川区岭子镇宋家村，环境管控单元编码为ZH37030210001，属于优先保护单元，项目与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》符合性分析见下表。 与淄博市“三线一单”生态环境准入清单相关符合性分析 分类 要求 符合性分析 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许建设项目，符合国家产业政策要求。 2.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 本项目不属于“两高”项目。 3.生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内磁村岭子饮用水水源保护区的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。 本项目不位于生态保护红线范围内。 4.生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 本项目在现有矿区内进行建设，选用先进的采矿技术，采矿过程中产生废气量较少，废石可完全综合利用。 5.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 本项目不属于左侧行业，项目不占用永久基本农田。 6.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池暂存后用作农田堆肥。 污染物排放管控 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 本项目不属于“两高”项目。 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 本项目严格落实总量控制和排污许可制度。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 本项目废水均不外排。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 本项目废水均不外排。 5.水泥、耐火等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 项目已申领排污许可证。 6.严格控制化肥农药施用量，鼓励使用有机肥、缓释肥等高效肥料，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代制度。 本项目不涉及化肥农药的使用。 环境风险防控 1.建立生态保护红线常态化日常巡护。 本项目不在生态保护红线区内。 2.严格规范自然保护区范围和功能区调整，遏制不合理调整和非法“瘦身”。 本项目不涉及自然保护区。 3.加强饮用水水源地日常巡检。设立水源地界标、警示标志。 本项目不在饮用水水源保护区范围。 4.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 企业按照要求编制环境应急预案并定期演练。 5.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 本项目不产生危险废物。 资源开发效率要求 1.强化节水措施，提高水资源使用效率。 项目降尘用水为山东宝山科技有限公司循环冷却水系统产生的排污水，提高水资源使用效率。 项目生活污水经化粪池暂存后用作农田堆肥。 2.提升土地集约化水平。 本项目不新增占地。 3.优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 本项目不使用煤炭，能源使用清洁能源电。 4、其他相关政策符合性分析 （1）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）相符性分析 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性分析表 政策要求 项目情况 符合性 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 本项目不在此范围内。 符合 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 项目所在地不属于地质灾害危险区，已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。 符合 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 本项目不属于对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 符合 应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。 矿山选用先进的采矿技术，采矿过程中产生废气量较少，废石可完全综合利用，无废水排放。 符合 矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。 项目矿坑充水量较少，主要为大气降水补给，大部分都被自然蒸发，不外排。 符合 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。 矿山不设废石场，部分废石用于平整场地、修整道路等，剩余废石外售山东颐和俊岭生态科技产业园有限公司；矿山未来将产生的表土堆放在矿区的表土场（设计）内，表土可用于修建矿山道路、矿山绿化用土、矿山复垦等；对堆土表层进行覆盖或绿化，定期洒水抑尘。 符合 矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。 矿山基建占用少量耕地。项目开采结束后，矿山基建及时恢复。 符合 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水用于农林灌溉，其水质应达到相应标准要求。 项目矿坑充水量较少，主要为大气降水补给，大部分都被自然蒸发，不外排。 符合 应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采（选）矿—排土（尾）—造地—复垦一体化技术。 已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。 符合 矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对排石场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。排石场等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。 表土场拟设置可靠的截流、防洪和排水设施，并在堆存中分层压实，砌筑挡石坝，表土场服务期满时进行覆土，恢复植被。 符合 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 本项目采取湿法作业，喷淋降尘、喷洒抑尘剂、堆场覆盖、车辆清洗、道路清扫等环保措施，员工佩戴防尘口罩，运输车辆全覆盖。 符合 （2）与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相符性分析 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》相符性分析表 规范要求 项目情况 符合性 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行景观破坏明显的露天开采。 本项目不在此范围内。 符合 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。 符合生态功能区划，不在淄博市划定的生态保护红线范围内，不在水源保护区内，按照相关要求采取有效的预防和保护措施。 符合 所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。 已编制矿山生态环境保护与恢复治理方案。 符合 采矿产生的固体废物，应采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。 项目采矿产生的表土场拟设置可靠的截流、防洪和排水设施，并在堆存中分层压实，砌筑挡石坝，表土场服务期满时进行覆土，恢复植被。并设置防风抑尘网，定期洒水抑尘。本项目无生产废水排放。 符合 矿山工业场地生态恢复、矿区道路生态恢复、露天采场生态恢复与利用 本项目在《矿山地质环境保护与土地复垦方案》中提出了不同时期的治理方案。 符合 矿山大气污染防治：采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。 采矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘措施。 矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。 本项目采取湿法作业，喷淋降尘、喷洒抑尘剂、堆场覆盖、车辆清洗、道路清扫等环保措施。运输道路硬化处理，并洒水防尘。 符合 矿山污水防治：充分利用矿井水、选矿废水和尾矿废水，避免或减少废水外排。 项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后外运用作农肥。 符合 矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采区沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用。 项目矿坑充水量较少，主要为大气降水补给，大部分都被自然蒸发，不外排。 符合 （3）与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）相符性分析 与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》相符性分析表 规范要求 项目情况 符合性 矿区环境 矿容矿貌 矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区；矿山应采用洒水或喷雾、湿式凿岩、加设除尘装置等措施处置采选、运输等工作场所产生的粉尘。 矿山应实施清污分流。 应采取消声、减振、隔振等措施降低采选、运输等过程中产生的噪声。 矿区内生活区、管理区、生产区、生态区界线分明。运输道路、开采及装卸区等定期洒水抑尘。 矿区生活污水经化粪池处理后用作农田堆肥，不外排；项目矿坑充水量较少，主要为大气降水补给，大部分都被自然蒸发，不外排。 矿区内高噪声生产设备拟采取消声、隔声、减振等有效措施。 符合 矿区绿化 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化覆盖率应达到100%。 矿区内已经进行了部分绿化，待开采平台建设后，对矿区两侧道路进行绿化。 符合 资源开发方式 基本要求 根据非金属矿资源赋存状况、生态环境特征等条件，因地制宜选择合理的开采顺序、开采方式、开采方法。矿山应优先选择国家鼓励、支持和推广的资源利用率高、废物产生量小、水重复利用率高，且对矿区生态破坏小的先进设备、技术与工艺，充分实现资源分级利用、优质优用、综合利用； 应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。 本项目开采主要矿产为石灰岩，编制的开发利用方案已通过评审。 本项目认真贯彻“边开采、边恢复”的原则，编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案，按照要求进行复垦与恢复治理 符合 绿色开发 露天开采宜采用剥离—排土—开采—造地—复垦技术。 本项目露天开采拟采用剥离—排土—开采—造地—复垦技术。 符合 矿产资源开发利用指标应符合当地产业政策及行业准入条件等规定，部分矿种矿山开采回采率、选矿回收率和综合利用率指标应达到国土资源部公告发布的“三率”最低指标要求。 本次设计矿山回采率为98%，剥离的表土、废石可用于修建矿山道路、矿山绿化用土、矿山复垦，综合利用率100%，不涉及选矿回收率指标。满足“三率”指标要求。 符合 矿区生态保护 应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理与土地复垦。 应建立环境监测机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员。 已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，并严格执行。 项目运营后拟配备专门管理人员对矿山生态进行管理，同时制定监测计划，委托环境监测机构定期监测。 符合 资源综合利用 共伴生资源利用 达到可经济利用价值的共伴生资源，应选用先进适用、经济合理的技术工艺进行回收利用，并妥善处理好社会效益、经济效益和环境效益之间的关系。 本次设计矿山回采率为98%，剥离的表土、废石可用于修建矿山道路、矿山绿化用土、矿山复垦，综合利用率100%。 符合 固体废物处理与利用 矿山废石、尾矿等固体废物处置率达到100%；针对废石、尾矿开展回填、筑路、制作建筑材料等资源化利用工作。 本次设计矿山回采率为98%，剥离的表土、废石可用于修建矿山道路、矿山绿化用土、矿山复垦，综合利用率100%。 符合 废水与废气处理与利用 矿井水、选矿废石应采用洁净化、资源化技术和工艺合理处置 本项目不涉及。 符合 节能减排 控制固体废弃物排放 矿山应采取有效措施，减少粉尘、噪音、废水、废气、废石、尾矿等污染物的排放 本项目产生的废气、噪声、废水及固体废物均有效处理处置，做到减量化及资源化处置。 符合 （4）与《土壤污染防治行动计划》的符合性分析 与《土壤污染防治行动计划》相符性分析 政策要求 项目情况 符合性 加强对矿山、油田等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施。 本项目运营过程中一旦发现土壤污染问题，及时采取防治措施。 符合 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施 根据矿区土壤监测数据，重金属含量较少，本项目不排放重点污染物，本次环评分析本项目对土壤环境影响，并提出防治措施。 符合 （5）与《山东省土壤污染防治工作方案的通知》（鲁政发〔2016〕37号）的符合性分析 与“鲁政发〔2016〕37 号”相符性分析 政策要求 项目情况 符合性 有色金属、皮革制品、石油化工、煤炭、电镀、聚氯乙烯、化工、医药、铅蓄电池制造、矿山开采、危险废物处置、加油站等排放重点污染物的建设项目，须在环境影响评价时，同步监测特征污染物的土壤环境本底值，开展土壤环境质量评价，并提出防范土壤污染的具体措施 根据矿区土壤监测数据，重金属含量较少，本项目不排放重点污染物，分析了本项目对土壤环境影响，并提出了防治措施。 符合 矿山企业在矿山开采、选矿、运输等活动中应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、矸石等污染土壤环境；矿业废物贮存设施和矿场停止使用后，采矿企业应当采取防渗漏、封场、闭库、生态修复等措施，防止污染土壤环境。 本项目不设尾矿库，设置矿石堆场，并采取相应防扬散等措施。 符合 （6）与《山东省大气污染防治条例》的符合性分析 与《山东省大气污染防治条例》相符性分析 政策要求 项目情况 符合性 设区的市、县（市、区）人民政府应当制定本行政区域锅炉整治计划，按照国家和省有关规定要求淘汰、拆除燃煤小锅炉、分散燃煤锅炉和不能达标排放的其他燃煤锅炉，并对现有的燃煤锅炉进行超低排放改造。 项目不建设锅炉。 符合 对不经过排气筒集中排放的大气污染物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 项目对堆场、矿区采取洒水车流动式喷淋，定期喷洒环保抑尘剂进行抑尘；运输车辆全部封闭覆盖。 符合 矿山开采企业应当按照设计和开发利用方案作业，设置废石、废渣、泥土等专门存放地，并采取围挡、施工便道硬化或者设置防风抑尘网、防尘布等防尘措施。 项目采矿产生的表土场拟设置可靠的截流、防洪和排水设施，并在堆存中分层压实，砌筑挡石坝，表土场服务期满时进行覆土，恢复植被。并设置防风抑尘网，定期洒水抑尘。 符合 （7）与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发〔2020〕30号）的符合性分析 与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》相符性分析 政策要求 项目情况 符合性 管控要求 （一）加强物料运输、装卸环节管控。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。 本项目运输车辆采用苫布对装载箱体进行遮盖。对道路进行石子硬化处理。对道路、矿区进行洒水抑尘。装卸过程进行洒水。 符合 （二）加强物料储存、输送环节管控。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。 临时堆场拟设置可靠的截流、防洪和排水设施，并在堆存中分层压实，砌筑挡石坝，服务期满时进行覆土，恢复植被。并设置防风抑尘网，定期洒水抑尘。 符合 四、行业指导意见 （十一）采矿行业。原矿石进行苫盖，采取洒水或喷淋等抑尘措施。露天开采过程中采用湿式、干式（带收尘）凿岩方式，矿山爆破采用微差、预裂、光面爆破方式，爆破后采取有效抑尘措施。矿石破碎环节设置高效除尘设施，矿石破碎后通过封闭运输皮带运至封闭料场。地下开采采用有效的抑尘措施，并加强通风井管控。 本项目原矿石储存在密闭料棚内，并设置水喷淋设施。 本项目采取湿法作业，喷淋降尘、堆场覆盖、车辆清洗、道路清扫等环保措施。 爆破过程洒水抑尘，运输道路硬化，并洒水防尘。 符合 （8）与《山东省绿色矿山建设管理办法》的符合性分析 与《山东省绿色矿山建设管理办法》相符性分析 政策要求 项目建设情况与要求 符合性 第二章 绿色矿山建设 采矿权人是绿色矿山建设的责任主体，应当全面履行绿色矿山建设义务。新建矿山应按照绿色矿山建设规范进行规划、设计、建设和运营。改扩建、生产矿山应因地制宜，结合绿色矿山建设规范要求，加快升级改造。 建设单位将严格按照绿色矿山建设规范要求，严格按照绿色矿山建设规范进行规划、设计、建设和运营。 符合 采矿权人应自行或委托具有相应技术力量的法人单位编制《绿色矿山建设实施方案》（以下简称《方案》，编写提纲参照附件1）。新建矿山应在基建开始前完成《方案》编制工作，改扩建、生产矿山应自本办法实施之日起6个月内完成《方案》编制工作。因《方案》编制依据发生重大变化的，企业应及时对原《方案》进行修编。 目前公司已编制《绿色矿山建设实施方案》。 符合 采矿权人应严格按照《方案》开展绿色矿山建设。新建矿山应于投产后1年内完成绿色矿山建设；改扩建、生产矿山绿色矿山建设期限原则上不超过2年。 已按照《方案》完成绿色矿山创建，并于2020年1月纳入国家级绿色矿山名录。 符合 （9）与《淄博市矿产资源开采监督管理办法》的符合性分析 与《淄博市矿产资源开采监督管理办法》相符性分析 政策要求 项目建设情况与要求 符合性 （四）矿产资源开采。 矿产资源开采应当依法取得相关许可证件。未依法取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照等证件的，任何单位和个人不得开采矿产资源 本项目开采的矿种为水泥用石灰岩，已取得采矿许可证、营业执照等证件 符合 矿山企业应当按规定向相关部门报送矿产资源数据资料，并对报送数据资料的真实性、合法性负责 已编制并评审通过《山东省淄博市淄川区青山顶东矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告》 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 山东省淄博市淄川区青山顶东矿区位于山东省淄博市淄川区岭子镇宋家村，行政区划隶属岭子镇。矿区中心坐标：东经117度45分28.840秒，北纬36度36分50.724秒）。本项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 矿区最近采矿证有效期限2022年10月26日至2027年10月26日，采矿权人为山东宝山科技有限公司，矿山名称山东宝山科技有限公司水泥用灰岩矿，采矿许可证号C3700002012107130127357，根据2023年5月中和地信有限公司编制的《山东省淄博市淄川区青山顶东矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告（核实基准日：2022年12月31日）》，截至2022年12月31日：矿山范围内保有水泥用灰岩资源储量6696.2万t，累计动用资源储量572.8万t，其中采出量551.6万t，损失21.2万t；累计查明资源储量7269.0万t。本项目新增潜孔钻机、挖掘机、自卸汽车、破碎锤等设备，新增矿区内东南翼开采范围，利用矿区北翼现有破碎站加工，破碎加工能力为155万吨/年，本项目需破碎加工灰岩矿约为150万t/a，不新增破碎量。 山东宝山科技有限公司拟投资3000万元，扩大生产规模，进行水泥用灰岩矿开采加工。 2、主要内容及项目组成 项目名称：山东宝山科技有限公司年400万吨石灰岩技改项目 建设性质：扩建 建设单位：山东宝山科技有限公司 建设地点：山东省淄博市淄川区岭子镇宋家村 总投资额：3000万元 建设内容：本项目设置一个采矿区，建设配套的辅助工程及储运工程，利用原加工厂区进行石灰岩的破碎加工，建成后生产规模为400万t/a。 建设规模：设计开采规模为400万t/a（水泥用灰岩矿石开采量约为224万t/a，废石开采量约为176万t/a）。 劳动定员与工作制度：本项目劳动定员75人，每年工作日300天，每天工作一班，每班工作8小时。 3、项目场区范围 本项目矿区范围由12个拐点圈定，面积1.3198km2，开采矿种为水泥用灰岩矿，开采方式为露天开采，开采深度由+397.5m～+180m标高，矿区范围拐点坐标见下表。 项目场区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系） 拐点编号 X Y 1 4054853.745 39566912.32 2 4054853.756 39567662.32 3 4054603.745 39567662.32 4 4054473.755 39567862.34 5 4054473.755 39568062.34 6 4053453.743 39568062.35 7 4053453.743 39567662.34 8 4053577.743 39567662.34 9 4053643.733 39567120.33 10 4053943.743 39567120.33 11 4054353.744 39566942.32 12 4054213.733 39566582.32 开采深度：+397.5m～+180m标高 项目开采范围拐点坐标见下表。 项目开采范围拐点坐标（2000国家大地坐标系） 拐点编号 X Y 1 4054644.225 39566804.638 2 4054672.159 39566910.786 3 4054699.669 39566996.338 4 4054627.880 39567328.100 5 4054539.766 39567507.849 6 4054464.051 39567693.091 7 4054331.137 39567853.150 8 4054300.630 39567967.270 9 4054253.625 39568062.200 10 4053597.414 39568062.295 11 4053493.658 39567875.133 12 4053757.267 39567771.842 13 4053773.964 39567614.886 14 4053704.551 39567489.447 15 4053624.751 39567277.136 16 4053643.748 39567120.340 17 4053943.440 39567120.340 18 4054353.735 39566942.223 19 4054316.836 39566753.245 20 4054325.135 39566639.779 4、建设内容 项目工程组成见下表。 项目工程组成一览表 类别 名称 建设内容 备注 主体 工程 采矿区 1个采矿区，采矿区面积0.8732km2，开采深度由+397.5m～+180m标高。 依托现有 开采方式 矿山前期采用露天开采，根据矿区矿体赋存条件和开采技术条件，设计矿山开采方式仍然为露天开采。依据圈定的露天开采境界，本矿山为山坡转凹陷露天开采，矿山+225m及以上为山坡露天开采，225m~180m为凹陷露天开采。矿山开采+225m以上水平时可以实现自然排水。+225m以下为凹陷露天开采，需要采取机械排水方式。 / 开采年限 设计开采境界内可采出资源量5512.7万t，按年生产能力400万t，矿山服务年限约为13.7年。 / 辅助 工程 办公区 办公区位于矿区北侧650m处水泥厂内。 依托现有 储运 工程 运输系统 公路开拓汽车运输方案：矿山已建有运输道路通至西南采场。主运输道路自位于矿区北侧的破碎站卸矿口（+240m）向南东迂回至矿区中部，然后在矿区中部分支，采用直进式布线方式分别进入西南采场。本次设计新增东采场回采工作面，设计自矿区中部主运输道路分支开始新建运输道路（+235m标高），沿山坡自然地形迂回修至东采场+270m回采水平，新建运输道路长552m，平均坡度6.3%，局部最大坡度≤9%。西南采场自现有西翼分支道路开始新建运输道路（+298m标高），沿山坡自然地形迂回修至西南采场+270m回采水平，新建运输道路长530m，平均坡度7.1%，局部最大坡度≤9%。 矿山进入凹陷开采时，总出入口布置在矿区北翼5线附近（矿界3#拐点南部）与主运输道路相交处，运输道路沿采场下部各平台非工作帮螺旋坑线布置，随着开采深度下降而下降，每15m（台阶高度）下降一个水平，按7.6%的坡度，每个坡长约198m，双臂沟，运输平台宽10m，采用全断面汽车运输掘沟，双车道布置，坡段之间留设60m水平会车道。 矿山运输道路采用三级运输道路，泥结碎石路面，采用双车道布置，矿区外运输道路建议采用混凝土路面，道路挖方侧设置排水沟，填方路段需要设置挡车墙。线路最小转弯半径20m；停车视距20m，会车视距40m。设计运输车辆计算车宽3.0m，设计路面宽度为8m。 水泥用灰岩矿石利用破碎站卸矿口通过管廊输送至水泥厂区。 新建 矿石临时存放场 位于矿区北侧，面积约5700m2，用于开采矿石的临时存放，对堆场表面进行覆盖，对堆场定期进行洒水抑尘。 依托 表土临时堆放场 位于采矿区内，面积约5700m2，用于表土临时存放，对堆场表面进行覆盖，对堆场定期进行洒水抑尘。 炸药运输 本矿山不设专门的爆破器材库，所需爆破器材和物品委托有爆破物品运输资质的单位定期供应，爆破器材统一派送，及时回收，专人管理，对炸药和爆破器材的管理和使用必须按照国家和当地公安部门的有关规定和操作规程严格管理。 / 公用 工程 供水 矿山用水主要为场区生活用水及采场生产用水（场地洒水、道路除尘等）。矿区范围内采坑积水可作为矿山生产用水加以利用，旱季可采用罐车从山东宝山科技有限公司运至项目区。 依托 供电 矿山电源设计引自山东宝山科技有限公司破碎车间，供电电源可靠。 / 排水 ①项目矿区范围内拟采用山坡转凹陷露天开采方式，封闭圈标高为+225m。因此，矿山开采+225m以上水平时可以实现自然排水。+225m以下为凹陷露天开采，需要采取机械排水方式。 ②在运输道路内侧设排水沟，将道路积水及时排走，在雨季安排专人清理维护排水沟。 ③在工业场地外侧设截水沟，及时将雨水排走。 新建 环保 工程 废气治理 矿区 ①表土剥离、凿岩粉尘：在表土剥离、凿岩过程中采取表面预湿、洒水喷淋措施，从而减少矿区扬尘排放量。 ②爆破废气：在爆破前对作业表面进行预湿，同时使用雾炮机对爆破区进行喷水雾抑尘；委托有爆破资质的单位进行爆破，采用中深孔爆破技术，控制单次爆破药量，减少一次爆破废气量等。 ③铲装废气：装卸前对矿石进行洒水预湿，在装卸过程中采用雾炮机洒水抑尘。 ④运输扬尘：配有专用洒水车、在干燥季节洒水降尘，限制车辆超载，矿料装车运输时，对表面进行加湿、压实处理，并覆盖篷布，及时清扫路面，工业场地出口内侧设置洗车平台。 ⑤表土临时堆场风侵蚀扬尘：拟在表土场四周设置防风抑尘网，同时对堆场表面进行覆盖，对堆场定期进行洒水抑尘，使矿石在储存过程中保持湿润状态。 ⑥卸车粉尘：在卸车过程中采用雾炮机洒水抑尘，降低料斗高度，减小落差。 ⑦矿山开采机械设备、运输车辆尾气：推广使用国六标准的机械设备和新能源运输车。加强对燃油机械设备的维护保养，发动机应在正常、良好状态下工作，提高燃烧效率。 ⑧矿石临时存放场扬尘：拟在矿石临时存放场四周设置防风抑尘网，同时对堆场表面进行覆盖，对堆场定期进行洒水抑尘，使矿石在储存过程中保持湿润状态 新建 废水治理 生产废水主要为车辆冲洗废水，经沉淀池沉淀后回用；矿坑充水量较少，主要为大气降水补给，大部分都被自然蒸发，不外排；生活污水经化粪池预处理后用作农田堆肥，不外排。 新建 噪声治理 选用低噪声机械设备，并采取减振等措施；运输车辆严禁超载，严格控制车速，禁止高声鸣笛。合理安排爆破作业时间，夜间不进行爆破。 新建 固废治理 表土可用于修建矿山道路、矿山绿化用土、矿山复垦等，部分废石用于平整场地、修整道路等，剩余废石外售山东颐和俊岭生态科技产业园有限公司；除尘器收尘外售处理；生活垃圾由环卫部门定期处理。 新建 生态工程 矿山开发贯彻“边开采，边恢复”的原则。对矿山开采产生的矿石等分类堆放、分类管理和充分利用。对已结束的临时占地，及时进行生态恢复。服务期满后因地制宜开展生态修复，治理率应达100%。 新建 项目综合技术经济指标表 序号 指标名称 单 位 数 量 备 注 一、地质 1 查明资源量 万t 6696.2 2 矿石岩性 石灰岩 3 矿石体重 t/m³ 2.67 二、采矿 1 设计可利用资源量 万t 5512.7 2 设计资源利用率 % 82.3 3 开采回采率 % 98 4 采出资源量 万t 5402.4 5 生产规模 万 t/a 400 6 年最大生产能力 万 t/a 400 7 矿石日生产能力 t/d 13333.33 8 矿山服务年限 a 13.7 9 开拓运输方式 / 公路开拓 汽车运输 10 台阶高度 m 15 11 采场最终边坡角 ° ≤51 12 终了台阶坡面角 ° 63 13 安全平台 m 3.5 三、主要采矿设备 1 破碎锤 台 12 2 1.9m³挖掘机 辆 7 3 ZCYX412-1潜孔钻机 台 1 4 ZGYX416-1潜孔钻机 台 2 5 雾炮机 台 6 6 40t自卸汽车 辆 20 四、主要技术经济指标 1 全矿职工人数 人 75 2 矿山总投资 万元 3000.00 3 年销售收入 万元 18400 4 矿石成本 元/t 42 5 总成本 万元 16800 6 销售税金附加 万元 1332 7 增值税 万元 1104 8 利润总额 万元 1600 9 所得税 万元 400 10 税后利润 万元 1200 11 投资回收期（税后） a 2.5 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员75人，全年工作300天，每班8小时，一班制。 6、主要设备 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 备注 1 破碎锤 / 7 现有 2 挖掘机 1.9m³ 5 现有 3 潜孔钻机 ZCYX412-1 1 现有 4 雾炮机 / 4 现有 5 自卸汽车 40t 20 现有 6 挖掘机 1.9m³ 2 新增 7 破碎锤 195 5 新增 8 潜孔钻机 ZGYX416-1 2 新增 9 雾炮机 / 2 新增 7、主要建设方案 7.1产品方案 本项目设计生产规模400万t/a。矿山产品为开采的灰岩矿石，最终产品为块度≤破碎机入料尺寸（本矿山为≤1000mm）。参考《开发利用方案》项目平均剥采比0.79:1（m³：m³），水泥用灰岩矿石开采量约为224万t/a，废石开采量约为176万t/a。 项目产品方案一览表 序号 名称 规格 产能（t/a） 最大贮存量（t） 备注 1 灰岩矿石 ≤1000mm 224万 40000 自用 2 废石 / 176万 / 外售 7.2矿山设计开采层位、矿山资源储量、设计生产服务年限 （1）开采层位 矿山开采地层主要广泛分布马家沟组五阳山段、八陡段石灰岩。该石灰岩也是良好的建筑用石料（石子、碎石等）。矿层呈层状，出露地表。长度1220m，宽度1060m。矿区范围内长度700m～1000m，宽度400～600m，平均总厚度47.34m，工程控制标高180~397m。矿层倾向340°，倾角10°～20°。 （2）矿山资源储量及设计服务年限 设计开采境界可利用矿石量5512.7万t，按年生产能力400万t，矿山服务年限约为13.7年。 7.3开采方式 根据矿区矿体赋存条件和开采技术条件，矿山为山坡转凹陷露天开采，矿山+225m及以上为山坡露天开采，225m~180m为凹陷露天开采。 7.4开采范围 本次设计开采范围即为采矿许可证范围内的资源储量估算范围，其中，矿区南翼（李里村北侧）部分一般农田受地表征地困难等因素影响未纳入本次设计开采范围。经圈定，本次设计开采范围面积约0.8732km2，开采深度+397.5m～+180m标高。项目开采范围图详见图1。 矿山开采范围示意图 7.5 开拓、运输方案及厂址选择 （1）开拓运输方案 根据矿体赋存条件，结合矿山现状，设计采用公路开拓汽车运输方案。 （2）矿山开拓运输系统 ① 开拓运输系统总体布置方式 矿山实施自上而下水平分台阶开采，设计台阶高度15m，最高开采标高+390m，最低开采水平+180m，最终形成+390m、+375m、+360m、+345m、+330m、+315m、+300m、+285m、+270m、+255m、+240m、+225m、+210m、+195m和+180m，共15个开采水平。 ② 首采平台选择 本矿山为生产矿山，目前正在西南部3~4线之间的区域进行开采。根据矿区地表自然地形特征，区内矿体在5勘探线附近被自然冲沟大致分割为东、西两个区域，结合生产规模和生产现状，设计在现有开采工作面的基础上，在矿区东翼和东南翼各新增一个开采工作面，即共布置两个首采工作面和一个开采工作面：分别位于矿区西南部、东部和东南部。 ③ 开拓运输系统布置 结合建设现状，矿山已建有运输道路通至西南采场。主运输道路自位于矿区北侧的破碎站卸矿口（+240m）向南东迂回至矿区中部，然后在矿区中部分支，采用直进式布线方式分别进入西南采场。本次设计新增东采场和东南采场回采工作面，设计自矿区中部主运输道路分支开始新建运输道路（+235m标高），沿山坡自然地形迂回修至东采场+270m回采水平，新建运输道路长1552m，平均坡度6.3%，局部最大坡度≤9%。西南采场自现有西翼分支道路开始新建运输道路（+298m标高），沿山坡自然地形迂回修至西南采场+270m回采水平，新建运输道路长530m，平均坡度7.1%，局部最大坡度≤9%。 矿山进入凹陷开采时，总出入口布置在矿区北翼5线附近（矿界3#拐点南部）与主运输道路相交处，运输道路沿采场下部各平台非工作帮螺旋坑线布置，随着开采深度下降而下降，每15m（台阶高度）下降一个水平，按7.6%的坡度，每个坡长约198m，双臂沟，运输平台宽10m，采用全断面汽车运输掘沟，双车道布置，坡段之间留设60m水平会车道。 矿山运输道路采用三级运输道路，泥结碎石路面，采用双车道布置，矿区外运输道路建议采用混凝土路面，道路挖方侧设置排水沟，填方路段需要设置挡车墙。线路最小转弯半径20m；停车视距20m，会车视距40m。设计运输车辆计算车宽3.0m，设计路面宽度为8m。 （3）安全出口设置 本矿为山坡转凹陷露天开采，根据《水泥原料矿山工程设计规范》（GB 50598-2010）第13.2.11章节“凹陷开采露天矿必须设置不少于2个供人员出入的安全出口”的规定，设计运输道路作为采场第一安全出口，矿山转入凹陷开采时，设计在采场西北翼（6线附近）的边帮设置人行扶梯作为第二安全出口。 （4）场址选择 在矿区的东北侧，已建有一破碎车间，本矿距离水泥厂650m，矿山生产所需的办公室、生活辅助设施、加油站及机电汽修车间均依托水泥厂区，矿区内不设置危废间。 本矿山不设专门的爆破器材库，所需爆破器材和物品委托有爆破物品运输资质的单位定期供应，爆破器材统一派送，及时回收，专人管理，对炸药和爆破器材的管理和使用必须按照国家和当地公安部门的有关规定和操作规程严格管理。 8、矿床开采 8.1 采场结构设计 根据矿区的资源量、地质构造及物理机械性能等有关资料，按国家有关规定确定安全稳定的开采最终边坡角。矿区内及外围均为石灰岩，力学性能稳定性较高，露天开采不需支护，采场最终边坡角应满足安全生产的要求，宜小于60°，在剥离风化层时应注意安全施工，其边坡角应小于45°，防止滑坡及塌方。 根据本矿区岩石的物理力学性质、地质构造、水文地质条件、开采技术条件等确定最终边坡要素如下： （1）台阶高度确定 露天采场台阶高度的确定主要取决于矿岩性质和装载设备规格。本矿矿体为灰岩，属第二类较硬岩，装载设备采用斗容1.9m3挖掘机（挖掘高度10.53m）进行开采，依据《金属非金属安全规程》5.2.1.1章节内容关于台阶高度的规定：坚硬稳固的矿岩，采用机械铲装、爆破方式开采时，台阶高度不大于挖掘机挖掘高度的1.5倍。 而我国设计和生产的露天矿，小型矿山的台阶高度一般为8～10m，大、中型矿山一般为10～15m。本矿属大型露天矿，为减少台阶交换次数，本方案取其上限，即台阶高度为15m。 （2）台阶坡面角的确定 工作台阶坡面角：根据矿石的物理机械性能，以及爆破技术的综合条件，本矿岩石属第二类较硬岩，平均抗压强度52.82~56.94MPa，设计工作台阶坡面角75°，终了台阶坡面角63°。 （3）安全平台宽度的确定 参照《水泥原料矿山工程设计规范》（GB50598-2010）的5.2.2规定“露天采矿场边坡应保留有安全平台和清扫平台。安全平台宽度不应小于3m，清扫平台宽度应根据清扫设备的规格确定，宜为6m～8m。每隔1～2个安全平台应设1个清扫平台”。 本矿山安全平台、清扫平台宽度设置情况如下： 安全平台宽度设置为3.5m，清扫平台宽度设置为7m（人工清扫）。每隔2个安全平台设置1个清扫平台。 （4）最小工作平台宽度的确定 参照《水泥原料矿山工程设计规范》（GB50598-2010）的5.4.3规定，本矿设计台阶高度15m，最小工作平台初始宽度确定为〔26～35〕m，正常工作时≥45m。 （5）采场最小底平面宽度确定 依据《水泥原料矿山工程设计规范》（GB 50598-2010），对于岩石状的大、中型矿山，采场最小底平面宽度为≥60m，本矿生产规模属大型矿山，故取最小底平面宽度为60m。 8.2采矿方法及开采工艺 8.2.1采剥工作 根据矿层赋存条件和矿山地形，矿山开采采用自上而下水平分层台阶开采方法。实施工作线垂直岩层走向的横向采掘。这种方法对于保证爆破效果减少大块，提高穿孔效率，消除爆破根底，减少爆破中个别飞散物对山下的影响，都比较有利。并有利于台段交换以及每个开采水平与矿山公路主干道的联接，有利剥采工作同时进行，有利于强化矿山开采能力。 8.2.2采矿工艺 设计距离破碎加工场区及李里村300m以上范围采用爆破工艺开采，采矿工艺为：穿孔-爆破-铲装-运输四个主要环节。穿孔采用潜孔钻机穿孔，爆破采用深孔，多排孔毫秒延时爆破，集矿及装车采用斗容1.9m³挖掘机，运输采用25t矿用自卸汽车将矿石自工作面运至矿山破碎站卸料口。爆破后的大块用液压碎石锤进行二次破碎。 设计距离破碎加工场区及李里村小于300m范围采用非爆破方式开采，采矿工艺为机械破碎—铲装——运输。即采用挖掘机配液压碎石锤进行机械碎岩，集矿及装车采用斗容1.9m3挖掘机，运输采用25t矿用自卸汽车将矿石自工作面运至矿山破碎站卸料口。 8.3终了露天采场 8.3.1最优开采境界的确定 矿山最优开采境界的确定，在地形地质平面图上以圈定开采境界的原则和依法划定的矿区范围内，以资源储量估算范围为主要设计开采范围，开采深度不超出资源量计算边界和满足最小底宽原则，本矿山为山坡转凹陷露天开采矿山，共4个开采水平，矿山+225m及以上为山坡露天开采，225m~180m为凹陷露天开采；开采境界圈定结果见下表。 露天开采境界圈定结果表 项目名称 单位 数值 备注 境界地表尺寸：长 m 1460 / 宽 m 365~990 / 采场底部尺寸：长 m 685 / 宽 m 136~334 / 最高境界标高 m +355 / 最低开采标高 m +180 / 最大高差 m 175 / 台段坡面角 ° 63（第四系45） / 采场最终边坡角 ° ≤51 / 安全平台 m 3.5 / 清扫平台 m 7 / 最小工作平台宽度 m 45 / 最小底平面宽度 m 60m / 8.3.2爆破方案 根据本矿岩石的物理机械性能及地质构造特点，设计矿山爆破采用深孔、多排孔毫秒延时爆破方法，采用逐孔起爆方式。爆破作业采用二号岩石炸药，电子雷管毫秒延时起爆。布孔方式为多排（梅花型）布孔。本矿山所使用的潜孔钻机钻孔孔径为90mm。 根据《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016），沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物安全允许距离应增大50%：141.73×1.5=212.60m。从而确定本矿山爆破个别飞散物对人员的安全允许距离为300m。 8.4 废石处理 本矿在生产过程中共需剥离约1626.6万m3废石，部分废石用于平整场地、修整道路等，剩余废石外售山东颐和俊岭生态科技产业园有限公司，废石处置率100%，矿山不设废石场。 8.5 破碎加工 本矿山的产品方案为水泥用灰岩矿原矿，在矿区北翼已建成配套破碎站，破碎加工能力为155万吨/年，本项目需破碎加工灰岩矿约为150万t/a，不新增破碎量，破碎后矿石由密闭带式输送机运送至厂区。 9、公用工程 9.1给水 （1）生活用水：生活用水为外购的桶装水，项目劳动定员75人，生产工人均为周围村民，均不在此食宿、洗浴，用水量按标准当地每人日用水量0.05m3/人，生活用水量为3.75m3/d，1125m3/a。 （2）生产用水 矿区生产用水主要为矿区防尘洒水（包括开挖铲装、矿石卸车堆存及运输道路洒水抑尘等）、爆破抑尘洒水、运输车辆冲洗用水等。矿山生产用水主要取自山东宝山科技有限公司循环冷却水系统产生的排污水（清净废水），循环冷却水系统排污水产生量约为50m³/d，能够满足矿区生产用水。 ①矿区防尘洒水：根据建设单位提供资料，本项目生产过程中降尘喷洒用水量约为16m3/d，4800m3/a。全部蒸发损耗。 ②洗车用水 矿区出口设置洗车平台，对外运车辆进行冲洗。平均每天矿石外运量2466.67t，运载车辆按载重40t计，运输次数为62车次/d，平均每次每台车辆洗车用水为40L/台·次，因此洗车用水量约为2.48m3/d（744m³/a）。车辆冲洗平台配套设置10m3沉淀水池，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。 ③矿区外运输道路洒水 本项目拟对矿区外部分道路进行洒水降尘，洒水车每台用水以2m3/h计，每天洒水时间2h，用水量为4m³/d，1120m3/a，该部分水全部损耗，不产生废水。 ④爆破抑尘洒水 为防止爆破扬尘，事先在爆破区洒水，爆破后再洒水抑尘。类比同类型项目，每次用水量约6m3，每周爆破1~2次，全年约80次，用水480m3/a。这部分水全部蒸发及消耗，不产生废水。 9.2排水 （1）生活污水：产生量按用水量的80%计，则污水产生量为900t/a。生活污水经化粪池处理后用作农田堆肥，不外排。 （2）矿区排水 项目矿区范围内拟采用山坡转凹陷露天开采方式，封闭圈标高为+225m。因此，矿山开采+225m以上水平时可以实现自然排水。+225m以下为凹陷露天开采，需要采取机械排水方式。 根据开发利用方案预测结果，雨季日汇水量3488m³/d，日最大降水汇水量6846m³/d。 设计矿山在凹陷开采时选用3台300QJ240-66型潜水泵（流量240m³/h、扬程66m、电动机功率75kW），雨季平均汇水量时，一台泵14h即可将矿山涌水排净；最大日汇水量时，三台泵同时工作，7天内即可将矿山涌水排净，水泵可以满足排水要求。 矿山开采过程中采取下列防排水措施： （1）在运输道路内侧设排水沟，将道路积水及时排走，在雨季安排专人清理维护排水沟。 （2）在工业场地外侧设截水沟，及时将雨水排走，以防工业场地内积水，影响生产和工作。 （3）外围截水沟、+255m平台排水沟和道路一侧排水沟断面尺寸为：0.8m×0.4m×0.4m（上×下×高）。 项目水平衡图详见图2。 项目水平衡图（单位：m3/a） 9.3供电 本项目用电设备主要为矿山进入凹陷式开采后的排水设备用电，采掘设备均以柴油为动力，采场照明采用设备自带照明。矿山采场前期不用电，矿山进入凹陷前，在采区东北翼山东宝山科技有限公司破碎站设有配电室一处，矿山电源设计引破碎站配电室，作为排水泵供电电源。矿山用电有保证。 |
| 总平面及现场布置 | 该项目总平面布置主要包括矿山运输道路布置、采矿区等。矿山运输道路主要在矿区内分布，连接矿区和矿石临时存放场；工业用地、矿石临时存放场均位于矿区北侧，方便矿石的运输。矿区总平面布置见附图3。 从工业场地布置来看，各生产、生活功能区分区明确，各生产环节连接较紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率，并减轻了主要生产设备噪声对场地附近声环境的影响。总体看来该项目各场地的选址和布置基本做到了从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，并兼顾了矿区内环境情况，布局比较合理。 |
| 施工方案 | 1、施工期 （1）施工工艺 本项目施工期主要是进行矿山基建主要是修建矿区道路、削顶工程、采准工作面及建设工业场地。 （2）施工周期 按照工程量大小及施工速度，基建期为12个月。 （3）施工主要设备 施工过程中所用到的施工机械主要有：挖掘机、运输汽车、洒水车等。 2、运营期 2.1采矿工艺 （1）采剥工艺 根据矿层赋存条件和矿山地形，矿山开采采用自上而下分台阶开采方法。实施工作线垂直岩层走向的横向采掘。 （2）采矿工艺 矿山开采方式为山坡转凹陷露天开采，采矿方法为自上而下分台阶开采。 爆破开采区采矿工艺顺序为：剥离—穿孔—爆破—铲装—运输。 ①剥离：使用挖掘机对矿石表层的土壤、废石进行剥离。 此工序会产生表土、废石，剥离粉尘、车辆尾气，以及设备噪声。 ②穿孔：采用潜孔钻机穿凿深孔。 此工序会产生钻孔粉尘，以及设备噪声。 ③爆破：爆破采用深孔、多排孔毫秒延时爆破方法，采用逐孔起爆方式；本矿山不设专门的爆破器材库，所需爆破器材和物品委托有爆破物品运输资质的单位定期供应，爆破器材统一派送，及时回收，专人管理，对炸药和爆破器材的管理和使用必须按照国家和当地公安部门的有关规定和操作规程严格管理。 此工序会产生爆破废气，以及爆破噪声。 ④铲装：集矿及装车采用斗容1.9m³型挖掘机。 此工序会产生装载粉尘、车辆尾气，以及设备噪声。 ⑤运输：采用40t矿用自卸汽车将矿石自工作面运至矿山破碎站卸料口。 此工序会产生运输粉尘、车辆尾气，以及设备噪声。 爆破开采区采矿工艺及产污环节图 2）禁爆区采矿工艺顺序为：剥离—机械破碎—铲装—运输。 ①剥离：使用挖掘机对矿石表层的土壤、废石进行剥离。 此工序会产生表土、废石，剥离粉尘、车辆尾气，以及设备噪声。 ②机械破碎：使用挖掘机配破碎锤进行机械碎岩对工作面的大块矿石进行破碎，使矿石块度＜40cm，才能进入后续破碎工序。 此工序会产生破碎粉尘、车辆尾气，以及设备噪声。 ③铲装：集矿及装车采用斗容1.9m³型挖掘机。 此工序会产生装载粉尘、车辆尾气，以及设备噪声。 ④运输：采用25t矿用自卸汽车将矿石自工作面运至矿山破碎站卸料口。 此工序会产生运输粉尘、车辆尾气，以及设备噪声。 禁爆区采矿工艺及产污环节图 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、主体功能区规划 根据《山东省人民政府关于印发山东省主体功能区规划的通知》（鲁政发[2013]3号），本项目所在区域属于优化开发区域中济淄省级优化开发区域。本项目属于水泥用灰岩采矿项目，其建设符合《淄博市淄川区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的相关要求。 2、生态功能区划 根据《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字[2021]49号），本项目区属于优先保护单元，该区域执行区域生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度。本项目为水泥用灰岩采矿项目，根据前文表2分析，符合生态功能区划的相关要求。 3、生态环境现状 3.1 植被分布现状 该地区植被现状主要由各种农作物、杂草、经济树种和其他一些树种组成。农作物主要包括小麦、玉米、棉花等。田埂地头和泄洪沟的杂草主要由荆棘、黄草、蒿草及其他杂草组成。经济树种主要为苹果树、梨树、香椿树等常见树种。而其他一些树种主要为华北平原一带常见树种。 矿山植被主要为杂草和少量常绿乔木。杂草主要为荆棘，黄草，蒿草等组成，树种主要为柏树，另外还零星分布酸枣等低矮灌木。 3.2 动物分布现状 本项目所在地的动物资源主要有适应性较强的野生动物和家养畜禽，其中野生动物主要有兽类（刺猬、草兔、黄鼬等），鸟类（麻雀、喜鹊等），昆虫类（蜂、蚕虫、蟋蟀等），爬行类（蜥蜴、壁虎、蛇）和两栖类（青蛙、蟾蜍）等。该区域周围人类活动不强烈，主要是当地村民牧羊等活动，该区不是重点保护野生动物的典型栖息地，踏勘时也未发现珍稀濒危保护动物的活动踪迹。 3.3 水土流失现状 项目所在区水土流失的类型主要是水力侵蚀，其次是风蚀。水力侵蚀主要在降水丰富的夏季随地表径流流失，另外由于作物植被的显著季节性，农田区域在冬春季节也有风蚀作用存在。该区土壤流失的主要特点是时空分布不均匀。在时间分布上，水土流失主要集中在降水丰富的夏秋季节；在空间分布上，土壤侵蚀强度随地形、植被覆盖的不同差别很大，沟谷、陡峭的山地土壤侵蚀强度较大，植被覆盖良好的区域和比较平坦的区域土壤侵蚀强度较小，因此，矿山土壤侵蚀强度较大。 3.4 土地利用现状 本项目矿区面积131.98hm2，依据土地利用分布图（2022年国土变更调查数据，2000国家大地坐标系，1985国家高程基准），矿区土地利用类型包括旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地、其他草地、采矿用地、农村道路、设施农用地、工业用地、公路用地、裸岩石砾地等，本方案矿区范围内无永久基本农田。矿区土地利用现状见下表。 矿区土地利用现状表 一级地类 二级地类 面积（hm2） 占总面积比例（%） 01 耕地 0103 旱地 31.98 24.23 02 园地 0201 果园 0.80 0.61 0204 其他园地 0.60 0.45 03 林地 0301 乔木林地 14.81 11.22 0305 灌木林地 2.46 1.86 0307 其他林地 19.27 14.60 04 草地 0404 其他草地 23.08 17.49 05 商业服务业用地 05H1 商业服务业设施用地 0.14 0.11 06 工矿仓储用地 0601 工业用地 0.10 0.08 0602 采矿用地 28.14 21.32 07 住宅用地 0702 农村宅基地 0.08 0.06 10 交通运输用地 1003 公路用地 1.37 1.04 1006 农村道路 1.12 0.85 11 水域及水利设施用地 1107 沟渠 3.08 2.33 12 其他土地 1202 设施农用地 0.12 0.09 1207 裸岩石砾地 4.84 3.67 合计 131.98 100.00 项目区为低山丘陵地貌类型，从区域上看，土壤类型为褐土，颗粒均匀细小，粘粒含量低，孔隙度大，透水透气性好，土层较薄，土壤结构好，土质疏松。 项目区周边农业以薯类等农作物为主，少许玉米等粮食作物，项目区附近乔木林地以侧柏为主，项目区内土地利用类型大部分为裸岩石砾地，土壤很贫瘠，土壤资源较缺乏。 项目区周边耕地土壤类型为褐土，旱地平均土层厚度约0.6m，表土层熟土厚度约30cm，结构松散，生土厚度约30cm，土壤有机质含量约21.6g/kg，土壤保水、保肥能力较好，适宜种植小麦、玉米、花生、大豆等作物，冬小麦产量350-400公斤/亩，夏玉米产量约400-450公斤/亩。 乔木林地土层厚度为50cm，表土层熟土厚度约20cm，结构松散，生土厚度约30cm；其他草地土层厚度为20cm，表土层熟土厚度约10cm，结构松散，生土厚度约10cm；土壤质地为中壤土，土壤pH值约7.1。矿区土地权属槲林村、黄家峪村、李里村、龙泉村4个村庄集体所有。 4、环境空气 根据淄博市生态环境局发布的“2023年12月份及全年环境空气质量情况通报”可知，2023年，全市良好天数219天（国控），同比减少17天。重污染天数8天，同比增加2天。其中，二氧化硫（SO2）12微克/立方米，同比改善14.3%；二氧化氮（NO2）34微克/立方米，同比恶化3.0%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比持平；细颗粒物（PM2.5）41微克/立方米，同比改善4.7%；一氧化碳（CO）1.1毫克/立方米，同比改善15.4%；臭氧（O3）198微克/立方米，同比恶化3.1%。全市综合指数为4.81，同比改善1.2%。其中，淄川区环境质量状况如下表。 淄川区例行监测点空气监测统计一览表 污染物 单位 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 μg/m3 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 μg/m3 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 PM10 μg/m3 年平均质量浓度 75 70 107.1 不达标 PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 42 35 120 不达标 CO mg/m3 24小时平均第95百分位数质量浓度 1.0 4 25 达标 O3 μg/m3 日常最大8h滑动平均值的第90百分位数质量浓度 192 160 120 不达标 区域大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，由公开发布的环境质量数据可知，区域PM10、PM2.5、O3不满足空气质量标准要求，大气环境质量现状不达标。原因是该区域内道路扬尘、建设施工、汽车尾气等因素导致。 根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字〔2021〕107号），淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。区域环境空气质量将持续改善。 5、地表水 该区域地表水为孝妇河，该段功能区划分为地表水Ⅳ类。根据2023年12月20日发布的《2023年1-11月全市地表水环境质量状况》，该区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。 6、地下水 参照《山东宝山科技有限公司水泥用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（2023年10月），对李里村水井和宝山科技熟料生产线处水井水样进行水质分析，根据水样水质分析结果得知，水样中检测因子结果均满足《地下水质量标准》（GBT14848-2017）Ⅲ类标准。 7、土壤 参照《山东宝山科技有限公司水泥用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（2023年10月），矿山地质环境调查采取2个土壤检测样品，对评估区土壤环境现状进行分析评价，取样地点分别为爆破范围内外，根据检测结果，土壤样品检测结果满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险管制值。 8、声环境 项目周边50m范围内没有声环境保护目标，区域环境噪声质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 现有项目环评及验收执行情况 山东宝山科技有限公司现有项目及环保手续执行情况见下表。 环评验收及落实情况一览表 序号 项目名称 环评批复情况 竣工环保验收情况 运行情况 排污许可 1 淄博市淄川区宝山水泥厂4000t/d新型干法熟料生产线技改工程 鲁环审[2009]212号（2009.12.9） 鲁环验[2015]138号（2015.7.22） 正常 运行 已申领排污许可证，编号为91370302164204827Q001P 现有项目基本情况及生产工艺流程 本次环评主要分析与本项目相关的矿区部分污染物排放情况。 1、矿山开采历史 山东宝山科技有限公司于2012年10月依法取得采矿权，2012年12月开始基建，2014年1月正式投产。矿山一直采用露天开采方式，公路开拓、汽车运输方案，采用水平分台阶开采。采矿工艺为：潜孔机凿岩—装药爆破—铲装—运输。根据2023年5月中和地信有限公司编制的《山东省淄博市淄川区青山顶东矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告（核实基准日：2022年12月31日）》，截至2022年12月31日：矿山范围内保有水泥用灰岩资源储量6696.2万t，累计动用资源储量572.8万t，其中采出量551.6万t，损失21.2万t；累计查明资源储量7269.0万t。 矿山生产工艺流程 矿山生产工艺流程图 ①穿孔爆破：矿山年采矿量达155万t，根据矿岩的物理机械性能，穿孔设备选用高效、灵活的以柴油机为动力的设备，确定选用SWDB165型潜孔钻机进行穿孔作业，钻头直径152mm，全矿共配置2台，另配置一台DL251A型潜孔钻机作为辅助穿孔设备。 生产台段高15m，采矿爆破采用中深孔多排微差爆破，用塑料导爆管起爆，全年总耗药量约280t，爆破周期4~5天；炸药选用2#岩石炸药。 爆破后块度大于1000×1000×1200mm的大块应控制在5%以内，大块矿石用CE420-6型液压挖掘机配置的液压碎石锤在工作面进行二次破碎。 ②采装作业：矿山投产初期台段交换频繁，选用移动灵活、技术先进、生产能力大的液压挖掘机作为采装设备。根据矿山生产能力要求，矿山选用2台CE1000-7型，斗容5.5m³的正铲式液压挖掘机进行采掘工作。另选用1台CE420-6型，斗容1.8m³反铲式液压挖掘机，做生产采准、修建道路、剥离等生产工作，配置HM960型液压碎石锤对工作面的大块矿石进行二次破碎。矿山还配置一台TY220型推土机用于工作面、道路和场地的平整及堆排工作。 ③废石剥离及综合利用：本矿区内矿石废石产生量约为77.5万t/a，矿山暂不设永久废石场，废石将运至石料厂加工后作建筑材料综合利用。 ④开拓运输系统：矿山与厂区距离约0.8km。依据矿山自然地形、矿床赋存条件和开采要求，本矿采用公路开拓汽车运输系统。破碎系统设于矿区，矿石由工作面运至破碎卸料平台，运矿道路总长约1.5km，破碎后的矿石经长约0.8km的胶带输送机直接送至厂区石灰石预均化堆场。 矿区运输选用载重40t矿用自卸汽车，全矿配置20辆。 2、开采现状 矿山目前在矿区中偏南部的区域进行开采，目前已形成1个不规则的开采工作面，均为山坡露天开采，开采面积约5.8万m2，南北长约300m，东西宽约90~170m。边坡顶部最高标高约为+310m，边坡底部标高约为+270m，开采高度32～40m，边坡角70°～80°。采场内自西南向东北大体形成+300m、+290m、+280m和+270m平台共4个开采平台，台阶高度约为10m。 矿山主运输道路自矿区北侧破碎站卸料口沿矿区自然地形迂回至矿区中部，然后以“树枝状”布线方式进入各开采水平。运输道路宽度约为8m。矿山前期开采过程中产生的废石，除与矿石进行了搭配利用外全部进行了综合利用，未设置废石场。 照片1 露天开采现状 照片2 破碎站现状 现有工程污染物排放情况 1、废气 废气主要为剥离、钻孔、爆破、采装、运输及破碎等工序产生的粉尘。剥离、钻孔、爆破、采装、运输工序产生的粉尘无组织排放，破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。 有组织废气 根据润鲁智科检验集团有限公司出具的检测报告（报告编号：HJ2308-0019、HJ2204-0043、HJ2205-0005、HJ2204-0033）监测结果如下。 有组织废气监测结果一览表 固定污染源废气检测结果 点位名称 采样时间 高度 直径 基准氧含量 负荷 1#原料破碎排气筒（DA007） 2023.8.10 15.0m 0.72m / >80% 检测项目 检测频次 第一次 第二次 第三次 平均值 标准限值 颗粒物 实测浓度（mg/m³） 4.2 3.9 4.3 4.1 10 折算浓度（mg/m³） / / / / 排放速率（kg/h） 0.084 0.078 0.087 0.083 / 含湿量（%） 2.5 2.7 2.4 2.5 / 烟温（℃） 32.3 32.6 33.2 32.7 / 烟气流速（m/s） 16.2 16.2 16.4 16.3 / 标杆流量（m³/h） 20103 20013 20237 20118 / 点位名称 采样时间 高度 直径 基准氧含量 负荷 2#原料破碎排气筒（DA008） 2023.08.09 15.0m 1.50m / >80% 检测项目 检测频次 第一次 第二次 第三次 平均值 标准限值 颗粒物 实测浓度（mg/m³） 4.0 4.1 4.3 4.1 10 折算浓度（mg/m³） / / / / 排放速率（kg/h） 0.396 0.407 0.426 0.410 / 含湿量（%） 2.9 2.7 2.7 2.8 / 烟温（℃） 32.9 32.5 33.1 32.8 / 烟气流速（m/s） 18.5 18.6 18.6 18.6 / 标杆流量（m³/h） 99039 99366 99178 99194 / 点位名称 采样时间 高度 直径 基准氧含量 负荷 DA017 1#原料破碎皮带2#排气筒 2022.04.14 15.0m 0.72m / >80% 检测项目 检测频次 第一次 第二次 第三次 平均值 标准限值 颗粒物 实测浓度（mg/m³） 4.0 4.5 3.9 4.1 10 折算浓度（mg/m³） 1 1 / / 排放速率（kg/h） 0.092 0.105 0.092 0.096 / 含湿量（%） 1.64 1.65 1.69 1.66 / 烟温（℃） 13.8 13.6 13.5 13.6 / 烟气流速（m/s） 17.0 17.3 17.5 173 / 标杆流量（m³/h） 22956 23367 23649 23324 / 点位名称 采样时间 高度 直径 基准氧含量 负荷 2#原料破碎皮带1#排气的（DA018） 2022.05.05 15.0m 0.72m / >80% 检测项目 检测频次 第一次 第二次 第三次 平均值 标准限值 颗粒物 实测浓度（mg/m³） 3.7 3.8 3.5 3.7 / 折算浓度（mg/m³） / / / / 排放速率（kg/h） 0.087 0.089 0.082 0.086 / 含湿量（%） 2.54 2.61 2.58 2.58 / 烟温（℃） 28.8 28.6 28.9 28.8 / 烟气流速（m/s） 18.7 18.7 18.6 18.7 / 标杆流量（m³/h） 23449 23442 23299 23397 / 点位名称 检测时间 高度 直径 基准氧含量 负荷 石灰石原料库排气筒（DA057） 2022.05.05 25.0m 0.55m / >80% 检测项目 检测频次 第一次 第二次 第三次 平均值 标准限值 颗粒物 实测浓度（mg/m³） 4.6 4.4 4.1 4.4 / 折算浓度（mg/m³） / / / 1 排放速率（kg/h） 0.043 0.041 0.037 0.040 / 含湿量（%） 2.32 2.34 2.27 2.31 / 烟温（℃） 33.8 33.9 34.3 34.0 / 烟气流速（m/s） 13.1 13.0 12.6 12.9 / 标杆流量（m³/h） 9412 9332 9042 9262 / 点位名称 检测时间 高度 直径 基准氧含量 负荷 1#原料破碎皮带1#排气筒DA016 2022.04.14 15.0m 0.72m / >80% 检测项目 检测频次 第一次 第二次 第三次 平均值 标准限值 颗粒物 实测浓度（mg/m³） 3.5 3.7 3.3 3.5 10 折算浓度（mg/m³） / / / / 排放速率（kg/h） 0.096 0.101 0.094 0.097 / 含湿量（%） 1.85 1.87 1.82 1.85 / 烟温（℃） 16.0 16.6 17.5 16.7 / 烟气流速（m/s） 20.6 20.5 21.5 20.9 / 标杆流量（m³/h） 27571 27359 28624 27851 / 由上表可知，排气筒DA007出口颗粒物最大排放浓度为4.3mg/m³，排气筒DA008出口颗粒物最大排放浓度为4.3mg/m³，排气筒DA017出口颗粒物最大排放浓度为4.5mg/m³，排气筒DA018出口颗粒物最大排放浓度为3.8mg/m³，排气筒DA057出口颗粒物最大排放浓度为4.6mg/m³，排气筒DA016出口颗粒物最大排放浓度为3.7mg/m³。满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2标准要求（颗粒物：10mg/m³）。 无组织废气 根据润鲁智科检验集团有限公司2023年10月出具的检测报告（报告编号：HJ2310-0046），监测结果如下。 厂界无组织废气检测一览表 无组织废气监测结果 采样日期 时间 检测点位 颗粒物（μg/m³） 2023.10.22 10:00 水泥用灰岩矿上风向1# 313 10:00 水泥用灰岩矿下风向2# 348 10:00 水泥用灰岩矿下风向3# 372 10:00 水泥用灰岩矿下风向4# 390 2023.10.22 11:10 水泥用灰岩矿上风向1# 320 11:10 水泥用灰岩矿下风向2# 377 11:10 水泥用灰岩矿下风向3# 383 11:10 水泥用灰岩矿下风向4# 403 2023.10.22 12:20 水泥用灰岩矿上风向1# 328 12:20 水泥用灰岩矿下风向2# 358 12:20 水泥用灰岩矿下风向3# 393 12:20 水泥用灰岩矿下风向4# 410 由上表可知，厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.41mg/m³，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3标准要求。 2、废水 矿山废水主要为生活污水，废水经化粪池沉淀处理后外运用作农肥，不外排。 噪声 根据润鲁智科检验集团有限公司2023年10月出具的检测报告（报告编号：HJ2310-0046），检测结果，场界昼间最大值为56.4dB(A)，厂界夜间最大值为48.1dB(A)，场界昼间、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固废 矿山工艺中有废土石固体废物产生，生活中有职工生活垃圾产生。 矿区内矿石废石产生量约为77.5万t/a，矿山暂不设永久废石场，废石将运至石料厂加工后作建筑材料综合利用。生活垃圾由环卫部门定期清运。 现有项目存在的问题及整改措施 矿山未按照原设计进行整体规划开采，未遵循露天矿山自上而下水平分台阶开采的原则，造成矿区局部工作面布置混乱，因此，矿山下一步应严格按照设计进行开采。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于山东省淄博市淄川区岭子镇宋家村，所在区域无风景名胜区、文化遗产及特殊保护的动植物等；厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等。本项目环境保护目标为评价范围内的环境空气、地表水、地下水、声环境、水源地以及周围的居民，具体情况见下表。 主要环境保护目标 类别 敏感目标 相对厂址方位 距离 保护级别 环境 空气 黄家峪 SW 440m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 李里村 S 60m 槲林村 E 830m 声环境 项目厂界外50m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 地表水 杏花河 W 3900m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 地下水 周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| 评价标 准 | 一、环境质量标准 （1）大气环境 本项目所在地属环境空气质量功能区二类区，具体标准值见下表。 空气质量评价标准 单位mg/m3 污染物名称 标准限值 标准来源 小时平均 日平均 年平均 SO2 0.5 0.15 0.06 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单 NO2 0.2 0.08 0.04 PM10 ---- 0.15 0.07 PM2.5 ---- 0.075 0.035 CO 10 4 ---- O3 0.2 0.16 ---- （2）地表水 评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。 地表水质量标准IV类 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH CODCr BOD5 石油类 阴离子表面活性剂 氨氮 标准限值 6～9 ≤30 ≤6 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.5 项目 挥发酚 溶解氧 硫化物 总氮 总磷 氟化物 标准限值 ≤0.01 ≥3 ≤0.5 ≤1.5 ≤0.3 1.5 （3）地下水环境 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 地下水质量标准 单位：mg/L，pH除外 项目 pH 总硬度 溶解性总固体 耗氧量 （CODMn） 氨氮 标准限值 6.5～8.5 ≤450 ≤1000 ≤3.0 ≤0.5 项目 硫酸盐 挥发酚 亚硝酸盐 硝酸盐 六价铬 标准限值 ≤250 ≤0.002 ≤1.0 ≤20 ≤0.05 项目 砷 氟化物 总大肠菌群 锌 氯化物 标准限值 ≤0.01 ≤1.0 ≤3.0 ≤1.0 ≤250 （4）声环境 根据声环境功能区划，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 声环境质量标准值 等效声级LAeq：dB(A) 标准名称 类别 昼间 夜间 《声环境质量标准》 2 60 50 二、污染物排放标准 1、施工期： （1）废气 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求（昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A））。 （3）固废 施工期固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 2、运营期： （1）废气 无组织颗粒物执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中颗粒物无组织排放监控浓度限值（0.5mg/m3）。 （2）噪声 项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 标准名称 类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 60 50 （3）固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准要求。 |
| 其他 | 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。另外根据淄博市人民政府要求，淄博市将SO2、烟（粉）尘、NOx、COD、氨氮和VOCs均列为总量控制项目。 本项目矿区无组织排放量为5.654t/a。根据《淄博市淄川区宝山水泥厂4000t/d新型干法熟料生产线技改工程环境影响报告书》中分析，矿区无组织排放量为27.9t/a，现有项目已满足本项目需求，不需再申请总量。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期产污环节 矿山基建主要是修建矿区道路、削顶工程、采准工作面。施工过程中所用到的施工机械主要有：挖掘机、运输汽车、洒水车等。因此，施工期对环境有一定的影响。主要表现在下列几个方面： （1）废气：项目施工期废气主要为施工机械及运输车辆排放的尾气、施工过程中产生的扬尘。 （2）废水：项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工机械及车辆冲洗废水。 （3）噪声：项目施工期噪声污染源主要来自施工机械设备运行产生的固定噪声源和交通运输产生的流动噪声。 （4）固体废物：本工程施工过程中产生的固体废弃物主要包括含油抹布以及生活垃圾等。 2、施工期污染源强 2.1 废气 （1）施工机械、运输车辆尾气 工程施工机械及运输车辆所用燃料主要为柴油，机械车辆排放的尾气主要含有SO2、NOx、CO、碳氢化合物等污染物。参照项目设计方案，工程施工期共需使用柴油约300t。考虑施工分布不均性，高峰期污染物排放量按平均值1.5倍计。施工期为1a，施工天数按350天计。根据燃料燃烧的污染物排放系数估算施工期间机械车辆尾气排放情况见下表。 施工期机械车辆尾气排放情况表 污染物 污染物排放系数（g/L） 施工期总排放量 （t） 平均日排放总量 （kg/d） 高峰期日排放总量 （kg/d） 柴油 SO2 3.24 1.16 3.3 4.95 NOx 44.4 15.9 45.30 67.95 CO 27 9.64 27.55 41.33 HC 4.44 1.59 4.53 6.80 注：柴油密度按0.84kg/L计算。 （2）施工扬尘 施工扬尘主要包括两个方面来源：施工区粉尘、交通道路扬尘。 1）施工区粉尘 施工区粉尘主要由场地平整，削顶工程、采准工作面平整、剥离地表土后，裸露地表在大风气象条件下会产生风蚀扬尘；土石方临时堆存等施工过程产生。 2）交通道路扬尘 车辆运输扬尘主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。在施工期间，车辆行驶产生的扬尘量约占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘量，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10t卡车在通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。 10t车辆行驶1km时道路扬尘量 V（km/h） P（kg/m2） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 由上表可见，车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况以及同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速下，路面越脏，扬尘量越大。 在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，试验结果详见下表。 施工场地洒水试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度 （mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 大风天气对容易起尘的施工道路进行洒水抑尘，同时降低车辆行驶速度，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 2.2 废水 （1）施工人员生活污水 本工程施工期为12个月，共计350d，平均施工人数约20人，根据《城市居民生活用水量标准》(GB/T50331-2002)，用水标准按50L/人•d 计，则生活用水量为350m3/a。生活污水产生系数取0.8，生活污水中COD 按350mg/L 计，氨氮按35mg/L 计，则本工程生活污水280m3/a，施工期平均每天生活污水产生量约为0.8m3/d，COD 为0.28kg/d，氨氮为0.028kg/d。生活污水经化粪池处理后用作农田堆肥，不外排。 （2）施工机械及车辆冲洗废水 施工废水主要为各种车辆和施工机械的冲洗废水。施工废水中含有水泥、沙子等杂质。项目建设内容较简单，施工面积不大，所需施工机械较少，施工过程中产生的污水量较少，难以定量。施工期拟建一座隔油沉淀池收集施工废水，施工废水经隔油沉淀池沉淀后可循环使用，用于场地洒水降尘，不外排。 2.3 噪声 主要施工机械设备有挖掘机、运输汽车、洒水车、装载机等。施工机械噪声源见下表。 施工机械及噪声特性表 噪声源 最大声级 Lmax（dB） 挖掘机 84 装载机 86 运输汽车 90 洒水车 75 2.4 固体废物 本工程施工过程中产生的固体废弃物主要包括：生活垃圾及废弃含油抹布等。 生产设施均按有关规定规范进行设计，场地平整尽量做到挖填方平衡，无废石废渣产生。 （1）生活垃圾 根据工程施工组织设计，施工期12个月，平均施工人数20人/d，施工期生活垃圾按人均0.5kg/d计，则垃圾产生量为0.01t/d，施工期共产生生活垃圾3.5t/a。 （2）废弃含油抹布 本项目施工期需利用的工程机械设备、运输车辆等，维护保养均在矿区外委托保养，因此施工期矿区内不会产生废机油等危废。本项目只在设备维护擦拭过程中产生少量的废含油抹布（HW49、900-041-49），约0.01t/a。 3、环境影响分析 3.1 大气环境影响分析 （1）施工区扬尘 施工扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的土石料及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是土石料的装卸的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成扬尘最为严重。 根据“风力扬尘和动力扬尘对大气环境产生的影响”等课题研究，起尘量与风速和尘粒的含水率有关。而起尘风速V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 根据施工工程的调查资料，工程施工期间施工现场近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/Nm3。粉尘产生量和施工方法、作业面积大小、施工机械、天气状况及洒水频率等都有关系。 大风天气对容易起尘的施工道路进行洒水抑尘，同时降低车辆行驶速度，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围，为尽量减少施工扬尘对周围环境的影响，工程施工期间，应及时对建筑材料运输车辆经过的道路路面以及运输车辆表面进行清理。 由于施工规划中，施工方案采用分段施工，施工场地为线状分布，同一施工区域中不同工程内容施工时间不同，施工扬尘排放源密度不大，且施工区域地势平坦开阔，有较好的扩散条件。 因此，矿山基建（修建矿区道路、削顶工程、采准工作面及建设工业场地）施工过程以及车辆运输在短时间内产尘量较大，局部空气中的粉尘量将加大，对现场环境空气质量将产生不利影响。施工粉尘属间歇性、暂时性的非点源无组织排放源，由于施工区域都在较为空旷的农村地区，其排放对环境空气质量影响很小。 （2）施工机械、运输车辆尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃柴油时排放的尾气含有碳氢化合物、颗粒物、CO、NOx等大气污染物，排放后会对施工区域环境有一定影响。根据类似工程监测成果，挖掘机燃油废气中主要污染物的影响范围为下风向15m 至18m，其浓度值达0.016～0.18mg/m3。根据同类项目施工现场监测数据，在距离施工机械现场50m处CO、NO2小时浓度分别为0.20mg/m3、0.062mg/m3，可以满足环境空气质量二级标准要求。 本项目整个工程施工战线较长，且施工场地开阔，污染物扩散能力强，污染物浓度下降较快；工程结束后施工机械产生的废气对大气的影响将自行消除。因此，施工期机械车辆尾气对当地大气环境产生的影响较小。 3.2 水环境影响分析 （1）施工人员生活污水 项目区不设施工营地，施工期生活污水产生量较小，经化粪池处理后用作周边农田施肥，不外排；根据现场调查，工程所在区域农作物面积广阔，农垦程度较高，完全有能力消纳施工区生活污水及粪便还田。施工生活污水对地表水环境的影响随施工活动的结束而消失，在采取合理的处理措施后，施工生活污水对地表水环境影响较小。 （2）机械车辆、车辆的冲洗废水 本项目施工现场不考虑机械大修，机械及车辆的维修利用当地城镇已有修理厂，施工现场仅布置零配件更换、维护和冲洗的场地。为维护施工机械良好运行状态，需对施工机械进行定期冲洗。施工机械及车辆冲洗废水主要污染物为SS 和石油类，为避免冲洗废水直接排放造成对地表水、地下水及土壤的污染，冲洗废水经集水沟收集后进入沉淀池，经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排，因此不会对地表水环境造成不利影响。 3.3 声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于施工现场的挖掘机、运输车辆等各类机械设备和物料运输的交通噪声，源强在85dB（A）~90dB（A）之间。开挖产生的噪声经过周围山体阻挡、距离衰减后，到达项目厂界的噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值要求。项目施工期工程量小，施工期较短，且分段施工，项目只在昼间进行施工，夜间不施工。 项目矿区周边为山地，距离项目场地最近居民点为东南侧300m处的李里村，距施工地点超过200m，施工机械噪声对周边环境敏感点的影响很小。 3.4 固体废物影响分析 （1）生活垃圾 项目施工生活垃圾由当地环卫部门统一清运，生活垃圾经集中清运处理后对周围环境影响较小。 （2）废弃含油抹布 根据《国家危险废物名录（2021年版）》中附录“危险废物豁免管理清单”中相关的规定，“废弃的含油抹布”全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾中统一处理。 3.5 生态环境影响分析 根据现场踏勘，项目所处位置是林山地，主要植被为灌木丛、杂草。项目建设过程中将导致地表暂时的大面积裸露，在雨水和地表径流作用下将产生一定程度的水土流失，当地表径流携带泥沙沿着附近排水沟进入附近水体后，容易造成对水体的污染和溪沟堵塞。施工场地地面的开挖、土地的利用，易使土壤结构破坏，凝聚力降低，产生新的水土流失。由于人为的不断压实以及建筑施工使砖瓦、石砾、灰渣砾等大量侵入土壤，改变了土壤原有的结构和理化性质。土壤孔隙率下降，保水保肥能力降低，通气性能变差，施工地面裸露，导致水土流失增加。 施工将暂时或永久占用土地，使土地上原有植被消失。建设项目所在地域属于低山丘陵地貌，用地范围主要是灌木林地、其他草地等，无基本农田保护区。项目建设将使区域的生物量有所下降，但不会导致区域物种数量减少。 本项目建设期主要生态保护措施如下： ①合理规划施工区域，尽量减少土地挖损和压占区域； ②科学安排作业时序，尽量减少土地重复扰动次数； ③合理、科学地进行施工组织设计，及时复垦、复绿，减少裸露面暴露时间； ④先进行挡渣工程等水土保持工程措施，避免或减轻水土流失； ⑤开挖场地过程中应合理调配土方，以挖作填减少开挖、回填裸露面，避免土方移动和堆放中产生风蚀扬尘和水土流失； ⑥雨季时施工期应做覆膜处理，以减少因地表破坏造成的水土流失； ⑦加强对施工人员的管理，尽量避免对作业区和周边野生生物造成伤害。 采取以上措施后，本项目建设期对区域生态环境影响较小。 3.6 环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过风险调查、风险识别、风险事故分析和风险预测与评价等开展环境风险评价，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。 （1）风险识别 本工程属于非污染生态建设项目，施工期机械或运输车辆燃油泄漏会对水环境产生一定影响。 （2）风险潜势初判及等级确定 危险物质数量与临界量比值（Q）确定：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，涉及的突发环境事件风险物质为柴油（石油类），临界量为2500t，项目施工期机械或运输车辆燃油存储量较少，Q＜1，即风险潜势为Ⅰ。本项目环境风险评价工作等级确定为简单分析。 （3）影响分析 项目工地附近有加油站，不再设置油料库。施工机械、车辆出现燃油泄漏，一方面会对土壤和地下水直接造成污染，另一方面，含油污染物也会随着降雨径流进入河流，污染河流水质，对河流鱼类等水生生物带来危害。项目施工机械、车辆数量较少，且存储的燃油量较少，不会对环境造成较大污染影响。通过对施工机械进行定期维修保养，可避免发生溢油事故。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期主要污染工序 1.1废气 采矿工艺废气主要为：剥离粉尘、机械及车辆尾气、钻孔粉尘、爆破废气、破碎粉尘、装载粉尘、运输粉尘。 1.2废水 本项目洗车用水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。矿区、堆场等区域抑尘洒水均蒸发损耗，无废水产生。项目废水主要为采场矿坑汇集的大气降水及生活污水。 （1）矿坑水 矿山所处地区水资源相对贫乏，矿坑排水主要为大气降水补给，大气降水能自然排出。遇坑内水量较大影响矿山开采时，采用机械动力排至矿区外侧沟谷中，本项目矿坑水不会对周围地表水环境产生影响。 （2）生活废水 本项目废水主要为生活污水，产生量为900m3/a，经化粪池处理后用作农田堆肥，不外排。 1.3噪声 项目主要噪声源为钻孔机、空压机、挖掘机、运输车辆、破碎锤等设备运行时产生的噪声，噪声源强80~95dB（A）。 1.4固体废物 项目产生的固体废物主要为废土石、设备运行产生的少量废弃含油抹布以及职工生活产生的生活垃圾。 2、运营期污染源强 2.1 废气 2.1.1 矿山开采废气 （1）剥离粉尘 本项目矿山需对矿石表层的土壤、废石进行剥离，此过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中“第一章，四、矿物的开采”的资料，剥离产尘系数为0.025kg/t，参照开发利用方案，本项目剥离量3170089t/a，剥离过程产尘量约为79.25t/a。 （2）凿岩粉尘 项目凿岩采用CL90型潜孔钻机和D7潜孔钻，钻孔撞击岩石产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中“第一章，四、矿物的开采”的资料，钻孔产尘系数为0.004kg/t，本项目采矿量400万t/a，钻孔过程产尘量为16t/a。 （3）爆破废气 ①爆破粉尘 本项目矿山设计采用深孔、多排孔毫秒延时爆破方法，采用逐孔起爆方式，爆破瞬间有大量的粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中“第一章，四、矿物的开采”的资料，矿床爆破产尘系数为0.05kg/t，本项目采矿量400万t/a，其中需采用爆破工艺的为300万t/a，则爆破过程产尘量为150t/a。 ②爆破烟气 矿石爆破中由于炸药的燃烧和燃爆产生CO、NOx等有害气体，其产生的有害气体成分和数量和采用的炸药品种、岩石类别、爆破方法等有关。参照本项目的矿产资源开发利用方案，项目采用深孔、多排孔毫秒延时爆破方法，采用逐孔起爆方式，按113万m3/a计，采用数码雷管起爆，矿山炸药消耗量按0.18kg/m3取，年爆破的炸药量约为203.4t。 参照查阅文献《工程爆破中的灾害及其控制》，每公斤炸药产生的有害气体约为107L，可产生14.6g氮氧化物（以NO2计）、6.3gCO。经核算，本项目爆破作业NOx和CO产生量分别为2.97t/a、1.281t/a。 （4）破碎粉尘 本项目使用挖掘机配液压碎石锤对工作面的大块矿石进行破碎，此过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中“第十八章 粒料加工厂”的资料，破碎产尘系数为0.25kg/t，本项目采矿量400万t/a，需破碎的矿石量为100万t/a，破碎过程产尘量为250t/a。 （5）铲装废气 矿石均需在采区进行铲装，矿石装卸起尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）中“第一章，四、矿物的开采”的资料，碎石装卸产尘量为0.025kg/t矿石，矿区年开采矿石总质量为400万t/a，因此，本项目矿石装卸粉尘产生量为100t/a。 （6）运输扬尘 采石场的主要运输工具是汽车，加之场内道路多为沙石土路，因此汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，呈无组织排放。扬尘产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关。项目运输车辆设计时速要求控制在小于15km/h，车辆道路扬尘产生量选用经验公式计算： 式中： Q——扬尘量，kg/km·辆； V——车速km/h； W——汽车载重量t； P——道路表面粉尘量kg/m2。 本项目配备20辆载重40t自卸车运输，平均每天发车空、重载各334车次。空车重约20t，载重约60t。运输车辆在矿区平均行驶距离按1.5km计，根据本项目的实际情况和类比同类矿山项目，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下： 不同路面清洁度情况下扬尘情况一览表 （单位：kg/d） 路况 车况 0.1kg/m2 0.2kg/m2 0.3kg/m2 0.4kg/m2 0.5kg/m2 空车 138.3 232.7 315.5 391.3 462.5 载重 351.8 591.9 802.5 995.5 1176.7 合计 490.1 824.6 1118 1386.8 1639.2 道路每天实施洒水抑尘作业6次以上，经洒水后路面扬尘产生量一般约为0.1kg/m2，当运矿车辆时速为15km/h时，矿区内运输引起的扬尘量为147.03t/a。 （7）矿山开采机械设备、运输车辆尾气 矿山开采机械及运输车辆所用燃料主要为柴油，机械车辆排放的尾气主要含有SO2、NOx、CO、碳氢化合物等污染物。参照项目设计方案，工程运营期使用柴油约1547619L/a。根据燃料燃烧的污染物排放系数估算，运营期机械车辆尾气排放情况见下表。 运营期机械车辆尾气排放情况表 污染物 污染物排放系数（g/L） 年排放量 （t） 平均日排放量 （kg/d） 柴油 SO2 3.24 5.01 16.7 NOx 44.4 68.71 229.03 CO 27 41.78 139.27 HC 4.44 6.87 22.9 （8）表土临时堆放场、矿石临时存放场风侵蚀扬尘及装卸粉尘 ①风侵蚀扬尘 本项目堆场扬尘主要为表土临时堆放场和矿石临时存放场，主要为堆场在大风条件下产生的风蚀扬尘。参照开发利用方案，本项目拟在露天采场内设置5700m2表土临时堆放场、矿区北侧设置5700m2矿石临时存放场。 堆场扬尘起尘量估算采用清华大学在霍州电厂现场实验煤堆场起尘量的计算公式进行计算，煤的比重比表土、矿石小，相对更容易起尘，采用此公式计算的源强可满足要求。 公式如下： Q=11.7×U 2.45×S 0.345×e -0.5W 式中：Q—起尘量，mg/s； U—地面平均风速，2.8m/s（根据淄川区近20年平均风速）； w—含水率，%，每天洒水次数不少于6次，保持表面湿润，含水率达8%； S—堆场面积，m2，表土临时堆放场为5700m2、矿石临时存放场为5700m2。 经计算，表土临时堆放场起尘强度为52.72mg/s，矿石临时存放场起尘强度为52.72mg/s扬尘产生量约0.38kg/h，2.74t/a。 ②装卸粉尘 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工碎石的卸料粉尘产污系数0.02kg/t，本项目表土、矿石剥离量为3670089t/a，则剥离的表土、矿石在装卸过程中产生的粉尘量为73.40t/a。 2.1.2 场区外部运输道路扬尘 据有关资料分析，物料运输车辆在一般行车道路两侧近距离内产生的扬尘浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，道路扬尘影响范围一般在道路两侧50m以内。 2.2 废水 （1）矿坑涌水 ①矿床充水因素分析 a.地表水 矿区周边无大型水体，西侧3900m为杏花河。矿床范围内构造不发育、岩溶不发育，水力联系小，故杏花河对矿床充水影响较小。 b.大气降水 矿山为山坡转凹陷露天开采，大气降水为重要的充水来源，由于大气降水季节性比较明显，日降水差异很大，因此矿坑涌水量也将主要集中于雨季的降水日内。故大气降水为矿床充水主要因素。 c.地下水 矿区地面标高+212m～+397.5m，最低侵蚀基准面标高180m，资源储量估算范围内矿层标高为+180m～+397.5m，高于当地最低侵蚀基准面，故地下水对矿床充水影响小。 因此矿床的主要充水因素为大气降水。 ②汇水量 本次环评参考《山东省淄博市淄川区青山顶东矿区水泥用灰岩矿资源开发利用方案（变更）》中的计算数据。参照开发利用方案中的预测，矿山雨季日汇水量3488m³/d，日最大降水汇水量6846m³。 （2）生活废水 产生量按用水量的80%计，则污水产生量为900t/a。生活污水经化粪池处理后用作堆肥，不外排。 2.3噪声 本项目厂区主要噪声设备为潜孔钻机、挖掘机、自卸汽车、破碎锤等，主要噪声源、声级值，详见下表。 主要噪声源强一览表 项目位置 设备名称 数量 （台） 噪声级 dB(A) 措施 降噪后源强 dB(A) 工作状态 备注 露天采场 潜孔钻机 3 95 无 95 间断 露天、移 动 自卸汽车 20 85 无 85 间断 挖掘机 7 90 无 90 间断 破碎锤 12 90 无 90 间断 雾炮机 6 80 无 80 间断 中深孔爆破 120dB(A)左右 瞬时 / 2.4固体废物 （1）废含油抹布 本项目利用的挖掘机、运输车辆等设备，维护保养均利用水泥厂机电汽修车间保养，因此矿区内不会产生废机油等危废。本项目只在设备维护擦拭过程中产生少量的废含油抹布（HW49、900-041-49），约0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》中附录“危险废物豁免管理清单”中相关的规定，“废弃的含油抹布”全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾中统一处理。 （2）废土石 参照《开发利用方案》，项目平均剥采比0.79:1（m³：m³），矿山剥离过程产生的废石量约为176万t/a，属于一般工业固废，部分废石用于平整场地、修整道路等，剩余废石外售山东颐和俊岭生态科技产业园有限公司。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员75人，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计算，年工作天数为300天，则员工生活垃圾产生量为11.25t/a。 2.5生态 场地现状为采矿区，矿区内大部分为已开采区，仅有少量荒地。矿区内随着矿山的建设和开采，将改变矿区内地形地貌，将加大水土流失力度，破坏动物的栖息环境，同时区域景观的和谐性及完整性被打破。矿山的开采同时也会加大采场边坡及堆场局部崩塌、泥石流等地质灾害的发生率。 因此项目矿山建设及开采期间，生产活动将造成的主要生态破坏有： ①生物群落：生物量降低、物种多样性减少； ②区域系统：绿地覆盖率降低、景观构成改变； ③水和土地：水土流失强度增加、土地利用性质改变； ④造成其他次生地质灾害采场边坡及堆场局部崩塌、泥石流等。 |

| 运营期生态环境影响分析 | 3、环境影响分析 3.1 大气环境影响分析 （一）产排污节点、污染物及污染治理设施 废气无组织产排污节点、污染物及污染治理设施见下表。 废气无组织产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产线名称及编号 产排污环节 污染物种类 污染物产生量(t/a) 排放 形式 治理设施工艺 无组织产生量(t/a) 去除率 (%) 是否为可行技术 排放口编号 排放 速率 (kg/h) 排放 时间 (h/a) 污染物排放量(t/a) 排放标准 限值mg/m3 名称 矿区 剥离、凿岩、爆破、破碎、铲装工序 颗粒物 595.25 无组织 表面预湿 595.25 90 是 场界 0.496 2400 1.191 0.5 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373 -2018）表3 洒水抑尘 90 矿区沉降 80 运输扬尘 颗粒物 147.03 无组织 洒水抑尘、洗车平台、道路硬化 147.03 90 是 场界 1.225 2400 2.94 矿区沉降 80 表土、矿石临时存放场 堆存 颗粒物 2.74 无组织 防风抑尘网、表面覆盖、洒水降尘 2.74 90 是 场界 0.007 7200 0.055 矿区沉降 80 卸车 颗粒物 73.4 无组织 洒水抑尘 73.4 90 是 场界 0.612 2400 1.468 矿区沉降 80 （二）排放口信息及检测要求 大气污染物无组织排放基本情况表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 排放口地理坐标 /经度/纬度 污染物种类 排放标准 监测点位名称 监测因子 监测频次 浓度限值 （mg/m3） 名称 场界 场界 / 拐点坐标： P1:36.622274°，117.748035°； P2:36.622221°，117.756419°； P3:36.619968°，117.756397°； P4:36.618783 °，117.758621 °； P5:36.618769°，117.760857°； P6:36.609578°，117.760767 °； P7:36.609606°，117.756296°； P8:36.610724°，117.756307°； P9:36.611356°，117.750255°； P10:36.614060°，117.750281°； P11:36.617767°，117.748327°； P12:36.616530°，117.74429°。 颗粒物 0.5 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373 -2018）表3 厂界 颗粒物 1次/季度 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | （四）污染源强核算过程简要说明 （1）矿区废气排放情况 ①剥离粉尘 项目实施过程中通过洒水车对作业表面进行预湿，并配备雾炮机针对采剥作业面进行喷水雾抑尘，可有效降低矿区内采剥粉尘。岩壁预湿抑尘效率以90%计，同时在采剥过程中喷洒水雾，抑尘效率以90%计，因此经过治理后，采剥粉尘产生量为0.793t/a。 ②凿岩粉尘 项目实施过程中通过洒水车对作业表面进行预湿，并配备雾炮机针对凿岩作业进行喷水雾抑尘，可有效降低矿区内凿岩粉尘。作业表面预湿抑尘效率以90%计，同时在凿岩过程中喷洒水雾，抑尘效率以90%计，因此经过治理后，凿岩粉尘产生量为0.16t/a。 ③爆破废气 本项目为露天矿的开采，当地的大气扩散较好，不同于硐室爆破，有毒气体难以在短时间内积聚，不构成对环境的危害。但是氮氧化物有部分为N2O，俗称笑气，吸入后可使人暂时失去知觉，对人体有害。一氧化碳在常态下不能和氧结合，但当浓度为13%-75%时，能引起爆炸，一氧化碳与红血球中血红素的亲和力大250-300倍，它被吸入人体后，阻碍了氧和血红素的正常结合，使人体各部组织和细胞产生缺氧现象，引起中毒以至死亡。据调查，目前尚无适当的治理措施，操作人员可通过防毒面具吸收或暂时撤离爆破现场的办法解决，另外，尽量选择大气扩散条件较好的时间进行爆破，有助于废气污染物的尽快扩散。 该项目爆破均在白天进行，且为间断性排放，可选择大气扩散条件较好的时间进行爆破，有助于废气尽快扩散。而且采用中深孔爆破，露采作业面位于山坡上，故营运期爆破作业废气对周围环境空气影响较小。 另外，爆破时还产生粉尘，爆破的粉尘排放量与爆破方法、爆破技术、药量、矿岩理化性质和气象条件等众多因素相关。本项目在爆破前对作业表面进行预湿，同时使用雾炮机对爆破区进行喷水雾抑尘，可有效抑制粉尘量的产生。作业表面预湿抑尘效率以90%计，同时在爆破过程中喷洒水雾，抑尘效率以90%计，因此经过治理后，爆破粉尘产生量约为1.5t/a，项目为露天作业，当地的大气扩散较好，对周围大气环境影响较小。 ④破碎粉尘 项目在破碎工序前通过洒水车对石灰岩表面进行预湿，并配备雾炮机针对破碎作业进行喷水雾抑尘，可有效降低矿区内破碎粉尘产生。表面预湿抑尘效率以90%计，同时在破碎过程中喷洒水雾，抑尘效率以90%计，因此经过治理后，破碎粉尘产生量为2.5t/a。 ⑤铲装废气 装卸前对矿石进行洒水预湿，抑尘效率以90%计，在装卸过程中采用雾炮机洒水抑尘，降尘效率以90%计。因此经过治理后，本项目矿石铲装粉尘产生量为1t/a。 ⑥运输扬尘 项目矿区道路每天实施洒水抑尘作业6次以上，同时要求运输车辆车速＜15km/h，限制车辆超载，并覆盖篷布。矿区出口设置洗车平台，对车辆进行清洗，矿区运输地面进行石子硬化处理，并在矿区道路两侧进行绿化，抑尘效率以90%计，则矿区内道路运输起尘产生量为14.703t/a。 ⑦矿山开采机械设备、运输车辆尾气 项目单个机械设备废气的排放量很小，且施工场地开阔，污染物扩散能力强，污染物浓度下降较快，对周围环境影响较小。 ⑧表土、矿石临时存放场风侵蚀扬尘及装卸粉尘 项目拟在表土、矿石临时存放场四周设置防风抑尘网，同时对堆场表面进行覆盖，对堆场定期进行洒水抑尘，使矿石在储存过程中保持湿润状态，可降低粉尘产生量90%以上，则表土、矿石临时存放场扬尘产生量为0.274t/a。 表土、矿石在卸车过程中采用雾炮机洒水抑尘，降尘效率以90%计。因此经过治理后，本项目表土、矿石卸车粉尘产生量为7.34t/a。 综上，矿区各工序在采取表面预湿、洒水降尘等措施后，粉尘总产生量为28.27t/a，该部分粉尘比重大，易于沉降，参考同类型项目，该粉尘在矿区范围内可沉降80%，因此项目矿区无组织粉尘总排放量为5.654t/a。 （2）场区外部运输道路扬尘 矿石运输距离较短，通过采取对运输车辆洒水、苫盖、限制车速等措施降低起尘量，不会对周围大气环境产生明显影响。为尽量减轻运输过程中对道路及沿线居民的影响，建设单位应按照《山东省扬尘污染防治管理办法》中的相关规定及要求，须采取扬尘控制措施如下： a.应在运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离矿区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。 b.进出矿区的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少为了控制汽车运输产生的道路扬尘，通过专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度。 c.对矿区附近的乡间土路进行洒水抑尘，降低车起扬尘的产生量。同时，对矿区周边的道路环境实行保洁制度，一旦有土、建材洒落及时清扫。 d.路面应经常维护修补，汽车也应经常维修保养，维持良好的车况，由专人维护路面平整，在敏感点附近路段两端设置限速标志等管理措施，最大限度的减轻对运输道路沿线居民的影响。 e.重污染天气应急期间，听从上级部门安排，严格落实各项应急减排措施，制定错峰运输方案，减少污染物的排放。 f.按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料； g.运输车辆在经过沿线村庄时应减速，控制车速在15km/h以内。 （4）结论： 综上，本项目位于环境空气不达标区，周边500m范围内存在大气环境敏感目标。项目矿山为山坡转凹陷露天开采，露天采坑面积较大，通风条件较好；本项目使用的水喷淋装置等均属于可行技术，废气治理措施可行有效，废气排放能够满足当地环保要求；本项目污染物排放浓度达标，对周边大气环境影响不大。 因此，本项目建设后对大气环境影响可以接受。 3.2 水环境影响分析 3.2.1 地表水环境影响分析 （1）生活污水 项目生活污水产生量为900t/a，废水中主要污染物为COD、氨氮，废水经化粪池沉淀处理后用作农田堆肥，不外排，对周围地表水环境影响较小。 （2）矿坑汇水 根据矿区所在区域水文地质条件可知，矿区内含水层富水性极弱，地表水不甚发育，地下水补给条件差，第四系覆盖层及基岩风化层富水性差，矿体的开采在侵蚀基准面之上，地下水对矿体的开采影响不大，矿床开采影响范围内无含水层及地表水体，未来采坑只考虑大气降水。 本项目为山坡转凹陷露天开采，封闭圈标高为+225m。因此，矿山开采+225m以上水平时可以实现自然排水。+225m以下为凹陷露天开采，需要采取机械排水方式。设计矿山在凹陷开采时选用3台300QJ240-66型潜水泵（流量240m³/h、扬程66m、电动机功率75kW），雨季平均汇水量时，一台泵14h即可将矿山涌水排净；最大日汇水量时，三台泵同时工作，7天内即可将矿山涌水排净，水泵可以满足排水要求。 项目拟采取的地表径流水防治措施如下： ①在运输道路内侧设排水沟，将道路积水及时排走，在雨季安排专人清理维护排水沟。 ②在工业场地外侧设截水沟，及时将雨水排走，以防工业场地内积水，影响生产和工作。 ③外围截水沟、+255m平台排水沟和道路一侧排水沟断面尺寸为：0.8m×0.4m×0.4m（上×下×高）。 3.2.2 地下水环境影响分析 （1）矿区水文地质条件 矿区位于淄川区西部，属丘陵地貌，区内地形起伏较大，出露地层以灰岩、白云岩地层为主，矿区东南部地表最大标高为397m，西北部最低标高为212m，相对高差为185m。 该区所处的大地构造位置位于黄家峪向斜的东部，青山顶褶皱构造的南部，矿区总体上呈单斜层状构造，广泛分布奥陶纪马家沟群石灰岩、白云岩。 1）主要含水层 区域内主要含水层为奥陶系岩溶裂隙水，其次为第四系松散岩类孔隙水和石炭-二叠系砂页岩裂隙水，燕山期辉绿岩除风化带含少量裂隙水外，一般不含水，可视为隔水层。各含水层特征如下： ①第四系松散岩类孔隙水 第四系地层主要分布在矿区以北区域，厚度＜10m，主要由黄土状粉土、含砾粉质粘土组成，其中含水层岩性为砂砾石及中细砂层。 据邻近地区第四系水井抽水资料，单位涌水量＜0.1L/s·m，由此显示，该含水层富水性弱，渗透性较差。 该含水层主要接受大气降水补给，地下水除部分补给下部含水层外，其余由南向北进行径流排泄。 ②石炭-二叠系砂页岩裂隙水 石炭系主要出露地层以砂岩及页岩为主，底部与奥陶系相接触，单位涌水量0.2～0.6L/s·m，富水性中等，渗透性一般。 二叠系主要出露地层以砂页岩为主，多有互层及夹层出现，单位涌水量＜0.1L/s·m，富水性弱，渗透性较差。 该含水层主要接受大气降水补给，地下水除部分补给下部含水层外，其余由南向北进行径流排泄。 ③奥陶系岩溶裂隙水 奥陶系岩溶裂隙水为区域内主要含水层。主要岩性为灰岩、白云岩等。广泛出露于区域南部地区，厚度较大，单位涌水量2.4L/s·m，富水性强，连通性好。 该含水层主要接受大气降水补给，大气降水入渗后，沿倾向自然补给深部含水层。 2）主要隔水层 ①石炭系变余砂岩与角岩 石炭系变余砂岩、角岩覆于奥陶系灰岩之上，为砂岩和页岩互层，厚度较薄，不足10米，局部出现。裂隙不发育，有少量裂隙被泥质充填，含微弱的裂隙水，单位涌水量一般在0.002～0.1L/s·m，渗透性差，起到一定隔水作用。 ②燕山期辉绿岩 燕山期岩体的岩性主要为辉绿岩，仅在区内西北和东北侧有出露，厚度2m～3m。 辉绿岩裂隙不发育，裂隙率＜1%，且多被粘土质充填，单位涌水量0.05L/s·m，富水性、渗透性十分微弱。 区域水文地质图 （2）地下水环境影响 1）含水层破坏现状评估 区内最低侵蚀基准面标高180.00m，矿区地面标高212m～397m，矿体赋存标高为180m～384m，矿体位于最低侵蚀基准面以上。 矿区最低侵蚀基准面标高+180m，矿山目前高程最低已开采到+210m，终了平台为+180m，露天采场全部位于最低侵蚀基准面以上。考虑矿坑涌水量不大，且基岩构造裂隙发育程度较差，形成连通性较好的地下水流动通道的可能性较小，结合目前现场实地调查情况，评估矿山开采对含水层疏干和结构破坏的影响程度为较轻。矿山开采对第四系松散岩类孔隙水、石炭-二叠系砂页岩裂隙水及奥陶系岩溶裂隙水对基岩裂隙水的影响较小。 矿山所处地区水资源相对贫乏，矿坑排水主要为大气降水补给，大气降水能自然排出。矿山配备一台洒水车运水至采场，满足矿山防尘和消防用水的要求。防尘用水后，大部分都被自然蒸发，不会对地下水质产生影响。 本次矿山地质环境调查采取2个地下水样品，进行化验分析，取样点为矿区周边村庄机井水，地下水类型为裂隙岩溶水，水质分析结果见下表。评价采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类水标准限值。 地下水现状监测结果一览表 单位：mg/L 序号 检测项目 机井水1 机井水2 Ⅲ类标准值 1 pH 7.34 7.46 6.5-8.5 2 总硬度 362.36 373.09 ≤450 3 硫酸盐 122.34 112.40 ≤250 4 氯化物 31.25 28.28 ≤250 5 硝酸盐 19.18 18.78 ≤20 根据上表分析，地下水pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、硝酸盐未超标。本区基岩裂隙水涌水水质良好。 该区水文地质条件简单，现状条件矿坑排水量不大，水质良好不外排，对地下水水质影响较小；矿山开采与第四系含水层水力联系差，对含水层结构的破坏和疏干影响较小。综上，现状评估矿山开采活动对含水层影响程度为较轻。 根据现场实地调查，矿区周边无集中供水水源地，矿山生活用水为外购桶装水，矿区周边农业用水主要为地表水及大气降水，村庄民井水位与历史同期基本一致，矿区及周围地表水体未发生过漏失现象，以往采矿活动对周边居民生产、生活用水影响较轻。 综上所述，评估区以往采矿活动对地下含水层影响程度为较轻。 2）含水层破坏预测评估 ①对含水层结构的影响 矿区最低侵蚀基准面标高+180m，本矿山终了标高为+180m，露天采场全部位于最低侵蚀基准面以上，不会对矿区周边基岩裂隙水产生疏干作用，对第四系含水层不会产生影响。矿山未来开采期间，露天采场涌水主要为大气降水汇流。参照《开发利用方案》，预测矿山雨季日汇水量3488m³/d，日最大降水汇水量6846m³/d。因此，在未来开采中应根据降水量的实际情况及施工需要决定排水时间，调整排水量。考虑矿坑涌水量不大，且基岩构造裂隙发育程度较差，形成连通性较好的地下水流动通道的可能性较小，结合目前现场实地调查情况，预测评估矿山开采对含水层疏干和结构破坏的影响程度为较轻。 ②对地下水水位的影响 裂隙岩溶含水岩组在基岩裸露区直接接受大气降雨入渗补给，矿山开采活动对地表水、地下水径流和排泄途径影响小，地下水补给量和总体流向保持不变，预测矿山采矿活动对含水层水位影响较轻。 ③对地下水水质的影响 本矿开采矿石为水泥灰岩矿，其化学成分稳定，矿体及围岩不含对人体有害的放射性元素。矿石经风化及淋虑作用后，其风化物及淋虑液不会对地下水造成污染。矿山开采使用多排孔毫秒延时爆破，残留的炸药化学成分和水泥灰岩矿粉末溶解在降水中，矿坑水中会含有少量的硝酸根及亚硝酸根，在一定程度上影响了地下水水质。但大部分都随着矿石的运输而运出矿区，加上雨水冲刷、稀释，对地下含水层水质的影响程度较小，过程较缓慢，预测采矿活动对地下水质影响较轻。 综上所述，预测评估区内矿山采矿活动对含水层影响程度为较轻。 3）生活废水对地下水水质的影响 生活污水产生量小，化粪池采用防渗处理，生活污水经化粪池沉淀处理后用作农田堆肥，项目无生活污水排放，对地下水影响较小。 3.3 声环境影响分析 3.3.1 矿山开采噪声影响分析 矿山开采过程中产生噪声以潜孔钻机、挖掘机、破碎锤和自卸汽车噪声为主。在不考虑屏障衰减，只考虑扩散衰减的情况下，采用扩散衰减公式如下： L2=L1-20lg（r2/r1） 式中：L1、L2——为距声源r1、r2处的等效A声级[dB(A)]； r1、r2——为接受点距声源的距离（m）。 计算结果见下表。 项目矿山开采设备噪声影响预测结果（单位：dB(A)） 距离 机械 1m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 潜孔钻机 95 74 68 64.5 62 60 56.5 54 空压机 85 59 53 49.5 47 45 42.5 40 挖掘机 90 64 58 54.5 52 50 46.5 44 自卸汽车 90 64 58 54.5 52 50 46.5 44 破碎锤 90 64 58 54.5 52 50 46.5 44 由于项目属于面源作业，作业设备在矿区内移动，在靠近边界作业时不可避免地引起就近场界超标；由上表可见，噪声值最高的潜孔钻机、破碎锤昼间100m范围以外可以达到昼间噪声限值60dB(A)以下，矿区夜间不生产。距离项目矿区开采周围100m范围内无居民点，因此，矿山噪声对周围环境敏感目标的影响较小。 3.3.2 爆破噪声影响分析 本项目矿山爆破采用中深孔爆破，瞬时噪声经同类爆破现场调查为120dB(A)左右。 已知点声源的A声功率级LAw，且声源处于半自由声场，采用的衰减计算公式如下： LA(r)=LAw-20lgr-8 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAw——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 根据同类矿山开采项目类比其监测结果，见下表。 爆破噪声衰减表 类型 r，m 10 20 50 100 200 500 1000 1250 1500 2250 一般 LA(r) 102 96 88 82 76 68 62 60 58.5 55 深孔 LA(r) 92 86 78 70 66 58 52 50 48 45 注：表中值均为等效噪声级，已为各质点叠加后的噪声值。 从上表可见，在以爆破点为中心，一般爆破(主要指浅孔爆破)时半径为1250m范围外的噪声可以达到昼间60dB的标准，在1000m处的噪声为62dB。而本项目主体工程采用中深孔爆破，可使爆破噪声影响比一般浅孔爆破时降低很多，在200m处噪声达到66dB，500m处降至58dB，1000m处的爆破瞬时值为52dB。 经现状调查，矿区南侧60m处为李里村，设计留设了300m禁爆区，矿区东侧830m处为槲林村，西侧1.2km处为黄家峪村。北侧2.3km处为S510省道，均处于300m爆破安全距离外；据预测，当采用中深孔爆破时，520m处爆破瞬时噪声值约为59dB，由于爆破是瞬间的，且在爆破开采区域边界的开采时限较短，且有山丘阻挡，因此噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区昼间标准要求。出于安全、居民习惯等方面考虑，爆破作业均在昼间进行，夜间不进行爆破；同时要求每次爆破时间相同，即定时爆破，其余时间一律不允许爆破。建设单位应在每次爆破前应事先通知村民，以征得谅解和支持。 3.3.3 爆破振动影响分析 爆破作业的另一个危害是振动。当进行深孔爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面的振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑，因此必须给以足够的重视。以下将爆破振动的预测方法和所造成的各种影响进行分析。 （1）药量计算 最大一段同时起爆3个炮孔，其爆破的药量为： Q1=qaW1H=0.175×2.65×4.5×3.5×15=109.56kg Q2 = Q3 =KqabH=1.2×0.175×2.65×4.5×4.0×15=150.26kg 式中：Q－最大一段起爆炸药量，kg； Q1－第一排炮孔每孔药量，kg； Q2－第二排炮孔每孔药量，kg； K－考虑受前面各排孔的岩渣阻力作用的装药增加系数，一般取1.1~1.2； a－孔距，m； b－排距，m； q－矿山炸药单耗，取0.175kg/t； W1－底盘抵抗线，m； H－台阶高度，m。 经计算，最大一段同时起爆3个炮孔炸药量为410.08kg。 （2）爆破地震距离计算 根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）推荐的计算爆破振动对建筑物影响的安全距离公式为： 式中：R—爆破振动安全允许距离； Q—炸药量，kg；延时爆破按最大一段药量取值； V—地震安全速度，cm/s；按一般砖房取2.0cm/s；一般土坯、毛石房取0.8 cm/s； K、a—与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数，均按中硬岩石选取，K取200，a取1.8。 本矿山的爆破地震安全距离为： 对于一般砖房：R=（200/2.0）1/1.8×410.081/3=95.92m 对于一般土坯、毛石房：R=（200/0.8）1/1.8×410.081/3=159.60m 经计算，矿山对于一般砖房爆破振动安全允许距离为95.92m；对于一般土坯、毛石房爆破振动安全允许距离为159.60m。距爆破点159.60m范围以外的一般土坯、毛石房不会受到地震波的影响。 ③ 爆破个别飞散物安全允许距离 本矿山爆破作业属于露天台阶深孔爆破，个别飞散物安全允许距离采用瑞典经典公式： 90mm（9cm）直径：Rf=（40/2.54）d=（40/2.54）×9=141.73m 式中：Rf－个别飞散物安全允许距离，m； d－炮孔直径，90mm（9cm）。 根据《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）规定，沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物安全允许距离应增大50%：141.73×1.5=212.60m。从而确定本矿山爆破个别飞散物对人员的安全允许距离为300m。 矿山后期做好爆破设计，选取合理的最小抵抗线，控制炸药量，加强安全管理。严格控制爆破方向，有村庄及建筑物的一侧要进行反向爆破。 3.3.4交通噪声影响分析 本项目水泥用矿石由管廊运输至水泥厂，减少了汽车运输。本项目新增车流量相对较小，交通噪声增加值较小，对道路沿线敏感点噪声增加值较小。为尽可能减少交通噪声对沿途敏感点的影响，本项目应加强管理和环保意识，减轻交通噪声的影响，主要措施如下： ①禁止夜间运输，白天运输避开午休时间段，且运输车辆控制鸣笛和高速行驶； ②车辆行至村庄附近地点时，严格限速行驶，控制车速在15km/h以内； ③加强对运输车辆的维修和检查，严禁有问题车辆驶入。 综上，运输车辆整个沿线控制鸣笛，控制行驶速度，本项目汽车运输产生的噪声仅在白天运输的情况下，对沿线农村居民的正常生活影响较小。 3.4 固体废物影响分析 （1）一般固体废物 ①废土石 参照《开发利用方案》，项目平均剥采比0.79:1（m³：m³），矿山剥离过程产生的废石量约为176万t/a。 矿山未来将产生的表土堆放在矿区的表土场（设计）内，表土可用于修建矿山道路、矿山绿化用土、矿山复垦等；设计表土场面积5700m2，堆放高度为4m，堆存量约2.0万m3。 矿山不设废石场，部分废石用于平整场地、修整道路等，剩余废石外售山东颐和俊岭生态科技产业园有限公司，废石处置率100%。 表临时堆放场拟设置可靠的截流、防洪和排水设施，并在堆存中要分层压实，砌筑挡石坝，表土场服务期满时进行覆土，恢复植被。 （2）危险废物 本项目利用的挖掘机、运输车辆等设备，维护保养均利用水泥厂机电汽修车间保养，因此矿区内不会产生废机油等危废。本项目只在平时设备擦拭过程中产生的少量的废含油抹布（HW49、900-041-49），约0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》中附录“危险废物豁免管理清单”中相关的规定，“废弃的含油抹布”全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾中统一处理。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员75人，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计算，年工作天数为300 天，则员工生活垃圾产生量为11.25t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一清运处理。 综上，项目固体废物得到综合利用或无害化处理，对外无排放，对环境影响较小。 3.5土壤环境影响分析 3.5.1生态影响型分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目类别为III类，本项目所在区域为不敏感区，因此本项目可不开展土壤环境生态影响评价工作。 矿山的开采会导致地表植被覆盖率降低，导致蒸发量增大，可能会导致区域土壤的轻度盐化，环评要求建设单位在开采服务期内严格控制采矿范围，尽量少的破坏地表植被。 本项目矿坑充水量较少，主要为大气降水补给，大部分都被自然蒸发，不外排。 综上，项目对土壤质量的不利影响较小，项目的建设可能导致土壤轻微盐化，但采取相应措施后可以得到有效控制，矿山为老矿山，生产多年，根据土壤现状监测，土壤质量较好，说明项目对土壤的不利影响较小。 3.5.2污染影响型分析 根据工程分析，项目涉及粉尘废气、生活污水、固废等污染物，根据项目特点，建设项目土壤环境影响类型与影响途径表详见表42，污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表详见表43。 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 影响时期 污染影响型 运营期 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 √ √ √ 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程特点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 采矿区 露天采矿、运输、暂存 大气沉降 颗粒物 -- 连续 废水治理 旱厕 垂直入渗 COD、氨氮 -- 连续 3.6 生态环境影响分析 矿山服务期采用露天开采，矿石开采产生的露天采坑会对评估区内的地形地貌景观造成影响和破坏，破坏植被，进而造成生物量损失。 （1）区域植被影响分析 露天矿开发建设对评价区植被生境的影响主要是露天矿建设期工程施工过程中造成的植被破坏，而导致的植物量减少，以及工程永久占地减少区域森林面积及生物多样性减少等方面。 矿山占用、破坏的自然土地类型主要为旱地、果园、其他园地、乔木林地、灌木林地、其他林地、其他草地、商业服务业设施用地、工业用地、采矿用地、农村宅基地、公路用地、农村道路、沟渠、设施农用地、裸岩石砾地。矿山生产过程中矿区地表原始灌木将遭受破坏，露天采场开采边坡及平台岩石裸露，复垦难度较大；矿石堆场及矿区道路的压占，降低了土地资源的开发利用功能，矿山闭坑后复垦难度较小。 露天矿采掘场开挖的实施，使得大量的土地被征占和使用，改变项目区生态环境，破坏采掘场、临时堆场等施工区内的全部植被，施工活动、施工机械的碾压和人员往来等也将不同程度的破坏和影响施工场地及周围的植被，损失一定的生物量，并破坏和影响施工作业区周围环境的植被覆盖率和数量分布。根据现场调查及类比分析，矿山开采对当地生态环境造成的典型生态影响主要表现在以下方面，详见下表： 矿山开采活动对生态的典型影响 活动方式 影响方式 有害 有利 露天采场、工业场地、临时堆场 破坏地表覆盖层和植被层 ( 破坏栖息地 ( 丧失本地动植物 ( 降低物种多样性 ( 运输道路 增加边界效应 ( 妨碍动物迁徙 ( 水土保持 （复垦和生物修复） 增加本地动植物数量 ( 恢复陆生植物物种多样性 ( 提高物种多样性 ( 促使生态系统恢复平衡 ( 本环评建议项目在服务期满后立即对露天采矿及矿石堆场进行复垦绿化，在植被逐渐恢复后其对植被的影响将减缓。全部进行植被重建及矿区的绿化和生态建设工作，使矿区成为自然和人工复合的生态系统，对区域生态环境的影响减缓，区域内植被开始恢复。 （2）土地功能类型影响分析 本工程总占地1.3198km2，主要包括露天采场、工业用地等，占地类型主要为旱地、果园、其他园地、乔木林地、灌木林地、其他林地、其他草地、商业服务业设施用地、工业用地、采矿用地、农村宅基地、公路用地、农村道路、沟渠、设施农用地、裸岩石砾地等。矿山开采将彻底改变露天采场范围内现有的地形地貌，预测增加的土地、植被资源破坏主要发生在矿区范围内。评价范围内现状主要是山林荒地，由于项目的实施，使采矿权范围内现有的山林荒地变成工矿用地。 （3）区域野生动物影响分析 在项目开采过程中，机械设备产生的噪声以及人为活动将会对区域一定范围内野生动物的活动和栖息产生影响，引起野生动物局部迁移，项目区内野生动物种类较少，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类等，未见珍稀濒危动物，也未见野生动物集中食源、水源及迁徙通道等。项目为老矿山，区域工业活动多年且频繁，早已形成了工农业共存的生态系统，现存野生动物主要是麻雀、喜鹊、啮齿类等野生动物。 项目建设过程中如能加强对施工人员及工作人员的管理，严格控制施工作业面积，不会造成野生动物数量和种类锐减。因此，项目实施对区域内野生动物影响较小。 （4）农业、林业生态系统影响分析 该项目影响农业、林业生产的途径有二：一是污染物经水、气进入土壤再进入农作物和林地，在农作物和树木体内富集，影响农作物、树木的生长；二是通过大气直接影响农作物、树木的光合及呼吸作用，从而影响作物的正常生长。 本次工程主要的外排污染物为粉尘，在开采、运输过程中产生的粉尘污染对植物的影响主要表现在对作物光合作用的影响上。粒径大于1μm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，影响生长，使叶片褪色、变硬，植物生长不良。另外，粉尘落到田间、树林会影响土壤透水透气性，不利于植物吸收土壤养分，间接造成植物生长缓慢。 根据项目工程分析对扬尘影响的分析，经采取抑尘措施后扬尘量将大大减少，所排放的污染物对当地的各类作物不会产生明显影响。 生活污水经化粪池处理后用作农田堆肥，洗车用水沉淀后回用。因此，预测项目正常生产时不会增加各水体的污染负担，不会对当地农业、林地产生影响。只要环保措施建设到位，并加强管理，不会对农作物和林地产生明显影响。 （5）水土流失影响分析 项目露天采场扩界地建设将对局部地表土壤造成扰动，引起区域内短时期水土流失量增加。根据项目区域特点，建立分区防治措施体系，主要内容如下： 本项目所在区域为已开采矿山，由于表土剥离及矿石采掘，原有地表植被遭到彻底破坏，采矿区地表裸露，坡度加大，固体松散物质增多，在降雨径流的冲刷下，蓄水保土能力降低，水土流失强度增大。因此水土保持方案主要为覆土绿化；采矿场平台在开采过程中形成3‰的反向坡度，利于雨水在采矿场的自然排泄，凹陷开采时，大部分涌水需采用水泵集中排水至矿区外侧沟谷中；在向采场内汇水地段沿开采边界外设截水设施，将采场顶部积水引入采场外部冲沟自然排走，在雨季安排专人清理维护排水沟；在老采坑顶部周围合理设置截水沟，将地表降水就近引至排水沟或农田内，防止降水通过地表采坑自然坡度汇集到坑底。 矿区开采结束后，对开采平台进行清理，先将矿区平整，覆土采用原有矿区剥离原土。对采矿区进行植树种草，开采平台边坡采用根系较发达的攀缘植物进行绿化。同时对矿区道路进行平整覆土、恢复植被。 （6）对生态系统的影响 矿区开采虽然破坏了原有植被，但是由于矿区植被均为矿区所在区域常见的物种，该区域原有物种组成不会有很大的变化，因此本项目对本地区的原有物种多样性和生态系统的稳定性影响不大。 （7）对土壤的影响分析 露天矿开发建设将破坏大面积的地表土壤，林地、灌木被砍伐后造成地表裸露，即使没有被冲刷，表土温度变幅增加，对土壤的理化性质有不利影响。其中，最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于重新栽培其他植物。排土过程中大量的松散表土发生运移和重新堆积，植被被损坏，使得地表土壤结构变化，上下土层混合，土壤水分大量散失，土体的机械组成混杂不一，丧失了原地表土壤的抗蚀力。并形成新的矿山土壤类型，地表无植被覆盖，土壤肥力降低，极易发生土壤侵蚀。 土壤理化性质的变化，直接影响到植被的重新恢复，因此要求在施工过程中注意尽可能维护土壤现状，使开垦和保护土壤相结合。 （8）对生态环境质量的影响 采取以上措施后，矿区植被的变化是：矿区内的林地、荒草地等植被逐渐消失，生态恢复绿地从无到有再到大幅增加。评价区景观结构将发生一定变化：一是地貌形态，原来的山丘高度逐渐降低，最后变为洼地；二是矿区内植被覆盖由荒草地和林地等变为裸地，后又被覆土建成人工园林和耕地；三是绿化覆盖率增加。实施水土保持措施后，绿地面积大为增加，评价区的水土流失模数明显降低，水土流失量比先前有较大降低。 矿区采终后，由于矿区开采区进行绿化，植物生物量将比生产运营期（开采期）明显增加。矿区内开采区复垦后，矿区绿化形成的绿地与周围林地等景观连接为一体，可改善当地的生态环境质量。 3.7 环境风险分析 （1）炸药爆炸事故分析 本项目为水泥用灰岩矿开采项目，矿石中不含超过国家标准的重金属物质和毒害性物质。主要涉及的物料为开采使用的炸药，炸药由当地专业爆破公司供应，矿山不设炸药库，不存在存放炸药风险。爆破采用乳化炸药，爆炸产生的有毒气体主要为CO、NO、NO2等。 由于炸药的敏感性和危险性，项目所用炸药在运输、使用过程中的碰撞、摩擦、挤压以及遇明火的条件下都可能产生剧烈的爆炸，爆炸时如生产矿工撤离不及时，则会对矿工的安全构成威胁。 （2）地质灾害事故分析 地质灾害主要是由不良地质影响、矿山设计及推进方向不合理、开采台阶高度偏高等原因造成的。事故发生概率：本项目矿山地质较稳定，如不发生违章作业和严重的突发性自然灾害，一般不会发生坍塌、滑坡等事故；但由于操作不当，发生局部坍塌的可能性存在。地质灾害主要山体坍塌、滑坡、泥石流等事故。 1、山体坍塌 在开采过程中，由于台阶高差大，坡度陡，岩体极易在作业过程中突然塌落，造成采石人员及设备受伤受损。矿区外高陡山坡由于受到自然和人为的风化、破坏，使表面水土流失，植物根系断裂，岩体失稳而造成崩塌。 2、滑坡 由于坡体地质结构复杂，岩层破碎、软弱，在重力作用和雨水的淋漓、冲刷下，坡体沿岩层结构表面或软弱面产生滑动，形成滑坡。矿区滑坡主要为采场边坡滑坡，以构造带软弱层滑坡类型为主。 本项目矿区内地形起伏较大，倾角较缓，山体岩性相对稳定，无软弱结构面存在，不具备产生滑坡的地质环境条件。 3、泥石流 泥石流是一种含有大量泥砂石块等固体物质的自然现象，突然爆发，历时短暂。来势凶猛，具有强大破坏力的特殊洪流。 本项目表土堆场占地较小，堆高较矮，矿山生产开采范围内不具备产生泥（渣）石流的地质环境条件。 4、洪水及暴雨等事故性排放 在洪水及暴雨等恶劣气候条件下，雨水冲击开采区内的泥沙，泥沙等的大量迁移造成山脚淤积，流入附近水域，影响水体水质。 本项目周围无河流、水库等地表水体，不会影响周围地表水水质。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 矿区范围内土地类型为旱地、果园、其他园地、乔木林地、灌木林地、其他林地、其他草地、商业服务业设施用地、工业用地、采矿用地、农村宅基地、公路用地、农村道路、沟渠、设施农用地、裸岩石砾地等，无基本农田，也不在山东省人民政府公布的生态保护红线划定的成果范围内。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、环境空气环境保护措施 （1）施工期扬尘控制措施 施工期间不可避免的产生扬尘，施工期扬尘废气控制措施应严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》的有关规定进行。 根据《山东省扬尘污染防治管理办法》及修订的相关要求，本工程应加强施工期扬尘污染治理，应做到以下要求，具体见下表。 山东省扬尘污染防治相关要求 条款 《山东省扬尘污染防治管理办法》具体要求 8 可能产生扬尘污染的单位，应当制定扬尘污染防治责任制度和防治措施，达到国家规定的标准。建设单位与施工单位签订施工承发包合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。 9 建设单位报批的建设项目环境影响评价文件应当包括扬尘污染防治内容。 10 建设项目监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告建设单位及有关行政主管部门。 11 工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。 13 运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。 14 码头、堆场、露天仓库的物料堆存应当遵守下列防尘规定：（1）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（2）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；大型堆场应当配置车辆清洗专用设施；（3）对堆场物料应当根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施；（4）露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施；密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 条款 《关于贯彻实施<山东省扬尘污染防治管理办法>有关问题的通知》具体要求 2 要认真落实环评和“三同时”制度。对可能产生扬尘污染的建设项目，建设单位报批的环境影响评价文件应包括扬尘污染防治内容，分析和预测扬尘可能产生的环境影响，明确扬尘污染防治措施，提出扬尘污染控制及监测计划。 4 认真执行各项标准规范。要加强对施工工地的管理，严格控制施工扬尘、土壤扬尘、道路扬尘以及堆场扬尘，控制措施应符合《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）和《山东省固定源大气颗粒物排放标准》（DB37/1996-2011）要求。城市主要道路应按照市容环境卫生作业规范进行道路保洁，及时清运道路清疏污泥；路面破损的，应采取防尘措施并及时修复。运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取苫盖、密闭等措施，防止运输过程中物料遗撒或者泄漏产生的扬尘污染。 5 落实扬尘污染防治责任制。要加强对工程建设单位的政策业务指导，督促扬尘污染防治责任制度和各项扬尘防治措施的落实。工程建设单位与施工单位签订的施工承发包合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。建设项目监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告建设单位及有关行政主管部门。 除上述文件中提出的各项扬尘防治要求外，建设单位还应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求落实以下防治措施： 1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 2）施工场地内道路及地面实施降尘措施。施工工地内车行道路应当硬化；裸露地面应当铺设礁渣、细石等功能相当的材料，或采取覆盖防尘布或防尘网、植被绿化等措施；根据天气状况，安排员工定期对施工场地洒水，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数，场地洒水后，扬尘量将减低75%左右。 3）开挖、运输和填筑土方等施工作业时，应当辅以洒水压尘等措施；遇到四级以上大风天气，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网。 4）施工期间，必须在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，确保车辆干净、整洁。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应当及时清扫冲洗。 5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗。确无密闭车斗的，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米。 6）对临时堆放的易产生扬尘的土堆、废渣等，要采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理，设置高于废物堆的围挡、防风网、挡风屏等，防止造成扬尘污染。对于长期堆放的废弃物，要在废弃物堆表面及四周种植植物，减少风蚀起尘；对物料堆或者废弃物堆进行装卸作业时，应当采取洒水或喷淋稳定剂等抑尘措施。 7）接受周围公众的监督。施工单位应当听取当地公众的意见，接受公众监督。工地周边百分之百围挡、主要道路百分之百硬化、工地物料百分之百篷盖、硬化地面百分之百清扫洒水保洁、裸露土地百分之百固化（绿化）或覆盖、清运车辆百分之百密闭运输、出入车辆百分之百冲洗（简称“七个百分之百”）之标准。 在严格落实上述措施后，拟建项目可将施工期扬尘对周边环境的影响降至最低。 （2）施工机械、车辆尾气防治措施 1）控制措施： ①往返于施工区的大型车辆，尾气应达标排放，不能达标的，应安装尾气净化器。 ②执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新。 ③实施《汽车排污监管办法》和《汽车排放监测制度》，并制定《施工区运输车辆排气监测办法》，严格执行。 ④加强对燃油机械设备的维护保养，发动机应在正常、良好状态下工作，提高燃烧效率。 2）防治措施： 根据《非道路移动机械污染防治技术政策》（生态环境部2018年第34号）、《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》及《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》等相关规定，针对工程施工过程中施工机械、车辆产生的尾气，提出以下措施： 1）应使用达到国三及以上非道路移动机械，禁止使用高排放、检测不达标的非道路移动机械。 2）非道路移动机械进入施工现场前登记备案，无环保标识、不经当地县级生态环境主管部门等有关部门检查合格后方不能投入使用。 3）施工车辆及非道路移动机械应使用符合国六标准的汽柴油。 4）对于施工期运输物料的车辆推广使用国六标准的车。 5）施工机械必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，及时进行保养；机械用油不得低于国家阶段性排放标准；对运输车辆进行合理规划，避免车辆过于集中。 2、水环境保护措施 （1）施工人员生活污水 项目区不设施工营地，施工期生活污水产生量较小，施工期间可采取玻璃钢化粪池对生活污水进行收集处理，经化粪池收集处理后用作农田堆肥，做到不对外随意排放。 （2）施工机械、车辆的冲洗废水 施工机械的修理利用工程附近城镇已有的修配厂进行，施工现场仅考虑机械零配件的更换。施工过程中产生的含油废水主要为施工机械运行或停靠产生的油渗漏及机械停放场地的施工机械冲洗废水。车辆机械等冲洗废水需经隔油、沉淀处理达标后回用于场地降尘。施工中应尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑，冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。 在施工机械进场前对施工机械进行全面检查，保证施工机械、车辆性能，防止发生机械故障导致的漏油事件，施工机械油料渗漏对水环境造成的影响较小。施工机械的冲洗尽量选在当地洗车场所，利用洗车场已有的废水处理设施处理冲洗废水，减少在施工场区直接进行施工车辆机械冲洗，减少含油废水对地表水环境造成污染。 3、声环境保护措施 本项目施工期声环境拟采取以下措施： （1）施工单位必须在进场施工十五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。 （2）加强施工管理，合理安排施工作业时间，夜间要停止机械作业，必须连续施工的作业工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申请夜间施工证，同时在附近敏感点发布公告，最大限度争取民众支持。各施工点要根据施工期噪声监测计划对施工噪声进行监测，监测昼夜间噪声值，并根据监测结果调整施工进度。集中居民区附近夜间（夜间22：00～第二天早晨6：00）应停止高噪声机械施工。 （3）选用符合国家有关噪声标准的施工机械，并加强施工机械的维修和保护，避免由于设备性能差而使机械噪声增强的现象发生。尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械；对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声。固定设备、挖掘机、运输卡车等机械的进气、排气口设置消声器；振动大的设备（部件）应配备减振装置或使用阻尼材料减震；加强设备的维护和保养，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声。 （4）根据国家规定，在高考期间和高考前半个月内，应禁止进行产生噪声超标和扰民的建筑施工作业。 （5）运输车辆在路线选择上应尽量避开学校、医院、村庄的敏感目标，如确无法避开的要求车辆在敏感点附近运行时应降低车速，禁止鸣笛，避免扰民。 （6）提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 4、固体废物处理处置措施 （1）施工人员生活垃圾 在临时生活区设置垃圾箱，安排清洁工负责日常生活垃圾的清扫，将每天的生活垃圾送到指定地点集中，并委托当地的环卫部门及时清运处理。施工区垃圾桶需经常清理消毒，以减少生活垃圾对环境和施工人员的健康产生不利影响。 （2）废弃含油抹布 废弃含油抹布产生后，及时送至垃圾箱内暂存，与生活垃圾一起委托当地的环卫部门及时清运处理。 5、生态环境保护措施 （1）应对施工人员加强保护植物与动物资源的宣传教育工作，增强施工人员的环境保护意识，在施工中严格按照设计的要求在施工区施工，划定施工范围，并在施工界线上设置警示牌，在保障施工进度的前提下，施工过程中尽量少占用植被。 （2）物料堆放场地合理选址，应避开可能的洪水影响范围和地基不稳定易产生崩塌、陷落的地带，尽量减少占用面积。 （3）严格控制工程范围内的施工行为和临时占地，施工过程中禁止将污水、垃圾及施工机械的废油等污染物抛入水中。 （4）对临时堆场的防护、防洪以及最终恢复植被与生态环境保护要有全面规划与安排，落实植被保护措施，加强与国土部门的合作，接受当地环保部门的监督。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 运营期大气污染防治措施见下表。 项目大气污染防治措施一览表 污染源 治理措施 执行标准 （一）矿区大气污染防治措施 表土剥离、 凿岩粉尘 本项目在表土剥离、凿岩过程中采取表面预湿、洒水喷淋措施，从而减少矿区扬尘排放量。严格控制剥、采进度，剥采同步，以避免挖掘面大面积裸露。 采矿完毕后进行复垦、复垦的工程措施和生物措施同步，尽早恢复场地植被，干燥季节施工采取洒水降尘措施。加强作业管理，提倡文明作业，避免野蛮作业造成不必要的扬尘污染。项目应避免在大风天气进行挖掘、装卸作业，并在大风时对工作面进行洒水，防治工作面风蚀扬尘。 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373 -2018）表3 爆破粉尘 本项目在爆破前对作业表面进行预湿，同时使用雾炮机对爆破区进行喷水雾抑尘，可有效抑制粉尘量的产生。 破碎废气 项目在破碎工序前通过洒水车对石灰岩表面进行预湿，并配备雾炮机针对破碎作业进行喷水雾抑尘，可有效降低矿区内破碎粉尘产生。 铲装废气 装卸前对矿石进行洒水预湿，在装卸过程中采用雾炮机洒水抑尘。装卸过程中降低料斗高度，减小落差。 运输扬尘 配有专用洒水车、在干燥季节洒水降尘，限制车辆超载，矿料装车运输时，对表面进行加湿、压实处理，并覆盖篷布，及时清扫路面，工业场地出口内侧设置洗车平台。 表土、矿石临时存放场风侵蚀扬尘 项目拟在表土、矿石临时存放场四周设置防风抑尘网，同时对堆场表面进行覆盖，对堆场定期进行洒水抑尘，使表土、矿石在储存过程中保持湿润状态。 卸车粉尘 在卸车过程中采用雾炮机洒水抑尘，降低料斗高度，减小落差。 爆破烟气 委托有爆破资质的单位进行爆破，采用中深孔爆破技术，合理提高台阶高度，加大堵塞长度，优化爆破网络角度，采用微差爆破，尽量避免不完全爆破，控制单次爆破药量，减少一次爆破废气量，减少潜孔爆破量，大风天禁止爆破，小风天爆破时减少用药量。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2 矿山开采机械设备、运输车辆尾气 推广使用国六标准的机械设备和车辆。加强对燃油机械设备的维护保养，发动机应在正常、良好状态下工作，提高燃烧效率。 （二）场区外部运输大气污染防治措施 场区外部运输扬尘 配有专用洒水车、在干燥季节洒水降尘；限制车辆超载；矿料装车运输时，对表面进行加湿、压实处理，并覆盖篷布；及时清扫路面；工业场地出口内侧设置洗车平台。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2 2、水环境保护措施 项目生产废水主要为车辆冲洗废水，经沉淀池沉淀后回用；生活污水经化粪池处理后用作农田堆肥，化粪池采用防渗处理，不外排。 3、声环境保护措施 按噪声产生的机理来看，设备噪声以机械噪声与空气动力噪声为主，通常一种发声设备同时存在几种噪声形式。因此针对不同设备，不同噪声形式，应采取不同的控制措施，一方面从工程的控制角度入手，另一方面从管理角度入手，具体污染防治对策如下： （l）机械噪声控制措施 在设计中向制造厂家提出设备噪声限制和要求，对钻孔机、挖掘机、碎石锤等噪声较大的设备采取隔声降噪措施。 （2）消声隔振综合措施 ①工艺方面 选用噪声较低，震动小的设备。应收集、比较同类型设备的噪声数据进行选型。 ②技术方面 采用吸声、消声、隔声、隔振、减振、阻尼等技术措施。 在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，对管道采用支架减振，包扎阻尼材料，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （3）管理方面 对各种机械设备的运行工况要及时了解，使其在性能曲线最佳点运行，减少冲击噪声。合理安排爆破作业时间，夜间不进行爆破；同时要求每次爆破时间相同，即定时爆破，其余时间一律不允许爆破。 定期检修，发现问题如设备零件松动、设备零件磨损严重、机械振动等及时维修，从而减少噪声。 （4）交通噪声控制措施 ①禁止夜间运输，白天运输避开午休时间段，且运输车辆控制鸣笛和高速行驶； ②车辆行至村庄附近地点时，严格限速行驶，控制车速在15km/h以内； ③加强对运输车辆的维修和检查，严禁有问题车辆驶入。 4、固体废物治理措施 （1）表土、废石 矿山未来将产生的表土堆放在矿区的表土场（设计）内，表土用于修建矿山道路、矿山绿化用土、矿山复垦等；设计表土场面积5700m2，堆放高度为4m，堆存量约2.0万m3。矿山不设废石场，部分废石用于平整场地、修整道路等，剩余废石外售山东颐和俊岭生态科技产业园有限公司，废石处置率100%。 表土场拟设置有可靠的截流、防洪和排水设施，并在堆存中要分层压实，砌筑挡石坝，表土场服务期满时进行覆土，恢复植被 （2）废含油抹布 根据《国家危险废物名录（2021年版）》中附录“危险废物豁免管理清单”中相关的规定，“废弃的含油抹布”全过程不按危险废物管理，本项目拟将产生的少量废含油抹布，混入生活垃圾中统一处理。 （3）生活垃圾 项目场区内设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一清运处理。 综上，项目固体废物得到综合利用或无害化处理，对外无排放，对环境影响较小。 5、土壤环境保护措施 （1）控制本项目污染物的排放。本项目采取湿法作业，喷淋降尘、堆场覆盖、车辆清洗、道路清扫等环保措施，减少颗粒物的无组织排放，减少大气沉降对周边土壤环境的影响。 （2）在生产过程中，做好设备的维护、检修，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 （3）旱厕等区域应做好防渗层的检查维修工作，及时对破损的防渗层进行修补，确保与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，尽可能避免对土壤环境造成不利影响。 综上，本项目通过采取本项目所提各种污染治理措施及预防措施后，项目建设对土壤环境影响较小。 6、水土保持措施 本项目拟采取永久和临时措施相结合、工程和生物措施相结合的原则，对各类建设和生产场地可能产生的水土流失进行综合防治。 （1）露天采场水土保持措施 一方面通过确定合理开采方式及开采顺序，减少初期表层覆盖岩土的剥离量，有效减轻了覆盖层开挖产生的水土流失；另一方面，在防排水方面，优化排水方式及途径，以防止滑坡、泥石流等地质灾害的发生。 （2）矿区道路水土保持措施 对矿区道路沿线路基、路堑边坡不稳定部分、不良工程地质路段等采取挡护加固措施，废弃土石运至指定地点集中堆放，有效防止新增水土流失的产生。 （3）其它建筑场地水土保持措施 矿区各类建筑物及其它生产设施均按有关规定规范进行设计，场地平整尽量做到挖填方平衡，同时，为防止山洪危害，设置相应的截排洪和防滑坡等工程防护措施。 矿区开采结束后，对开采平台进行清理，先将矿区平整，覆土采用原有矿区剥离原土。对采矿区进行植树种草，开采平台边坡采用根系较发达的攀缘植物进行绿化。同时对矿区道路进行平整覆土、恢复植被。 7、生态保护措施 （1）矿区土地复垦目标任务 参照《山东宝山科技有限公司水泥用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，规划将复垦责任范围内的90.68hm2土地全部复垦，土地复垦率为100%。复垦后的地类为旱地、乔木林地及其他草地。复垦单元主要为露天采场、工业场地、破碎站、矿石临时存放场、运输道路。详见下表。 矿山地质环境治理工作计划安排表 损毁单元 损毁地类 损毁 面积/hm2 损毁方式 损毁程度 复垦 方向 复垦 面积/hm2 工业场地 采矿用地 0.11 压占 重度 旱地 0.11 破碎站 采矿用地 1.40 压占 重度 旱地 1.40 运输道路1 采矿用地 0.72 压占 重度 旱地 0.72 运输道路2 采矿用地 0.49 压占 重度 乔木林地 0.49 矿石临时存放场 采矿用地 0.57 压占 重度 旱地 0.57 历史遗留采坑 其他草地 0.07 挖损 重度 其他草地 0.07 +390m边坡 乔木林地 0.06 挖损 重度 其他草地 0.08 其他林地 0.02 +390m平台 乔木林地 0.1 挖损 重度 乔木林地 0.11 其他林地 0.01 +375m边坡 乔木林地 0.11 挖损 重度 其他草地 0.2 其他林地 0.09 +375m平台 乔木林地 0.09 挖损 重度 乔木林地 0.16 其他林地 0.07 +360m边坡 乔木林地 0.26 挖损 重度 其他草地 0.33 其他林地 0.07 +360m平台 乔木林地 0.20 挖损 重度 乔木林地 0.27 其他林地 0.06 其他草地 0.01 +345m边坡 乔木林地 0.24 挖损 重度 其他草地 0.33 其他林地 0.07 其他草地 0.02 +345m平台 乔木林地 0.05 挖损 重度 乔木林地 0.23 其他林地 0.16 其他草地 0.02 +330m边坡 乔木林地 0.21 挖损 重度 其他草地 0.33 其他林地 0.09 其他草地 0.03 +330m平台 其他园地 0.01 挖损 重度 乔木林地 0.24 乔木林地 0.11 其他林地 0.08 其他草地 0.04 +315m边坡 其他草地 0.06 挖损 重度 其他草地 0.37 其他园地 0.01 乔木林地 0.16 其他林地 0.13 裸岩石砾地 0.01 +315m平台 其他园地 0.01 挖损 重度 乔木林地 0.27 乔木林地 0.11 其他林地 0.06 其他草地 0.07 采矿用地 0.02 +300m边坡 旱地 0.09 挖损 重度 其他草地 0.76 其他林地 0.12 其他园地 0.02 其他草地 0.08 采矿用地 0.36 裸岩石砾地 0.09 +300m平台 乔木林地 0.54 挖损 重度 乔木林地 2.31 其他林地 0.30 其他园地 0.02 其他草地 0.19 采矿用地 1.12 裸岩石砾地 0.14 +285m边坡 旱地 0.18 挖损 重度 其他草地 1.10 乔木林地 0.14 其他林地 0.04 其他园地 0.04 其他草地 0.12 采矿用地 0.44 裸岩石砾地 0.14 +285m平台 旱地 0.24 挖损 重度 乔木林地 1.54 乔木林地 0.16 其他林地 0.07 其他园地 0.03 采矿用地 0.86 其他草地 0.11 裸岩石砾地 0.07 +270m边坡 旱地 0.09 挖损 重度 其他草地 1.28 乔木林地 0.16 其他林地 0.08 其他园地 0.03 其他草地 0.28 采矿用地 0.48 裸岩石砾地 0.16 +270m平台 旱地 0.07 挖损 重度 乔木林地 2.25 乔木林地 0.07 其他林地 0.04 其他果园 0.01 采矿用地 1.51 其他草地 0.38 农村道路 0.01 裸岩石砾地 0.16 +255m边坡 旱地 0.15 挖损 重度 其他草地 1.55 乔木林地 0.16 其他林地 0.11 其他园地 0.01 其他草地 0.45 农村道路 0.01 采矿用地 0.47 裸岩石砾地 0.19 +255m平台 旱地 0.22 挖损 重度 乔木林地 4.42 乔木林地 0.16 其他林地 0.07 其他园地 0.01 其他草地 1.06 农村道路 0.08 采矿用地 2.72 裸岩石砾地 0.1 +240m边坡 旱地 0.33 挖损 重度 其他草地 1.98 乔木林地 0.15 其他林地 0.14 果园 0.01 其他园地 0.02 其他草地 0.78 采矿用地 0.36 农村宅基地 0.01 农村道路 0.01 裸岩石砾地 0.17 +240m平台 旱地 0.85 挖损 重度 乔木林地 4.87 其他草地 1.27 乔木林地 0.17 其他林地 0.27 果园 0.05 其他园地 0.04 公路用地 0.02 农村道路 0.02 沟渠 0.03 采矿用地 2.05 设施农用地 0.01 裸岩石砾地 0.09 +225m边坡 旱地 0.38 挖损 重度 其他草地 2.33 乔木林地 0.17 其他林地 0.23 果园 0.04 其他园地 0.03 其他草地 0.52 设施农用地 0.01 采矿用地 0.77 农村道路 0.03 沟渠 0.01 裸岩石砾地 0.14 +225m平台 旱地 1.02 挖损 重度 乔木林地 8.71 其他草地 1.24 乔木林地 0.42 其他林地 1.04 果园 0.04 其他园地 0.01 采矿用地 4.33 公路用地 0.08 农村道路 0.1 沟渠 0.08 设施农用地 0.01 裸岩石砾地 0.34 +210m边坡 旱地 0.48 挖损 重度 其他草地 2.46 乔木林地 0.19 其他林地 0.34 果园 0.04 其他草地 0.64 设施农用地 0.01 采矿用地 0.59 农村道路 0.01 沟渠 0.02 裸岩石砾地 0.14 +210m平台 旱地 6.78 挖损 重度 乔木林地 18.69 乔木林地 1.21 灌木林地 0.5 其他林地 1.98 其他草地 3.61 果园 0.01 其他园地 0.21 农村宅基地 0.06 沟渠 0.16 采矿用地 3.01 设施农用地 0.01 裸岩石砾地 0.69 公路用地 0.15 农村道路 0.31 +195m边坡 旱地 0.94 挖损 重度 其他草地 2.72 乔木林地 0.36 灌木林地 0.09 其他林地 0.33 其他草地 0.64 农村道路 0.04 沟渠 0.02 采矿用地 0.25 裸岩石砾地 0.05 +195m平台 旱地 5.05 挖损 重度 乔木林地 11.14 乔木林地 0.83 灌木林地 0.29 其他林地 1.1 其他草地 2.05 采矿用地 1.32 公路用地 0.10 农村道路 0.22 沟渠 0.12 裸岩石砾地 0.06 +180m边坡 旱地 0.61 挖损 重度 其他草地 1.71 乔木林地 0.17 灌木林地 0.16 其他林地 0.18 其他草地 0.40 采矿用地 0.10 公路用地 0.01 沟渠 0.05 裸岩石砾地 0.03 +180m平台 旱地 4.47 挖损 重度 乔木林地 14.58 其他草地 3.15 乔木林地 1.86 灌木林地 1.42 其他林地 1.40 采矿用地 1.01 裸岩石砾地 0.11 沟渠 0.90 公路用地 0.24 农村宅基地 0.02 合计 90.68 - - - 90.68 土地权属状况 山东宝山科技有限公司水泥用灰岩矿复垦区面积90.68hm2，复垦责任区面积90.68hm2，复垦区及复垦责任范围内土地权属涉及岭子镇3个村庄。地块位置、四至、面积、期限以及相关权利与义务均明确。项目区各村之间的土地权属关系清晰、界线分明，未发生过土地权属纠纷问题。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境保护措施 | （2）土地复垦工程设计 1）露天采场表土剥离工程设计 针对目前矿区内部分尚未损毁的土地在施工前进行表土剥离，先将上部熟土单独剥离，之后再剥离下层生土，将剥离的生、熟土分开堆放，并对生土进行熟化，以备矿山复垦时覆土所需。其中露天采场的土方剥离已经纳入生产成本，本方案中不再单独计列。 ①施工方法 表土的剥离与储存的施工工艺为：铲装—运输—存储等三个主要环节。 施工时，采用矿山施工设备。铲装作业选用液压单斗挖掘机，表层土运输选用自卸汽车。此外，矿山配有推土机、压路机和洒水车等设备，施工中可进行辅助作业。 ②堆放及养护措施 露天采场拟损毁的土地表土全部剥离，临时堆存在露天采场内，不单独设置表土堆放场，生熟土分别堆存，设计堆存高度为4m，边坡比1：2，对临时堆放在场地内的表土进行临时铺设防尘网进行防护，矿山根据年度复垦计划，剥离的表土用于年度复垦工程。 2）露天采场平台复垦工程设计 经适宜性评价并结合本复垦区实际，露天采场平台复垦为乔木林地，复垦面积69.79hm2。 ①砌筑挡土墙 由于平台坡面高达15m，雨水易形成较大冲刷，为避免水土流失，设计在平台外缘砌筑浆砌毛石挡土墙，设计上宽40cm、下宽50cm、高60cm，横截面呈直角梯形，挡土墙直接建设于平台坚硬岩石上，无需挖设基槽，墙体内侧直立，外侧倾斜，坡比1：1。 ②覆土工程 在平台上覆土50cm，所需覆土采用前期剥离的表土或客土。挖坑栽植树苗进行绿化，树木间距为2m。穴坑布置见下图。 平台穴坑布置示意图 ③植被恢复 a.树种选择：根据项目区优势树种分布情况和适宜性分析，复垦树种为侧柏，侧柏树苗规格：带土球高度160cm，冠幅1.2m。 b.栽植方法：按株、行距要求，先挖好种植穴，用表土埋根，提苗踩实，使根系舒展，埋土与地表相平，做好水盆浇水，水渗后覆一层土。林木栽植时应注意覆土埋至根径2.0cm，每穴1株。 造林时间：春季在3月中旬－4月上旬，秋季在10月中旬－11月上旬。 3）露天采场边坡复垦工程设计 经适宜性评价并结合本复垦区实际，露天采场边坡复垦为其他草地，复垦面积17.53hm2。 ①挖栽植槽 为达到边坡覆绿的目的，设计在本台段开采终了后进行边坡治理，在边坡底部开挖栽植槽，规格宽×深为20cm×30cm，栽植爬山虎。 ②覆土 在栽植槽内覆土30cm后，土层厚度达到30cm，能够满足植物的生长要求。所需覆土采用前期剥离的表土。 ③边坡绿化 在栽植槽内按50cm的间距种植爬山虎，使其沿立面向上生长，以便使坡面形成一定密度的植被，对裸露山坡进行有效的遮挡，以保证绿化效果。 4）工业场地复垦工程设计 经适宜性评价并结合本复垦区实际，工业场地复垦为旱地，复垦面积0.11hm2。 ①砌体拆除 将场地地表建筑物及地面硬化拆除，建筑物拆除时尽量达到废物利用，减少废弃物量。地面建筑主要以砖砌结构为主，可回收的材料较多，对于砖瓦等可以再利用的建筑材料，可选择就地销售给当地村民用于房屋建设，不能就地利用的其它建筑垃圾运至岭子镇垃圾处理厂，运距3-4km。 ②砾石清理 对场地进行地表砾石清理工作，清除剩余垃圾及石渣等。采用人工方法清理场地内地表残留石渣、杂草等，使场地平整、无杂物，基本无砾石含量，适宜农业耕作。 ③土地翻耕 工业场地压实土体厚度10cm，残留土体厚度20cm，根据本矿区实际情况，采用59kW（千瓦）拖拉机和三铧犁对场地进行翻耕、松土，改良土壤的结构，促进土壤中微生物的活动与繁殖，使肥土相融，培肥土壤，提高地力，以利于植物生长。 ④覆土 根据本矿区实际情况，需覆土50cm，所需覆土采用露天采场剥离的表土。 ⑤土地平整 土地平整工程主要是对场地进行机械平整，防止地面起伏，防止水土流失，改善土壤结构，为进一步的植被恢复工程创造良好的条件。用平地机对场地进行平整，使场地尽可能平坦避免出现高低不平的地段。土地平整后地面坡度小于5°。 ⑥植被恢复 a.植物选择 项目区属于丘陵地区，根据项目区优势农作物分布情况和适宜性分析，耕地种植的肥田植物选择花生。 b.种植方法 花生的种植采用垄作，垄距50cm，穴距13～17cm，即12万～15万穴/公顷，每穴播两粒。 5）破碎站复垦工程设计 经适宜性评价并结合本复垦区实际，破碎站复垦为旱地，复垦面积1.40hm2。 ①砌体拆除 将场地地表建筑物及地面硬化拆除，建筑物拆除时尽量达到废物利用，减少废弃物量。地面建筑主要以砖砌结构为主，可回收的材料较多，对于砖瓦等可以再利用的建筑材料，可选择就地销售给当地村民用于房屋建设，不能就地利用的其它建筑垃圾运至岭子镇垃圾处理厂，运距3-4km。 ②砾石清理 对场地进行地表砾石清理工作，清除剩余垃圾及石渣等。采用人工方法清理场地内地表残留石渣、杂草等，使场地平整、无杂物，基本无砾石含量，适宜农业耕作。 ③土地翻耕 破碎站压实土体厚度10cm，残留土体厚度20cm，根据本矿区实际情况，采用59kW（千瓦）拖拉机和三铧犁对场地进行翻耕、松土，改良土壤的结构，促进土壤中微生物的活动与繁殖，使肥土相融，培肥土壤，提高地力，以利于植物生长。 ④覆土 根据本矿区实际情况，需覆土50cm，所需覆土采用露天采场剥离的表土。 ⑤土地平整 土地平整工程主要是对场地进行机械平整，防止地面起伏，防止水土流失，改善土壤结构，为进一步的植被恢复工程创造良好的条件。用平地机对场地进行平整，使场地尽可能平坦避免出现高低不平的地段。土地平整后地面坡度小于5°。 ⑥植被恢复 a.植物选择 项目区属于丘陵地区，根据项目区优势农作物分布情况和适宜性分析，耕地种植的肥田植物选择花生。 b.种植方法 花生的种植采用垄作，垄距50cm，穴距13～17cm，即12万～15万穴/公顷，每穴播两粒。 6）矿石临时存放场复垦工程设计 经适宜性评价并结合本复垦区实际，工业场地复垦为旱地，复垦面积0.57hm2。 ①砾石清理 对场地进行地表砾石清理工作，清除剩余垃圾及石渣等。采用人工方法清理场地内地表残留石渣、杂草等，使场地平整、无杂物，基本无砾石含量，适宜农业耕作。 ②土地翻耕 矿石临时存放场压实土体厚度10cm，残留土体厚度20cm，根据本矿区实际情况，采用59kW（千瓦）拖拉机和三铧犁对场地进行翻耕、松土，改良土壤的结构，促进土壤中微生物的活动与繁殖，使肥土相融，培肥土壤，提高地力，以利于植物生长。 ③覆土 根据本矿区实际情况，需覆土50cm，所需覆土采用露天采场剥离的表土。 ④土地平整 土地平整工程主要是对场地进行机械平整，防止地面起伏，防止水土流失，改善土壤结构，为进一步的植被恢复工程创造良好的条件。用平地机对场地进行平整，使场地尽可能平坦避免出现高低不平的地段。土地平整后地面坡度小于5°。 ⑤植被恢复 a.植物选择 项目区属于丘陵地区，根据项目区优势农作物分布情况和适宜性分析，耕地种植的肥田植物选择花生。 b.种植方法 花生的种植采用垄作，垄距50cm，穴距13～17cm，即12万～15万穴/公顷，每穴播两粒。 7）运输道路1复垦工程设计 经适宜性评价并结合本复垦区实际，运输道路1复垦为旱地，复垦面积0.72hm2。 ①硬化拆除 将场地地面硬化拆除，建筑垃圾运至岭子镇垃圾处理厂，运距3-4km。 ②砾石清理 对场地进行地表砾石清理工作，清除剩余垃圾及石渣等。采用人工方法清理场地内地表残留石渣、杂草等，使场地平整、无杂物，基本无砾石含量，适宜农业耕作。 ③土地翻耕 运输道路1压实土体厚度10cm，残留土体厚度20cm，根据本矿区实际情况，采用59kW（千瓦）拖拉机和三铧犁对场地进行翻耕、松土，改良土壤的结构，促进土壤中微生物的活动与繁殖，使肥土相融，培肥土壤，提高地力，以利于植物生长。 ④覆土 根据本矿区实际情况，需覆土50cm，所需覆土采用露天采场剥离的表土。 ⑤土地平整 土地平整工程主要是对场地进行机械平整，防止地面起伏，防止水土流失，改善土壤结构，为进一步的植被恢复工程创造良好的条件。用平地机对场地进行平整，使场地尽可能平坦避免出现高低不平的地段。土地平整后地面坡度小于5°。 ⑥植被恢复 a.植物选择 项目区属于丘陵地区，根据项目区优势农作物分布情况和适宜性分析，耕地种植的肥田植物选择花生。 b.种植方法 花生的种植采用垄作，垄距50cm，穴距13～17cm，即12万～15万穴/公顷，每穴播两粒。 8）运输道路2复垦工程设计 经适宜性评价并结合本复垦区实际，运输道路2复垦为乔木林地，复垦面积0.49hm2。 ①硬化拆除 将场地地面硬化拆除，建筑垃圾运至岭子镇垃圾处理厂，运距3-4km。 ②覆土工程 覆土50cm，所需覆土采用前期剥离的表土或客土。挖坑栽植树苗进行绿化，树木间距为2m。穴坑布置见下图。 穴坑布置示意图 ③植被恢复 a.树种选择：根据项目区优势树种分布情况和适宜性分析，复垦树种为侧柏，侧柏树苗规格：带土球高度160cm，冠幅1.2m。 b.栽植方法：按株、行距要求，先挖好种植穴，用表土埋根，提苗踩实，使根系舒展，埋土与地表相平，做好水盆浇水，水渗后覆一层土。林木栽植时应注意覆土埋至根径2.0cm，每穴1株。 造林时间：春季在3月中旬－4月上旬，秋季在10月中旬－11月上旬。 8、环境风险防范措施 （1）炸药爆炸事故防治措施 针对项目炸药爆炸的风险事故，采取的防范措施如下： 1）企业和爆破作业人员必须严格执行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》和《爆破作业安全规程》。 2）爆破作业人员必须经培训、考试合格，并持有公安机关颁发的爆炸物品作业证。 3）加工起爆管、起爆药包必须在规定的场所按规定的要求，完成规定的数量。 4）必须选用鉴定合格的导爆元件，导爆管的加工使用，起爆药包的段别、数量，装存结构等必须符合设计要求，并按爆破规程进行；装药工序必须按操作规程进行。 5）设定爆破警戒线，放炮前10分钟清理现场，现场无关人员必须全部撤离至安全地方，可在沿脉巷道一侧掘安全硐室避炮。 6）发现哑炮要及时按规定程序处理。若不能处理，应及时报告，并在周围设立警示标志。 7）爆破材料的现场管理 ①领用的炸药和雷管应分别存在两个包内，严禁混装或放在衣袋里。 ②领取爆破材料后，要直接送到爆破现场，严禁乱丢乱放和私自带走和送人。 ③爆破结束后，剩余的爆破材料应当班退库，不得私自存放。 ④任何人见有散落的爆破材料必须捡起，送交炸药发放站或安全人员处理。 （2）地质灾害事故防范措施 矿山开采必须按本设计要求形成台阶，减小边坡角，采用从上而下分台阶开采方式，对边坡应采取加固措施，杜绝安全隐患。主要措施如下： 1）开采技术条件的控制 开采技术条件的控制是防止露天矿边坡滑落最基本的措施。首先是控制合理的开采高度；其次要选用合理的开采顺序和推进方向，必须采取自上而下、水平分台阶开采方式；工作阶段坡面角控制在75°之内。本矿设计自上而下分台阶开采，台阶高度15m，终了台阶坡面角63°，台阶开采终了留设安全平台，设计安全平台宽3.5m，开采结束后，采场最终边坡角≤51°，符合安全规程对采场最终边坡角的安全规定。 2）严格控制靠帮爆破 实施可靠的爆破工艺，控制生产作业爆破段的最大一段装药量，尽量减少爆破震动对边坡的影响。采用定向控制爆破方法，防止爆破震动加剧岩体变形的发展，减少爆破对边坡的破坏作用。对边坡出现的危岩体，及时采用有效方法护坡、消除隐患。 3）选用合理的边坡形式和角度 确定合理的边坡形式和角度，避免对边坡稳定的影响。加强管理开采范围内的断层、破碎带，针对岩石（矿床）的走向、坡向、夹角来确定边坡的形式和角度，不允许超过设计规定，以利于露天矿最终边坡的稳定。 4）危险边坡的处理 为了防止出现滑落，对那些出现隐患的采场边坡要采取一定措施进行治理。一般采用挡土墙、削坡减载、疏干排水、钢轨抗滑桩、锚索加固边坡等方法，以防止石块滚落和发生边坡滑落。 5）山体塌方防治措施 采取缓坡减载、砌体加固和避免超高剥采方法。矿坑外山坡崩塌主要采取建防排水沟、砌挡土坝、种树植被等方法。完善矿区内的截、排水系统，防止雨季地面片流、洪流，采取边开采、边绿化治理。 6）矿山在夏秋两季必须十分重视防台抗台工作。矿区各种建筑设施应达到防台要求，预测预报台风影响本区域时，矿山开采、运输等各项工作必须停止。矿山主要设备应安置在避风处，人员撤离作业区。 7）加强边坡安全管理，制定边坡管理制度，严格执行边坡到界靠帮操作规程。做好边坡监测和治理工作。经常检查处理边坡上的松动岩石，加强边坡和截、排水沟的清扫和维护工作，以保持边坡的稳定和防止砸伤人员、设备。 8）在地质灾害发育地段，设置警示标志，禁止无关人员接近和从事与矿山生产无关的活动。 9）矿山防洪防汛措施 ①预警系统建立：雨季汛期安排专人负责关注天气，提前获知洪水的可能到来，及时上传下达。 ②加强矿山排水设施建设：在采坑处布设排水设备及设施，汛期采矿时应加强防排水措施；在向采场内汇水地段沿开采边界外设截水设施，将采场顶部积水引入采场外部冲沟自然排走，在雨季安排专人清理维护排水沟；在老采坑顶部周围合理设置截水沟，将地表降水就近引至排水沟或农田内，防止降水通过地表采坑自然坡度汇集到坑底。 ③矿山内部安全疏散通道建设：为矿工提供紧急疏散途径，确保矿工的生命安全。 ④加强综合治理工作：矿山应按照生态优先、防治结合的原则，加强污水处理、固体废弃物处理等工作。污水处理方面，要建立健全的处理设施，使污水妥善收集处理。固体废弃物处理方面，要加强收集与处理工作，避免其对附近水体造成污染。 ⑤加强应急管理：矿山应建立健全的应急管理机制，组织人力物力，做好防洪防汛的应急准备工作。建立应急管理队伍，明确职责分工和应急预案，定期进行应急演练，提升应急管理的水平和能力。 ⑥加强宣传教育：矿山应通过多种渠道加强防洪防汛的宣传教育工作。组织专业人员进行科普讲座，向员工和附近村民普及洪水知识和防护措施，提高公众的自救和互救的意识。 |
| --- | --- |
| 其他 | 1、施工期环境监测计划 为了及时了解和掌握本工程施工期主要污染源污染物排放情况，应定期委托有资质的监测单位对施工期主要污染源排放的污染物进行监测。 （1）空气质量监测 监测点位：矿区场界 监测项目：TSP、PM10，同时实测主要气象要素气温、风速和风向。 监测频次：每季度1次，每次1天。 （2）噪声监测 监测项目：昼间和夜间等效声级。 监测位置：矿区场界。 监测频次：每季度监测1次，每次1天。 2、运营期环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），制定环境监测计划。 （1）废气监测计划 项目废气监测计划一览表 无组织 监测要求 监测点位 在厂界上风向设一个参照点、下风向厂界外10m范围内设3个监控点（监控点与参照点距无组织排放源最近不应小于2m） 监测因子 颗粒物 监测频次 每季度一次 （2）噪声监测计划 噪声监测计划一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 四周厂界外1m处 等效连续A声级 每季度一次 |
| 环保投资 | 本工程总投资3000万元，其中环保投资为300万元，占总投资的10%，具体环保投资情况见下表。 环保投资估算一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果、 执行标准 环保投资(万元) 完成时间 施工期 废水 施工期生活废水 COD、NH3-N 经化粪池处理后用作农田堆肥 不外排 2 与主体工程同时设计、同时开工同时建成运行 施工机械、车辆的冲洗废水 SS、石油类 沉淀处理后回用和场地降尘 不外排 2 废气 施工扬尘 颗粒物 在施工区及主要运输道路进行洒水降尘，临时堆土场用绿网覆盖并定期喷水。遇到四级以上大风天气，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网。对物料堆或者废弃物堆进行装卸作业时，应当采取洒水或喷淋稳定剂等抑尘措施。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准 10 施工机械、运输车辆尾气 NOx、CO等 应使用达到国三及以上非道路移动机械，禁止使用高排放、检测不达标的非道路移动机械。施工车辆及非道路移动机械应使用符合国六标准的汽柴油。施工期运输物料的车辆推广使用国六标准的车。加强对燃油机械设备的维护保养，发动机应在正常、良好状态下工作，提高燃烧效率。 达标排放 10 噪声 施工机械、车辆 噪声 产噪设备分散布置，避免同一时期集中使用，文明施工、合理安排施工时间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB125 23-2011）要求 8 固废 施工人员 生活垃圾 委托环卫部门清运 不外排 2 施工过程 含油抹布 废弃含油抹布产生后，及时送至垃圾箱内暂存，与生活垃圾一起委托当地的环卫部门及时清运处理 不外排 5 环境风险 燃油泄漏 -- 工程地不设置油料库；对施工机械进行定期维修保养 -- 10 运营期 废气 表土剥离、凿岩粉尘 颗粒物 本项目在表土剥离、凿岩过程中采取表面预湿、洒水喷淋措施 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373 -2018）表3 60 爆破工序 颗粒物 在爆破前对作业表面进行预湿，同时使用雾炮机对爆破区进行喷水雾抑尘 破碎废气 颗粒物 在破碎工序前通过洒水车对石灰岩表面进行预湿，并配备雾炮机针对破碎作业进行喷水雾抑尘 铲装废气 颗粒物 装卸前对矿石进行洒水预湿，在装卸过程中采用雾炮机洒水抑尘 运输扬尘 颗粒物 配有专用洒水车、在干燥季节洒水降尘，限制车辆超载，矿料装车运输时，对表面进行加湿、压实处理，并覆盖篷布，及时清扫路面，工业场地出口内侧设置洗车平台。 表土、矿石临时存放场风侵蚀扬尘 颗粒物 拟在表土、矿石临时存放场四周设置防风抑尘网，同时对堆场表面进行覆盖，对堆场定期进行洒水抑尘 卸车粉尘 颗粒物 卸车过程中采用雾炮机洒水抑尘，降低料斗高度，减小落差 爆破烟气 NOx 委托有爆破资质的单位进行爆破，采用中深孔爆破技术控制单次爆破药量，减少一次爆破废气量 达标排放 矿山开采机械设备、运输车辆尾气 NOx、CO等 推广使用国六标准的机械设备和车辆。加强对燃油机械设备的维护保养 达标排放 废 水 生活废水 COD、NH3-N 经化粪池处理后用作农田堆肥 不外排 2 洗车废水 SS 经沉淀池沉淀后回用 不外排 5 矿坑充水 SS 矿坑充水量较少，主要为大气降水补给，大部分都被自然蒸发，不外排 不外排 2 噪声 设备运行 噪声 采取基础减振、隔声等设施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)2类标准 15 固体废物 职工生活 生活垃圾 由垃圾桶集中收集后，委托环卫部门统一清运处理 不外排 5 矿山开采 表土、废石 表土用于修建矿山道路、矿山绿化用土、矿山复垦；部分废石用于平整场地、修整道路等，剩余废石外售山东颐和俊岭生态科技产业园有限公司 不外排 20 设备维护 废含油抹布 混入生活垃圾中统一处理 不外排 2 环境风险 炸药原料 （硝酸铵） 不设爆破物品存储点，爆破安全距离为300m，采取防护排架和爆破表面覆盖防护等，制定应急措施 25 生态环境 土地复垦、水土保持、生态修复等 100 环境监测 委托有资质部门进行监测 10 环境管理 （机构、监测能力） 设置专职管理人员 5 总计 -- 300 -- |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工过程土方的合理堆置，充分考虑降雨的季节变化，合理安排施工期 | 生态恢复 | 土地复垦、水土保持等 | 生态修复 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期生活废水经化粪池处理后用作农田堆肥；施工机械、车辆的冲洗废水沉淀处理后回用和场地降尘 | 无废水外排 | 生活废水经化粪池处理后用作农田堆肥；洗车废水经沉淀池沉淀后回用；矿坑充水量较少，主要为大气降水补给，大部分都被自然蒸发，不外排 | 无废水外排 |
| 地下水及土壤环境 | 化粪池、沉淀池做好防渗 | 不会对地下水及土壤造成污染 | 化粪池、沉淀池等做好防渗 | 不会对地下水及土壤造成污染 |
| 声环境 | 严格控制施工时间、合理安排施工工序及施工布置；采用低噪音设备，加强施工管理以及机械和运输车辆的保养，保证车辆和装卸机械正常运行 | 厂界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 采取基础减振、隔声等设施；产噪设备分散布置，避免同一时期集中使用，文明施工、合理安排开采时间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)2类标准 |
| 振动 | / | / | 减少炸药的使用量及同一瞬时起爆的次数 | / |
| 大气环境 | 在施工区及主要运输道路进行洒水降尘，临时堆土场用绿网覆盖并定期喷水。遇到四级以上大风天气，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网。对物料堆或者废弃物堆进行装卸作业时，应当采取洒水或喷淋稳定剂等抑尘措施。应使用达到国三及以上非道路移动机械，禁止使用高排放、检测不达标的非道路移动机械。施工车辆及非道路移动机械应使用符合国六标准的汽柴油。施工期运输物料的车辆推广使用国六标准的车。加强对燃油机械设备的维护保养，发动机应在正常、良好状态下工作，提高燃烧效率 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准 | 本项目在开采、爆破等过程中采取表面预湿、洒水喷淋措施；配有专用洒水车、在干燥季节洒水降尘，限制车辆超载，矿料装车运输时，对表面进行加湿、压实处理，并覆盖篷布，及时清扫路面，工业场地出口内侧设置洗车平台。拟在表土、矿石临时存放场四周设置防风抑尘网，同时对堆场表面进行覆盖，对堆场定期进行洒水抑尘 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373 -2018）表3 |
|  |  |  | 委托有爆破资质的单位进行爆破，采用中深孔爆破技术控制单次爆破药量，减少一次爆破废气量；推广使用国六标准的机械设备和车辆。加强对燃油机械设备的维护保养 | 达标排放 |
| 固体废物 | 废弃含油抹布产生后，及时送至垃圾箱内暂存，与生活垃圾一起委托当地的环卫部门及时清运处理；生活垃圾由当地环卫清运 | 不排放 | 生活垃圾由当地环卫清运；废含油抹布混入生活垃圾中统一处理；表土临时堆放在表土场内，用于修建矿山道路、矿山绿化用土、矿山复垦；部分废石用于平整场地、修整道路等，剩余废石外售山东颐和俊岭生态科技产业园有限公司，矿山不设废石场 | 不外排 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 工程地不设置油料库；对施工机械进行定期维修保养 | 严格落实各项风险防范措施 | 不设爆破物品存储点，爆破安全距离为300m，采取防护排架和爆破表面覆盖防护等，制定应急措施 | 严格落实各项风险防范措施 |
| 环境监测 | 对治理区上下风向边界处进行颗粒物监测；场区边界四周进行噪声监测 | / | 对场界四周每季度进行颗粒物监测一次；场区边界四周每季度进行噪声监测一次 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，在认真落实本报告表中提出的环保措施建议前提下，对周边生态环境影响较小，因此从生态环境角度而言，该项目是可行的。